政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-247-2022

陕西交通职业技术学院通远校区

计算机中心建设项目

招 标 文 件

中昕国际项目管理有限公司

二〇二二年十一月

目   录

目   录	2

第一章  陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目	3

招标公告	3

第二章  供应商须知	6

一、定义	6

二、招标文件	6

三、投标要求	7

四、投标	11

五、开标	12

六、评标	13

七、定标	19

八、询问与质疑	19

九、履约保证金	20

十、签订合同	20

十一、中标服务费	20

十二、其他	21

第三章  招标需求及要求	22

第四章  拟签订的合同文本	47

第五章  投标文件格式	53

商务技术标	54

第一部分  投标函	55

第二部分  开标一览表（报价表）	56

第三部分  投标方案说明	61

资格标（须与商务技术标分开装订）：	63

第一部分  供应商承诺书	64

第二部分  供应商企业关系关联承诺书	65

第三部分  资格证明文件	66

中小企业声明函（货物）	70

附件二	71

残疾人福利性单位声明函	71

# 第一章  陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目

# 招标公告

陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目潜在的供应商可在西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层获取采购文件，并于2022-12-20 14:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：CT-ZB00-247-2022

2、项目名称：陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目

3、预算金额：12,120,000.00元；

4、采购需求：

合同包1(通远校区计算机中心建设项目):

合同包预算金额：12,120,000.00元

合同包最高限价：12,120,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学专用仪器 | 通远校区计算机中心建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 12,120,000.00 | 12,120,000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

（2）采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-12-05 17:00:00 止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退。

注：购买标书时请携带有效的单位介绍信及经办人身份证。

- 投标文件递交

截止时间：2022-12-20 14:30:00止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 16 层中昕国际项目管理有限公司会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

联系人：陕西交通职业技术学院

地址：陕西省西安市文景路19号

联系人：董老师

联系方式：029-86405598

2、项目联系方式

项目联系人：谭晶晶

联系方式：15209184728

传真：029-81317379

3、采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

# 第二章  供应商须知

## 一、定义

1、采 购 人：陕西交通职业技术学院

2、监督机构：陕西省财政厅

3、采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、招标需求及要求

1-4、拟签订的合同文本

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的供应商应从采购代理机构购买招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、供应商资格要求：

2-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

2-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

2-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

2-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购代理机构工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

3、限制投标要求

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，资格标和商务技术标各编制正本一份，副本三份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。同时，各供应商制作标书电子版（U盘）两份，将标书电子版（U盘）装入商务技术标封袋中。

6-2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

6-3、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件应由资格标和商务技术标组成。

6-4-1、资格标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容：

6-4-1-1、供应商承诺书；

6-4-1-2、供应商企业关系关联承诺书；

6-4-1-3、资格证明文件；

6-4-1-4、投标保证金交纳凭据复印件黏贴页；

6-4-2、商务技术标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容。

6-4-2-1、投标函；

6-4-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-4-2-3、供应商为本次招标采购活动编制的投标实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务及技术支持服务等方面具体做法和保障措施。

6-4-2-4、供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7、投标报价

7-1、供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用。

7-3、本项目投标报价为总价包死，各投标供应商结合市场行情及企业自身实力进行自主报价。

7-4、本项目投标报价为合同最终价格，在合同实施的过程中，不因其它任何因素而调整。

7-5、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

8、投标保证金的交纳和退付：

8-1、供应商须向采购代理机构递交投标保证金，投标保证金为人民币壹拾伍万元（￥150000元），投标保证金应在投标截止时间前到帐，到账时间以保证金账户显示到账时间为准。

收取保证金账户名称：陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目

开户银行：平安银行西安经开区支行

账号：30201687006450

转账事由：陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目保证金

联 系 人：谭晶晶

联系电话：15209184728

8-2、采用电汇或转账方式提交投标保证金的，各供应商须将其交纳保证金凭证复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

采用转帐支票、银行即期汇票或投标担保函方式提交投标保证金的，须将其原件交至采购代理公司，并在采购代理公司换取投标保证金收据，之后将保证金收据复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

8-3、投标保证金应用人民币，采用银行转帐支票，电汇、银行即期汇票、投标担保函的任何一种非现金形式支付。

8-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

8-5、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

8-6、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

8-6-1、供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

8-6-2、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

8-6-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

8-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8-6-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

8-6-6、中标人拒绝履行合同义务的。

9、投标有效期

9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标

1、投标文件密封

1-1、供应商应将投标文件密封完好，在封套上标明采购项目编号、标段号、投标项目全称，供应商全称（公章）等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构办理接收手续，并向供应商出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

3-1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同供应商的投标文件相互混装；

3-6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

## 五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请供应商参加，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

2、开标时，由供应商或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，供应商应核查自己的投标文件是否密封完好。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。供应商若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。

5、公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标

1、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

3-1、开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

3-2、投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

3-2-1、供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-2-2、供应商承诺书的有效性或符合性不符合要求的。

3-2-3、招标文件要求提交原件，而供应商未按要求提交的。

3-2-4、供应商资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

3-2-5、法定代表人授权委托书的有效期短于投标文件有效期，并不符合招标文件关于投标文件有效期要求的。

4、有效性和符合性审查

4-1、评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4-2、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

4-2-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

4-2-2、供应商投标报价超出采购预算或最高限价的。

4-2-3、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

4-2-4、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

4-2-5、投标保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。

4-2-6、投标文件的工期、付款方式没有响应招标文件，或其商务要求附加了采购人不能接受的条件。

4-2-7、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现负偏差。

4-2-8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

5、投标文件的澄清：

5-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

6、比较与评价

6-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

7、评标方法：

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 类别 | 总分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项 分值 |  |
| 价格 | 30 | 30 | 在预算限额之内满足招标文件实质性要求且投标有效的所有投标报价的最低值为评标基准价，投标报价等于评标基准价得满分30分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 方案评审 | 55 | 15 | 投标方案评审：根据对本项目的理解、总体设计、建设方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路、关键技术，提供完整的方案，包含设计方案、产品配置、功能设置、软件配置方案、安装调试方案、系统保障、售后服务等内容，内容全面详尽，根据内容完整度、详细程度、合理性赋分0～15分： 方案内容详实、全面、合理可行得12（含）～15分； 方案内容较详实、较全面、较合理、较可行得9（含）～12分； 方案内容较不详实、较不全面、较不合理、较不可行得5～9分。 |
|  |  | 20 | 技术要求的符合性：即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得满分20分；技术条款每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 5 | 对产品的供货、安装、调试措施完善，确保软硬件兼容性良好，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供产品安装服务，能保证产品的顺利使用，按其响应程度赋分0～5分。 |
|  |  | 5 | 项目实施方案的合理性，包括实施总体规划、实施步骤、交付计划、项目管理制度、质量保证体制、风险预见与控制能力等，按响应程度赋0～5分。 |
|  |  | 5 | 拟投入本项目的人员：有完善的项目及服务的实施组织机构、人员安排有具体方案（包括工程师、项目经理等人员），人员组织结构分工合理、责任明确，能够在承诺的时间内按质按量完工，按响应程度赋0～5分。 |
|  |  | 5 | 所投产品具有以下与用户需求相关的软件著作权证书：云桌面计算平台、云桌面控制平台、云教学管理软件、数字语音系统软件、智能设备控制系统。每提供1项得1分，满分5分。（注：须提供所投产品的软件著作权复印件，不提供不得分。） |
| 业绩评价 | 5 | 5 | 供应商提供近三年（2019年1月1日至今）的类似项目合同业绩证明材料（以合同为准，时间以合同签订时间为准），每提供1份得1分，满分5分。 |
| 售后服务 | 5 | 5 | 1.提供完善的服务方案：方案包括：技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、人员配置等方面）和可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面）；按响应程度赋分0～3分。 2.售后服务的便捷性：根据本项目特点，供应商在西安的，或有经工商注册的分公司或售后授权委托单位（提供营业执照及委托协议），得2分。须提供证明材料，否则不得分。 |
| 环保节能评审 | 5 | 5 | 所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～5分。 |

7、本项目为非单一产品采购，该项目核心产品为学生PC机，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8、需要落实的政府采购政策

8-1、投标企业政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件三），本项目采购所属行业为工业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

8-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

8-2-1、本采购项目属于非专门面向中小企业采购的项目，因此执行价格评审优惠的扶持政策。

8-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，将不对该供应商执行价格评审优惠的扶持政策。

8-3、投标产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

8-4、落实投标产品政府采购政策的相关措施：

8-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予价格扣除。

8-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品明细表的不予价格扣除。

8-4-3、若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

8-4-4、同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。

8-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其谈判资格。

9、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

## 七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

## 八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

4、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系人：谭晶晶，联系电话：15209184728。

5、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 九、履约保证金

中标单位在与采购人签订合同前，应向采购人缴纳履约保证金，金额为合同金额的10%。

缴纳形式：以非现金形式缴纳，公户转账或电汇至采购人指定账户。

退还方式：详见合同文本。

## 十、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与各中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，各中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

3、本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，中标人需在中标结果公告发布后5个工作日内及时到采购人指定银行办理采购人、贷款银行、中标人三方资金监管账户，并在采购人发布中标通知书2日内与采购人及时签订合同，当日出具全额增值税发票；采购人按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。投标人须响应合同结算方式；若投标人未按合同结算方式完全响应，则被视为未实质性响应招标文件，其投标按无效标处理。

## 十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

3、中标单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：中昕国际项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安文景路支行

账号：61050178150000000278

联系人：谭晶晶   联系电话：15209184728

## 十二、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

# 第三章  招标需求及要求

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机教室 | 项 | 1 | 16间 |
| 2 | 语音计算机教室装修 | 项 | 1 | 3间 |

一、计算机教室建设内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教学子系统 |
| 1 | 普通黑板 | 技术要求： 1.面板：采用进口绿色书写面板基板厚度≥0.30mm，可吸附磁片。 2.边框：采用工业电泳铝型材，20mm*30mm。 3.夹层:高密度聚苯乙烯泡沫板材,厚度为16mm。 4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.18mm。 5.尺寸：1200*4000mm。 | 套 | 15 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。副屏书写屏采用工业级墨绿色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H。 3.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏；分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°。 4.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作。 5.智能黑板音箱位于设备上方，采用不低于2.0声道设计，音箱功率不小于60W，支持高级音效设置。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 2.整机具备不少于1路前置TypeC接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.为避免整机按键过于复杂，前置按键不多于8个。 4.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能，方便老师操作设备。 5.智能黑板具备护眼模式，支持在任意通道下对显示画面实现纹理实时调整；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.设备支持通过物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 三、整机功能 1.智能黑板内置摄像头，摄像头像素≥1200万，摄像头视场角≥120°，有指示灯提示，支持二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。 3.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4.Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 5.智能黑板具备教师个人桌面，教师在整机设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.智能黑板关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网功能截图等）。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.CPU：≥Intel 10代酷睿 i5或以上配置。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、安卓系统 1.智能黑板内置安卓系统，安卓系统版本不低于11.0。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.无PC状态下，Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字语音系统软件 | 技术要求： 1.语音满足高清晰、无断裂的效果，并通过软件技术消减回音与啸叫，不需要强制性限制MIC声音来达成。双声道立体声，采样率达到48KHz，采样精度达16位，信躁比≥60dB，语音延迟在50ms内，语音失真度≤3%。 2.系统支持Windows XP/SP1/SP2/SP3、Windows Vista/SP1/SP2、Windows 7/SP1（32位、64位）、Win8、win10操作系统。可进行中文、英文语言界面切换。 3.稳定性：系统启动成功率≥99%。 4.界面简洁直观，HCM所有教学及管理功能都必须在同一软件界面里实现。为保证产品的兼容性和稳定性，所有功能必须是同一生产厂商生产的同一产品所能实现的功能，不得通过多个产品组合来实现。 功能参数： 1.屏幕广播：把主计算机屏幕广播给全体教室或指定的部分教室，在广播的过程中主计算机随时可以添加或取消选定的教室端计算机。教室端能同时听到主控端麦克风、计算机播放的声音及多个教室端的发言声音。具有暂停广播功能，实现同步和异步广播教学。 2.媒体广播：把音频或视频文件广播给全体学生，教师与全体学生都能看到视频播放内容，且画面保持同步。支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；媒体播放清晰流畅达到30帧/秒。 3.互动反馈式教学：（主控端能在任何教学状态下把课件、音视频媒体和外接媒体设备广播给教室端，同时以其内容为题，叠加进行抢答、判断、选择、听写等模式的课堂测试功能，并可进行课堂即时点评，分为：口头问答点评、书面回答点评、试卷点评等。讲评结束后实时、自动生成统计报告。此功能不影响原本的教学状态。）提供截图。 4.数字教材频道广播：网络影院支持8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，广播时能够达到原始分辨率，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI、*.DAT、*.VOB、*.ASF、*.M2V，*.MPV、*.MOV等音视频媒体，支持720P或1080P高清片源，帧率达到30帧/秒，教室端可自行选择频道，主控端也可指定单个或部分教室端收看指定频道的教学内容，以实现差异化教学。 5.口语训练：流媒体传输媒体文件，无需向教室端发送和共享文件，所有教室端的音频和字幕数据同步性要求达到100ms 以内，音视频的信号完全同步，无延时。可通过原音和跟读的波形图对比纠正发音。支持音视频变速不变调播放（±50%）。口语训练课件编辑时可自动分句，导出srt字幕等，并且字幕、声音、视频编辑为同一文件，便于移动。 6.（全程录音: 主控端和教室端在上课过程中可随时能进行全程录音，录音结束后，教师一键操作即可执行所有学生复听功能。）-提供截图。 7.教室端监视和辅导：（主控端同时监视≥36个教室端屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，同时可以语音辅导。-提供截图）发言、对讲和监听时同时显示老师和其他教室端的摄像头画面，实现可视化交流。 8.可视化训练：主控端能随时监听多个教室端电脑与麦克风的声音。 9.随堂测验：（教学过程中，可以随时发起一个测验。测验支持选择题，判断题，填空题，问答题和口语题。测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，用户可以自己定义答题卡。测验过程中，自动评分和统计正确率。提供截图。 10.专业考试：可进行标准考试、口语考试。（标准考试过程中支持断线重连、异常情况（断电等）恢复考试进度继续考试。考试结束后可自动评分，并形成统计分析图。标准考试支持选择题，判断题，问答题，填空题，选错题，连线题，图片选择题，支持AB卷乱序执行、word试题导入等。(--可现场演示）口语考试完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容，考试过程中实时将答题录音提交至主控端计算机，录音为标准MP3格式，且考试过程中含有倒计时和提示音等标记，考试后回听录音文件。口语考试支持国家专业外语（专业英语四八级）和大学外语，全国英语等级考试（PETS），全国翻译专业资格考试（CATTI），全国俄、德、法、日、韩语等级考试和英语自学考试等国家级口语考试。 11.视频点播：支持120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率达到640*480；同时支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放。 12.多媒体网络教室：（提供班级模型视图，视图显示中可显示教室端电脑桌面（缩图），主控端可设置教室端桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号—可提供截图或演示），锁定和解除锁定座位表座位表排序。详细资料显示班级名称，语音设备状态，进程数，分组等信息。 13.课堂管理：（主控端可以有选择地限制教室端电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许主控端对不同的教室端设置不同的策略-可现场演示或提供截图）提供关闭教室端运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；可远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置教室端机属性，如屏幕分辨率、录音和回放音量、卸载密码和热键等。 14.界面简洁直观，支持双显示器教学，功能窗口与教学窗口分离。 15.自带备课小工具，教师可在办公室或家中编辑标准考试试卷、口语试卷、口语训练课件，上课时可直接使用编辑好的课件与试卷。 自带口语训练与自主测验小工具，学生可在家中进行口语训练或自主测验。 其他要求： 1.提供第三方检测报告。 2.系统具有“软件著作权登记证书”。 3.为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商承诺由原厂提供质保和售后服务。 | 套 | 3 |
| 4 | 数字语音终端 | 技术要求： 400MHz的数字信号处理器，≥32MB的SDRAM内存，≥1个MIC接口、≥1个PHONE接口、≥1个LINE IN 接口，并带有设备指示灯，USB 2.0设备接口与电脑连接。音频压缩 ADPCM/MP3硬件音频压缩。为保证教学质量，需要与语音软件同一品牌。 | 台 | 296 |
| 5 | 多媒体讲桌 | 技术要求： 1.讲桌尺寸：整体闭合长*宽*高（mm）：900*600*930 mm（允许正负10mm偏离），上层长宽高：900x600x200；下层长宽高：620x520x730mm。 2.讲桌材料：讲桌采用复合材料一体成型，主体采用1.2-1.5mm冷轧钢板，桌面采用耐划木质桌面（承重不低于70KG），两侧配置防静电ABS注塑扶手（根据实际情况可以选配木质扶手）。 3.讲桌外观：正前方可丝印。 | 台 | 16 |
| 二、扩声子系统 |
| 1 | 综合音频处理器 | 技术要求： 1.要求音频处理器部分和数字功率放大器部分一体式设计。 2.采用纯嵌入式设计，前面板提供蓝底白字液晶显示屏和操作旋钮，用于显示各项参数指标。前面板带音量电平指示灯，动态显示音量。 3.主机采用开关电源供电，具有180-240V宽电源电压输入范围，采用高效D类数字功放，环保省电。功放具有延时保护、短路过流保护功能，带强制散热风扇。 4.要求不少于6路麦克风输入接口，且为凤凰接口方便联线，内置48V幻想电源供电，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 5.可与鹅颈麦克风和无线麦进行兼容。 6.主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用，双模无线话筒必须具有UHF/2.4G双频工作功能，音频传输要求采用UHF传输，确保高保真音质，无线话筒带有点阵液晶，可显示中英文内容，无线话筒必须具有无线话筒、无线PPT翻页、激光笔功能，充满电后能连续工作10小时以上； 7.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作。在不解锁的情况下可增加1-3dB吊麦话筒音量，断电开机后自动回复到原设定； 8.课件音频输入：至少有两组立体声输入和两组音频输出(凤凰段子接口)。音频输出必须包含一组录音音频输出和一组扩展功放音频输出，扩展功放输出要求带反馈抑制功能； 9.要求具有PS2接口，连接外置静音开关面板，可放置讲台，方便老师上课操作。可±2-3dB音量调节并带有指示灯进行分贝数显示，同时具有静音功能，静音时有LED指示灯提示，且静音时不影响录音效果）； 10.内置高速浮点DSP处理器，带USB通讯口，配套DSP音频调试软件，要求具有高低通、粉噪发生器，相位调节、限幅器调节，延时时间调节，32段参量均衡，精准调节声场均衡，声音参数能保存文件存储和调用，不低于16组预设参数； 11.要求RS232接口能与中控免费对接，控制协议必须具有能控制吊麦音量、音乐音量、吊麦静音、音乐静音等功能。要求吊麦音量中控只能调节±3dB,中控控制音量或静音时，要求桌面控制面板显示同步。 | 台 | 16 |
| 2 | 音箱 | 技术要求： 1.采用中纤板木质音箱； 2.中低音单元采用2只尺寸不小于4.5寸纸盆喇叭； 3.高音单元采用1只尺寸不小于3寸纸盆高音； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥105dB/w/m； 6.额定功率≥65W。 | 对 | 32 |
| 3 | 有线鹅颈话筒 | 技术要求： 1.换能方式: 电容式。 2.频率响应: 20Hz-20KHz。 3.指向性: 心型指向。 4.输出阻抗（欧姆）: 75Ω。 5.灵敏度 : -40dB±2dB。 6.供电电压(V): DC3V/幻象48V 。 7.咪管长度：445mm。 8.咪线长度、配置：2米+10米双芯、卡龙母+卡龙公。 9.输出、指示：平衡、管灯。 10.开关：电子轻触。 | 支 | 16 |
| 4 | 领夹无线话筒 | 技术要求： 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率。 2.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 3.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道。 4.采用二次变频的高频电路设计。 5.多重静噪控制电路。 6.专门设计的语音压缩扩展电路。 7.含1套无线接收主机和1只领夹话筒。 8.调制方式：宽频FM。 9.可调范围：50MHz。 | 套 | 16 |
| 三、远程中控子系统 |
| 1 | 智能设备控制系统 | 技术要求： 1.内置于智能网关（带控制面板）中，用于设备状态显示及设备的开关操作控制； 2.具备物联网智能管理功能，支持主流物联协议； 3.支持灯光、幕布、投影机等控制单元的接入，对控制单元进行本地一键开关控制。 4.提供软件著作权、软件检测报告。 5.供应商承诺由原厂提供售后服务和三年质保服务。 | 套 | 16 |
| 2 | 智能网关（带控制面板） | 技术要求： 1.ARM Cortex-A7及以上处理器。 2.DDR3系统内存≥512MB。 3.至少具有2个光电隔离485接口，2个232接囗，1个100M网络接囗，1个433模块； 4.触摸方式：电容触摸。 5.背光模式：LED，亮度：300CD/M2。 6.标准RS232/TTL/RS485接口。 7.工作温度：-20℃~+70℃。 8.与智能设备控制系统为同一品牌。 9.提供产品检测报告。 10.供应商承诺由原厂提供售后服务和三年质保服务。 | 台 | 16 |
| 3 | 远程智能控制开关 | 技术要求： 1.智能照明灯光控制模块，需同时支持3路灯光进行控制。 2.需支持手动触控、软件控制、移动端或电脑端远程平台控制3种操控方式。 3.86标准形态，方便施工安装。 4.供应商承诺由原厂提供售后服务和三年质保服务。 | 个 | 16 |
| 四、巡考子系统 |
| 1 | 巡考摄像机 | 技术要求： 1.≥400万半球型网络摄像机，采用≥1/2.7" CMOS传感器。 2.最小照度可达≤0.005Lux，0Lux with IR。 3.采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°。 4.视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，最大图像尺寸≥2560×1440。 5.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储。 6.支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议。 7.具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警。 8.支持SIP的地址解析、信令转发。 9.支持UDP回放方式，支持UDP下载方式。 10.支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。 11.具有视频移动侦测能力。 12.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口。 13.支持DC12V/PoE(802.3af)供电。 14.红外照射距离≥30米；含支架、电源。 | 台 | 40 |
| 2 | 拾音器 | 技术要求： 1.监听面积：≥50平方米-100平方米。 2.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 3.音频传输距离：≥3000米。 4.适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz。 5.电源电压：直流稳压电源DC 12V（8V-20V）。 6.指向特性；全指向性。 7.动态范围：≥104dB (1KHz at Max dB SPL)。 8.最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 台 | 32 |
| 五、计算机教学子系统 |
| 1 | 教师终端PC | 1.不低于12代I7 CPU，内存≥16G，硬盘≥256G SSD+1T机械硬盘，≥4G独显。 2.配置≥21.5英寸显示器，分辨率≥1920×1080，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 | 台 | 16 |
| 2 | 学生终端PC | 1.不低于12代I5 CPU，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，≥2G独显。 2.配置≥21.5英寸显示器，分辨率≥1920×1080，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 | 台 | 868 |
| 3 | 学生胖终端 | 1.终端均需采用x86架构。 2.配置≥Intel第十代i7八核十六线程处理器；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD。 3.终端主体参考尺寸≤220mm（宽）×220mm（深）×50mm（高）。 4.提供USB接口≥6个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。 5.额外配置≥1个内存扩展槽，配置≥1个硬盘扩展槽，提供产品图片复印件。 6.要求设备噪声指标≤18dB，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 7.要求与云桌面控制平台同一品牌。 | 台 | 830 |
| 4 | 显示器 | 1.配置≥21.5英寸显示器，分辨率≥1920×1080，VGA接口≥1个 ，HDMI接口≥1个。 2.硬件形态：水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m2，对比度≥3000:1。 3.承诺提供三年质保。 | 台 | 830 |
| 5 | 键鼠套装 | 标准USB有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 | 套 | 1714 |
| 6 | 摄像头 | USB接口、不低于200万像素、分辨率：1920x1080，自动对焦。 | 个 | 1714 |
| 7 | 耳机 | 连接方式：USB接口；头戴式；频响范围：20-20000Hz；产品阻抗：32欧姆；灵敏度：100±3dB；配置麦克风；耳机线：2m。 | 套 | 1714 |
| 六、云计算机教学管理平台 |
| 1 | 云主机 | 1.标准机架式服务器。 2.配置≥2颗Intel Xeon 处理器，每颗CPU≥16核心32线程，主频≥2.9Ghz。 3.内存：服务器提供≥24个内存插槽，配置≥320G内存 (32G*10) 。 4.硬盘：具备≥12个前置硬盘盘位；整机配置≥2*480G SSD，配置≥3*2T 3.5寸 HDD硬盘 5.网口：提供≥4个千兆网口;≥1个千兆管理口。 6.电源：提供2个冗余电源模块。 7.可靠性要求：设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 8.安全性要求：设备在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 | 台 | 1 |
| 2 | 云桌面计算平台 | 1.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 3.支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 4.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 5.支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 6.存储池可以设置的冗余策略至少包括：2副本、3副本、纠删码等冗余策略，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 7.支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 8.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 9.支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机。 10.要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料） 11.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 12. 要求提供对应型号的软件著作权证书复印件。 13. 配置满足计算平台使用的功能组件。 | 套 | 1 |
| 3 | 云桌面控制平台 | 1.采用B/S（Broswer/Server)软件架构，中文图形化管理页面。 2.管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3.满足语音教室、PC机房、云机房集中运维，需支持对VDI、IDV、TCI（或VOI）三类终端的统一纳管，在管理页面首页即可查看VDI、IDV、TCI（或VOI）三类终端的使用情况，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 4.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin等操作系统版本，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 5.支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 6.提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 7.支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作。 8.要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 9.支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 10.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo。 11.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI（或VOI）桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 12.为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 13.为了管理的便捷性，支持管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 14.为了简化运维体验， 要求管理平台可以对传统PC实现轻量级纳管，除本次通过TCI（或VOI）云化的868台PC外还可以纳管至少2000台PC。可以在web管理平台上对纳管的PC进行状态监看（看是否在线）、远程关机、远程协助等功能，要求提供功能界面截图证明。 15.系统检测完成能够具备修复能力，对体检过程发现的问题，进行自动修复，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 16.提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 4 | VDI虚拟化桌面授权 | 提供不低于60点的VDI虚拟化桌面授权，需与云桌面控制平台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 5 | IDV虚拟化桌面授权 | 提供不低于830点的IDV虚拟化桌面授权，需与云桌面控制平台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 6 | TCI（或VOI）桌面授权 | 提供不低于884点的TCI（或VOI）桌面授权，需与云桌面控制平台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 7 | 在线教学实训桌面授权 | 1.为方便疫情中课程正常开展，需提供远程教学实训桌面授权，师生能够在家里、宿舍进行远程上机；提供手机端、PC端的在线教学实训软件，能够支持实训楼内VDI、PC桌面、IDV桌面远程访问。 2.在线实训软件需与桌面用户使用一套帐号进行管理，在桌面管理平台内统一管理用户身份。 3.支持对IDV终端进行跨广域网远程开机，做到随用随开、节能减排，针对此功能需产品界面截图证明。 4.支持对远程的桌面设置画质、防窥屏、USB策略、分辨率等操作。 5.支持通过在线教学实训软件以文件方式来访问桌面内资源，并且对文件支持打开、上传、下载、预览、重命名等操作。 6.支持管理端设置安全及接入策略，包括但不限于设置最大带宽限制、传输文件限制、远程桌面限制、防截屏策略、开启安全认证策略。 7.为方便回溯，管理端要求具备提供精细化的日志审计，包括记录用户帐号、使用设备信息、操作文件信息、操作行为、操作时间、操作时长，需提供功能截图。 8.配置不少于1714点位三年的在线教学实训桌面授权及配套组件，需与云桌面控制平台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 8 | 云教学管理软件 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面。须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。 4. 支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 5.为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，支持学生终端窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学；在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生；须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 7.提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 8.支持老师在个人空间选择要布置作业的班级和年级，支持附件上传；完成作业布置后，学生账号登陆后可立即能收到老师布置的作业。 9.支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 10.支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业；须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 11.支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能；须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 12.账号管理功能：支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 13.文件分发与回收功能：支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 14.个人空间网盘：学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 15.互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。 16.班级模型自动创建：为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 17.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除。 18.随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 19.随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 20.学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，支持在学生和老师端查看积分及排名。 21.教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品，提供软件著作权登记证证书复印件。 22.配置不低于1698个终端的教学管理软件授权。 | 套 | 1 |
| 9 | 数据中心接入交换机 | 1.交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps。 2.配置10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个。 3.要求设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行。 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 5.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料）。 6.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL，须提供证明材料（包括测试报告、测试证书、官网截图、功能截图等实质性材料） 7.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 8.支持网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样。 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，链路故障的收敛时间达到毫秒级。 11.提供工信部三层交换机进网许可证复印件（标明是三层交换机入网证）。 | 台 | 1 |
| 10 | 防火墙 | 1、标准机架式设备，≥ 8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口，含2个SPF单模万兆光模块，冗余电源。IDP特征库、WEB过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库3年升级服务许可，36个月硬件维保。 2、整机网络层吞吐量(双向)： ≥IPv4：11843.951Mbps，≥IPv6：11843.946Mbps 整机应用层吞吐量(单向)：≥IPv4：8064.667Mbps，≥IPv6：8211Mbps 整机TCP新建： ≥IPv4：99.973万/秒，≥IPv6：99.967万/秒 整机TCP并发：≥ IPv4：2000万，≥IPv6：2000万。 3、产品由硬件平台、安全操作系统及功能软件构成；支持飞腾处理器、银河麒麟操作系统/兆芯处理器、中标麒麟操作系统；不低于4核CPU，主频不低于1.5Hz，内存不低于16GB，硬盘不低于1TB，CF不低于4G。 4、支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；（提供截图）。 5、支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性；（提供截图）。 6、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置,简化用户管理；（提供截图）。 7、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；（提供截图）。 8、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 | 台 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 设备安装调试。 | 项 | 1 |
| 七、计算机教室桌椅 |
| 1 | 双人电脑桌 | 台架及主机管采用40*40*1.2方管，配管采用25*25*1.2方管，板材用0.8mm冷板，台面25mm三聚氰胺板PVC封边。台架底部含水平调整脚。 参考尺寸：1400*600*750。 | 张 | 288 |
|  |  | 台架及主机管采用40*40*1.2方管，配管采用25*25*1.2方管，板材用0.8mm冷板，台面25mm三聚氰胺板PVC封边。台架底部含水平调整脚。 参考尺寸：1200*500*750。 | 张 | 546 |
| 2 | 单人电脑桌 | 台架及主机管采用40*40*1.2方管，配管采用25*25*1.2方管，板材用0.8mm冷板，台面25mm三聚氰胺板PVC封边。台架底部含水平调整脚 参考尺寸：700*600*750。 | 张 | 8 |
|  |  | 台架及主机管采用40*40*1.2方管，配管采用25*25*1.2方管，板材用0.8mm冷板，台面25mm三聚氰胺板PVC封边。台架底部含水平调整脚 尺寸：W600*500*H750 | 张 | 22 |
| 3 | 学生凳子 | 1.凳面采用：340*240mm、三聚氰胺板。 2.凳腿凳架：采用25*25*1.2mm 矩形管焊制而成，配脚套，外观新颖，坚固耐用。 3.底套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装。 4.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂。 5.涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔。 尺寸：340*240*450mm。 | 个 | 1698 |
| 4 | 教师座椅 | 1.靠背采用按原生 PP材质。 2.高强度网布，透气性好。 3.座垫采用优质原生海绵 ，一次成型。 4.扶手采用高强度工程 PP支架；椅子扶手部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测 ，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001检验标准；提供检测报告。 5.静电喷涂加厚金属弓形架。 6.高密度尼龙脚垫。 7.环保耐磨脚垫。 尺寸：500*550*950。 | 个 | 16 |
| 八、系统集成 |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线。 | 箱 | 150 |
| 2 | 网络模块 | 六类非屏蔽网络模块。 | 个 | 1750 |
| 3 | 配线架 | 24口空网络配线架。 | 个 | 82 |
| 4 | 理线器 | 标准1U网络理线器。 | 个 | 146 |
| 5 | 抗静电地板 | 16间（南二层、南三层） 无边全钢抗静电活动地板，600*600*35mm，含配套支架及连接件。 | ㎡ | 2058 |
| 6 | 强、弱电系统布线 | 配电箱、电源线、电源插座、桥架管线、音频、视频、信号线、各类接插件。 | 项 | 16 |
| 7 | 安装调试 | 设备安装调试 | 项 | 16 |

二、语音计算机教室装修内容及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、64人兼具语音功能计算机教室（13.269x8.277） |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 109.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装 |
| 2 | 墙面基层 | m² | 144.28 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 多孔吸音板墙裙 | m² | 57.7 | 成品多孔吸音墙板面层安装 |
| 4 | 墙面聚酯纤维板 | m² | 86.58 | 成品聚酯纤维板吸音墙板面层安装 |
| 5 | 墙裙收口条 | m | 48.09 | 成品木制收口线条 |
| 6 | 人造石窗台板 | m | 9 | 人造石材 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 48.09 | 1.2阻燃版做基层cm，不锈钢饰面，高度8CM |
| 8 | 地面自流平 | m² | 109.83 | 自流平水泥地面找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 109.83 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 109.83 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600×600平板灯 | 个 | 28 |  |
| 13 | 管理费 | 8% |  |
| 14 | 税金 | 6% |  |
| 二、130人语音计算机教室（22660x8.277） |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 187.17 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装 |
| 2 | 墙面基层 | m² | 185.52 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 多孔吸音板墙裙 | m² | 74.2 | 成品多孔吸音墙板面层安装 |
| 4 | 墙面聚酯纤维板 | m² | 173.15 | 成品聚酯纤维板吸音墙板面层安装 |
| 5 | 墙裙收口条 | m | 61.84 | 成品木制收口线条 |
| 6 | 人造石窗台板 | m | 12 | 人造石材 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 61.84 | 1.2阻燃版做基层cm，不锈钢饰面，高度8CM |
| 8 | 地面自流平 | m² | 187.17 | 自流平水泥地面找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 187.17 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 187.17 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600×600平板灯 | 个 | 28 |  |
| 13 | 管理费 | 8% |  |
| 14 | 税金 | 6% |  |
| 三、102人语音计算机教室（13787x8.277） |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 113.9 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装 |
| 2 | 墙面基层 | m² | 185.52 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 多孔吸音板墙裙 | m² | 74.2 | 成品多孔吸音墙板面层安装 |
| 4 | 墙面聚酯纤维板 | m² | 170.15 | 成品聚酯纤维板吸音墙板面层安装 |
| 5 | 墙裙收口条 | m | 44.1 | 成品木制收口线条 |
| 6 | 人造石窗台板 | m | 12 | 人造石材 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 22.05 | 1.2阻燃版做基层cm，不锈钢饰面，高度8CM |
| 8 | 地面自流平 | m² | 113.88 | 自流平水泥地面找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 113.88 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 113.88 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600×600平板灯 | 个 | 28 |  |
| 13 | 管理费 | 8% |  |
| 14 | 税金 | 6% |  |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、施工与安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

乙方在中标通知书发布后2日内向甲方缴纳中标金额的10%作为履约保证金。合同签订当日乙方根据合同金额出具全额增值税发票，甲方按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。合同签订后5个工作日内甲方向乙方解付合同金额5%作为预付款；合同采购货物全部到场经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额50%；合同采购货物安装调试完成并经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额80%；项目审计完成后20个工作日内甲方按照审计结果解付合同金额的余款。

项目审计完成，乙方完全履行合同且无质量问题，甲方将乙方履约保证金（原额）7%退还，剩余3%转为质量保证金。在工程、货物和软件相应质保期满且无质量问题后，甲方退还相应的质保金。

2、质保金：按合同金额的3%收取，质保期满无质量问题，一次性无息退还。

3、结算方式：银行转账。

4、结算单位：学校授权或自主结算，在付款前必须开具等额增值税发票给学校。

四、实施条件:

1、实施地点：甲方指定地点

2、工期：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期

质保期：供应商就合同所有货物提供硬件5年质保、软件6年质保、家具3年质保，质保期自双方在《陕西交通职业技术学院项目验收单》（归口部门终验单）签字之日起计算。

质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，1小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件应与被更换配件的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则有乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：甲方指定内容；

3-2、培训地点：甲方指定地点；

3-3、培训时间：甲方指定时间；

3-4、培训人数：甲方指定人数；

3-5、培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话通知后在 24小时内派出合格的人员到达现场进行技术服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供新产品进行替换，所产生的费用由乙方承担。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。中标人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第五章  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-247-2022

陕西交通职业技术学院通远校区

计算机中心建设项目

投 标 文 件

（商务技术标）

投 标 人：

时    间：

## 商务技术标

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

报价明细表

投标内容偏差表

商务偏差表

节能环保、环境标志产品明细表

第三部分：投标方案说明

## 第一部分  投标函

中昕国际项目管理有限公司：

我单位收到贵公司陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供技术、货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：

（￥：         万元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  __

_____年_____月_____日

## 第二部分  开标一览表（报价表）

| 报价内容 供应商 | 产品 供应费 | 运杂费 | 安装 调试费 | 其它费用 | 总计 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 人民币大写： ￥： 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。 |

供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

年       月      日

报价明细表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 报价说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

投标内容偏差表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

商务响应说明

说明：如对采购文件商务条款和合同文本内容无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

节能环保、环境标志产品明细表

第  页，共  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元人民币） |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |

注：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商                          法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

## 第三部分  投标方案说明

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-247-2022

陕西交通职业技术学院通远校区

计算机中心建设项目

投 标 文 件

（资格标）

投 标 人：

时    间：

## 资格标（须与商务技术标分开装订）：

第一部分  供应商承诺书

第二部分  供应商企业关系关联承诺书

第三部分  供应商资格证明文件

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

## 第一部分  供应商承诺书

中昕国际项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的陕西交通职业技术学院通远校区计算机中心建设项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                    （签字或盖章）：

年    月    日

## 第二部分  供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

- 供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：           。

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

## 第三部分  资格证明文件

1、供应商资格要求：

1-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

1-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

1-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

1-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购人工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

法定代表人授权书

中昕国际项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名（签字）：     性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商                          法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（须不短于投标文件有效期）

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

附件一：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中昕国际项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为	   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：属于本项目采购所属行业（工业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

# 附件二

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

附件五：

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。