西安市市级单位政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目

项目编号：XCZX2022-0123-2

2022年7月

目  录

第一章磋商邀请函	1

第二章服务商须知	4

第三章磋商内容及要求	21

第四章合同草案条款	33

第五章响应文件构成及格式	36

# 第一章  磋商邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市行政审批服务局的委托，经政府采购管理部门批准（备案编号：ZCBN-西安市-2022-01644），按照政府采购程序，对西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的服务商参加磋商。

一、项目名称：西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目

二、项目编号：XCZX2022-0123-2

三、采购人：西安市行政审批服务局

地址：西安市未央区凤城八路95号

项目联系人：程老师

联系方式：15829935471

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：郭老师、王老师

分机：80852、80807

五、磋商内容和要求：主要包括：西安市政务服务中心东、西办事大厅区域实现无线WIFI全覆盖（西厅约6000平米、东厅约9000平米）。

（详见磋商文件第三章〈磋商内容及要求〉）

六、项目性质：本项目专门面向中小企业采购

七、采购预算：75万元。

八、服务商资格要求：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（二选一）：1、提供2021年度财务会计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供服务商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的服务商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（服务商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书。（服务商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（七）企业性质：提供《中小企业声明函》、或《残疾人福利性单位声明函》、或《监狱企业证明函》。

本项目不接受联合体投标。

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式进行填写。

3、资格审查时将由采购人对服务商信用记录进行核查，详见磋商文件第二章中的《服务商注意事项》。

4、仅接受中型企业或小型、微型企业参与。未提供《中小企业声明函》\《残疾人福利性单位声明函》\《监狱企业证明函》的，其响应文件无效。

九、执行的其他政府采购政策：

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

4、详见磋商文件第二章相关事项。

十、磋商文件获取方式及公告期限：

1、获取方式：服务商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

2、磋商文件公告期：自磋商公告发布之日起5个工作日

3、服务商初次使用交易平台须先完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。具体操作流程见【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

注意：服务商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

十一、磋商保证金和履约保证金：

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，服务商参与本项目磋商活动时，免交磋商保证金。

2、履约保证金相关事宜见磋商文件第二章中“关于履约保证金”有关内容。

十二、提交首次响应文件截止时间、方式及磋商开启时间、地点：

1、提交首次响应文件截止时间：2022年8月1日10:30

2、提交首次响应文件的方式：

电子响应文件（*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开启时间：同提交首次响应文件截止时间。

4、开启地点：本集采机构五层505开标室。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“服务商注意事项”。

# 第二章  服务商须知

## 一、名词解释

（一）监管机构：西安市财政局

（二）服务商：凡参与本次磋商，具有相关资格的法人/其他组织。

## 二、服务商注意事项

（一）询问

服务商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，服务商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

- 采购人联系方式：

联系人：程老师

联系电话：15829935471

通信地址：西安市未央区凤城八路95号

- 集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、服务商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关服务商。

4、服务商为自然人的，应当由本人签字；服务商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。服务商委托代理人提出质疑的，应当同时提交服务商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在服务商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交服务商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑服务商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。服务商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对服务商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、服务商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但服务商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，本项目专门面向中小企业采购，仅接受符合中小企业划型标准的中型企业或小型、微型企业参与。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、参加政府采购活动的中小企业\残疾人单位\监狱企业应提供相应的《中小企业声明函》\《残疾人福利性单位声明函》\省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件扫描件。未提供上述声明函\证明文件扫描件的，其响应文件无效。

5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（五）不见面开标

本项目将采取“不见面”开标的形式，服务商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、提交首次响应文件当日，请各服务商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、服务商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交服务商补交一正两副纸质响应文件（备案用）。

3、开标过程中，服务商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求服务商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（六）服务商的磋商费用自理。

## 三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商邀请函

第二章　服务商须知

第三章　磋商内容及要求

第四章　合同草案条款

第五章　响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

服务商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织磋商的，集中采购机构将重新编制、发布新版磋商文件，服务商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、提交首次响应文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

2、服务商对磋商文件有质疑的，应在磋商文件公告期届满之日起七个工作日内（但最晚不得超过提交首次响应文件截止时间前2个工作日）以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长提交首次响应文件截止时间和磋商开启时间，但至少会在磋商文件要求的提交首次响应文件的截止时间2个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足2个工作日的，将视情另行通知。

4、请各服务商在提交首次响应文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因服务商未及时关注所造成的一切后果由服务商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）（sxggzyjy.xa.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）磋商文件的解释权归集中采购机构。

## 四、关于履约保证金

（一）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的服务商提供政府采购信用担保和融资服务。服务商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，服务商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府

采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

（二）交纳履约保证金

服务商应在领取成交通知书后5个工作日内及时交纳履约保证金，其数额为合同金额的2%（四舍五入至百元），履约保证金由【西安市公共资源交易中心】统一代收和退还。

1、采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式交纳时，应从其基本存款账户将履约保证金足额交纳至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

2、采用纸质履约保函形式交纳时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00；下午13:30-17:30

业务受理地点：本集采机构二层206室

3、采用电子履约保函形式交纳时，可登录【全国公共资源交易平台（陕西·西安）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）企业端，按以下路径进行电子履约保函申请和入账查询：

保函申请：我的项目·〉西安保函申请（点击后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请。）

保函查询：我的项目·〉保证金入账查询

（三）采用履约保函（包括纸质保函和电子保函）形式时应注意以下事项：

1、履约保函的受益人为采购人，服务商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

2、履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，服务商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

3、担保金额不少于《磋商邀请函》中规定的履约保证金交纳金额；

4、保函申请人须与服务商名称一致，若为联合体参加投标的，则由从交易平台中成功获取采购文件的一方作为保函申请人。

（四）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，成交服务商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（纸质保函）/当场注销（电子保函）。

## 五、磋商报价

磋商报价是服务商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

（一）服务商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而服务商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（二）磋商项目实行多次报价（一般情况下为两次），每次报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价集中采购机构将不予接受，其响应文件视为无效文件。

1、第一次报价时，服务商应严格按照响应文件《第一次磋商报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

2、磋商结束后，所有实质性响应的服务商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。

（三）磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（四）因服务商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由服务商自己负责。

## 六、响应文件

（一）电子响应文件

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子磋商文件获取方式：服务商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：服务商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3、电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖服务商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（二）纸质响应文件

磋商时服务商无需提交纸质响应文件，项目成交后由成交服务商在领取成交通知书时提供一正两副纸质响应文件用于备案。

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质响应文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出。并按第一章《磋商邀请函》中规定的响应文件份数要求进行印刷，在封面注明正本/副本，并分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备响应文件。

（三）响应文件的语言及计量单位

1、磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

（四）响应文件有效期

响应文件有效期为自磋商之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（五）响应文件的提交

电子响应文件可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，服务商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（六）响应文件的撤回、补充和修改

服务商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（七）关于相应文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由磋商小组在评标系统中对服务商的电子响应文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子响应文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子响应文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同服务商的电子响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为服务商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同服务商使用响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由磋商小组结合项目情况综合判定。”

（八）服务商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交电子响应文件的。

## 七、组织开标

（一）集中采购机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）服务商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉不见面开标〗参加。

（三）按照陕西省财政厅《关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）第六条规定，在每轮磋商结束时对服务商的报价均不予公开。

（四）主持人宣布开标后，服务商应使用“加密电子投标文件时所用CA锁”在线自行解密电子投标文件。（注：加密和解密电子投标文件应使用同一把CA锁，否则将会导致解密失败）

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

1、服务商拒绝对电子响应文件进行解密的；

2、因服务商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

3、上传的电子响应文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## 八、磋商方法及程序

为了确保开标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为成交候选人。

（二）磋商程序：

1、资格性审查

磋商文件经确认后，磋商小组对响应文件中的服务商资格证明文件进行审查（其中服务商信用记录复核由采购人进行）。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

（3）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应服务商资格审查未通过的原因。

2、响应文件的符合性审查

服务商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。

### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。 以本项目磋商邀请函中的项目名称和项目编号为准。 |  |  |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表、费用明细表（磋商文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）服务商概况； （5）服务商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |  |  |
| 3 | 响应文件签字、盖章 | 签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 6 | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子响应文件雷同性分析 | 电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对服务商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| 磋商小组：（签字或盖章） |

3、磋商及磋商文件的实质性变更

（1）磋商小组所有成员将集中与单一服务商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的服务商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。服务商在评审过程中切勿擅自离开等标区域，否则由此引发的不利后果，由该服务商自行承担。

（4）服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

资格性审查和符合性审查通过的服务商进入最后报价阶段。

（1）在对所有服务商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格服务商。不合格服务商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关服务商。

（2）磋商小组给予所有合格服务商一次最后报价的机会。服务商要以书面形式提交最后报价（各合格服务商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），加盖公章或由其法定代表人或被授权人签字确认（以最后报价表中的要求为准）。已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商，集中采购机构将退还其所交纳的磋商保证金。

（3）最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的（即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目），提交最后报价的服务商可以为2家。

5、综合比较与评价

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评审方法和标准，对资格性、符合性审查合格的响应文件按其响应程度进行综合比较与评价。

### 评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 10 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的服务商的价格为磋商基准价，各服务商的最后报价得分按下列公式计算： （磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100分 |  |
| 总体方案 | 40 | 20 | 技术方案： 提供技术方案（包括网络拓扑结构、网络关键设备选型、功能描述、技术参数等）。 【优秀[16-20]】网络结构清晰、全面具体，设备选型合理、规格型号明确、功能描述详细、技术参数清晰明了； 【良好[5-16）】网络结构较清晰较具体，设备选型较合理、规格型号较明确、功能描述较详细、技术参数较清晰； 【一般[0-5）】网络结构一般或缺失，设备选型一般、规格型号不够明确、功能描述不够详细、技术参数模糊不清。 |  |
|  |  | 20 | 服务方案： 提供服务方案（包括服务体系、故障体系、用户回访、服务承诺、保障措施、重点保障等）。 【优秀[16-20]】服务方案全面具体、针对性强，管理责任清晰，服务标准高，质量标准明确、考核办法完备，且具有优秀的可操作性、及可行性； 【良好[5-16）】服务方案较为全面具体、针对性较好，管理责任较为清晰，服务标准较高，质量标准较为明确、考核办法较为完备，且具有良好的可操作性、及可行性； 【差[0-5）】服务方案内容一般或缺失、针对性差、管理责任欠缺清晰，服务标准低，可行性较差，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
| 质量保证 | 25 | 10 | 应急预案： 提供应急方案（对网络故障、网络安全等风险点的认识及其应对措施等）。 【优秀［8-10分]】应急预案科学合理、对风险有全面的认识、可操作性强； 【良好［4-8分）】应急预案较科学合理、对风险有较全面的认识、可操作性较强； 【一般［0-4分）】应急预案不完整或缺失，对风险的认识不足或缺失、操作性差。 |  |
|  |  | 15 | 设备参数： 【优秀［13-15分]】设备性能良好，全部符合招标文件参数要求，且设备厂商向本项目供应商能够出具原厂三年质保承诺； 【良好［10-13分）】设备性能良好，基本符合招标文件参数要求； 【差［0-10分）】设备性能一般，部分符合招标文件参数要求。 |  |
| 售后服务 | 10 |  | 根据投标人针对本项目要求制定的售后服务方案进行评分：招标文件中基本要求和售后服务要求共8项，每一项符合要求没有负偏离得1分，本项最多8分。 其中符合带※号要求的再加1分，最多加2分。 |  |
| 业绩 | 15 |  | 提供2018年1月1日以来，承担过类似项目证明文件（即合同或中标通知书），每提供一个业绩得5分，满分15分。 评审时以业绩证明文件扫描件为计分依据，须加盖服务商公章。 |  |
| 说明 | 1、磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、本表“［”、“］”标识包含本数， “（”、“）”表示不包含本数。 |

6、推荐成交候选人

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人（有效服务商家数不足时以实际有效数量推荐成交候选人）。评审得分相同的，价格分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

7、编写评审报告

磋商小组根据磋商情况编制评审报告，磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（三）对响应文件的澄清

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时服务商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

2、磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。服务商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为服务商串通投标，其响应无效：

1、不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同服务商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同服务商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同服务商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 九、成交

（一）集中采购机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中次序确定排序第一的成交候选人为成交服务商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交服务商。采购人逾期未确定成交服务商且不提出异议的，视为同意按评审报告提出的成交候选人次序确定排序第一的成交候选人为成交服务商。

（三）集中采购机构将在成交服务商确定后2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

（四）在发布成交结果同时，集中采购机构向成交服务商发出《成交通知书》。

成交通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 十、签订政府采购合同

（一）采购人与成交服务商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交服务商的响应情况签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交服务商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交服务商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交服务商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交服务商，也可以重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（五）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（六）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

## 十一、其他

（一）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的；其他项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（三）第二次公告后，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）以及市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的（其他类别项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的），本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

# 第三章  磋商内容及要求

## 一、项目概况

近年来，各地区各部门依托一体化政务服务平台大力推动政务服务事项掌上办、指尖办，取得了积极成效，政务服务平台移动端已成为各级政府服务企业和群众的重要渠道。为进一步方便企业和群众到市政务中心办事，提升移动政务服务供给水平，全面优化用户在大厅办事体验，拟在西安市政务服务中心东、西办事大厅区域实现无线WIFI全覆盖（西厅约6000平米、东厅约9000平米）。

## 二、总体要求

市政务服务中心无线覆盖除满足基本上网要求之外，还需在增值、认证、管理等方面符合相关要求，如最大连接人数≥5000人，可靠运行率≥99.9%，出口带宽≥100M等。具体如下：

（一）全场景无线覆盖：满足服务大厅、会议室、办公室等场所的无线覆盖，保证无线访问流畅不卡顿。

（二）优化无线使用：能够针对应用进行限制并且实现流量管控，防止部分终端长时间占用带宽。

（三）全网统一管理：能够实现无线的统一管理，统一运维，出现故障时能够快速判断原因，快速恢复。

（四）用户认证：员工无线使用账号密码方式登入，访客无线采用短信认证方式登入，方便溯源。

（五）广告展示：认证前展示广告页面，能够进行政务相关信息的展示，帮助普及相关政务知识。

（六）行为管控与审计：建设安全合规的无线网络，规范用户上网行为，防止访问非法网站或发表不良言论，能够实现基于应用的行为管控，并且上网行为能够实时记录，方便溯源。

## 三、技术要求

（一）方案设计

1.方案整体架构

整体网络拓扑图如下：

拓扑概述：

各个区域根据现场实际情况部署无线AP，通过西厅一台网络控制器实现对全网AP的统一管理，东厅无线AP通过西厅无线网络跨公网去进行管理。

2、功能设计

（1）统一管理

部署一台网络控制器，可以实现对各区域无线AP的统一管理，全界面化配置，降低管理复杂度。

（2）无线AP选择

推荐使用Wi-Fi 6进行覆盖，Wi-Fi 6 AP具有高带宽、高并发、低延迟、低耗电的特性，能够满足各类场景的无线覆盖需求。

（3）场景化无线覆盖

开放办公区

场景特点：室内开阔式办公，空间较大、墙壁较少，无阻拦，较空旷；实现信号无盲区覆盖，满足基本的上网需求即可；

对无线AP的要求：实现信号无盲区覆盖，满足基本的上网需求即可；

设备推荐：使用双频、双流或双流以上、11ax 协议吸顶AP部署；

大厅窗口

场景特点：室内小隔间式办公场景，建筑复杂墙壁较多，多数为独立隔间办公室；

对无线AP的要求：同时提供无线和有线接入的功能，满足基本的上网需求即可；

设备推荐：使用双频、双流、11ax协议面板AP进行部署，面板AP支持标准86盒设计；

隔间办公室

场景特点：每日客流量大，终端数量多，并发量大，对无线网络整体的要求非常高；不同应用对无线的要求所有不同，如：视频浏览需要更高的带宽、玩游戏需要更低的延迟；

对无线AP的要求：能够满足高密接入，提供高带宽、低延迟的无线网络；

设备推荐：使用双频、双流以上、11ax 协议吸顶AP部署；

（4）无线体验优化

5G优先技术

通过终端双频识别技术，快速识别终端是否支持5G，如果支持则引导终端优先接入5G；

同频干扰检测

通过智能干扰检测算法，检测环境中的同频干扰情况，自动调整信道，规避环境中的无线干扰；

智能信号补偿

AP会不断检测周围AP的健康情况，检测到某AP故障则增大自身信号强度，补偿覆盖；

弱信号引导

当终端的信号低于某个阈值的时候，引导终端接入信号最好的AP，改善漫游；

（5）用户认证

办公无线网络可以使用账号认证，输入用户名密码信息即可完成认证。认证服务器可以是LDAP、Oracle、Mysql等，此外还能够对接阿里钉钉、企业微信OA实现认证，并且实现Wi-Fi账号密码自主管理，兼具便捷、和易管理的特性。

访客可以使用短信认证，认证简单，只需输入用户名密码即可完成认证，使用短信认证还可以实现实名制登入，方便溯源。

（6）行为管控与审计

网络控制器内置5500+网络应用，可以基于应用进行精细化管控；支持行为审计功能，即使没有行为管理设备，也能实现用户上网行为审计，审计日志支持保存在内置数据中心，可以保存6个月以上，满足合规要求。

（7）运维管理

通过图形化的界面呈现当前的网络状态，并且可以对历史状态进行溯源，降低了无线问题的排查难度；无线AP即插即用，故障设备支持零配置替换。

（8）东西向流量安全、有效防止勒索病毒传播

①记录全网东西向流量访问动作

可识别全网终端之间的互相记录，以列表形式记录

②识别全网异常终端访问行为

通过海量终端互访记录，识别风险访问服务，以图形化界面呈现

③呈现全网异常访问趋势

以区域互访图形式呈现各个区域、各个角色之间的异常访问情况，全网异常访问趋势一目了然

④阻断风险终端服务

异常ARP扫描、TCP扫描、风险检测终端自动冻结，同时支持一键关闭风险服务与风险端口，让内网传输通道按需开放。

（9）防火墙功能描述

①规范上网行为

精细化识别当前网络中用户使用应用和访问URL及违规下载上传等用户访问行为，基于多维度用户行为分析，对违规的应用及网站访问、数据外泄、非法下载等行为进行细粒度管控，从而合理规划访问资源。

②高效终端安全管理

本地下一代防火墙智能融合恶意软件防护、漏洞防护、Web应用防护等多种应用安全功能，并基于深度学习检测技术，对进出办公网的访问流量进行深度威胁检测，阻断恶意软件和漏洞入侵等攻击行为，实现办公网的有效安全隔离。下一代防火墙与安全云平台协同联动，基于先进的NTA技术与云端威胁情报关联分析，快速定位办公网中失陷主机的攻击行为，并对攻击行为进行朔源，即使失陷主机利用DGA技术随机生成C&C域名也无法逃避黑名单封堵。同时下一代防火墙与终端安全检测与响应产品进行智能联动，下一代防火墙将已检测的失陷主机信息同步至终端安全检测与响应产品，并下发指令至终端安全检测与响应产品侧对失陷主机进行隔离，防止威胁内部扩散，并对病毒文件进行查杀，提升日常安全运维效率的同时，规避各类数据泄露、数据销毁或加密勒索事件出现。

③轻松防控病毒入侵

当前恶意软件攻击演变频繁，如勒索病毒、挖矿病毒、远控木马等家族庞大且更新快速，基于特征匹配的检测模式无法识别最新恶意软件变种。因此，本项目采用的下一代防火墙创新应用业内领先的SAVE人工智能检测引擎，SAVE引擎利用深度学习的技术，通过对海量样本数据的学习，提炼出来的高维特征具备有很强的泛化能力，在不依赖特征库的情况下精准检各类病毒变种和新型病毒等恶意软件入侵，减少用户因病毒恶意软件入侵带来的经济损失。

（二）无线部署方案

中心东、西厅各使用一根100M光纤专线进线，由东、西区数据机房引入。经东、西厅专用路由器后进入AC。

办公楼每层都有弱电竖井，每层AP与POE交换机进行连接，交换机放置在弱电竖井中，无线控制器放置在核心机房。通过对东西两侧及地下一层办公室的工勘，统计无线AP点位数量如下表所示：

| 西安市政务服务中心 |
| --- |
| 区域 | 西厅 | 东厅 |
| 数量（个） | 45 | 56 |
| 合计 | 101 |

（三）每条100M光纤专线相关要求

1、互联网专线技术要求：

①运营商提供的互联网出口数据链路带宽必须是独占带宽。

②采用独享带宽接入（承诺Mbps数可达），企业独享接入段网络通道，网速稳定优质。

③运营商提供4个公网IP地址必须是全开放、无任何限制，以确保部署的门户网站及其它信息系统能被互联网用户顺利访问。

2、技术指标

| 线路 | 接入 | 互联网光纤专线 |
| --- | --- | --- |
|  | 100M带宽 |  |
|  | 国际互联网IP静态地址 | 4个 |
|  | 接口实测速率 | ≥接口理论速率×90% |
|  | 上下行速率差 | 上行速率≥下行速率×99% |

（四）参考设备要求

两条100M互联网光纤专线接入

| 序号 | 产品 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | 一、硬件规格： 1、千兆以太网口数≥5个；并需提供1个RJ-45 Console管理口；提供USB接口数≥1； 2、单台设备最大可支持管理AP数≥500； 二、功能要求： 1、通过网络控制器平台系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据； 2、支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 3、支持≥5级的AP分组功能，方便设备的管理维护； 4、支持基于时间、区域、服务类型、访问状态、访问行为等多个维度统计访问终端和被访问终端的详细信息，并生成报表； 5、支持静态路由、策略路由、地址转换，支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； 6、支持对钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制功能； 7、支持基于地址池进行用户终端IP地址画像管理，并可查看相关信息，如发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布等； 8、支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：无线接入点、无线共享设备、路由器、摄像头、PC、打印机等； | 台 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 1、要求本地化部署，非云化方案;支持交换机管理数≥500； 2、系统支持自动发现交换机和AP，并实现拓扑自动生成，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机和AP的层次结构和运行状态； 3、支持在平台查看交换机面板端口接入状态、交换机容量、端口负载、供电负载；支持交换机面板端口可以实时显示接入终端属性以及通过端口不同颜色即可判定聚合口、M-LAG口等； 4、支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等； 5、支持远程管理，可以远程修改交换机及无线AP网络配置，支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机及无线AP。 | 套 | 1 |
| 3 | 认证管理平台 | 1、要求本地化部署，非云化方案； 2、支持二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等外来访客认证方式； 3、为保障网络的可拓展性，需支持兼容多品牌无线设备，以实现统一认证。包括短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证。 4、支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业、口袋助理等主流平台实现用户认证； 5、支持基于用户/用户组进行授权，可实现用户通过有线、无线接入具有相同的认证账号和上网权限； 6、支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。 | 套 | 1 |
| 4 | 防火墙 | 1、性能：网络层吞吐量≥4Gb；应用层吞吐量≥1Gb，并发连接数：≥1,000,000，每秒新建连接数≥20,000；硬件：1U标准机架式设备，X86架构。接口：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个；含：防火墙模块、应用管控模块、僵木蠕毒查杀模块、入侵防御模块，包含三年硬件质保和三年软件升级以及三年规则库升级，产品采用多核并行处理架构。 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中，部署模式切换无需重启设备，支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由，动态路由支持RIP、OSPF等，ISP路由支持运营商地址自定义，支持IPsec VPN、SSL VPN和GRE VPN。 3、支持IPV6环境部署，包括接口/国家区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，应用防护等； 4、支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； 5、支持网页防篡改功能，支持网页黑链检测技术，可以精准识别网页挂黑链，避免网页资源被占用； 6、支持对单位网络中存在的风险进程进行非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员，比如主进程释放子进程，子进程调用文件等行为进行细粒度展示，并可在防火墙界面通过联动一键处置恶意进程； 7、支持资产识别功能，即可以对当前在网的web服务器进行自动化的检测，根据服务器当前在线的状态、端口使用的状态以及服务器之间的互相访问的关系可以生成详细的业务资产列表，同时可以展示当前内网资产访问的风险进行等级划分； 8、支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式，支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式，支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 9、支持系统配置自动备份功能，可通过备份文件快速恢复产品系统配置，降低管理员误操作引入的风险。 10、支持被集中管理平台进行多设备的统一管理，内网场景可利用硬件产品做集中管理，互联网场景可利用云端管理平台做集中管理。 11、支持通过集中管理平台统一配置产品的安全策略，包括但不限于访问控制、入侵防御、防病毒、Web应用防护等安全策略。 12、支持云端未知文件检测功能，利用云端检测平台对未知文件进行检测查杀，反馈云端检测结果至本地。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | AP管理授权：AC增加管理一台AP的授权。 1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持≥2.4G同时工作，为保障无线网络体验，要求≥2.4G射频最高支持802.11ax协议； 2、2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3、千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4、支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等； 5、支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查； 6、支持WIPS/防钓鱼WIFI，对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入。 |  |  |
| 6 | POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 2、交换性能≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； 3、支持多层交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络控制器平台灵活的进行切换； 4、支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，防止仿冒设备接入；支持基于交换机端口组实现通过检测终端有无流量特征，实现POE终端自动重启，解决POE终端假死问题 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入。 |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个、Manage口≥1个。 2、交换性能≥430Gbps，包转发率≥156Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）；支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 3、支持多层交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在网络控制器平台上灵活的进行切换； 4、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 5、支持终端类型库，基于路由器、监控终端设备等，管理员可以清晰看到目前接入网络的设备资产； 6、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 |  |  |
| 8 | 入口路由器 | 接外网专线 企业级路由器，防火墙性能：≥6Gbps ，加密性能：≥4Gbps ，IPSEC VPN隧道数：≥512 ，NAT会话数：≥50万；内存≥2GB，内置≥512M flash存储；三层端口：≥4GE(2Combo)+2SFP；6个业务扩展槽；实配可插拔双电源；支持网络虚拟化技术； 支持IPv4/IPv6； 支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥400条），URPF，GRE、ADVPN； 支持广域网优化特性（包括WAAS、Web-Cache等功能）；数据中心VXLAN、EVI、EVPN以太网虚拟化功能，ADWAN特性等； 支持零配置部署功能；机架高度（1RU）。 | 台 | 2 |
| 9 | 光模 | 千兆单模块 | 对 | 7 |
| 10 | 辅助 材料 | 六类网线 | 箱 | 30 |
|  |  | PVC电力管-2.5mm | 米 | 5000 |
|  |  | RJ45水晶头（100个/盒） | 盒 | 5 |
|  |  | 其他材料（胶布、钻头等） | 批 | 1 |
| 11 | 安 调 | 包含综合布线、施工安装调试、以及管理平台数据迁移。 | 项 | 1 |
| 备注 | 表格中所有安全类产品须具备公安部颁发的网络通信安全审计类销售许可证，并提供相关证明材料，主要设备要求提供具有CNAS认证的第三方检测报告或提供技术白皮书。产品的功能、性能、认证要求须提供相关证明材料，其中AC和AP设备功能支持现场测试。 |

## 四、服务要求

★1、供应商提供的设备需满足第三部分表格中参数及性能要求，且必须为全新、行业设备，所有硬件设备费用、施工费用、材料费、第一年光纤服务费等均包含在服务费内（后两年的光纤服务费由采购人自行承担）。

2、政务大厅西厅现有管理平台的相关安全数据迁移至新建项目，确保新旧设备安全切换，无缝对接、安全运行。

★3、每个月须提供运营商100M宽带数据证明材料，确保宽带专线技术指标达标（出口带宽≥100M）。

★4、对所有AP实现办公、大厅、机关等分片分区管理。

5、服务期为三年，成交供应商提供所有硬件设备、安装布线及软件技术维护，对于服务期出现的问题产生的所有费用均由成交供应商承担，采购人不再承担任何费用。三年后所有设备（含综合布线）向采购人免费提供5年使用权。

## 五、商务要求

（一）服务期

服务期三年。

（二）售后要求

1、本系统中所有硬件、软件产品在3年服务期内免费提供包修、包换、升级服务。因产品质量问题，必须免费更换直至正常使用。

2、供应商为采购人提供专属原厂维护工程师专项服务，提供3年免费上门现场服务。供应商接到采购人反映的质量问题，保证1小时内响应，如需现场处理1小时内服务人员到达现场，进行现场维修维护服务。若因维修维护不及时延误群众办事造成不良影响的，视现场情况每出现一次扣除300-1000元。

3、产品运行后，供应商应每月至少1次派专业技术人到现场对所供产品的使用情况进行跟踪运行监测和相关维护服务，并向采购人提交月度书面运维报告。

（三）人员培训

提供硬件设备、软件技术的现场培训，使采购人2名以上同志掌握基本的操作使用、维护保养及其他知识。须派遣专业技术人员参与项目实施，并在项目实施期间及三年服务期内，随时向采购人讲解技术方面问题。培训费用已包含在服务总价内。

# 第四章  合同草案条款

（本合同为中小企业预留合同）

一、服务条件：

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）服务期限：自合同签订之日起至3年。

二、合同价款

（一）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（二）合同价款（大写）_______元；￥_______。

三、款项结算

（一）签订合同后，采购人在收到服务商发票之日起15个工作日内支付25万作为预付款；

服务期满一年后，采购人在收到服务商发票和电信线路缴费结清票据之日起15个工作日内支付（合同总价-25万）*50%；

服务期满二年后，采购人在收到服务商发票之日起15个工作日内支付（合同总价-25万）*40%；

本项目涉及所有服务均经采购人验收通过后，采购人在收到服务商发票之日起15个工作日内支付（合同总价-25万）*10%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票（按合同总价直开采购人），服务商持成交通知书、服务合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

四、质量保证

（一）保证所供的产品和服务应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证所供服务能按期完成，服务商未如期完成项目全部内容，应承担全部责任和费用。

（三）成交服务商所供服务因侵权而产生的一切后果由成交服务商负责，采购人保留索赔权力。

五、验收

（一）服务期满后，采购人根据合同要求，在成交服务商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下，进行验收，确认服务内容和完成质量（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对服务进行验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由成交服务商负责联系），验收合格后，出具验收单。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对服务的最终认可。

（二）验收依据

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（三）成交服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后查阅。

六、技术与服务

（一）技术资料

1、提供审核服务过程中相关文字、图片等资料；

2、其它资料。

（二）服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和审核服务的相关文件为准。

七、违约责任

（一）成交服务商未按合同规定的时间和要求提供服务的，服务期每超期一天，扣除合同总价款的0.5‰。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

八、争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、双方的权利义务

（一）采购人权利及义务

1、采购人根据磋商文件得要求对服务进行验收。

2、采购人应按合同约定及时结付服务费用。

（二）服务商权利及义务

1、服务商根据磋商要求，确保服务保质保量完成。

2、服务商应保证因服务不善而产生的所有风险，并自行承担由此导致的所有法律责任。

十、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式6份，采购人、成交服务商、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份，成交服务商办理结算2份。

3、如本合同有未尽事宜，以谈判文件为准，磋商文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

# 第五章  响应文件构成及格式

西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目

响应文件

（项目编号：XCZX2022-0123-2）

正本/副本

服务商：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分响应函	X

第二部分第一次磋商报价表	X

第三部分资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分服务商概况	X

第五部分服务商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分响应方案	X

## 第一部分  响应函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目》（项目编号：XCZX2022-0123-2）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三小节第（三）项中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方成交，我方将在领取成交通知书时提交纸质响应文件正本一套、副本两套。

六、我方的响应文件在开标之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

服务商：（服务商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

## 第二部分  第一次磋商报价表

单位：人民币元

| 报价内容 项目名称 | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 服务期 |
| 西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目 |  | 自合同签订之日起3年 |
| 合计（大写） |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

注：1、A栏须按阿拉伯小写金额样式填写；B栏须填写服务期。

2、“合计（大写）”栏须按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。

3、A栏“合计”与“合计（大写）”须一致，否则按无效响应处理。

## 第三部分  资格证明文件

服务商应按照《磋商邀请函》所列“服务商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

一、有效的登记注册证：

二、财务状况报告：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

### 基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、社会保障资金缴纳证明：

四、税收缴纳证明：

五、无重大违法记录声明：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、服务商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、服务商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

### 无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目（项目编号：XCZX2022-0123-2）的磋商服务商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加磋商的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

### 法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目（项目编号：XCZX2022-0123-2）政府采购活动，就本项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与响应文件有效期一致。

被授权人姓名：_________________	电话：_____________

身份证号码：___________________	职务：_____________

通讯地址：_____________________________________________

邮政编码：_____________________	电传：_____________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

服务商：（服务商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

七、中小企业声明函：

1、服务商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函；服务商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。

2、未按上述要求提供声明函\证明函的，其响应文件无效。

3、服务商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目（项目编号：XCZX2022-0123-2）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（企业全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、服务商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。符合条件的服务商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的对应的中小企业所属行业为：信息传输业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市行政审批服务局市政务大厅无线WIFI服务项目（项目编号：XCZX2022-0123-2）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：服务商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的服务商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

八、磋商文件要求提供的其他资格证明文件

## 第四部分  服务商概况

| 单位基本情况 |
| --- |
| 服务商全称 |  |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 登记证号 |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  | 所属行业 |  |
| 上年度 营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  | 基本存款 账户账号 |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |
| 经营范围 |  |
| 人员情况 |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关服务商 |
| 关系 | 服务商名称 |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与服务商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、服务商应如实填写上述信息。 |

## 第五部分  服务商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由服务商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为磋商服务商，现郑重承诺：

1、我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的服务商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他服务商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

## 第六部分  响应方案

一、服务商可结合第三章《磋商内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制响应方案。

以下内容仅供参考：

（一）总体方案；

（二）服务方案；

（三）质量保证/综合实力/履约能力；

（四）主要业绩证明；

（五）其他。

二、拟派项目团队及人员情况：

| 1、项目负责人 |
| --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、项目服务人员 |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 谈判文件合同条款明细 | 响应文件合同条款响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响应说明填写“优于”、“响应”、“不响应”。 2、服务商应逐条响应。 |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

四、实质性条款响应表

| 序号 | 磋商文件实质性条款 | 响应文件具体响应内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、第三章《磋商内容及要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表，且不允许出现负偏差，否则按无效响应处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。 3、并非每个项目（或标段）都需要设置实质性条款，若本项目或所投标段未设置实质性条款，则服务商可忽略此表。 |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

五、技术/服务/商务条款偏差表

| 序号 | 磋商文件条款明细 | 响应文件实际响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术要求偏差 |
| 二、服务要求偏差 |
| 三、商务要求偏差 |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的技术/服务/商务条款进行响应。 2、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。 |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，响应文件均完全响应谈判文件中的要求。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

六、服务商认为有利于本次磋商的其他情况说明。