机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）

项目名称：西安市红会医院北院区外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目（二次）

招标编号：0844-224LZBF21379

货物名称：外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备

第五章 投标邀请

第六章 投标资料表

第七章 合同专用条款

第八章 货物需求一览表及技术规格

龙寰项目管理咨询有限公司

二〇二二年九月

第五章  投标邀请

龙寰项目管理咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022年 9 月 28 日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况：外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购

资金到位或资金来源落实情况：资金已落实。

项目已具备招标条件的说明：已具备。

2、招标内容：

招标项目编号：0844-224LZBF21379

招标项目名称：西安市红会医院北院区外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目（二次）

项目实施地点：中国陕西省

招标产品 (主要设备)：外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（非中华人民共和国境内投标人应有相关注册、经营证明文件）；

（2）进口产品代理商投标，须具有投标产品制造商出具的授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效；

（3）投标人开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明；

（4）投标人提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（境内投标人提供）；

（5）投标产品属于医疗器械管理的提供有效的医疗器械注册证；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用）；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用）。
  是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间: 2022年9月29日

招标文件领购结束时间：2022年10月11日

是否在线售卖标书：否

获取招标文件方式：现场领取

招标文件领购地点：投标人在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登记成功后，须携带投标回执单、单位介绍信、经办人身份证复印件至龙寰项目管理咨询有限公司招标六部进行信息登记。

招标文件售价：免费

其他说明：

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.本项目为国际公开招标，本次招标接受进口产品。

3.供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

4.供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

5.本项目采用线下见面开标形式。

6.供应商在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站登记成功后，须携带投标回执单、单位介绍信、经办人身份证复印件至龙寰项目管理咨询有限公司招标六部进行信息登记（便于在机电产品招标投标电子交易平台进行招标文件领购人录入）。

7.本项目招标公告在机电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com/)、陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）上发布。

8.本项目最高限价为：¥19,310,000.00元。

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022年10月20日09时30分（北京时间）

投标文件送达地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。

开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。

6、投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系人：刘老师

联系方式：18802940622

招标代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：潘乐、刘强，电话：029-88228899-665.660，电子信箱：sxlhzb06@163.com

联系方式 ：+86 029-88228899-665.660

8、汇款方式

招标代理机构开户银行(人民币):中国银行西安紫薇支行

招标代理机构开户银行(美元): 上海浦东发展银行西安分行

账号(人民币): 102016812219

账号(美元): 72011454700000210

| 招标机构 | 龙寰项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 详细地址 | 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 |
| 发售地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/） |
| 文件咨询 | 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室招标六部，潘乐、刘强，电话：029-88228899-665.660 |
| 财务电话 | 029-88228899-606 刘会计 |
| 银行 | 受 益 人 | 龙寰项目管理咨询有限公司 |
|  | 人民币账户 | 开户行 | 中国银行西安紫薇支行 |
|  |  | 帐 户 | 102016812219 |
|  | 外币账户 | 开户行 | 上海浦东发展银行西安分行 |
|  |  | 美元账户 | 72011454700000210 |

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知（第一章）的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1.1 | 本项目招标人已拥有一笔资金，计划用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。 |
| 1.2 | 招标人名称：西安市红会医院 招标人地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号 联系方式：刘老师 18802940622 |
|  | 招标机构名称：龙寰项目管理咨询有限公司 招标机构地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 邮编：/ 联系人：潘乐、刘强 电话：029-88228899-665.660 |
| 1.3 | 项目概况：外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清，均应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标机构提出。招标人或招标机构应当自收到澄清之日起3日内作出答复。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 8.1 | 投标语言：中文 投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.1 | 投标人应按照第四章投标文件格式完整的填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件规定的其他内容。 |
| *10.3 | 投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.1 | 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求在分项报价表上列出供货产品清单及分项报价和总价。 |
| 11.2 | 本次招标允许的缺漏项范围： 在实质性响应招标文件要求的前提下，投标文件分项报价允许缺漏项的最大范围为投标报价的10%。 1）投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 2）缺漏项在招标文件允许的范围内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标报价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。 3）签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价中。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 |
| *11.5 | 最高投标限价：人民币1931万元。投标报价超过最高投标限价的，将导致其投标被否决。 |
| *11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物 1）关境内制造的货物 投标报价: 用户现场交货价 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（所有需向中国政府缴纳的税费）和第八章要求的伴随服务（全部费用含在投标报价中）。 2）投标截止时间前已经进口的货物 投标报价: 用户现场交货价 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（所有需向中国政府缴纳的税费）和第八章要求的伴随服务（全部费用含在投标报价中）。 |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国境外提供的货物： 投标报价：DDP西安市红会医院 相关费用：内陆运输费、保险费、所有税费（除向中国政府缴纳的增值税和其它税外还应包括从境外进口所需缴纳进口环节税）和第八章要求的伴随服务。（全部费用含在投标报价中）。 |
| *12.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物： 投标货币: 人民币 |
| *12.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物： 投标货币: 人民币。 |
| 13.1 | 本次招标不允许联合体投标 |
| *13.3 | 投标人资格证明文件: 1.合法注册证明文件（境内投标人为独立法人，提供营业执照，提供复印件并加盖投标人公章（境内投标人）；境外投标人应有相关注册、经营证明文件）； 2.法定代表人或单位负责人授权书（原件）； 3.进口产品代理商投标，须具有投标产品制造商出具的授权书，投标产品的授权链应完整、真实、有效； 4.投标人提供其开户银行在开标日期前三个月内开具的资信证明，提供原件或复印件加盖投标人公章； 5. 投标人提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（境内投标人提供），提供复印件并加盖投标人公章； 6.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证，提供复印件并加盖投标人公章； 7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件（境内投标人适用），格式见附件； 8. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供声明原件（境内投标人适用），格式见附件。 |
| 14.3.4） | 技术支持资料的其它形式：见26.4.8.(5) |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用。 |
| 15.3 | 投标保证金形式:本项目不收取投标保证金。 |
| *16.1 | 投标有效期：90 天。 |
| 17.1 | 正本：壹份；副本：叁份；电子版：壹份 电子版文件要求：①投标人须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式电子版文件及与纸质投标文件正本开标一览表内容一致的Word格式电子版，载体为：U盘，PDF格式电子版文件盖章、签字处必须扫描并清晰可辨；②投标人须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致，如有不一致以投标文件的纸质文件为准；③电子文档表面需标明招标项目编号、投标人名称等信息。 |
| *17.2 | 投标文件每一页应由单位法定代表人（负责人）或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.2 | 投标文件递交至：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。 |
|  | 项目名称、投标邀请的标题: 西安市红会医院北院区外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目（二次） 编号: 0844-224LZBF21379 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年10 月20日09时30分整（北京时间）。 |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2022年10月20日09时30分整（北京时间）。 开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：人民币 如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换，以便计算评标价。 |
| 26.4.1 2） | 在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。 项目现场：买方指定的项目现场 |
| *26.4.2 | 交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。 供货期限不允许偏离。 |
| *26.4.3 | 付款条件的偏差:不允许偏离 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用。 运行周期：质保期所需的备品备件，计入投标总价。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施。 （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 （五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。 |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用 所选方案:不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率 所选方案：不适用 |
| *26.4.8 | 其他额外评标因素和标准: 1、所有商务条款必须满足，否则，其投标将被否决。 2、按《机电产品国际招标标准招标文件》（第一册）第四章投标文件格式并结合本册要求所需材料提供相应的投标文件。 3、投标人不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分。技术规格偏离表必须依据招标文件逐条响应,填写具体参数值,不得出现只填写无偏离的情况。 4、第八章“技术规格”中未注星“*”号的技术指标为一般技术参数，除在技术指标后有特殊规定外，投标人的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加投标报价的1%，一般技术参数偏离的最高项数为10项，超过10项（含）将导致其投标被否决。标注星“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致其投标被否决。同时，对这些关键技术参数的响应必须提供技术支持材料（即厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或相关资料（文字、图片）证明等），否则，其投标将被否决。投标人对所有招标文件要求的技术参数的应答，如果出现主观应答规格与客观支持资料不一致时，应以客观支持资料（即厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）或加盖厂家印章的技术支持材料）为准。 |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法。 中标候选人数量：1-3名 |
| 六、授 予 合 同 |
| 36.1 | 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费: 招标服务费金额：招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定下浮20%执行。 招标服务费的交纳方式：在投标时,投标人向招标机构送交招标服务费承诺书(见附件一)。在《中标通知书》发出后5日内，由中标人一次性支付给龙寰项目管理咨询有限公司。汇款时在汇款用途栏注明“招标编号：0844-224LZBF21379 |

附件 诚信声明：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件 供应商无重大违法记录的书面声明：

供应商无重大违法记录的书面声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（       投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

第七章 合同专用条款

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：西安市红会医院 买方地址：西安市南稍门友谊东路555号 卖方名称：中标人或其制造商 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 2 | 检验和测试：根据货物类型，在货物制造厂或用户现场进行检验、测试和培训。 |
| 3 | 目的港：西安市红会医院 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 4 | 伴随服务： 1) 提供必要的技术图纸资料； 2) 提供设备配置的详细清单； 3) 每年供货商的技术服务人员定期巡访用户4次，供货商保证生产商为用户提供终生负责科研及临床技术咨询服务； 4) 卖方应在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训； 5）其它见第八章要求。 |
| 5 | 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。 |
| 6 | 履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。 |
| 7 | 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。 |
| *8 | 质量保证期： 1. 外科手术显微镜整机原厂质保期不少于三年； 2. 高端彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期不少于三年； 以上设备需提供生产厂商质保函 |
| 9 | 履约能力要求： （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 (五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。 |
| *10 | （一）付款方式：中标单位在招标方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。 （二）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 |
| 11 | 买方通知送达地址：西安市红会医院。 |
| 12 | 合同生效及其他：买卖双方签字后生效。 |
| 13 | 合同语言： 本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。 |
| 14 | 适用法律： 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。 |
| 15 | 双方的通知送达： 本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。 本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。 |
| 16 | 质量验收标准和规范： （一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。 （二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。 （三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。 （四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、本合同及附件文本； 2、国家相应的标准、规范； 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。 4、易损配件、备件报价单。 5、提供原厂质保文件。 |

拟签订的合同文本

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院北院区外科手术显微镜、高档彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由龙寰项目管理咨询有限公司（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 货物 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

*四、履约保证金

（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

七、交货条件：

（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

八、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

九、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期：

1.	外科手术显微镜整机原厂质保期不少于三年；

2.	高端彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期不少于三年；

十、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

十一、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

十二、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

十三、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十六、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市南稍门友谊东路555号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                   签订日期：2022年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

第八章 货物需求一览表及技术规格

西安市红会医院北院区配置高档全身彩色多普勒超声诊断仪、中档彩色多普勒超声诊断仪、外科手术显微镜等设备。

一、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱外科手术显微镜 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 神经外科手术显微镜 | 1 | 允许进口 |
| 3 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（1） | 2 | 允许进口 |
| 4 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（2） | 1 | 允许进口 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪（1） | 1 | 允许进口 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪（2） | 1 |  |

二、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

脊柱外科手术显微镜技术参数

1.光学部分

1.1光学：全镜组复消色差APO，光学镀膜保护；

*1.2工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm，且可在单一物镜下连续变焦；

1.3放大倍数：最小放大倍数≤2.0x，最大放大倍数≥16x（12.5x目镜下）；

1.4变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动精细调焦；

1.5定位锁焦功能：在200-600mm工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离；

*1.6双激光自动对焦：全内置设计，无需外挂模块，最大功率≤1mW，波长635-645nm，激光等级：II类；

1.7焦距锁定：可通过触控屏上的专用按钮激活“焦距锁定”功能，能与激光治疗设备的焦距匹配并联合使用；

1.8变倍模式：电动连续变倍（速度可调），同时在主镜上配备手动变倍旋钮；

1.9调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率；

1.10主刀镜：折叠式双目镜筒无需增加适配器可实现360度旋转镜筒，始终保持镜筒水平位置，一键可使镜下图像迅速放大50%；

1.11目镜：广角目镜，眼杯高度可调，10x或12.5x可选；屈光补偿范围≥+5D至-7D；

*1.12对手镜：0-180°可调双目镜筒，可进行多角度设定；

1.13物镜带镜头保护盖

2.照明部分

*2.1光源：主光源与备用光源均为≥300W氙灯，集成化设计无外挂，主、备用光源可一键切换，并有氙灯寿命显示；

2.2照明设置：可设置开机照明亮度值；

2.3照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，结合自定义照明亮度预警设置；

2.4辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，可单独开关；

2.5光斑调节：配备手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小；

3.支架部分

3.1四连杆反重力平衡支架

*3.2平衡调校方式：无需分步或多次操作，通过机器人平衡系统一键式全自动平衡四连杆支架；

3.3术中平衡：通过触控屏一键术中再平衡；

3.4 3种XY移动模式：XY水平移动微调，XY弧面移动微调，定位锁焦式移动微调；

3.5机器人关节锁：智能微电机控制关节移动；

3.6自动感应支架震颤，可智能减震，稳定支架；

3.7定位记忆功能：可精确记忆多个支架工作位置，并可精准复位到该记忆位置，还原手术视野至相同的工作距离、放大倍数等；

3.8智能停放功能：可通过手柄或脚踏智能归位；

3.9集成化手柄：左右对称，万向关节，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能；

3.10智能消毒罩设计：支架上有消毒罩封闭标记位置，可通过芯片智能启动消毒罩抽真空功能；

3.11支架限位保护：支架最低限位设计， 距离地面一定高度支架锁定；

3.12电磁锁：整机电磁锁可实现二级解锁功能，由手柄进行分项编程控制；

3.13通过脚踏开关可以控制支架及光学主镜的解锁和移动；

3.14支架最大水平伸展范围：≥1600mm；

4.操作控制系统

4.1控制面板：触控式控制面板，可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能；

4.2用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限；

4.3患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片、录像等资料；

4.4一体化无线WIFI功能：一体化WIFI设计，无外挂模块，可实时传输手术显微镜影像到手机、平板电脑等移动终端，支持远程下载功能；

4.5远程维护：可通过网络直接传输机器状态，工程师可远程收集报告并自动及时诊断维护；

4.6配置脚踏开关：可以为有线连接或无线连接；

5. 4K 3D超高清摄像系统

*5.1 4K 3D超高清摄像头：原厂全内置设计，无外露分光器和摄像接口，2X3-chip，分辨率≥3840X2160p；

5.2 3D高清监视器：第二块为高清监视器≥24英寸，16：9；

5.3内置高清视频记录和编辑系统；

5.4 外置4K 3D超高清监视器：≥55英寸，带原厂一体化移动式推车；

6.智能导航连接

*6.1镜内投射功能：可以把导航图像、显微镜参数、荧光造影影像等投射到目镜内；

6.2有开放的导航连接界面，可呈现三维立体镜内投射图像；

6.3导航与手术显微镜之间可实现的智能联动与相互控制，联动的层面不仅局限于机头，而是整机的全面联动；

- 配置要求

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K/3D摄像头主机（含光学系统） | 1 |
| 2 | HD监视器 | 1 |
| 3 | 3D监视器 | 1 |
| 4 | 原厂一体化推车 | 1 |
| 5 | 镜内投射 | 1 |
| 6 | 折叠主刀镜 | 1 |
| 7 | 180°对手镜 | 1 |
| 8 | 有线脚踏 | 1 |
| 9 | 内镜接口 | 1 |
| 10 | 远程技术支持 | 1 |
| 11 | WIFI功能 | 1 |
| 12 | 消毒罩 | 10 |
| 13 | 镜头保护盖 | 1 |
| 14 | 4K连接输出线 | 1 |
| 15 | USB /1T硬盘 | 1 |
| 16 | 运输箱 | 1 |
| 17 | 手术显微镜4K/3D监视器 | 1 |
| 18 | 转接插座 10A插头+16A插孔 全长1.8米 | 1 |

神经外科手术显微镜技术参数

一、光学部分

1.1光学：全镜组复消色差技术，光学镀膜保护；

*1.2工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥620mm，且可在单一物镜下连续变焦；

1.3放大倍数：最小放大倍数≤2.0x，最大放大倍数≥16x（12.5x目镜下）；

1.4变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动精细调焦；

1.5 具有定位锁焦功能；

*1.6双激光自动对焦：全内置设计，无需外挂模块，非激光辅助对焦；

1.7变倍模式：电动连续变倍（速度可调），同时在主镜上配备手动变倍旋钮；

1.8调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快；

1.9主刀镜：12.5倍目镜，0-180°可调双目镜筒，可进行多角度设定；

1.10屈光补偿范围：≥+5D至-6D；

1.11助手镜：10倍目镜，双关节旋转立体助手镜，悬浮设计且带锁控装置；

1.12景深：内置景深增强系统，可切换大小景深两种模式；

二、照明部分

2.1光源：主光源与备用光源皆为300W氙灯，集成化设计无外挂，主、备用光源可一键切换，并有氙灯寿命显示；

2.2照明设置：可设置开机照明亮度值；

2.3照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，结合自定义照明亮度预警设置；

*2.4辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，可单独开关；

三、支架部分

3.1落地式自动平衡支架

3.2平衡调校方式：无需分步或多次操作，通过机器人平衡系统一键式全自动平衡四连杆支架；

3.3术中平衡：通过触控屏一键术中再平衡；

3.4三种XY移动模式：XY水平移动微调，XY弧面移动微调，定位锁焦式移动微调；

3.5机器人关节锁：智能微电机控制关节移动；

3.6自动感应支架震颤，可智能减震，瞬间稳定支架；

3.7具有定位记忆功能；

3.8智能停放功能：可通过手柄或脚踏智能归位；

3.9集成化手柄：左右对称，万向关节，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如：拍照、录像、自动对焦、荧光开关/回放、景深切换等功能；

3.10智能消毒罩设计：支架上有消毒罩封闭标记位置，可通过芯片智能启动消毒罩抽真空功能；

3.11支架限位保护：支架最低限位设计， 距离地面一定高度支架锁定；

3.12电磁锁：整机电磁锁可实现二级解锁功能，由手柄进行分项编程控制；

3.13通过脚踏开关可以控制支架及光学主镜的解锁和移动；

3.14支架最大水平伸展范围：≥1600mm；

四、操作控制系统

4.1控制面板：触控式控制面板，可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能；

4.2用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限；

4.3患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片、录像等资料；

4.4一体化无线WIFI功能：一体化WIFI设计，无外挂模块，可实时传输手术显微镜影像到手机、平板电脑等移动终端，支持远程下载功能；

4.5远程维护：可通过网络直接传输机器状态，工程师可远程收集报告并自动及时诊断维护；

4.6配置脚踏开关：可以为有线连接或无线连接；

五、影像系统

5.1全高清摄像系统

5.2全高清摄像头：原厂全内置设计，无外露分光器和摄像接口，3-chip，分辨率≥1920X1080p；

*5.3原厂一体化双屏高清监视器：一体化双屏高清监视器≥24英寸，16：9；

5.4内置高清视频记录和编辑系统；

5.5语音功能：主镜内置麦克风，可同步录音；

5.6实时同步：真正的摄像系统全内置，无需外接端口调节录像；

5.7照片格式：JPEG，PNG;

5.8数据存储：所有照片和影像可存储于电脑硬盘或移动硬盘；

5.9输出界面：HD-SDI，DVI/HDMI；

六、术中血管荧光模块

6.1血管荧光造影模块

*6.2内置模块：整体荧光模块全内置；

6.3启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；

6.4影像品质：全高清≥1920X1080p，可同时输出至外部监视器；

6.5自动增益：荧光亮度增益智能控制；

6.6自动侦测：记录荧光影像自动捕获、视频自动记录功能；

6.7自动回放：通过自定义集成化手柄可进行自动回放，可显示画中画图像；

七、黄荧光造影模块

*7.1内置模块：整体荧光模块原厂一体化全内置；

7.2造影设计：荧光模式下可边做边切，又可进行血管中血流的显影；

八、彩色荧光分析模块

8.1配备血流动力学分析功能，可将黑白荧光分析升级为彩色血流荧光分析

8.2配备提供彩色延迟地图功能，可呈现血流中荧光信号先后出现的时间顺序

*8.3配备荧光强度分布地图功能，可获取黑白荧光造影过程中的相对荧光强度水平

8.4配备血流速度地图功能：可将血管造影过程荧光强度的速度增加

8.5配备曲线分析功能：可通过位置记忆功能可实现同一术野术前术后荧光造影的数据对比分析

8.6配备图像优化功能：智能甄选有效数据，获得延迟地图和数据

九、智能导航连接

*9.1镜内双目投射功能：可以把导航图像、显微镜参数、荧光造影影像等双目投射到目镜内，便于术中观察

9.2有开放的导航连接界面，可呈现三维立体镜内投射图像

9.3导航与手术显微镜之间可实现智能联动与相互控制，整机全面联动

十、配置要求

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人荧光手术显微镜主机 | 1 |
| 2 | 机器人关节锁支架 | 1 |
| 3 | 定位锁焦功能 | 1 |
| 4 | 定位记忆模块 | 1 |
| 5 | 多功能无线脚踏 | 1 |
| 6 | 12.5倍目镜 | 2 |
| 7 | 双目折叠镜筒 | 1 |
| 8 | 立体助手镜（含双目镜） | 1 |
| 9 | 高清监视器 | 2 |
| 10 | 影像存储系统 | 1 |
| 11 | 内置高清摄像头 | 1 |
| 12 | 黑白荧光模块 | 1 |
| 13 | 肿瘤黄荧光 | 1 |
| 14 | 无菌罩自动抽真空功能 | 1 |
| 15 | 消毒罩 | 10 |
| 16 | 移动硬盘≥ 1T | 1 |
| 17 | 运输箱 | 1 |
| 18 | 防尘套 | 1 |

高档彩色多普勒超声诊断系统技术要求（1）

一、设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：二套

三、设备用途及主要要求：

3.1用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；

3.2投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型；

3.3投标设备要求为2019年及以后推出最新机型，并具备持续升级能力；

四、主要技术规格及系统概述：

4.1主机系统性能概括

4.1.1高分辨率宽屏OLED显示器≥20英寸，分辨率≥1920×1080；

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可节仰升角度≥20°；

4.1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机;

4.1.4全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

4.1.5 智能转换探头技术;

*4.1.6全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件; （提供相关证明材料）

4.1.7智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量；

4.1.8自动彩色闪烁伪像抑制技术；

4.1.9数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

4.1.10具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（提供相关证明材料）

4.1.11数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

*4.1.12频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像；（提供相关证明材料）

4.1.13彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图

4.1.14 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式

4.1.15 具备电影回放及剪辑功能

4.1.16 具备高分辨率局部图像放大功能

4.1.17 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

4.1.18 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容

4.1.19 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头

4.1.20 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性。

*4.1.21具备血管增强技术，支持≥5级可调（提供相关证明材料）。

4.1.22 主机具备耦合剂加热装置

4.1.23 ≥四种实时亮彩图像，自动呈现4种不同风格图像；（提供相关证明材料）

4.1.24手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查；（提供相关证明材料）。

4.1.25实时二同步 /三同步能力

4.1.26内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

4.1.27 内有一体化超声工作站；

4.2成像技术

4.2.1多影像实时对比联合诊断技术；

4.2.2灰阶超宽视野成像扫描技术

1）扩展成像视野，支持360°自由旋转

2）实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能

3）具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回

4）支持所有线阵及凸阵探头

4.2.3彩色超宽视野成像扫描技术

1）具有灰阶超宽视野成像技术；

2）具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作；

3）图像支持360°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示；

4）适用于全部线阵及凸阵探头。

4.2.4超声声速自动校正技术

4.2.5 超声造影成像技术，具备相干脉冲成像造影技术:

1）具备低机械指数和中等机械指数两种选择模式

2）具备爆破后再灌注显像技术

3）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器

4）具备造影双幅模式下shadow映射功能，支持同步测量

5）具备超微血管造影成像技术；

6）造影剂有效显示时间≥8分钟（提供相关证明材料）

7）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头

*8）双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值（提供相关证明材料）

9）造影模式下，支持智能图像零键优化技术

4.2.6实时应变弹性成像技术

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

3）具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

4）具有质量因子设计。

4.2.7 点式剪切波成像技术

1）定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段

2）可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

*3）腹部剪切波有效检查深度≥14cm（提供相关证明材料）

4）支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头

4.2.8 二维剪切波弹性成像技术

1）采用多组梳状脉冲波激发，及同一点多次测量

2）同时定性和定量软组织弹性值

3）具有速度、位移、质量等多种质控模式

4）支持腹部、高频探头

5）测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

6）可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页（提供相关证明材料）

4.2.9具备心脏负荷超声功能

4.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

4.3.2 妇科测量和计算；

4.3.3产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

4.3.4 外周血管测量和计算；

4.3.5 心脏功能测量和计算；

4.3.6 泌尿科测量和计算；

4.3.7 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义；

4.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

4.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

4.4.2 硬盘容量≥1TB

4.4.3 USB接口≥7个，其中触摸屏侧面至少两个；

4.4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件；

4.5输入/输出信号

4.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

4.5.2 输出：DP 高清输出

4.6连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能

5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥20英寸高分辨率OLED显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可调，以适应不同光线，可调角度≥20度。

5.1.3 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转，高度可调范围≥20cm，左右旋转角度≥90度。

5.1.4 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术

5.1.5 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件。

5.2 探头规格

5.2.1 频率：无针式宽频、多频可变频成像探头，最高频率≥18MHz，从1MHz 到18MHz

5.2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频

5.2.3 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率

5.2.4 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头

5.2.5 单晶体探头≥2种

*5.2.6 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm（提供截图说明）

5.2.7 配置探头（四把）频率分别为：

单晶体腹部凸阵探头：1.5-5.5 MHz（同时支持造影、介入、弹性成像）

高频线阵探头：3.0-9.5MHz（同时支持造影、介入、弹性成像）

单晶体相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz

超高频电子线阵探头：5.0-17.5MHz（同时支持造影、介入、弹性成像）

5.2.8 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

5.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

5.3 二维灰阶显像主要参数

5.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

5.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

5.3.3 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥65帧/秒

5.3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

5.3.5 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

5.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB

5.3.7 可视动态范围：10-80 dB，步进为1

5.3.8 回放重现：灰阶图像回放最高可达≥4000帧，回放时间≥30秒，并能进行测量和计算

5.3.9 高清放大功能

5.4 频谱多普勒

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

5.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个

5.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW

5.4.4 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调

5.4.5 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度≥10 m/s

CWD血流速度≥19 m/s

5.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

5.4.7Doppler及M型电影回放：30 秒；

5.4.8 Auto TEQ频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态；

5.4.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

5.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示

5.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

5.5.3 扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒

5.5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.5.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供相关证明材料）

5.6 超声功率输出调节

5.6.1 B/M、PWD、Color Doppler

5.6.2 输出功率选择分级可调

5.7 记录装置

5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

5.7.2 主机硬盘容量≥1T

5.7.3 USB接口≥8个

5.8 技术手册：中文操作手册

六、售后服务要求：

6.1 整机原厂质保≥3年。

6.2 开机率≥95%（365天），停机每超过一天，保修期顺延5天。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

七.第三方附属设备

7.1超声图文工作站1套，并负责与医院信息系统进行连接。

7.2工作站图像采集卡1套

7.3脚踏开关、手控盒各2套

7.4彩色打印机1台

7.5专用超声检查床1套

7.5.1整床电动升降；

7.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

7.5.3全功能一键复位

7.6检查椅2把

7.7可移动耦合剂加热器1台

7.8不间断电源（UPS）1台

高档彩色多普勒超声诊断系统技术要求（2）

一、高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：一套

三、设备用途及说明：

全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。必须提供厂家发布的最新高端产品并且为最新版本

四、主要规格及系统概述

4.1	主机系统性能概括：

4.1.1	≥20英寸液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

4.1.2	液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像（附图），支持界面编辑及滑动翻页功能

4.1.3	触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置

4.1.4	操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘

4.1.5	原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节

4.1.6	采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带（附无焦点截图）

4.1.7	智能像素优化技术可调节开关。

4.1.8	主机一体化耦合剂加热装置，温度可调

4.1.9	具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限

4.1.10	智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）

4.1.11	影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图）

4.2	二维灰阶成像单元

4.2.1	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调

4.2.2	斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.2.3	空间复合成像：

1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节

4.2.4	组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示

4.2.5	组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图）

4.2.6	高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系（附图）

4.2.7	宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量

4.3	成像技术

4.3.1	血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围

4.3.2	灰阶血流成像技术

4.3.2.1	非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态

4.3.2.2	无取样框（附图）、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态

4.3.2.3	具有捕捉模式（附图） ，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态

4.3.2.4	可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式

4.3.2.5	支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等

4.3.3	超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号

4.3.3.1	可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头

4.3.3.2	具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度

4.3.3.3	具备多级别背景模式选择，≥7级

4.3.3.4	支持PW速度测量

4.3.3.5	支持累积模式，累积级别可调控

4.3.3.6	支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示

4.3.3.7	支持立体显示模式

4.3.3.8	超微细血流成像技术，支持在造影模式下使用

*4.3.4	二维立体血流显示技术

立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。

4.3.5	穿刺针增强显示功能

*4.3.5.1可独立调整穿刺针的显示增益（附图）

4.3.5.2	多角度可调

4.3.6	智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度

4.4	高级成像技术

4.4.1	应变式弹性成像

4.4.2   具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

4.4.3	可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头（附图）

4.4.4	具备弹性量化分析：≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

4.4.5	心脏成像功能

4.4.5.1	标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥115° （附图）

4.4.5.2	二维支持像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示。

4.4.5.3	支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型（附图）

4.4.5.4	心功能自动计算功能：同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据

4.4.5.5	支持心肌组织多普勒定量分析：同屏显示曲线≥8 条

*4.4.5.6	支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示

4.4.5.7	支持心脏二维灰阶血流成像

4.4.6	智能辅助功能

4.4.6.1	具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

*4.4.6.2	智能血管检查技术：

4.5	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.5.1	一般测量

4.5.2	妇产科测量

具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.5.3	心脏功能测量

4.5.4	多普勒血流测量与分析

4.5.5	外周血管测量与分析

4.5.6	泌尿科测量与分析

4.5.7	多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.6	图像存储与(电影)回放重现单元

4.7	输入/输出信号：HDMI、USB等

4.8	连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输

4.9	超声图像存档与病案管理系统

4.9.1	固态硬盘容量≥1TB

4.9.2	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.9.3	USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

4.9.4	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

4.9.5	动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介

4.9.6	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

五、	技术参数要求

5.1	系统通用功能：

5.1.1	监视器≥22英寸高分辨率监视器

5.1.2	扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

5.1.3	系统动态范围≥390dB

5.1.4	探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口互通互用

5.2	探头规格

5.2.1	频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

5.2.2	工作频率范围可在1-19MHz之间选择

5.2.3	阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

5.2.4	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度

5.3	二维灰阶显示主要参数

5.3.1	探头性能（配置6把探头）：

5.3.1.1	凸阵探头，：超声频率1.0-6.0MHz，

5.3.1.2	小器官线阵探头，：超声频率3.0-12.0MHz，

5.3.1.3	小器官线阵探头，：超声频率7.0-14.0MHz，

5.3.1.4	相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥115°

5.3.1.5	经食道心脏探头：超声频率2.0-8.0MHz

*5.3.1.6	关节高频线阵探头，：超声频率7.0-15.0MHz

5.3.2	探头频率：

5.3.2.1	凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥60

5.3.2.2	凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16

5.3.2.3	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70

5.3.2.4	相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35

5.3.3	回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.3.4	预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

5.3.5	增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

*5.3.6	扫描深度≥45cm（提供原厂白皮书，附图）

5.4	频谱多普勒

5.4.1	方式：PW，CW，HPRF

5.4.2	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.4.3	PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s

5.4.4	最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）

5.4.5	PW取样容积范围：0.05cm-2cm

5.5	彩色多普勒

5.5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.5.2	具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

5.5.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20°

5.5.4	标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个（白皮书证明）

5.5.5	高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个（白皮书证明）

5.5.6	彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

5.6	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

六、售后服务要求

6.1 整机原厂质保≥3年。

6.2 开机率≥95 %（365天），停机每超过一天，保修期顺延5天。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

七.第三方附属设备

7.1超声图文工作站1套，并免费与医院信息系统进行连接。

7.2工作站图像采集卡1套

7.3脚踏开关、手控盒各2套

7.4彩色打印机1台

7.5专用超声检查床1套

7.5.1整床电动升降；

7.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

7.5.3全功能一键复位

7.6检查椅2把

7.7可移动耦合剂加热器1台

7.8不间断电源（UPS）1台

彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格（1）

- 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：一套

- 设备用途说明：

全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经，组织应变成像和剪切波成像等方面的临床诊断和科研教学工作，具有最新平台，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

- 主要技术规格及系统概述：

4.1主机成像系统包括：

4.1.1 具备≥20英寸液晶显示器，采用平板转换技术，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

4.1.2操作面板支持180°任意偏转；

4.1.3具备液晶触摸屏，屏幕≥12英寸（≥1920*1080）；

4.1.4 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元；

4.1.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW)；

4.1.6 高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）；

4.1.7 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图；

4.1.8 彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图；

4.1.9 血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒频谱；

4.1.10 实时二同步/三同步能力；

4.1.11频谱及图像电影回放功能；

4.1.12自动频谱跟踪及计算；

4.1.13全数字化多波束形成器；

4.1.14组织谐波成像（具备两种谐波成像技术）；

*4.1.15宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调, 并可在屏幕上显示具体数值；

*4.1.16动态组织对比增强技术，分级可调；

4.1.17具备空间复合成像技术;

4.1.18实时自动图像优化和一键优化功能；

4.1.19具备组织多普勒成像技术，可显示彩色、M型、频谱、能量四种模式；

4.1.20具备高清放大技术；

*4.1.21具有彩色血流多普勒速度定量识别技术（提供证明图片）；

*4.1.22血管增强技术(提供证明图片)；

4.1.23内置一体化超声工作站；

4.1.24 内置DICOM3.0标准输出接口；

4.1.25助力式弹性成像

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

3）具备弹性指南针功能，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量;

4）具有QF质量因子设计;

4.1.26 快速启动 可在待机状态下5秒内还原到工作界面

4.2测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.2.1 一般测量, 距离、面积、周长等

4.2.2 妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

4.2.3 心脏功能测量；

4.2.4 解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整；

*4.2.5 解剖M型支持线型取样和自由描记取样功能；

4.2.6 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）；

4.2.7 外周血管测量与分析；

4.2.8 新生儿髋关节发育评估测量，图表直观显示（提供Graf图表）；

4.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

4.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输;

4.3.2 硬盘≥500G固态硬盘, DVD/USB 图像存储，电影回放重现单元3000帧；

4.3.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.3.4一体化的剪贴板功能；

4.3.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.3.6 具备6个USB接口，CD-RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机无需

特殊软件；

4.3.7 具备并开通DICOM 连接、Worklist、Print、MPPS等功能；

4.4输入/输出信号：

4.4.1输入：DVI、DICOM、USB2.0、USB3.0、外部视频、S-Vide、HDMI

4.4.2输出：DVI、 外部视频、DICOM、USB2.0、USB3.0、S-Vide、HDMI

4.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0标准输出接口

- 系统技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

5.1.1监视器：≥20英寸液晶显示器，采用平板转换技术，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

5.1.2操作面板支持180°任意偏转;

5.1.3液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数；

5.1.4 探头接口选择：≥5个，全部激活可互换通用；

5.1.5主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式；

2）加热温度分级可控;

5.1.6 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件；

5.2探头规格（配置四把探头）

5.2.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

5.2.2 腹部凸阵探头具备透镜探头技术：1.5-5.0MHz（频率数值可视可调）；

5.2.3 血管/小器官线阵探头具备宽频变频技术：3.0–11.0MHz（频率数值可视可调）；

5.2.4 心脏相控阵探头具备宽频变频技术：1.5-4.8MHz（频率数值可视可调）；

5.2.5腔内探头频率：220°大角度，3.0–9.0MHz

5.2.6 扫描深度≥30cm；

5.2.7 B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD；

5.2.8 探头可选配第三方穿刺导向装置；

5.3二维显像主要参数：

5.3.1 成像速度：

相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥68帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥50帧/秒

5.3.2 显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示;

5.3.3 二维图像成像频率变频数≥6个，所有频率均可视可调；

5.3.4 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节；

5.3.5 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频；

5.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；

5.3.7 接收超声信号系统动态范围≥320dB；

5.3.8 线密度 ≥ 512线/帧；

5.4彩色多普勒

5.4.1显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）;

5.4.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒；

5.4.3具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）;

5.4.4 自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态;

5.4.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

5.4.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30°

5.5频谱多普勒：

5.5.1显示模式：脉冲波多普勒（PWD）

连续波多普勒 (CWD)

5.5.2频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥3个;

5.5.3频谱多普勒取样容积范围：0.5mm---20.0mm多级可调;

5.5.4最低测量速度：≤ 1cm/s (非噪声信号);

5.5.5零位移动≥10级；

5.5.6显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位；

5.5.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

5.5.8 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

5.6超声功率输出调节：

    - B/M、PWD、COLOR DOPPLER;

5.6.2 输出功率选择分别分级可调;

5.7 记录装置

5.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存;

5.7.2主机硬盘容量≥500GB固态硬盘;

    - DVD-RW或USB图像存储;

5.7.4 USB接口≥6个;

5.8 技术手册：

中英文操作手册

六、售后服务要求：

6.1 整机原厂质保≥3年。

6.2 开机率≥95 %（365天），超过1天，延长5天。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

七.第三方附属设备

7.1超声图文工作站1套，并免费与医院信息系统进行连接。

7.2工作站图像采集卡1套

7.3脚踏开关、手控盒各2套

7.4彩色打印机1台

7.5专用超声检查床1套

7.5.1整床电动升降；

7.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

7.5.3全功能一键复位

7.6检查椅2把

7.7可移动耦合剂加热器1台

7.8不间断电源（UPS）1台

彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格（2）

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪1台

二、设备用途说明：

心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用，系统需为全新系统。

- 主要技术及系统概述

  - 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥20英寸。

3.1.2 ≥12英寸液晶触摸屏。

3.1.3 具备超高集成度超声成像平台。

3.1.4 数字化二维灰阶成像单元。

3.1.5 数字化M型成像单元。

3.1.6 数字化彩色多普勒血流成像单元。

3.1.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

3.1.8 数字化能量多普勒，方向性能量图。

3.1.9 数字化波束形成器，多倍声束处理。

3.1.10 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有多档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射。

3.1.11 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节。

3.1.12 一键实时扫查优化技术。

3.1.13 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析（附图），支持腹部、浅表和腔内探头。

3.1.14 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）。

3.1.15 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头。

3.1.16 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

3.1.17 曲线解剖M型。

*3.1.18 心内膜自动包络计算功能，支持成人、小儿及新生儿心脏探头（附图）。

3.1.19组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，定量分析曲线等。

3.1.20 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度（附图）。

3.1.21产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果。

*3.1.22 具有灰阶血流成像技术（附图证明无取样框）。

3.1.23 灰阶血流成像彩色模式：在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流。

3.1.24内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作（附图）。

3.1.25 中文操作界面。

3.1.26 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头。

3.1.27 系统内置操作切面实时指导工具（附图）

3.1.28 膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。（附图）

3.1.29 操作面板上具有自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥7个（附图）

3.1.30 语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。

3.2 技术参数及要求

3.2.1  探头规格

3.2.1.1 探头接口≥3个，全激活互通互用。

3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.8-18 MHz。

3.2.1.3 频率自动调节功能。

3.2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等。

3.2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线。

3.2.1.6 扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz

腔内探头：可视可调中心频率5.0—9.0 MHz

电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0 MHz

相控阵探头：可视可调中心频率2.0—4.5 MHz

3.2.1.7 相控阵探头扫描角度≥110°（附图）

3.2.2   B型成像主要参数

3.2.2.1 ≥256灰阶。

3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段。

3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒。

3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种。

3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段。

3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥32 cm。

3.2.2.7 系统动态范围≥270 dB。

3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥45帧；相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥80帧。

3.2.3   频谱多普勒

3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD。

3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调。

3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；最小测量速度：≤1mm/s。

*3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。（附图）

3.2.3.5 PW取样容积宽度1-15mm。

3.2.4   彩色多普勒

3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示。

3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调。

3.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1 一般测量。

3.3.2 妇产科测量。

3.3.3 心功能测量与分析。

3.3.4 多普勒血流测量与计算。

3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数。

3.3.6 泌尿科测量与分析。

3.4 电影回放重现及病案管理单元

3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像。

3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节。

3.4.3 USB接口≥4个。

3.4.4 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中。

3.4.5 内置硬盘≥500GB。

3.5 输入、输出信号

3.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等。

3.5.2 DICOM3.0接口部件。

四、售后服务要求

4.1 整机原厂质保≥3年。

4.2 开机率≥95 %（365天），停机每超过一天，保修期顺延5天。

4.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

五.第三方附属设备

5.1超声图文工作站1套，并免费与医院信息系统进行连接。

5.2工作站图像采集卡1套

5.3脚踏开关、手控盒各2套

5.4彩色打印机1台

5.5专用超声检查床1套

5.5.1整床电动升降；

5.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

5.5.3全功能一键复位

5.6检查椅2把

5.7可移动耦合剂加热器1台

5.8不间断电源（UPS）1台

四、服务要求

一、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

二、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期：

1.	外科手术显微镜整机原厂质保期不少于三年；

2.	高端彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期不少于三年；

以上设备需提供生产厂商质保函。

三、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

四、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

五、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

（二）款项结算：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

（三）、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价。

（四）、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

（五）、维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

六、其他

验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

七、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

（四）未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

附表：开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：          国别/地区：          招标编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标 报价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱外科手术显微镜 |  |  |  |  |  |  | / |  | 西安市红会医院指定地点 |  |
| 2 | 神经外科手术显微镜 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 3 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（1） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 4 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（2） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪（1） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪（2） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 投标报价 |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记。

附件1 / Attachment 1

招标服务费承诺书

LETTER OF COMMITMENT FOR BIDDING SERVICE CHARGE

龙寰项目管理咨询有限公司：

Longwill Project Management Consulting Co.,Ltd:

我们拟参加贵公司组织的0844-224LZBF21379项目投标，若中标，我们保证：

We are as a bidder in this bidding activity of Bid No.0844-224LZBF21379

project organized by you. If our bid is successful, we guarantee:

1．在收到贵方的中标通知书或签订合同后二十个日历日内，按招标文件规定的标准向贵公司支付招标服务费;

To pay you the bidding service charge within 20 days according to the Standard Of Bidding Service Charge after receiving the Notice Of Bid Successful or the Contract signed.

2．每迟付一天，我们按中标服务费的百分之一（1％），向贵方支付违约金；

Should fail to pay the bidding service charge, we agree to bear penalty which shall be calculate starting on eleventh day after the Notice Of Bid Successful received by us. The rate of penalty is charged at 1% per day.

3．我们同意我们双方之间发生的争议最终提交仲裁，仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则在北京或西安进行。仲裁费用由败诉方承担。

We agree with any dispute arising between us shall finally be settled by arbitration in Beijing or Xi’an in China, under the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in accordance with its arbitration rules. The arbitration fee shall be borne by the losing party.

承诺方（盖章）/Commitment side(seal):

法定名称和地址/Legal name and address:

授权代表（签字）/Authorized representative(sign):

电话及传真/Tel. & Fax.:

日 期/Date: