项目编号: DL2022ZBG-701A

铜川市红旗街小学室外升级改造项目

招 标 文 件

采   购   人：铜川市红旗街小学

采购代理机构：陕西鼎立融创工程项目管理有限公司

二〇二二年八月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购内容及技术要求	27

第四章  合同主要条款	160

第五章  投标文件格式	168

# 第一章  招标公告

铜川市红旗街小学室外升级改造项目潜在的投标人可在西安市雁塔区太白南路139号荣禾中心1113室获取招标文件，并于2022-08-31  14:30:00前在西安市高新区丈八街办唐延南路8号宜沃空间1楼大会议室递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DL2022ZBG-701A

项目名称：铜川市红旗街小学室外升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,061,700.00元

采购需求：

合同包1(铜川市红旗街小学室外升级改造项目):

合同包预算金额：7,061,700.00元

合同包最高限价：7,061,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购 标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 室外升级 改造 | 铜川市红旗街小学室外升级改造项目 | 1(项) | 详见 采购文件 | 7,061,700.00 | 7,061,700.00 |

本项目专门面向中小企业采购

本项目接受联合体投标

二、响应投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(铜川市红旗街小学室外升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

① 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

② 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③ 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

④ 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑤ 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑥ 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦ 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

⑧ 其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(铜川市红旗街小学室外升级改造项目)特定资格要求要求如下：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目；

（4）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。

- 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年08月11日至2022年08月17日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区太白南路139号荣禾中心1113室

方式：现场领取

售价：免费赠送

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022-08-31 14:30:00（北京时间）

地点：西安市高新区丈八街办唐延南路8号宜沃空间1楼大会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市高新区丈八街办唐延南路8号宜沃空间1楼

大会议室

注：

- 报名联系人：郭女士，联系电话：18092735047；

- 领取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖投标人鲜章的复印件；

- 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库；

4、本项目专门面向中小企业招标，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：铜川市红旗街小学

地址：陕西省铜川市王益区红旗街育才路21号

联系人：李老师

电话：0919-8160820

2、采购代理机构信息

名称：陕西鼎立融创工程项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区太白南路139号荣禾中心1113室

联系方式：029-88447374

###### 3、项目联系方式

项目联系人：郭女士

电话：029-88447374

陕西鼎立融创工程项目管理有限公司

2022年08月10日

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 项目名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：铜川市红旗街小学 地址：陕西省铜川市王益区红旗街育才路21号 联系人：李老师 电话：0919-8160820 |
| 2 | 采购 代理机构 | 名称：陕西鼎立融创工程项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区太白南路139号荣禾中心1113室 联系人：郭女士 电 话：029-88447374 |
| 3 | 项目名称 | 铜川市红旗街小学室外升级改造项目 |
| 4 | 项目地点 | 铜川市红旗街小学指定实施地点 |
| 5 | 工期 | 60日历天 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 8 | 投标人 资质条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所或审计机构审计出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本户出具的资信证明，附银行基本户开户证明； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前六个月任一月份的税收缴费凭据、提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 2、特定资格条件： （1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）（原件）； （2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证； （3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目； （4）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。 注： 1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购活动。 3、除注明原件外，其他均为复印件并加盖投标人公章。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 无 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 构成招标文件的其他材料 | 招标答疑文件等相关材料 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 14 | 投标截止时间 | 2022年08月31日14时30分 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清发出后24小时以内 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后24小时以内 |
| 17 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人按照招标文件的要求认为有利于投标的材料 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 20 | 签字或 盖章要求 | 投标文件加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。 |
| 21 | 投标文件 正副本份数 | 投标文件正本壹份、副本贰份、电子版U盘贰份。（提供全套投标文件电子版Word格式） 投标文件建议双面打印 |
| 22 | 密封 | 密封方式： 投标文件的正本、副本、电子版分别装袋密封。 封套上标注： 1、采购人名称； 2、在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样； 3、铜川市红旗街小学室外升级改造项目投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 23 | 递交 投标文件地点 | 西安市高新区丈八街办唐延南路8号宜沃空间1楼 大会议室 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标时间 和地点 | 同投标截止时间和递交投标文件地点 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定 中标人 | 否,推荐3名中标候选人 |
| 27 | 评标委员会 | 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 |
| 28 | 其它事项 | 本项目投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应； 2、中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同； 3、本项目不允许中标后另行转包或者分包； 4、中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |

## 一、总 则

1、说明

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1.1.1“采购人”是指：铜川市红旗街小学

1.1.2 “采购代理机构”是指：陕西鼎立融创工程项目管理有限公司

1.1.3 “投标人”是指：符合本招标条件，自愿欲向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.1.4 “招标文件”是指：由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

1.1.5 “投标文件”是指：投标人根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

1.1.6 “工程”是指：本招标文件中第三章所述所有工程。

1.1.7 “书面形式”是指：任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、电子邮件。

1.2本项目不接受联合体投标。

2、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商务和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、现场踏勘

本次招标项目不组织现场踏勘。

5、转包与分包

5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。

5.2本项目不允许分包，中标人在中标后不得将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的,否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

## 二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件以中文编制，招标文件封面盖有“陕西鼎立融创工程项目管理有限公司”字样的公章。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

1.2 招标文件的获取：投标人必须从采购代理机构获取招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的修改或澄清

若对招标文件进行必要的澄清或者修改，将在财政部门指定媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

3、对采购代理机构发出书面通知的确认

在招标活动中，采购代理机构按照有关规定对获取招标文件的潜在投标人发出书面形式通知要求其确认的，潜在投标人应当在规定时间将确认情况原件送达采购代理机构或通过电子邮件以PDF格式文档回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在投标人未在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可。

4、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

5、落实的政府采购相关政策

投标人投标时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.1 中小企业（含中型、小型、微型企业）

（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号），提供中小企业制造的货物、由中小企业承建的工程或者由中小企业承接的服务。

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）中小企业参加投标时，应出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定的《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

5.2 监狱企业

（1）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

（2）监狱企业投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，若未提供证明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，若监狱企业已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.3 残疾人福利性单位

（1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）残疾人福利性单位投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，若未提供声明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 三、投标文件

1、投标文件计量单位

1.1 投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

2、投标文件的组成

2.1 投标文件应由资格部分、商务技术部分、电子版文件组成。

2.2 资格证明文件部分应包括：

2.2.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所或审计机构审计出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本户出具的资信证明，附银行基本户开户证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前六个月任一月份的税收缴费凭据、提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）（原件）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目；

（4）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购活动。

3、除注明原件外，其他均为复印件并加盖投标人公章

4、投标内容填写说明

4.1 投标文件按统一格式填写，胶装装订成册。

4.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写。

5、投标文件的组成

5.1 所有施工方案只允许投标人有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。投标人未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被拒绝。

5.2 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

① 投标函

② 开标一览表（报价表）

③ 已标价的工程量清单

④ 商务响应偏离表

⑤ 施工组织设计

⑥ 业绩的有关证明材料

⑦ 资格审查

⑧ 投标人承诺书

⑨ 投标人满足政府采购相关优惠政策的声明

⑩ 投标单位认为有必要说明的其他事项

6、投标报价

6.1 投标货币：人民币  单位：元。

6.2 投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。

6.3 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.4 采购人不接受任何有选择性的报价。

6.5 凡因投标单位对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标单位自负。

6.6 最低报价不是中标的唯一依据。

7、投标有效期

投标有效期从递交投标文件的截止之日起算不得少于90个日历日，在投标有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8、投标文件的式样、签署

8.1 投标人应以采购代理机构提供的投标文件格式编制纸质版投标文件正本壹份、副本贰份，电子版投标文件（U盘）贰份。

8.2 投标文件必须按照招标文件“第五章 投标文件格式”中的要求进行签署、盖章；投标文件中投标人名称盖章处必须加盖投标人公章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

8.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。

8.4 纸质版投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，逐页编码（封面可以不编页码），为节约纸张建议采用A4纸张双面打印，牢固胶装成册，不可插页抽页。纸质版投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

8.5 电子版投标文件内容与纸质版投标文件的内容保持一致，具有同等法律效力。注：U盘作为投标资料介质不予退还。

8.6 存储电子版投标文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版投标文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

8.7 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

8.8 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件密封

投标人应将投标文件的正本密封在一个包装袋内,副本密封在一个包装袋内，电子版密封在一个包装袋内，在包装袋上标明项目编号、项目名称，投标人全称（加盖公章）、“正本”或“副本”“电子版投标文件”等内容。

2、投标文件的递交

2.1 投标人应在开标当日并于招标文件要求递交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标文件递交地点；

2.2 采购代理机构在收到投标文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、登记和组织工作，对其投标文件有效性不负任何责任；

2.3 投标文件递交后，在投标文件递交截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回其投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按招标文件的要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分；

2.4 投标文件递交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改；

3、投标人递交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

3.1 逾期送达的；

3.2 未按照招标文件要求密封或加写标记的；

3.3 递交的投标文件与本项目不相符的；

3.4 投标人名称与获取招标文件时填写的招标文件获取登记表中名称不相符的。

## 五、开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

2、开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。开标截止时间后投标人不足3家的，不进行开标。

3、开标程序

3.1 宣布开标会议纪律；

3.2 介绍项目参会人员；

3.3 公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称；

3.4 宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3.5 投标人或其推荐的代表与采购人的监标人共同检查投标文件的密封情况，并签字确认；

3.6 众拆封投标文件，以公开唱标的形式宣布投标人名称、投标价格以及认为合适的其他内容，投标人代表、监标人对唱标结果签字确认。

3.7 宣布开标会议结束，告知参会投标人退场，保持电话畅通。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（五）投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

二、评标

1、评标委员会

1.1 评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，其中三分之二以上为技术、经济等方面的专家；

1.2 采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函；

1.3 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长；

1.4 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b 符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c 对投标文件进行比较和评价；

d 确定中标候选人名单；

e 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

f 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

g 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

h 配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

1.5 评标委员会根据招标文件确定的评分方法和标准对投标文件进行评审。

1.6 评标委员会独立工作，任何单位和个人不得非法干涉评标委员会的评标工作。

1.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

（二）资格审查

评标过程中对投标文件的判定，只依据开标截止时间前递交的投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

开标结束后，评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人提供的投标文件资格部分正本进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入下一步评审。具体审查内容如下：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所或审计机构审计出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本户出具的资信证明，附银行基本户开户证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前六个月任一月份的税收缴费凭据、提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）（原件）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目；

（4）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

注：（1）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 以上为投标人的必备条件，若投标单位资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理。

（3）除注明原件外，其他均为复印件并加盖投标人公章。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目。

（三）符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人不再进入下一步评审。具体审查内容如下：

| 实质性条款要求 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 有效性 审查 | 投标文件中的项目名称、项目编号 | 与所投项目名称、项目编号完全一致 |
|  | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 |
|  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币符合 招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价 |
|  | 投标文件关键内容 | 关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的 |
| 完整性 审查 | 投标文件份数 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标文件组成 | 按照招标文件第五部分格式编写内容齐全、无缺漏项 |
| 响应性 审查 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 合同条款 | 响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若投标人符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

（四）投标无效情形的认定

1、在评标过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

（1）投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与招标文件获取登记表中的名称不符；

（2）投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

（3）投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

（4）投标报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

（5）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（7）投标文件拆封后递交的投标文件份数不满足招标文件要求的；

（8）投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（9）投标文件中无投标有效期或投标有效期达不到招标文件要求的；

（10）未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

（12）与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

（14）投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标总报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）投标文件的澄清、说明或者补正：

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标报告）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## （六）详细评审

## 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 1、评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 2、评标因素及权重分解表（总计100分）

| 类型 | 评分 内容 | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标评审 （72分） | 施 工 组 织 设 计 | 1.确保工程质量的技术组织措施（0-8分） 2.确保安全生产的技术组织措施（0-8分） 3.确保工期的技术组织措施（0-8分） 4.确保文明施工的技术组织措施（0-8分） 5.新产品、新技术、新工艺、新材料应用（0-8分） 注：评委根据投标单位的投标文件编制内容,综合对比，根据其针对性、完整性、先进性、合理性等自主赋分。 | 40 |
|  |  | 项目经理部组成（0-3分） 注：提供项目部组成人员证书 2.投入本项目施工机械配备方案（0-3分） 3.劳动力安排（0-3分） 4.施工方案（0-15分） 5.安全专项方案（0-5分） 6.进度计划安排，施工进度表或施工网络图（0-3分） 注：评委根据投标单位的投标文件编制内容,综合对比，根据其针对性、完整性、专业性等自主赋分。 | 32 |
| 商务 部分 (28分） | 合同主要条款响应 | 经过资格审查和符合性审核合格的投标人，投标文件中对招标文件第四章合同主要条款进行响应说明，由评标专家进行综合评审。（0-5分） | 5 |
|  | 信用 记录 | 无不良信用记录的得满分，被行政部门实施行政处罚但未限制其投标资格的，每有一个扣1分，扣完为止。（0-3分） | 3 |
|  | 业绩 | 投标人具有近三年（2019年3月至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供1个计2分，满分10分。 注：投标文件中提供复印件加盖投标人鲜章。 | 10 |
|  | 投标 报价 | 满足招标文件内容及技术要求且投标报价（费率）最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 10 |

## （七）其他事项说明

1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

## （八）推荐中标候选人名单

## 评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1至3名中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人自行确定中标候选人，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

六、确定中标人

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”，向未中标人告知本身的评审得分与排序。

七、质疑与投诉

（一）质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法定代表人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：郭女士

联系电话：029-88447374

地址：西安市雁塔区太白南路139号荣禾中心1113室

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（316133821@qq.com）。

（三）中标人无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 九、中标合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

（一）中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费的计算方法：以采购预算为基数参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定计取。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费缴纳信息：

银行户名：陕西鼎立融创工程项目管理有限公司

开户行名称：招商银行西安分行丈八路支行

账      号：129912010510430

联  行  号：308791011292

## 十一、废标或者采购方式的变更

1、废标的情形

1.1 投标文件递交截止时间投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的；

1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3 因重大变故，采购任务取消的。

2、采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定，投标文件递交截止时间投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除废标情形外，按照以下方式处理：

2.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准：

①在招标过程中，递交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有2家时，根据2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判继续采购。

②如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原投标人即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

第三章  采购内容及技术要求

一、工程概况：

铜川市红旗街小学室外升级改造项目包含拆除原混凝土操场、体育器材等，新建人工草皮足球场、塑胶运动场、主席台、看台、升旗台等，配套有绿化工程、给排水工程及电气亮化工程。

二、商务要求

1、工期：合同签订后 60 个日历天

2、最高限价：7,061,700.00元

3、实施地点：铜川市红旗街小学指定实施地点

4、工程质量：达到相关建设工程施工及验收规范“合格”标准

5、质保期：  一 年

6、付款方式：付款方式按工程进度，具体以甲乙双方最终签订的合同为准。进场付合同总金额的30%，工程量过半付合同总金额的40%，完工验收付合同总金额的25%，合同总金额的5%作为质保金，质保到期验收合格后一次性付清。

7、资金支付方式：银行转账

8、验收标准：验收以合同、招标文件、投标文件、澄清、国家相应的标准、规范等为依据。

三、施工技术要求：

1、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、陕西省市政工程价目表(2009) 、《陕西省园林绿化工程价目表》（2009）、全统修缮定额土建工程陕西价目表》（2001）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）及其配套文件；

3、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省市政园林绿化工程消耗量定额》（2003年）及其勘误；

4、扬尘污染专项治理费执行陕建发[2017]270号文件；

5、安全文明施工措施费执行陕建发[2019]1246号文件；

6、安全生产责任保险费用执行陕建发[2020]1097号文件；

7、税金执行陕建发[2021]45号文件；

8、人工费用执行陕建发[2021]1097号文件；

9、材料价格执行铜川信息价(三四月份)，不足部分参照当地市场价；

10、《铜川市红旗街小学室外升级改造工程》施工图纸及送审预算书；

11、铜川市人民政府《铜川市财政投资评审管理办法》铜政办发[2017]52号；

12、铜川市财政局《财政性投资项目评审工作规则》铜财监[2011]1号；

13、铜川市王益区人民政府《铜川市王益区财政投资评审管理办法(暂行)》铜王政办发[2018]29号；

14、与本工程造价有关的其他资料；

15、当地市场价及信息价；

16、国家现行相关规定。

四、工程量清单说明

1、本工程量清单应与投标人须知、合同条款、工程技术规范等文件结合起来查阅与理解。

2、本工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

3、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

4、投标人不得随意改动分部分项工程量清单的编码和工程数量，评审时均按项目建设单位所发的工程量清单（包括有可能的澄清修改）进行检查和评比。

5、本项目计价软件采用“广联达GCCP6.0”造价软件编制。

| 工程项目总造价表 |
| --- |
| 工程名称：铜川市红旗街小学室外升级改造工程（审核） | 第 1 页共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 景观升级改造工程 |  |
| 1.1 | 景观工程 |  |
| 1.2 | 绿化工程 |  |
| 1.3 | 给排水工程 |  |
| 1.4 | 电气工程 |  |
| 合 计 |  |
| 大写： |

| 投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：铜川市红旗街小学室外升级改造工程（审核） | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 投标 报价 （元） | 金额（元） |
|  |  |  | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 规费 | 税前 工程造价 | 增值税 | 附加税 | 其中：安全文明施工措施费 | 其中：暂列金额 | 不含暂列金额报价 |
| 一 | 景观升级 改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |
|  | 法定代表人或 被授权代表人： |  |
|  | 日 期： | 年 月 日 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 电子屏系统 |  |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |
| 1 | 030208006001 | 电缆沟土石方 [项目特征] 1.土方类别:电缆沟挖土方 [工程内容] 1.挖土、填土 2.铺砂、盖砖 | m3 | 27.21 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-1.0KV-5*4 2.敷设方式:水平穿管敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 813.53 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC管 2.规格:32 3.配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 906.03 |
| 4 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-1.0KV-3*4 2.敷设方式:水平穿管敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 92.5 |
|  |  | 控制系统 |  |  |
| 5 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:照明配电箱AL-1 2.规格:600*800*400 3.安装方式:落地安装 [工程内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
|  |  | 庭院灯安装 |  |  |
| 6 | 030213003008 | 地埋灯 [项目特征] 1.名称: LED 3W [工程内容] 1.安装 | 套 | 60 |
| 7 | 030213008001 | 高杆灯安装 | 套 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称 型号:高杆灯220V/1200W H12m [工程内容] 1.立杆 2.灯架安装 3.焊、压接线端子 4.除锈、刷油 5.接地 |  |  |
| 8 | 030213006001 | 景观灯 [项目特征] 1.名称:庭院灯 TY-B 100W [工程内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.除锈、刷油 6.接地 | 套 | 12 |
| 9 | 030213003009 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:射灯 TG-A 25W [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |

| 其他项目清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 |  | 项 |  |

| 总承包服务项目表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 |
| 2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1 |

| 甲供材料、设备数量及单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |

| 材料、设备暂估单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |

| 分部分项工程量清单 工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页 共 2 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 电子屏系统 配管配线 1 030208006001 电缆沟土石方 [项目特征] 1.土方类别:电缆沟挖土方 [工程内容] 1.挖土、填土 2.铺砂、盖砖 m3 27.21 2 030208001001 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-1.0KV-5*4 2.敷设方式:水平穿管敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 m 813.53 3 030212001001 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC管 2.规格:32 3.配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 m 906.03 4 030208001002 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-1.0KV-3*4 2.敷设方式:水平穿管敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 m 92.5 控制系统 5 030204018001 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:照明配电箱AL-1 2.规格:600*800*400 3.安装方式:落地安装 [工程内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 台 1 庭院灯安装 6 030213003008 地埋灯 [项目特征] 1.名称: LED 3W [工程内容] 1.安装 套 60 7 030213008001 高杆灯安装 [项目特征] 套 6 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.名称 型号:高杆灯220V/1200W H12m [工程内容] 1.立杆 2.灯架安装 3.焊、压接线端子 4.除锈、刷油 5.接地 |  |  |  |
| 8 | 030213006001 | 景观灯 [项目特征] 1.名称:庭院灯 TY-B 100W [工程内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.除锈、刷油 6.接地 |  | 套 | 12 |
| 9 | 030213003009 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:射灯 TG-A 25W [工程内容] 1.安装 |  | 套 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |

| 主要材料设备表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00257 | 电焊条(普通) |  | kg | 16.3296 |  |
| 2 | C00298 | 地脚螺栓 M12×160以下 |  | 套 | 293.76 |  |
| 3 | C00393 | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 | 217.7908 |  |
| 4 | C00479 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内 |  | 10套 | 28.4803 |  |
| 5 | C01268 | 铁件 |  | t | 0.4581 |  |
| 6 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  | 元 | 113.6811 |  |
| 7 | C02674 | 橡皮绝缘线 BX-4mm2 |  | m | 256.56 |  |
| 8 | C02134 | 泛光照明支墩 |  | m3 | 4.5828 |  |
| 9 | Z00006 | 型钢（综合） |  | kg | 16.8 |  |
| 10 | Z00043 | 半硬塑料管 |  | m | 960.3918 |  |
| 11 | Z00043@2 | 泛光照明配管 32 |  | m | 39.432 |  |
| 12 | Z00050 | 避雷引下线 |  | m | 15.75 |  |
| 13 | Z00172@2 | 地埋灯 |  | 套 | 60.6 |  |
| 14 | Z00172@8 | 射灯 DSD 25W |  | 套 | 6.06 |  |
| 15 | Z00172@9 | 景观灯 |  | 套 | 12.12 |  |
| 16 | Z01254@7 | 高杆灯 GG-A220/1200W |  | 套 | 6.06 |  |
| 17 | Z01385 | 接地极 |  | 根 | 18 |  |
| 18 | Z02705@2 | 电缆 YJV-1.0KV-3*4 |  | m | 98.3129 |  |
| 19 | Z02705@4 | 电缆 YJV-1.0KV-5*4 |  | m | 846.3781 |  |
| 20 | 补充主材004@1 | 配电箱AL-1 |  | 台 | 1 |  |

| 甲方评标材料表 |
| --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 甲方材料号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 产地 | 厂家 | 材料号 | 备注 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 排水系统 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:PPR排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:像胶圈接口 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.灌水及通球试验 | m | 27.59 |
| 2 | 040504003001 | 雨水进水井 1.混凝土强度、石料最大粒径: 2.雨水井型号:成品排水井 3.井深 4.垫层厚度、材料品种、强度: 5.定型井名称图号、尺寸及井深: | 座 | 32 |
| 3 | 040201013001 | 排水沟 1.成品排水沟一 | m | 382.54 |
| 4 | 040201013002 | 排水沟 1.成品排水沟二 | m | 251.04 |
|  |  | 给水系统 |  |  |
| 5 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔承插连接 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 193.57 |
| 6 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN110 | 组 | 2 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:快速取水阀阀 2.型号、规格:DN50 [工程内容] | 个 | 7 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.安装 |  |  |
| 9 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN110 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |
| 其他项目清单 |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 |  | 项 |  |

| 计 日 工 表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| 1 | 人工 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |

| 总承包服务项目表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 |
| 2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1 |

| 甲供材料、设备数量及单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |

| 材料、设备暂估单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:PPR排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:像胶圈接口 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.灌水及通球试验 |  | m | 27.59 |
| 2 | 040504003001 | 雨水进水井 1.混凝土强度、石料最大粒径: 2.雨水井型号:成品排水井 3.井深 4.垫层厚度、材料品种、强度: 5.定型井名称图号、尺寸及井深: |  | 座 | 32 |
| 3 | 040201013001 | 排水沟 1.成品排水沟一 |  | m | 382.54 |
| 4 | 040201013002 | 排水沟 1.成品排水沟二 |  | m | 251.04 |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 5 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔承插连接 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  | m | 193.57 |
| 6 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:DN110 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 8 |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 |  | 个 | 7 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.类型:快速取水阀阀 2.型号、规格:DN50 [工程内容] 1.安装 |  |  |  |
| 9 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN110 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |

| 主要材料设备表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 排水沟 成品排水沟一 |  | m | 382.54 |  |
| 2 | BCCLF1 | 排水沟 成品排水沟二 |  | m | 251.04 |  |
| 3 | C00453 | 镀锌活接头 DN100 |  | 个 | 2.02 |  |
| 4 | C00459 | 镀锌活接头 DN50 |  | 个 | 15.15 |  |
| 5 | C01274 | 胶圈 DN150 |  | 个 | 5.6835 |  |
| 6 | C01309 | 角钢立管卡 DN32 |  | 付 | 160.8567 |  |
| 7 | C01443 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 33.28 |  |
| 8 | C01661 | 螺纹闸阀 Z15T-10K DN100 |  | 个 | 2.02 |  |
| 9 | C01758 | 破布 |  | kg | 7.04 |  |
| 10 | C01917 | 其他材料费 |  | 元 | 85.9894 |  |
| 11 | C02004 | 润滑油 |  | kg | 6.3007 |  |
| 12 | C02283 | 水 |  | t | 85.8607 |  |
| 13 | C03098 | 室内PP-R给水管接头零件D40 |  | 个 | 155.4367 |  |
| 14 | Z00444@2 | 止回阀 DN100 |  | 个 | 2.02 |  |
| 15 | Z00450@3 | 球阀 DN50 |  | 个 | 8.08 |  |
| 16 | Z00450@4 | 快速取水阀 DN50 |  | 个 | 7.07 |  |
| 17 | Z01813 | 水表 DN100 |  | 个 | 2 |  |
| 18 | Z01888@1 | 塑料排水管 DN150 |  | m | 28.4177 |  |
| 19 | Z03167@3 | 聚丙烯(PP-R)塑料管DN32 |  | m | 197.4414 |  |
| 20 | Z03228 | 塑料检查井 |  | 座 | 32 |  |

| 甲方评标材料表 |
| --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 甲方材料号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 产地 | 厂家 | 材料号 | 备注 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 体育场看台（2个）+主席台（1个） |  |  |
|  |  | 主席台建筑工程 |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |
| 1 | 010101002005 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距:自行考虑 4.钻探及回填孔：125.5*2m2 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 52.03 |
| 2 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.素土回填 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 62.22 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 3 | 010401001001 | 条形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 20.03 |
| 4 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.46 |
| 5 | 010401006003 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:3：7灰土 2.混凝土拌和料要求: [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.48 |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 6 | 010604001003 | 方钢造型 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*60*-8方钢 | t | 2.611 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 2 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 80*60*-8方钢、60*30*-3方钢 2.钢质:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.焊缝:对接焊缝二级，贴角焊缝为三级 5.除锈:构件表面应采取喷砂或抛丸除锈，除锈达到Sa2.5级以上 6.油漆：刷醇酸防锈底漆两道，底漆漆膜厚度不得低于100um，涂刷防火涂料，表面喷刷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 7 | 010701003001 | 膜结构屋面 | m2 | 96.6 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 8 | 020108002001 | 块料台阶面 看台 | m2 | 3.78 |
| 9 | 050201001018 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*30芝麻灰火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 6.08 |
| 10 | 050201001019 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*300*30芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 | m2 | 16.16 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 3 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.路面养护 |  |  |
| 11 | 050201001020 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*30芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 54.72 |
| 12 | 050201001021 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*200*50芝麻白光面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 8.68 |
| 13 | 020107001001 | 栏杆扶手 [项目特征] 1.部位:看台 2.高度:1050 3.扶手:Φ50不锈钢管 4.栏杆做法参照陕09J08 第10页 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 28.82 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 14 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：主席台 2.墙体类型:外墙 3.100宽20厚芝麻白光面花岗岩板 | m2 | 30.4 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 4 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |
|  |  | 看台建筑工程 |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |
| 15 | 010101002006 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距:自行考虑 4.钻探及回填孔：125.5*2m2 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 242.6 |
| 16 | 010103001003 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.3：7灰土回填，厚度500mm 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 39.28 |
| 17 | 010103001004 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.素土回填 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 118.13 |
| 18 | 010402001003 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.32 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 5 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 19 | 010402001004 | 矩形柱-构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.18 |
| 20 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，Φ10以外 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 13.192 |
| 21 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，Φ10以内 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.3 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 22 | 010401001002 | 条形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 10.8 |
| 23 | 010401006004 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.2 |
| 24 | 010401006005 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:3：7灰土 2.混凝土拌和料要求: [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.14 |
| 25 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.08 |
| 26 | 010405001001 | 现浇板 [项目特征] 1.板厚度：100以上 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌和料要求：商砼 | m3 | 11.46 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 6 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 27 | 020102002001 | 看台（台阶） 1、150*50原木色塑木（缝4-5）面层 2、100*40原木色塑木（侧面）+900*240*20芝麻白光面饰侧面 3.40*30塑木龙骨 4、20厚1：2水泥砂浆结合层 5、C20混凝土 6、钢筋混凝土板 | m2 | 128.24 |
| 28 | 020102002002 | 看台（平台） 1、150*50原木色塑木（缝4-5）面层 2、100*40原木色塑木（侧面） 3.40*30塑木龙骨 4、20厚1：2水泥砂浆结合层 5、C20混凝土 6、钢筋混凝土板 | m2 | 12.96 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 29 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.部位:看台下部空间 2.详细做法参照陕09J01 地5 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 | m2 | 89.92 |
| 30 | 020107001002 | 栏杆扶手 [项目特征] 1.部位:看台 2.高度:1050 3.扶手:Φ50不锈钢管 4.栏杆做法参照陕09J08 第10页 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 51.6 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 31 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：看台 2.墙体类型:外墙 3.浅黄色外墙涂料 | m2 | 55.8 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 7 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |
| 32 | 020204003003 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：看台 2.墙体类型:外墙 3.L*150*25原色塑木板条 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 48.92 |
| 33 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:其他房间 2.墙体类型:内墙 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.详细做法参照陕09J01 内32 （B基层） [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.勾分格缝 | m2 | 84.74 |
| 34 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） 5.详细做法参照陕09J01 外4 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.勾分格缝 | m2 | 55.8 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 8 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 35 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.部位:其他房间（含楼梯板底） 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（內掺建筑胶） 5.详细做法参照陕09J01 棚14 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 | m2 | 121.62 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |
| 36 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.成品钢制复合门，钢制门框，门洞尺寸900*2100 2.门框金属面喷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.门制作、运输、安装 | 樘 | 4 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |
|  |  | 拆除路面 核实 |  |  |
| 37 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石层20cm，混凝土面层7cm 2.厚度:平均27cm 3.垃圾外运:5km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 6397 |
| 38 | 040801001002 | 拆除卫生间 [项目特征] 1.材质:砖混结构 2.厚度:高度4.5米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：200平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 200 |
| 39 | 040801001003 | 拆除雕塑基座 [项目特征] 1.材质:砖结构 2.高度:1.5米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：16平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 16 |
| 40 | 040801001004 | 拆除旧国旗台 | m2 | 17 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 9 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:0.4米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：17平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  |  |
| 41 | 040801001005 | 拆除旧混凝土舞台 [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:0.6米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：66平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 66 |
| 42 | 040801001006 | 拆除旧混凝土文化墙 [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:3.0米 3.垃圾外运:5km 4.厚度：0.3米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m | 8.3 |
| 43 | 040801001007 | 拆除旧花池 [项目特征] 1.材质:混凝土结构（面积范围内整体拆除） 2.高度:0.5米 3.垃圾外运:5km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 44 |
|  |  | 土方开挖 |  |  |
|  |  | 场地土方开挖800mm 核实 |  |  |
| 44 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.备注:暂定平均开挖80cm [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.运输 | m3 | 1501.22 |
| 45 | EB001 | 土方外购 [项目特征] 1.外购黄土 2.备注:暂定量 | m3 | 3053.5 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 10 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.运输 |  |  |
|  |  | 铺装-花岗岩校园 核实 |  |  |
| 46 | 050201001001 | 园路-中国地图浅灰色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅灰色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土中国地图造型 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 38.79 |
| 47 | 050201001007 | 园路-浅蓝色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅蓝色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土1.1m*1.1m分仓 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 212.96 |
| 48 | 050201001008 | 园路-浅灰色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅灰色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土1.1m*1.1m分仓 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 212.96 |
| 49 | 050201001003 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻灰火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆 | m2 | 1282.25 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 11 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |
| 50 | 050201001009 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻灰荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 154.59 |
| 51 | 050201001010 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*50芝麻黑火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 62.31 |
| 52 | 050201001011 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 46.89 |
| 53 | 050201001013 | 园路 | m2 | 530.68 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 12 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:900*200*50芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |
| 54 | 050201001014 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*300*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 22.11 |
| 55 | 050201001016 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*100*50芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 87.94 |
| 56 | 050201001017 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:200*200*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 10.05 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 13 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |
|  |  | 升旗台 |  |  |
| 57 | 020108001001 | 防腐木台阶面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实（夯实系数≥93%）；150厚3：7灰土垫层；100厚C15素混凝土垫层；20厚1：2水泥砂浆 2.粘结层材料种类:20厚1：2水泥砂浆，L*40*30咖色踏面龙骨，300*40*30咖色踢面塑木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:L150*30咖色塑木踏面，L140*25咖色塑木踢面 [工程内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 | m2 | 28.56 |
| 58 | 050201016001 | 塑木平台 [项目特征] 1.L*140*40厚啡色塑木，留缝4-5mm 2.L*40*40厚塑木龙骨 3.20厚1：2水泥砂浆 4.100厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土垫层 6.素土夯实(夯实系数≥95%) [工程内容] 1.基础 2.木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 3.连接铁件、螺栓安装 4.刷防护材料 | m2 | 131.48 |
| 59 | 050201014001 | 栏杆、扶手 1.12mm钢化玻璃栏板 2.Φ80直行扶手 3.Φ80立柱 [工程内容] 1.栏杆、扶手安装 | m | 37.8 |
| 60 | 010305004001 | 混凝土挡土墙一 [项目特征] 1.C20混凝土挡土墙 2.150厚C15混凝土垫层 3.300厚3:7灰土垫层 4.素土夯实(夯实系数≥93%) | m3 | 9.83 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 14 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 |  |  |
| 61 | 010305004002 | 混凝土挡土墙二 [项目特征] 1.20mm花岗岩顶面 2.内侧面黏贴花岗岩 5.外侧面层：20厚1：2水泥砂浆结合层，100宽20厚芝麻白光面饰侧面 4.C20混凝土挡土墙 5.150厚C15混凝土垫层 6.300厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 21.17 |
| 62 | 050201001002 | 升旗台-花岗岩顶面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）； 2.300厚3：7灰土垫层； 3.150厚C15混凝土垫层 4.400厚C25钢筋混凝土条形基础 5.QQ0高C25钢筋混凝土柱 6.面层规格、宽度、材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆结合层黏贴600*600*50芝麻黑色火烧面花岗岩顶面，600*300*50芝麻黑色火烧面花岗岩 8.侧饰面，砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆结合层，黏贴600*200*20黑色火烧面花岗岩侧面，600*120*50芝麻黑色火烧面花岗岩踢面 9.升旗台旗杆成品购买 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 2.7 |
| 63 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以外 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.201 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 15 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 64 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.667 |
|  |  | 休息种植池休息台 |  |  |
| 65 | 010305004003 | 休息种植池休息台 [项目特征] 1.顶面：L*140*40原木色塑木密铺,内外侧面：L*80*40原木色塑木密铺 2.50*50*-4@400方钢龙骨 3.迎面：20厚1：2水泥砂浆结合层，280*150*20厚芝麻白光面饰侧面 5.种植池侧面层：20厚1：2水泥砂浆结合层，300*100*20厚芝麻白光面饰侧面 4.C20混凝土挡土墙 5.150厚C15混凝土垫层 6.300厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 | m | 111.98 |
| 66 | 010305004004 | 花岗岩收边 [项目特征] 1.顶面：30厚1：2水泥砂浆结合层，300*300*50厚芝麻灰火烧面 2.C20混凝土挡土墙 3.100厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 2.19 |
|  |  | 运动场 |  |  |
|  |  | 电气土建 已核实 |  |  |
| 67 | 010303003001 | 小型手孔井 [项目特征] 1.井截面:2000*1200*1800（h） 2.钢筋混凝土小型手孔井 3.详细做法参照07SD101-8 [工程内容] | 座 | 8 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 16 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.土方挖运 2.砂浆制作、运输 3.铺设垫层 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.勾缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.回填 9.井盖及井座制作、安装 |  |  |
|  |  | 给排水土建 长度图示不清 |  |  |
|  |  | 排水 长度图示不清 |  |  |
| 68 | 010101006002 | 管沟土方 | m | 854.74 |
|  |  | 给水 长度图示不清 |  |  |
| 69 | 010101006001 | 管沟土方 | m | 193.57 |
| 70 | 040504001001 | 砌筑给水井(水表井) | 座 | 2 |
|  |  | 田径跑道 已核实 |  |  |
| 71 | 020101003005 | 橘红色塑胶跑道地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：793.2m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 | m2 | 645.97 |
|  |  | 乒乓球场地 已核实 |  |  |
| 72 | 020101003004 | 浅蓝色塑胶跑道地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：81.6m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] | m2 | 47.52 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 17 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  |  |
|  |  | 运动场外-浅蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |
| 73 | 020101003001 | 浅蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：278.48m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 | m2 | 971.3 |
|  |  | 足球场-人工草坪 已核实 |  |  |
| 74 | 010101001001 | 足球场地 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.300厚无机料稳定层（粉煤灰：石灰：级配碎石=10：5：85）； 3.150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 4.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 5.足球场面层规格、宽度、材料种类:25厚人工草坪专用胶粘贴 6.周边及足球场画线：100mm宽水溶性漆足球场线219.09m 6.足球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 | m2 | 1000 |
|  |  | 篮球场-深蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |
| 75 | 020101003002 | 深蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25 | m2 | 846 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 18 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.场地画线：219.1m 5.篮球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  |  |
|  |  | 羽毛球场地-深蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |
| 76 | 020101003003 | 深蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.场地画线：280.72m 5.篮球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 | m2 | 209.76 |
|  |  | 学习角 |  |  |
| 77 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.30*30方钢基层（型钢另计） 2.5厚棕色铝扣板外包 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 129 |
| 78 | 020208001001 | 柱面装饰 [项目特征] 1.菠萝塑木板面层 2.L40*40镀锌角钢固定 [工程内容] | m2 | 12.1 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 19 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.清理基层 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 |  |  |
| 79 | 010701002001 | 型材屋面 1.钢化玻璃屋面 2.8+1.52+8钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 7.66 |
| 80 | 010604001004 | 方钢造型 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*60*-8方钢、80*60*-8方钢、60*30*-3方钢 2.钢质:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.焊缝:对接焊缝二级，贴角焊缝为三级 5.除锈:构件表面应采取喷砂或抛丸除锈，除锈达到Sa2.5级以上 6.油漆：刷醇酸防锈底漆两道，底漆漆膜厚度不得低于100um，涂刷防火涂料，表面喷刷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 11.35 |
| 81 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.83 |
| 82 | 010402001005 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度:1.3m 2.柱截面尺寸:320*320 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.47 |
| 83 | 010401006006 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.37 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 20 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 84 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ≤10 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.053 |
| 85 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ≥10 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.19 |
| 86 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:10厚钢板 [工程内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.012 |
| 87 | 010103001005 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 [工程内容] 1.挖土方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 4.11 |
| 88 | 050101006001 | 回填土夯实 [项目特征] 1.素土回填 2.打夯 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 | m3 | 7.35 |
| 89 | 010101002007 | 柱基开挖 [项目特征] 1.1.5m*1.5m*1.8m 2.人工开挖 [工程内容] 1.土方开挖 2.运输 | m3 | 8.71 |
| 90 | 050201001022 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 | m2 | 50.4 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 21 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻黑火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 其他项目清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 | 不可预见费 |  | 300000 |

| 专业工程暂估价明细表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 | 篮球、足球、羽毛球、 乒乓球球架（桌）购买 | 项 | 500000 |

| 计 日 工 表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| 1 | 人工 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |

| 总承包服务项目表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 |
| 2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1 |

| 甲供材料、设备数量及单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |

| 材料、设备暂估单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备 编码 | 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 暂估单价（元） |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 体育场看台（2个）+主席台（1个） |  |  |  |
|  |  | 主席台建筑工程 |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101002005 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距:自行考虑 4.钻探及回填孔：125.5*2m2 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 |  | m3 | 52.03 |
| 2 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.素土回填 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  | m3 | 62.22 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 条形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 20.03 |
| 4 | 010401006002 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 3.46 |
| 5 | 010401006003 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:3：7灰土 2.混凝土拌和料要求: [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 6.48 |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 2 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 6 | 010604001003 | 方钢造型 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*60*-8方钢、80*60*-8方钢、60*30*-3方钢 2.钢质:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.焊缝:对接焊缝二级，贴角焊缝为三级 5.除锈:构件表面应采取喷砂或抛丸除锈，除锈达到Sa2.5级以上 6.油漆：刷醇酸防锈底漆两道，底漆漆膜厚度不得低于100um，涂刷防火涂料，表面喷刷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 |  | t | 2.611 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 7 | 010701003001 | 膜结构屋面 |  | m2 | 96.6 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 8 | 020108002001 | 块料台阶面 看台 |  | m2 | 3.78 |
| 9 | 050201001018 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*30芝麻灰火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 6.08 |
| 10 | 050201001019 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*300*30芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 |  | m2 | 16.16 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 3 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.路面养护 |  |  |
| 11 | 050201001020 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*30芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 54.72 |
| 12 | 050201001021 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*200*50芝麻白光面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 8.68 |
| 13 | 020107001001 | 栏杆扶手 [项目特征] 1.部位:看台 2.高度:1050 3.扶手:Φ50不锈钢管 4.栏杆做法参照陕09J08 第10页 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 28.82 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 14 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：主席台 2.墙体类型:外墙 3.100宽20厚芝麻白光面花岗岩板 | m2 | 30.4 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 4 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |
|  |  | 看台建筑工程 |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |
| 15 | 010101002006 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距:自行考虑 4.钻探及回填孔：125.5*2m2 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 242.6 |
| 16 | 010103001003 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.3：7灰土回填，厚度500mm 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 39.28 |
| 17 | 010103001004 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.素土回填 2.压实系数不小于0.97 3.夯填(碾压):夯实 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 118.13 |
| 18 | 010402001003 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.32 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 5 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.运输距离:自行考虑 [工程内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  |  |
| 18 | 010402001003 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 3.32 |
| 19 | 010402001004 | 矩形柱-构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.18 |
| 20 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，Φ10以外 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t | 13.192 |
| 21 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋，Φ10以内 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t | 0.3 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 22 | 010401001002 | 条形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 10.8 |
| 23 | 010401006004 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 7.2 |
| 24 | 010401006005 | 垫层 |  | m3 | 13.14 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 6 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:3：7灰土 2.混凝土拌和料要求: [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |
| 25 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 11.08 |
| 26 | 010405001001 | 现浇板 [项目特征] 1.板厚度：100以上 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌和料要求：商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 11.46 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 27 | 020102002001 | 看台（台阶） 1、150*50原木色塑木（缝4-5）面层 2、100*40原木色塑木（侧面）+900*240*20芝麻白光面饰侧面 3.40*30塑木龙骨 4、20厚1：2水泥砂浆结合层 5、C20混凝土 6、钢筋混凝土板 |  | m2 | 128.24 |
| 28 | 020102002002 | 看台（平台） 1、150*50原木色塑木（缝4-5）面层 2、100*40原木色塑木（侧面） 3.40*30塑木龙骨 4、20厚1：2水泥砂浆结合层 5、C20混凝土 6、钢筋混凝土板 |  | m2 | 12.96 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 29 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.部位:看台下部空间 2.详细做法参照陕09J01 地5 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 |  | m2 | 89.92 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 7 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 5.抹面层 6.材料运输 |  |  |  |
| 30 | 020107001002 | 栏杆扶手 [项目特征] 1.部位:看台 2.高度:1050 3.扶手:Φ50不锈钢管 4.栏杆做法参照陕09J08 第10页 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m | 51.6 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 31 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：看台 2.墙体类型:外墙 3.浅黄色外墙涂料 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 55.8 |
| 32 | 020204003003 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位：看台 2.墙体类型:外墙 3.L*150*25原色塑木板条 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 48.92 |
| 33 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:其他房间 2.墙体类型:内墙 |  | m2 | 84.74 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 8 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.详细做法参照陕09J01 内32 （B基层） [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.勾分格缝 |  |  |  |
| 34 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） 5.详细做法参照陕09J01 外4 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.勾分格缝 |  | m2 | 55.8 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 35 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.部位:其他房间（含楼梯板底） 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（內掺建筑胶） 5.详细做法参照陕09J01 棚14 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 | 121.62 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 36 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.成品钢制复合门，钢制门框，门洞尺寸900*2100 2.门框金属面喷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.门制作、运输、安装 |  | 樘 | 4 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
|  |  | 拆除路面 核实 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 9 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| 37 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石层20cm，混凝土面层7cm 2.厚度:平均27cm 3.垃圾外运:5km [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 6397 |
| 38 | 040801001002 | 拆除卫生间 [项目特征] 1.材质:砖混结构 2.厚度:高度4.5米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：200平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 200 |
| 39 | 040801001003 | 拆除雕塑基座 [项目特征] 1.材质:砖结构 2.高度:1.5米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：16平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 16 |
| 40 | 040801001004 | 拆除旧国旗台 [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:0.4米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：17平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 17 |
| 41 | 040801001005 | 拆除旧混凝土舞台 [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:0.6米 3.垃圾外运:5km 4.建筑面积：66平方米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 66 |
| 42 | 040801001006 | 拆除旧混凝土文化墙 [项目特征] 1.材质:混凝土结构 2.高度:3.0米 3.垃圾外运:5km |  | m | 8.3 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 10 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.厚度：0.3米 [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  |  |  |
| 43 | 040801001007 | 拆除旧花池 [项目特征] 1.材质:混凝土结构（面积范围内整体拆除） 2.高度:0.5米 3.垃圾外运:5km [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 44 |
|  |  | 土方开挖 |  |  |  |
|  |  | 场地土方开挖800mm 核实 |  |  |  |
| 44 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.备注:暂定平均开挖80cm [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.运输 |  | m3 | 1501.22 |
| 45 | EB001 | 土方外购 [项目特征] 1.外购黄土 2.备注:暂定量 [工程内容] 1.运输 |  | m3 | 3053.5 |
|  |  | 铺装-花岗岩校园 核实 |  |  |  |
| 46 | 050201001001 | 园路-中国地图浅灰色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅灰色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土中国地图造型 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 38.79 |
| 47 | 050201001007 | 园路-浅蓝色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类: |  | m2 | 212.96 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 11 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅蓝色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土1.1m*1.1m分仓 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |  |
| 48 | 050201001008 | 园路-浅灰色透水混凝土 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚级配砂石；30厚砂滤层层；90厚10mm粒径C25透水混凝土 2.路面规格、宽度、材料种类:浅灰色混凝土 3.面层等级:30厚6mm粒径C25透水混凝土1.1m*1.1m分仓 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 212.96 |
| 49 | 050201001003 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻灰火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 1282.25 |
| 50 | 050201001009 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 |  | m2 | 154.59 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 12 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻灰荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |  |
| 51 | 050201001010 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*50芝麻黑火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 62.31 |
| 52 | 050201001011 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*200*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 46.89 |
| 53 | 050201001013 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:900*200*50芝麻白火烧面花岗岩 |  | m2 | 530.68 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 13 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3.砂浆强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |  |
| 54 | 050201001014 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:600*300*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 22.11 |
| 55 | 050201001016 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:300*100*50芝麻白火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 | 87.94 |
| 56 | 050201001017 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层 2.路面规格、宽度、材料种类:200*200*50芝麻黑荔枝面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] |  | m2 | 10.05 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 14 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  |  |
|  |  | 升旗台 |  |  |  |
| 57 | 020108001001 | 防腐木台阶面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实（夯实系数≥93%）；150厚3：7灰土垫层；100厚C15素混凝土垫层；20厚1：2水泥砂浆 2.粘结层材料种类:20厚1：2水泥砂浆，L*40*30咖色踏面龙骨，300*40*30咖色踢面塑木龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:L150*30咖色塑木踏面，L140*25咖色塑木踢面 [工程内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 |  | m2 | 28.56 |
| 58 | 050201016001 | 塑木平台 [项目特征] 1.L*140*40厚啡色塑木，留缝4-5mm 2.L*40*40厚塑木龙骨 3.20厚1：2水泥砂浆 4.100厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土垫层 6.素土夯实(夯实系数≥95%) [工程内容] 1.基础 2.木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 3.连接铁件、螺栓安装 4.刷防护材料 |  | m2 | 131.48 |
| 59 | 050201014001 | 栏杆、扶手 1.12mm钢化玻璃栏板 2.Φ80直行扶手 3.Φ80立柱 [工程内容] 1.栏杆、扶手安装 |  | m | 37.8 |
| 60 | 010305004001 | 混凝土挡土墙一 [项目特征] 1.C20混凝土挡土墙 2.150厚C15混凝土垫层 3.300厚3:7灰土垫层 |  | m3 | 9.83 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 15 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 64 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.667 |
|  |  | 休息种植池休息台 |  |  |
| 65 | 010305004003 | 休息种植池休息台 [项目特征] 1.顶面：L*140*40原木色塑木密铺,内外侧面：L*80*40原木色塑木密铺 2.50*50*-4@400方钢龙骨 3.迎面：20厚1：2水泥砂浆结合层，280*150*20厚芝麻白光面饰侧面 5.种植池侧面层：20厚1：2水泥砂浆结合层，300*100*20厚芝麻白光面饰侧面 4.C20混凝土挡土墙 5.150厚C15混凝土垫层 6.300厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 | m | 111.98 |
| 66 | 010305004004 | 花岗岩收边 [项目特征] 1.顶面：30厚1：2水泥砂浆结合层，300*300*50厚芝麻灰火烧面 2.C20混凝土挡土墙 3.100厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 2.19 |
|  |  | 运动场 |  |  |
|  |  | 电气土建 已核实 |  |  |
| 67 | 010303003001 | 小型手孔井 [项目特征] 1.井截面:2000*1200*1800（h） 2.钢筋混凝土小型手孔井 3.详细做法参照07SD101-8 [工程内容] | 座 | 8 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 16 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以外 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |
| 64 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t | 0.667 |
|  |  | 休息种植池休息台 |  |  |  |
| 65 | 010305004003 | 休息种植池休息台 [项目特征] 1.顶面：L*140*40原木色塑木密铺,内外侧面：L*80*40原木色塑木密铺 2.50*50*-4@400方钢龙骨 3.迎面：20厚1：2水泥砂浆结合层，280*150*20厚芝麻白光面饰侧面 5.种植池侧面层：20厚1：2水泥砂浆结合层，300*100*20厚芝麻白光面饰侧面 4.C20混凝土挡土墙 5.150厚C15混凝土垫层 6.300厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 |  | m | 111.98 |
| 66 | 010305004004 | 花岗岩收边 [项目特征] 1.顶面：30厚1：2水泥砂浆结合层，300*300*50厚芝麻灰火烧面 2.C20混凝土挡土墙 3.100厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.混凝土浇筑 3.模板制作安装 4.勾缝 5.材料运输 |  | m3 | 2.19 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 17 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 运动场 |  |  |  |
|  |  | 电气土建 已核实 |  |  |  |
| 67 | 010303003001 | 小型手孔井 [项目特征] 1.井截面:2000*1200*1800（h） 2.钢筋混凝土小型手孔井 3.详细做法参照07SD101-8 [工程内容] 1.土方挖运 2.砂浆制作、运输 3.铺设垫层 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.勾缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.回填 9.井盖及井座制作、安装 |  | 座 | 8 |
|  |  | 给排水土建 长度图示不清 |  |  |  |
|  |  | 排水 长度图示不清 |  |  |  |
| 68 | 010101006002 | 管沟土方 |  | m | 854.74 |
|  |  | 给水 长度图示不清 |  |  |  |
| 69 | 010101006001 | 管沟土方 |  | m | 193.57 |
| 70 | 040504001001 | 砌筑给水井(水表井) |  | 座 | 2 |
|  |  | 田径跑道 已核实 |  |  |  |
| 71 | 020101003005 | 橘红色塑胶跑道地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：793.2m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  | m2 | 645.97 |
|  |  | 乒乓球场地 已核实 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 18 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
| 72 | 020101003004 | 浅蓝色塑胶跑道地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：81.6m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  | m2 | 47.52 |
|  |  | 运动场外-浅蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |  |
| 73 | 020101003001 | 浅蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.热熔画线：278.48m 5.跑道及球类运动场周边 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  | m2 | 971.3 |
|  |  | 足球场-人工草坪 已核实 |  |  |  |
| 74 | 010101001001 | 足球场地 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.300厚无机料稳定层（粉煤 |  | m2 | 1000 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 19 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 灰：石灰：级配碎石=10：5：85）； 3.150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 4.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 5.足球场面层规格、宽度、材料种类:25厚人工草坪专用胶粘贴 6.周边及足球场画线：100mm宽水溶性漆足球场线219.09m 6.足球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  |  |  |
|  |  | 篮球场-深蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |  |
| 75 | 020101003002 | 深蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.场地画线：219.1m 5.篮球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  | m2 | 846 |
|  |  | 羽毛球场地-深蓝色塑胶地面 已核实 |  |  |  |
| 76 | 020101003003 | 深蓝色塑胶地面 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:原土夯实（夯实系数≥95%）；300厚3：7灰土垫层；100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平 |  | m2 | 209.76 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 20 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 2.混凝土层分格:每块横纵方向分格不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，面层平整 3.场地面层规格、宽度、材料种类:13厚塑胶面层 4.场地画线：280.72m 5.篮球场 [工程内容] 1.体育场基层、路床整理 2.垫层铺筑 3.面层铺筑 4.面层养护 |  |  |  |
|  |  | 学习角 |  |  |  |
| 77 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.30*30方钢基层（型钢另计） 2.5厚棕色铝扣板外包 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 129 |
| 78 | 020208001001 | 柱面装饰 [项目特征] 1.菠萝塑木板面层 2.L40*40镀锌角钢固定 [工程内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 12.1 |
| 79 | 010701002001 | 型材屋面 1.钢化玻璃屋面 2.8+1.52+8钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 | 7.66 |
| 80 | 010604001004 | 方钢造型 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*60*-8方钢、80*60*-8方钢、60*30*-3方钢 2.钢质:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.焊缝:对接焊缝二级，贴角焊缝为三级 |  | t | 11.35 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 21 页 共 22 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 |
|  |  | 5.除锈:构件表面应采取喷砂或抛丸除锈，除锈达到Sa2.5级以上 6.油漆：刷醇酸防锈底漆两道，底漆漆膜厚度不得低于100um，涂刷防火涂料，表面喷刷深空灰色氟碳漆 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 |  |  |  |
| 81 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.83 |
| 82 | 010402001005 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度:1.3m 2.柱截面尺寸:320*320 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.47 |
| 83 | 010401006006 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.37 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 22 页 共 21 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 84 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ≤10 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.053 |
| 85 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ≥10 [工程内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.19 |
| 86 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:10厚钢板 [工程内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.012 |
| 87 | 010103001005 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 [工程内容] 1.挖土方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 4.11 |
| 88 | 050101006001 | 回填土夯实 [项目特征] 1.素土回填 2.打夯 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 | m3 | 7.35 |
| 89 | 010101002007 | 柱基开挖 [项目特征] 1.1.5m*1.5m*1.8m 2.人工开挖 [工程内容] 1.土方开挖 2.运输 | m3 | 8.71 |
| 90 | 050201001022 | 园路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实（夯实系数≥93%）；300厚3.7灰土垫层；150厚C20混凝土垫层2.路面规格、宽度、材料种类:600*600*50芝麻黑火烧面花岗岩 3.砂浆强度等级:30厚1：3GAN干硬性水泥砂浆结合层 [工程内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 | m2 | 50.4 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |

| 主要材料设备表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C01092@1 | 150*50原木色塑木（缝4-5）面层 |  | m2 | 148.26 |  |
| 2 | C00857 | 螺纹钢筋(综合) |  | t | 14.1942 |  |
| 3 | C00472@1 | 各种型钢 |  | t | 14.7987 |  |
| 4 | C00452@4 | 10mm粒径C25透水混凝土 |  | m3 | 42.7533 |  |
| 5 | C02134 | 商品砼 C25 32.5R |  | m3 | 428.2816 |  |
| 6 | C00451 | 普通混凝土 C20 |  | m3 | 336.1135 |  |
| 7 | C02133 | 商品砼 C20 32.5R |  | m3 | 64.7547 |  |
| 8 | C01367@1 | L*140*40厚啡色塑木 |  | m2 | 187.4355 |  |
| 9 | C00800@1 | 棕色铝扣板外包 |  | m2 | 136.74 |  |
| 10 | C00087@10 | 900*200*50芝麻白火烧面花岗岩 |  | m2 | 535.9868 |  |
| 11 | C00087@5 | 600*600*50芝麻灰火烧面花岗岩 |  | m2 | 1295.0725 |  |
| 12 | C00372 | 灰土 3:7 |  | m3 | 718.4221 |  |
| 13 | C00372@1 | 灰土 3:7 |  | m3 | 1220.0643 |  |
| 14 | C01338 | 碎石 15mm |  | m3 | 260 |  |
| 15 | BCCLF3 | 膜结构屋面 |  | m2 | 96.6 |  |
| 16 | BCCLF6 | 橘红色塑胶跑道地面 |  | m2 | 645.97 |  |
| 17 | BCCLF6@2 | 深蓝色塑胶地面 |  | m2 | 1055.76 |  |
| 18 | BCCLF6@3 | 浅蓝色塑胶地面 |  | m2 | 971.3 |  |
| 19 | BCCLF9 | 足球场地人工草坪 |  | m2 | 1000 |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 外购土 |  | m3 | 3053.5 |  |

| 甲方评标材料表 |
| --- |
| 工程名称：景观工程 | 专业：景观工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 甲方材料号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 产地 | 厂家 | 材料号 | 备注 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 乔木 |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:桂花 2.胸径:8-10cm 3.高度:2-2.5m 4.冠幅:2.2-2.5m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：1.2-1.5m，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 |
| 2 | 050102001002 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.地径:5-6cm 3.高度:1.8-2.0m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：＞0.5m，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 3 |
| 3 | 050102001003 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:玉兰 2.胸径:13-15cm 3.高度:4-4.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：1.5-2m，3以上主分枝，形态优美，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 4 | 050102001004 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木规格:胸径：9-10cm，高度：3-3.5m，冠幅：2.2-2.5m 3.养护期:2年 4.备注:3以上主分枝，形态优美，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 5 |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏C 2.胸径:10-12cm 3.高度:5.5-6m 4.冠幅:2.2-2.5m 5.养护期:2年 6.备注:A级冠，雄性，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 7 |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:石榴 2.高度:1.8-2.2m 3.冠幅:1.8-2.2m 4.养护期:2年 5.备注:树形优美，全冠，无病虫害，长势佳 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 4 |
| 7 | 050102001007 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:大花紫薇 2.乔木高度：1.5-1.7m，冠幅;1-1.5m 3.养护期:2年 | 株 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.备注:独干，树形优美，全冠，无病虫害，长势佳 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  |  |
| 8 | 050102004001 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球（散球） 2.灌丛高:1.2m 3.冠幅:1.2m 4.养护期:2年 5.备注:株苗冠圆，饱满，观赏性强，大小搭配 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 株 | 4 |
| 9 | 050102001008 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:小叶女贞球 2.高度:0.9-100m 3.冠幅:100m 4.养护期:2年 5.备注:5枝以上，最小分枝胸径不小于8，树形优美，全冠 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 2 |
|  |  | 草坪 |  |  |
| 10 | 050101006001 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土质要求:符合种植要求 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 | m2 | 132.1 |
| 11 | 050102007001 | 栽植色带 [项目特征] | m2 | 25.5 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.植物种类:金娃娃萱草 2.高度:0.25-0.3m 3.冠幅:0.15-0.2m 4.密度:49窝/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  |  |
| 12 | 050102007002 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:地被石竹 2.高度:0.15-0.2m 3.冠幅:0.15-0.2m 4.密度:64窝/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 21.5 |
| 13 | 050102002001 | 栽植竹类 [项目特征] 1.竹种类:南天竹 2.高度:自然高度 3.冠幅:自然冠幅 4.密度:25窝株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 15.4 |
| 14 | 050102010001 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式:播草籽 3.养护期:2年 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 56.15 |
|  |  | 灌木 |  |  |
| 15 | 050102004002 | 栽植灌木 | m2 | 45.1 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 32株/m2 2.灌丛高:0.4-0.5m 3.冠幅:0.35-0.4m 4.养护期:2年 5.备注:株苗冠圆，饱满，观赏性强，大小搭配 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  |  |
| 16 | 050102007003 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:小叶黄杨 2.高度:0.3-0.4m 3.冠幅:0.2-0.25m 4.密度:32株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 69 |
| 17 | 050102007004 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:小叶女贞 2.高度:0.35-0.4m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.密度:32株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 29.3 |
| 18 | 050101006002 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:符合种植土要求 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 | m2 | 110.8 |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 其他项目清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 |  | 项 |  |

| 计 日 工 表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| 1 | 人工 |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |

| 总承包服务项目表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 |
| 2 | 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1 |

| 甲供材料、设备数量及单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |

| 材料、设备暂估单价明细表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料设备 编码 | 名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 乔木 |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:桂花 2.胸径:8-10cm 3.高度:2-2.5m 4.冠幅:2.2-2.5m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：1.2-1.5m，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 1 |
| 2 | 050102001002 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.地径:5-6cm 3.高度:1.8-2.0m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：＞0.5m，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 3 |
| 3 | 050102001003 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:玉兰 2.胸径:13-15cm 3.高度:4-4.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.养护期:2年 6.备注:枝下高：1.5-2m，3以上主分枝，形态优美，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 |  | 株 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 6.养护 |  |  |  |
| 4 | 050102001004 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木规格:胸径：9-10cm，高度：3-3.5m，冠幅：2.2-2.5m 3.养护期:2年 4.备注:3以上主分枝，形态优美，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 5 |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏C 2.胸径:10-12cm 3.高度:5.5-6m 4.冠幅:2.2-2.5m 5.养护期:2年 6.备注:A级冠，雄性，形态优美，冠幅饱满，全冠移植，假植苗 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 7 |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:石榴 2.高度:1.8-2.2m 3.冠幅:1.8-2.2m 4.养护期:2年 5.备注:树形优美，全冠，无病虫害，长势佳 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 4 |
| 7 | 050102001007 | 栽植乔木 |  | 株 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.乔木种类:大花紫薇 2.乔木高度：1.5-1.7m，冠幅;1-1.5m 3.养护期:2年 4.备注:独干，树形优美，全冠，无病虫害，长势佳 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  |  |  |
| 8 | 050102004001 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球（散球） 2.灌丛高:1.2m 3.冠幅:1.2m 4.养护期:2年 5.备注:株苗冠圆，饱满，观赏性强，大小搭配 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | 株 | 4 |
| 9 | 050102001008 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:小叶女贞球 2.高度:0.9-100m 3.冠幅:100m 4.养护期:2年 5.备注:5枝以上，最小分枝胸径不小于8，树形优美，全冠 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 | 2 |
|  |  | 草坪 |  |  |  |
| 10 | 050101006001 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土质要求:符合种植要求 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 |  | m2 | 132.1 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 4 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  |  |  |
| 11 | 050102007001 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:金娃娃萱草 2.高度:0.25-0.3m 3.冠幅:0.15-0.2m 4.密度:49窝/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 25.5 |
| 12 | 050102007002 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:地被石竹 2.高度:0.15-0.2m 3.冠幅:0.15-0.2m 4.密度:64窝/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 21.5 |
| 13 | 050102002001 | 栽植竹类 [项目特征] 1.竹种类:南天竹 2.高度:自然高度 3.冠幅:自然冠幅 4.密度:25窝株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 15.4 |
| 14 | 050102010001 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:细叶麦冬 2.铺种方式:播草籽 |  | m2 | 56.15 |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 5 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3.养护期:2年 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  |  |  |
|  |  | 灌木 |  |  |  |
| 15 | 050102004002 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 32株/m2 2.灌丛高:0.4-0.5m 3.冠幅:0.35-0.4m 4.养护期:2年 5.备注:株苗冠圆，饱满，观赏性强，大小搭配 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 45.1 |
| 16 | 050102007003 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:小叶黄杨 2.高度:0.3-0.4m 3.冠幅:0.2-0.25m 4.密度:32株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 69 |
| 17 | 050102007004 | 栽植色带 [项目特征] 1.植物种类:小叶女贞 2.高度:0.35-0.4m 3.冠幅:0.25-0.3m 4.密度:32株/m2 5.养护期:2年 6.备注:株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 [工程内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 | 29.3 |
| 18 | 050101006002 | 整理绿化用地 |  | m2 | 110.8 |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 6 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.土壤类别:符合种植土要求 [工程内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |

| 主要材料设备表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00160 | 农药(综合) |  | kg | 37.074 |  |
| 2 | C00245 | 水 |  | t | 155.3803 |  |
| 3 | C00247 | 水费 |  | t | 322.264 |  |
| 4 | C00339 | 支柱 |  | 根 | 8.8 |  |
| 5 | 补充主材001@1 | 红枫 |  | 株 | 3 |  |
| 6 | 补充主材001@2 | 石榴 |  | 株 | 4 |  |
| 7 | 补充主材001@3 | 小叶女贞球 |  | 株 | 2 |  |
| 8 | 补充主材011@1 | 大叶黄杨球 |  | 株 | 4 |  |
| 9 | 补充主材011@2 | 红叶石楠 |  | 株 | 1443.2 |  |
| 10 | 补充主材011@3 | 桂花 |  | 株 | 1 |  |
| 11 | 补充主材013@1 | 小叶女贞 |  | 株 | 937.6 |  |
| 12 | 补充主材013@2 | 小叶黄杨 |  | 株 | 2208 |  |
| 13 | 补充主材013@3 | 金娃娃萱草 |  | 株 | 1249.5 |  |
| 14 | 补充主材013@4 | 地被石竹 |  | 株 | 1206.15 |  |
| 15 | 补充主材013@5 | 南天竹 |  | 株 | 385 |  |
| 16 | 补充主材016@1 | 樱花 |  | 株 | 5 |  |
| 17 | 补充主材024 | 白玉兰 |  | 株 | 1 |  |
| 18 | 补充主材041@1 | 大花紫薇 |  | 株 | 6.09 |  |
| 19 | 补充主材056@1 | 细叶麦冬 |  | m2 | 56.15 |  |
| 20 | 补充主材073@1 | 银杏 |  | 株 | 7 |  |

| 甲方评标材料表 |
| --- |
| 工程名称：绿化工程 | 专业：绿化工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 甲方材料号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 产地 | 厂家 | 材料号 | 备注 |

| 单项工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：景观升级改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 景观工程 |  |
| 2 | 绿化工程 |  |
| 3 | 给排水工程 |  |
| 4 | 电气工程 |  |
| 合 计 |  |

| 单项工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：景观升级改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项 工程费 | 措施项目费 | 其它项目费 | 规费 | 增值税销项税额 | 附加税额 | 含税单位工程造价 |
|  |  |  | 措施项目费 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 合同主要条款

（此合同草案条款，采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件做实质性修改，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

建设工程施工合同

甲方：

乙方：

项目 (项目编号：              )由陕西鼎立融创工程项目管理有限公司组织公开招标采购，         (以下简称“甲方”)确定        （以下简称“乙方”）为的中标人。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的原则，结合本工程实际情况，为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，经双方洽商达成如下协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工作内容:

四、承包方式及材料供应方式：

（一）承包方式：包工包料。

（二）材料供应方式：本工程所需材料全部由乙方采购供应。所有进场材料必须符合产品质量及规范要求，并按规定进行材料复验，并能满足工程项目设计要求及有关行业特殊使用要求。

（三）所有材料，成品，半成品均应有产品合格证及检验报告，须经现场甲方代表及监理工程师检查验收，报验合格方可进场，无质量证明文件的产品不得用于本项目工程。

五、工程价款及结算办法

（一）合同总价包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费、其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

（二）合同总价、单价按照成交确定的价格和合同中明确的工程范围，在工程实施过程中一次性包死。除此之外的工程范围和工程量的变动部分在征得甲方同意后实行现场签证，依照投标报价增加或扣减。

六、付款方式及工期：

（一）付款方式：

1.工程款支付：

1-1.付款方式按工程进度，具体以甲乙双方最终签订的合同为准。进场付合同总金额的30%，工程量过半付合同总金额的40%，完工验收付合同总金额的25%，合同总金额的5%作为质保金，质保到期验收合格后一次性付清。

1-2.乙方不得因甲方资金暂时不到位而影响工期。

2.结算方式：银行转账。

3.付款方式：乙方在接受每次付款前，开具相应额度发票给甲方。

（二）工期：合同签订后 60 个日历天；

质保期： 一 年。

七、质量保证

（一）所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家环保等相关标准，满足施工要求。

（二）工程质量符合国家有关规范，确保达到合格。

八、双方责任

（一）甲方责任：

1.甲方负责施工场地的提供，排除施工障碍的协调。

2.组织设计、施工单位进行图纸交底，负责设计图纸问题的处理，设计变更及现场签证，工程结算的审定等工作。

3.对工程进度、质量进行监督检查。

4.组织有关单位对工程进行竣工验收。

5.按时支付工程款。

（二）乙方责任：

1.负责办理完成项目使用审批手续，负责工程安全文明施工、承担一切风险，满足甲方工程的需要。保证甲方正式投入使用，再无其他费用发生。

2.乙方进入甲方要求场地施工，应服从当地对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理，并按有关规定交纳费用以及因违反相关规定而造成的罚款。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在乙方的合同价款当中，甲方不另行支付。竣工后交甲方竣工图二份及甲方委托乙方办理项目手续的相关资料等，以备留档。

3.乙方提供的主要材料、设备必须有质量合格证等相关证件方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发书面通知和甲方代表签证后，方可用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复检的，应允许复检。经复检符合质量要求的，方可用于工程，其复检费由要求一方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复检费由提供材料、设备一方承担。

4.隐蔽工程在覆盖前必须经甲方代表或现场监理代表验收签章后，方可进行下一道工序。

5.遵守甲方施工场地的规章制度和管理，做到安全文明施工，做好成品保护，对甲方提出的问题应在 24 小时内予以解决或处理；遵守有关施工规范和安全操作规程，如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，积极采取有效的补救措施，如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失，全部责任由乙方自行承担。

6.采取有效的安全保障措施，确保施工安全，包括悬挂警示标牌、装设围栏、配备安全人员等，并承担事故的全部费用和责任。

7.工程竣工后提供竣工验收技术资料及竣工图肆套，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收。

8.已完工的项目，在交工前乙方应负责保管，清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

9.乙方应在设备运行过程中，对安全隐患进行全面的不定期检查与维护，并对不按安全规程操作的施工单位及时制止，并报甲方进行处理。

10.乙方不能按合同规定的工期竣工的，应向甲方支付违约金，每逾期一日，支付合同总价款万分之二的违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

九、验收

（一）主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。

（二）乙方工程完工后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容，验收合格作为工程的最终认可。

（四）验收依据：

1.合同、招标文件、投标文件及承诺。

2.国家相关标准、规范及有关技术文件。

十、工程保修：

本项目质保期为贰年。在保修期限内，对甲方提出的有关维修、维护要求，乙方应在24小时内予以解决。乙方未能按时予以维修、维护的，甲方可另行委托第三方进行，因此而产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分由乙方支付，乙方不得提出任何异议，给甲方造成损失的，乙方须给予赔偿。

十一、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，双方均可向项目所在地人民法院起诉。

十二、其他：

(一)实际签订合同时，以《建设工程施工合同（示范文本，含保修书）》（GF-1999-0201）为基础，按采购监管部门相关要求确定施工承包合同最终文本和格式；其实质条款和内容须与本项目招标文件及投标文件一致。

(二)本合同未定事宜，双方可根据具体情况结合有关规定另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十三、附则

（一）本合同一式  份，正本份，甲、乙方各执  份，副本  份，甲方执  份，乙方执  份。

（二）合同经双方盖章后生效，各条款执行完毕后终止。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法人（授权代表）： | 法人（授权代表）： |
| 日期： | 日期： |

施工安全协议书

甲方：______________

乙方：______________

为加强施工现场的标准化管理，落实安全生产工作责任制，确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方平等协商，自愿签订本安全协议，并共同遵守。

一、安全管理目标

1、杜绝大小事故的发生，安全隐患整改率必须达到100%;

2、必须达到各项安全生产检查标准;

3、不发生重大安全伤亡事故。

二、双方责任

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等进行监督、协调、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度的行为行使经济处罚和辞退的权利。

(二)乙方责任

1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。

2、严格执行项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

3、因工违章受伤时，立即向甲方经理和乙方项目负责人报告，并接受甲方人员调查，24小时后补报，不予受理。在工地以外，非甲方安排的作业，出现事故时，甲方不予受理。

4、乙方违反协议造成事故时，应对人员伤亡和财产损失负全部责任。

三、具体要求

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。

4、坚决制止违章作业，按章办事。遇险情要停止作业，立即报告。

5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

6、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员必须持证上岗，并严格遵守有关的安全技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，必须先把身份证复印件交安全部备案，并且接受安全教育，签订安全协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

四、对于下列情况之一的，甲方给予罚款或者令其停止上班，情节特别恶劣的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响安全生产评比、达标的。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

五、本安全生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

签订时间： 年   月  日              签订时间：   年   月   日

# 第五章  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分，统一编写目录，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

（正本或副本）

# 项目编号： DL2022ZBG-701A

铜川市红旗街小学室外升级改造项目

# 投标文件

# 投标人全称（公章）：

# 时             间：

目    录

# 一、投标函………………………………………………… 页码

# 二、开标一览表（报价表）………………………………

# 三、已标价的工程量清单…………………………………

# 四、商务响应偏离表………………………………………

# 五、施工组织设计…………………………………………

# 六、业绩的有关证明材料…………………………………

# 七、资格审查………………………………………………

# 八、投标人承诺书…………………………………………

# 九、投标人满足政府采购相关优惠政策的声明…………

# 十、投标单位认为有必要说明的其他事项……………

注：投标人根据投标文件编制目录，并注明页码。

一、投标函

（采购人）：

我方已仔细研究了    的招标文件（采购项目编号：   ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方提交投标文件正本    份和副本    份，电子文件    份。

二、我方投标报价为(大写)人民币                  （￥              ）；项目经理：        。投标有效期为投标截止日起 90 日历天。

三、我方承诺承诺响应招标文件的全部要求。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时，不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费；

（4）在合同约定的服务期限内完成合同规定的全部义务。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、我方的投标文件在开标后有效期为90日历天。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标人全称：                     （盖章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

地    址：

开 户 行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

# 二、开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 铜川市红旗街小学室外升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DL2022ZBG-701A |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |

说明：

①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。投标函与开标一览表中不一致时，以投标函为准。

②投标报价精确到小数点后两位。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

三、已标价的工程量清单

四、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.偏离填写：正偏离、负偏离、无偏离。偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2.表格不够用，各投标人可按此表复制。

3.本表须对“第四章 合同主要条款”中的相关内容响应。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 五、施工组织设计

格式自定，参照招标文件第五章《打分表》各条款的要求，结合第三章《采购内容及技术要求》编制投标方案。

# 六、业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同 签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表后附合同复印件，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

2.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

# 七、资格审查

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所或审计机构审计出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本户出具的资信证明，附银行基本户开户证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前六个月任一月份的税收缴费凭据、提供截止至开标时间前六个月任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）（原件）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目；

（4）采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www、creditchina、gov、cn）】和【中国政府采购网（www、ccgp、gov、cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）；符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

注：（1）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 以上为投标人的必备条件，若投标单位资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理。

（3）除注明原件外，其他均为复印件并加盖投标人公章。

# 附件1：

投标人基本情况表

| 投标人 名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  | 企业类型 |  |
| 上年 营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码 (注册号码) |  |
|  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 资产总额（万元） |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致。

# 附件2：法定代表人身份证明及法定代表人授权书

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：  年   月  日；经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：      年龄：     系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正反面复印件

说明：本表仅限法定代表人（或负责人）参加投标时提供。

投标人（公章）：

日   期：

# 附件3：

# 法定代表人授权书

陕西鼎立融创工程项目管理有限公司：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （投标人全称）的法定代表人      （姓名）授权     （被授权人姓名）为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书有效期为投标截止之日起不少于      个日历日。

说明：本授权有效期与投标文件有效期保持一致（自投标截止之日起不少于90天），本表仅限授权代表参加投标时提供。

投标人名称：                          （公章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号：

授权代表：                            （签字）

身份证号：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

# 附件4：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

# 附件5：

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方                   （投标人名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

八、投标人承诺书

（一）投标人企业关系关联承诺书

1、投标人股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖投标人红章）

2、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2.3 单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

（二）投标人承诺函

致：（采购人）

关于贵方2022年   月   日（项目名称）（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加本次公开招标，提供采购项目要求中要求的所有货物（服务），并证实递交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任；

3、在整个采购过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

（三）投标人诚信承诺书

致：（采购人）

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

2、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

3、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

4、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

5、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

6、认真履行成交投标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

（四）投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字或盖章）

地址；                              邮编：

电话：

年    月   日

# 投标人满足政府采购相关优惠政策的

# 声明或证明材料

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

非小型/微型企业无需出具此函。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称       （项目编号：____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

非残疾人福利性单位无需出具此函。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

非监狱企业无需出具此函。

# 十、投标单位认为有必要说明的其他事项