政府采购项目

项目编号: RTZB2023115

三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目

公开招标文件

陕西瑞天招标有限公司

二零二三年一月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、项目说明	10

三、招标文件	10

四、投标文件	11

五、投标	14

六、开标、资格审查、评标和定标	15

七、合同	26

八、合同的履约验收	26

九、招标服务费	27

十、重新组织采购活动	27

十一、询问、质疑与投诉	27

十二、拒绝商业贿赂	28

十三、政府采购信用担保及信用融资政策	28

第三章  采购内容及技术要求	30

第四章  商务要求	54

第五章  合同条款	56

第六章  投标文件格式	61

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目招标项目的潜在投标人应在线上获取方式，投标人以电子邮件方式递交报名资料获取招标文件，并于 2023年01月12日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RTZB2023115

项目名称：三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：2461500.00元

采购需求：

合同包1(三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目 ):

合同包预算金额：2461500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水文水利资源监测服务 | 取水监测计量体系建设 | 1(项) | 详见采购文件 | 2461500.00 | / |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起90日历日。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

说明：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年12月22日 至 2022年12月29日 ，每天上午 09:00:00至12:00:00 ，下午13:30:00至17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

途径：线上获取方式，投标人以电子邮件方式递交报名资料

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年01月12日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西瑞天招标有限公司（西安市未央区北辰路与永隆路交叉路口绿地创海大厦（未央区青创基地）904会议室）

开标地点：陕西瑞天招标有限公司（西安市未央区北辰路与永隆路交叉路口绿地创海大厦（未央区青创基地）904会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策:

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.8《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.9如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.获取方式：

获取招标文件方式，投标人发送电子邮件递交报名资料（①在招标公告下方相关附件中下载“文件获取登记表”进行填写 ②单位介绍信及被介绍人身份证复印件，均加盖投标人公章（鲜章））扫描格式为PDF，邮件主题：项目名称+投标人单位名称）。采购代理机构邮箱：515856990@qq.com。（审核时间：9:00-12:00,13:30-17:00，双休日及节假日除外）。

3.采购人要求，若因特殊情况不能前来现场，将采用腾讯会议方式进行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：三原县水资源管理办公室

地址：三原县政府街审计局四楼

联系方式：029-32286825

2.采购代理机构信息

名称：陕西瑞天招标有限公司

地址：西安市未央区北辰路与永隆路交叉路口绿地创海大厦（未央区青创基地）904室

联系方式：029-86333511

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：029-86333511、18502920335

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 三原县水资源管理办公室 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西瑞天招标有限公司 |
| 3 | 监督管理机构 | 三原县财政局 |
| 4 | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 5 | 服务期、地点 | 服务期：自合同签订之日起90日历日 地点：三原县 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 8 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
| 9 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 11 | 汇款账户 | 1、开户行名称：陕西瑞天招标有限公司 2、开 户 行：中国银行股份有限公司西安文景路支行 3、帐 号：1032 6525 6621 备注：投标人在汇款时须注明项目编号+项目简称 联系方式：029-86333511 |
| 12 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 14 | 投标文件数量、装订、密封 | 1.数量：纸质投标文件正本一份、副本四份 、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。 2.装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
| 15 | 投标报价 | 投标报价包含实施本项目的一切相关费用。 |
| 16 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
| 17 | 投标人注册登记 | 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。 |
| 18 | 信用信息查询特别说明 | 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格； |
| 19 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
| 20 | 疫情防控措施 | 1.投标人只需拟派1人参与本项目开标会议； 2.投标人拟派人员经现场测量体温不得超过37℃； 3.参与开标会议的人员均需携带口罩等防护措施。 |
| 21 | 本项目是否专门面向中小企业 | (是 (否 |
| 22 | 履约保证金/ 投标保证金 | (有 (无 |
| 23 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |

## 二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1、招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2、招标文件获取：投标人须从采购代理机构处获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记获取招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

3、招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5、招标文件的澄清或修改：

5-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标函（格式）

1.2开标一览表（格式）

1.3分项报价表

1.4货物说明一览表（格式）

1.5服务响应偏离表（格式）

要求：

1.5.1对应招标文件《采购内容及技术要求》，按实际采购内容及技术要求逐条填写。

1.5.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.5.3投标人应按实际响应的内容明确、如实填写。

1.6商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.6.1对应招标文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3投标人应按实际响应的商务条款如实填写。

1.7法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人投标时提供投标文件格式“7-1法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“7-2法定代表人授权委托书”。

1.8资格证明文件

1.9 设备品质保证

1.10服务方案

1.11拟派项目组人员

1.12实施方案

1.13以合同形式提供投标人2020年1月至今同类项目业绩

1.14售后服务及培训

1.15招标文件要求的其他资料及投标人认为需要提供的文件和资料。

2.投标文件编写说明

2.1投标文件应当按照招标文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效投标处理。

2.2投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.6投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致，电子版中包含资质证明文件等材料的扫描件。

2.7“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.投标文件的数量、装订、密封

3.1数量：纸质投标文件正本一份、副本四份 、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。

3.2装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

3.3密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

4.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.投标报价

5.1投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

5.2投标报价是指完成服务内容，交付成果的所有费用，包括服务费及按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据。投标人应按要求填写服务内容、单价及总价等内容，并由法定代表人或被授权人签署。

5.3投标报价包含实施本项目的一切相关费用。

注：投标报价超过采购预算的，投标无效。

5.4投标人须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的招标事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

5.5投标人所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是无效投标而予以拒绝。

6.对投标人的其他要求：

6.1投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2必须根据招标文件要求进行服务等；

6.3本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对规划内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

6.5投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标

1、投标文件的提交：

1-1、投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1-2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1-3、本次招标不接受邮寄的投标文件。

2、投标文件的补充、修改与撤回：

2-1、投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-2、投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2-3、投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2-4、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2-5、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

3、投标有效期：

3-1、自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人，不得参与该项目后续采购活动。

4、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：
　　4-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
　　4-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
　　4-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
　　4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
　  4-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
　　4-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；
　　4-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。
    5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5-5、不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1-3、开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1-4、投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

1-5、采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1-6、主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1-7、采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1-8、采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2、资格审查

开标结束后，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。除2-3特定资格条件（3）、（4）项外，其余资格证明文件须装订在每份投标文件中。资格审查以投标文件“正本”为准。

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

（1）具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

（3）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

（6）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

2-2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见投标文件格式）

2-3、特定资格条件：

（1）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；(式样见投标文件格式)

（2）投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（3）不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）

3、评标

3-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）评标委员会成员不得参加开标活动。

（5）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
　　（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
　　（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
　　（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-5、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

（1）投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致；

（2）除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制；

（3）投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

（4）投标文件不符合招标文件要求的数量；

（5）针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（6）投标报价超过采购预算；

（7）投标有效期不符合招标文件的要求；

（8）未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

（9）未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3-5-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、分项报价表、货物说明一览表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

i、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评审：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-6、评分标准：

| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 商务 响应 | 3分 | 投标文件对服务期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，服务期、质保期两项优于招标文件的每项最多加1分。 |
| 设备品质 保证 | 21分 | 1、基本分 本项目所需设备完全符合、满足招标文件技术要求的，计10分，每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 加分：在各自所得基本分的基础上，设备材料（管段式电磁流量计、遥测终端机、防雷系统、供电系统）能够提供产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）每提供一份计1分，最多计4分。其中所投遥测终端机设备通过水利部水文及水资源双规约测试的得4分(注:开标时提供相关证明资料，包含但不限于评测报告或质检报告等，加盖生产厂家的公章，否则不得分) 能够提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每提供一项得0.5分，共计3分。 |
| 服务方案 | 22分 | 1、项目理解（5分） 对本项目的背景、监测条件、总体布局及现场环境的重点有充分的了解和认识得3-5分，分析理解一般得0-3分 2、重难点分析（6分） 对项目关键点、难点的理解及对策理解全面、分析合理、措施得当、方法先进，根据响应情况得3-6分；内容笼统，描述简单的得0-3分。 3、应急预案（4分） 针对本项目实际情况及采购人实际需求提供可行的应急预案，按其响应程度计4-0分。 4、合理化建议（4分） 提供针对采购人需求之外的对项目有益的自主承诺或对本项目的合理化建议，根据响应内容的可行性计4-0分 质量保证措施（3分） 按对本项目的质量保证措施，对关键问题把握的准确性，体系架构的完整性、合理性等进行综合评审。依据质量保证措施的完善、科学、合理性等方面进行评价，计（0-3分） |
| 拟派项目组人员 | 6分 | 1.项目组织管理机构设置及人员分工安排合理、职责划分明确，根据响应程度计0-2分； 2.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师高级或相关专业高级职称得 2分;(以证书为准)未提供不计分； 3、拟派项目组成人员资质优良,具有IT 服务工程师证书、IT 服务项目经理证书的每有一个加0.5分，最多得2 分。未提供不计分。 |
| 实施方案 | 10分 | 根据项目目标及要求，投标人提供的实施方案是否合理科学及措施得当、实施计划、进度安排、体系架构等方面内容是否具备完整、合理、切实可行性，根据内容详尽程度打分： ①内容完整、描述清晰，且能针对性满足项目需求的计7-10分； ②内容有欠缺、描述简单的计5-7分； ③内容笼统，描述薄弱，可行性一般的计0-5分； |
| 业绩 | 3分 | 提供投标人2020年1月至今同类项目业绩，以合同及中标通知书为准，每份计1分，计满3分为止。 |
| 售后服务及培训 | 5分 | 有完整、明确的售后服务方案及承诺并能够提供详尽的培训方案及培训计划，确保使用人员能够具备独立熟练操作并掌握监测体系方面的能力，根据方案的完整详尽情况打分计0-5分。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，服务方案得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，服务方案得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（遥测终端机）品牌相同的，按照前款规定处理。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3-7、政府采购政策评分标准

3-7-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

（4）在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    （4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

4、定标

4-1、定标程序

- 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5、投标无效的情形：

5-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-3、报价超过招标文件中规定的预算金额；

5-4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-5、提供虚假材料谋取中标的；

5-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5-7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标通知书及未中标通知书

6-1、中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、合同

1.中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，执中标通知书与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的服务工作，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 九、招标服务费

- 中标人在领取中标通知书时，依据原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)等有关规定，向陕西瑞天招标有限公司交纳招标服务费。

## 2、招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

## 十、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

（1）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的。

## 十一、询问、质疑与投诉

1、询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。    2-2、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：张工，联系方式:029-86333511,地址：陕西瑞天招标有限公司（西安市未央区北辰路与永隆路交叉路口绿地创海大厦904）。

3、投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见投标文件格式）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

## 十三、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》及《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

# 第三章  采购内容及技术要求

# 1、建设方案

主要有60处企业取水井监测、15处农用灌溉机井“以电折水”样本井监测、15处抽水站取水计量监测。

### 企业取水口建设

#### 站点选择

企业取水监测点共60户监测点，具体如下表：

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 管径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西绿启源实业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 2 | 陕西多鲜牧业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 3 | 陕西长隆科技发展有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 4 | 陕西筑恒泰管桩有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 5 | 三原大地植化技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 6 | 三原县北城中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 7 | 三原众鑫建材有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 8 | 陕西白象食品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 9 | 陕西富捷药业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 10 | 陕西广福瑞特饮品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 11 | 陕西建科方圆汽车零部件有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 12 | 陕西健力宝饮料有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 13 | 陕西润欣康生物科技有限责任公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 14 | 陕西中瑞家具有限责任公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 15 | 清华德人西安幸福制药有限公司三原分公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 16 | 三原大田农业发展有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 17 | 三原荆原干燥设备厂 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 18 | 三原润禾生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 19 | 陕西秦王乳业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 20 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 21 | 陕西鑫胜图实业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 22 | 咸阳利生环保科技有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 23 | 咸阳元亨混凝土工程有限公司 | 管段电磁 | DN100 | 1 |
| 24 | 三原县东郊中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 25 | 陕西达利园食品有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 26 | 三原利华生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 27 | 陕西尚元农物科技发展有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 28 | 三原县南郊中学 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 29 | 陕西鑫宝制管有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 30 | 陕西康乐塑胶有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 31 | 陕西广福瑞特饮品有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 32 | 陕西新奇陶瓷有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 33 | 陕西医疗设备厂 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 34 | 陕西交控服务管理集团有限公司三原服务区分公司东区 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 35 | 陕西交控服务管理集团有限公司三原服务区分公司西区 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 36 | 三原县金属门窗有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 37 | 陕西大唐塑业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 38 | 陕西众城祥龙建材有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 39 | 陕西赋安门业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 40 | 陕西富华农业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 41 | 陕西华高有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 42 | 三原昊信液化气有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 43 | 陕西环科有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 44 | 陕西康辉塑业有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 45 | 陕西龙首管桩有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 46 | 陕西绿地管业有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 47 | 陕西铁马锻造有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 48 | 陕西西源陶瓷有限公司1# | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 49 | 陕西西源陶瓷有限公司2# | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 50 | 陕西友联制管有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 51 | 陕西誉邦生物有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 52 | 陕西远大钢构有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 53 | 陕西正大饲料有限公司 | 管段电磁 | DN65 | 1 |
| 54 | 陕西正泰锻压有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 55 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 管段电磁 | DN100 | 1 |
| 56 | 西安鸿生生物技术有限公司 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 57 | 三原县鲁桥前河砖厂 | 管段电磁 | DN50 | 1 |
| 58 | 三原富生医疗器械有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 59 | 陕西煦之垚生物科技有限责任公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |
| 60 | 陕西意卓欣饮品有限公司 | 管段电磁 | DN80 | 1 |

#### 建设方案

本次项目建设，全部采用管道电磁流量计。

##### 监测点信息采集

工业取用水监测的监测要素为取水量（流量或水量），该项目取水方式全部是管道，采用安装管道流量计在线自动监测信息采集频次为每小时1次。

##### 监测点信息传输

取用水监控体系的信息采集站点分布于县内广大区域，信息传输通道依据站点本身特点和周边通讯条件。由于取用水工程的监测点集中在主要供水水源地、规模以上取水口等，传输的信息流量都比较小，本次项目建设中使用4G/GPRS通信方式。通信方式的使用规定和要求符合《水资源监测数据传输规约》（SZY 206-2012）。自动监测站具有备份信道，所配置的DTU应具有通信主备信道的自动切换。本项目采用4G/GPRS通讯方式作为主信道、GSM短信通讯为辅助信道的组网方式。在通信信道或监测点设备出现故障的情况下，通过信息服务门户人工录入数据。

整个传输采用“一发二收”，需要传输到水利厅的数据，通过4G/GPRS上传到省国控平台，县级用户通过水利专网访问省国控平台查看数据；整个数据传输到云平台，本地通过访问云服务器进行查看数据。

监测点信息传输流程如图所示：

图 取水在线监测数据传输流程

##### 供电方式

取用水在线监测站采用太阳能供电方式进行供电，有条件的地方采用太阳能和交流电互补供电。

##### 测站结构组成

管道型水量自动监测站主要流量计、遥测终端机、4G/GPRS通信控制机、太阳能电池、太阳能充电控制器、蓄电池等组成，测站结构如图所示。

图  管道型水量自动监测站结构图

##### 主要设备参数要求

###### 1）管段式电磁流量计   1台

1、设备技术指标

- 能自动测量管道内的平均流速，并转换成流量，能自动计算累积水量；

- 应有抗电磁干扰的能力；

- 准确度等级：1.0；

- 重复性：准确度等级最大允许误差绝对值的1/3；

- 流速范围：0.5m/s-15m/s；

- 工作压力：0.2MPa -1.0MPa；

- 功耗：≤10W；

- 输出信号：4-20mA；

- 通讯接口：RS-485（MODBUS RTU）；

- 现地显示与信号输出一致；

- 带有可操作键盘，可以置入相应的测量参数，如测量时间间隔、计算流量所需其他所需参数等；

- 液晶显示，可同时显示瞬时流量及累积流量、流速、时间等数据；

- 故障自诊断以及查询反馈功能。

###### 2）遥测终端机    1台

RTU数据采集终端机作为硬件部分的核心设备，使用寿命大于3年。具体参数如下：

| 设备 名称 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 规约要求 | 《水文监测数据通信规约》SL651-2014，《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016 |
| RTU | 工作模式 | 具备定时主动上报，上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报等功能 |
|  | 上报方式 | 数据可以上报4个固定IP，各不同IP独李上报，支持多APN上报 |
|  | 数据间隔 | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
|  | 采集精度 | 模拟量≤0.5%、脉冲量≤0.01% |
|  | 数据通讯 | RS485通讯接口 |
|  | 远程维护 | 终端程序可以远程维护、升级 |
|  | 供电方式 | 支持太阳能供电及电池组供电模式，支持DC12V太阳能浮充蓄电池直流供电 |
|  | 工作电流 | DC12V 待机<10mA、发射<150mA |
|  | 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃；湿度≤85%（RH） |
|  | 数据存储 | 存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。 |
|  | 监测内容 | 能够监测流量计所有数据、水位数据、管道压力数据、电能表所有数据、报警信息、电池电压、信号强度等； |
|  | 功能要求 | 具备自动校时功能；具备定时发送、应答发送、自动重发、断电保护、自动报警、故障检测等功能；整机无故障运行时间MTBF＞2.5万小时，MTTR≤12小时，拥有LCD显示功能，接收状态等内容，可与上位机（PC机）实现数据交换,设置参数和查看数据。 |
|  | 电流 | 静态值守电流：≤2mA（12VDC），工作电流：≤10mA（12VDC） |
|  | 输入输出接口 | 5路开关量输入、2路开关量输出，8路模拟量输入（4-20mA），2路RS485通信接口 |
|  | 其他参数 | 整机寿命：无故障运行时间MTBF>2.5万小时，MTTR不小于12h |
| 4G/GPRS通讯机（内置在RTU内） | 基本功能 | 完成监测站数据的远程传输及数据中心的指令信息的远程通讯。 |
|  | 工作环境 | 温度：-40℃～+80℃；湿度≤90%(RH) |
|  | 供电电源 | 支持+3.3～+30VDC电源，SIM卡1.8/3V |
|  | 数据通讯 | 实际带宽不小于20-50Kb/s，串行数据接口RS-485/JJL，数据速率 300～115200bps，符合SMG31bis技术规范要求。支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ。同时支持NB-IOT/4G的通讯方式。 |
|  | 工作电流 | 发送数据期间：150mA；休眠期：小于8mA,OFF关断：小于2uA。 |
|  | 其他功能 | 具有远程管理功能，能够实现参数配置和查询，内置自动检测系统，不死机，掉线、断电自动恢复，抽屉式SIM卡坐，安装SIM卡时无需打开模块，使用方便 |
|  | DTU其他参数 | 四模全网通4G，联通、电信、移动模块，串行数据接口 RS-232，RS-485/TTL,数据速率300～115200bps,符合SMG31bis技术规范要求。支持支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ四频可选，支持域名拨号中心。 |
| 数据卡 | 数据卡 | 具备外网传输能力的物联网卡，每月约500M，流量池共享 |

###### 3）防雷系统    1套

| 设备名称 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 防雷 设备 | 信号 避雷器 | 标称电压： | 12V； |
|  |  | 最大持续运行电压 | ≥15V； |
|  |  | 标称放电电流 | ≥10KA（8/20μs）； |
|  |  | 最大通流容量 | ≥20KA（8/20μs）； |
|  |  | 响应时间 | 1NS |
|  |  | 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃； 相对湿度：≤85%。 |
|  | 电源 避雷器 | 额定电压 | Uc 385V |
|  |  | 正常放电电流 | In(8/20) 20KA |
|  |  | 最大放电电流 | Imax(8/20)40KA |
|  |  | 当模块在20KA时的残压 | <1.8KV |
|  |  | 响应时间 | T <25ns |
|  |  | 材料 | 阻燃热塑材料 |
|  |  | 安装 | 35mm的标准导轨 |
|  |  | 工作温度范围 | -40℃-+80℃ |
|  |  | 接地 | 配套接地设备 |

###### 4）供电系统   1套

供电系统设备技术参数要求

| 设备名称 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能供电系统 | 太阳能电池板 | 规格 | ≥40W（满足设备正常运行） |
|  |  | 材质 | 单晶硅太阳能板； |
|  |  | 封装形式 | 透钢化玻璃层压； |
|  |  | 最佳工作电压 | 17.0±0.5（VMPP） |
|  |  | 最佳工作电流 | 0.59±0.2（IMPP） |
|  |  | 短路电流 | 0.65±0.2（IPMM） |
|  |  | 开路电压 | 21.0±0.5（VOC） |
|  |  | 绝缘强度 | ≥100MΩ |
|  |  | 耐压 | AC500V，DC500V |
|  |  | 抗风强度 | 60m/s |
|  | 蓄电池 | 电压 | 电压：12V； |
|  |  | 额定容量 | ≥20AH（储能蓄电池） |
|  |  | 化学类型 | 铅酸胶体蓄电池； |
|  |  | 电池盖和排气拴 | 阀控式密闭蓄电池； |
|  |  | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
|  |  | 使用寿命 | ≥5年 |
|  |  | 充电控制器 | 配套，使用寿命≥10年 |

##### 自动监测站典型配置

1）管道型水量自动监测站典型配置如下表所示。

表管道型水量自动监测站典型配置

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 4G通信机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 太阳能电池板及支架 | 套 | 1 |  |
| 5 | 充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 免维护蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 配套设施及安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 9 | 安装工程 | 站 | 1 |  |

##### 监测站点编码

为保证监测数据准确接入平台和未来水资源管理各业务系统数据信息共享，实施方案对拟建设测站进行统一编码设计，包括新建测站编码编制、取水井编码调查等。

###### 3.1.2.7.1取水井编码

取水井编码原则按照《国家水资源监控能力建设项目标准标准: 信息分类及编码规定》（SZY102-2017）中关于“取用户（5.6）”和“县 级及区级以上行政区划（4.2.1）”的编码规定要求如下：

①取水井代码采用 2021 年三原县取水井清理排查和电子认证工作的编码成果，由12位数字表示，前6位为取水井所在区级行政区划代码，行政区划代码按 GB/T2260 的规定执行，后 6 位为取水井所属行政区中的顺 序编号。

②已有取水井代码的采用原取水井代码，没有的则按照第一条编码规则新编取水井代码。

3.1.2.7.2测站编码

测站编码按照《国家水资源监控 能力建设项目标准标准:信息分类及编码规定》（SZY102-2017）关于 “取用水测站”的编码规则为2020年度农业灌溉水量监测项目各个监测点逐一编制测站编码，保证编码的规范性和唯一性；并建立测站编码和机井编号间的一一对应关系，保证监测数据信息经省数据接收中心分发后，能够正常接入数据平台系统，测站编码应喷涂在监测设备箱显著位置。施工组织中应严格按照实体测站和测站编码间的关系调制 RTU 设备，保证与实施方案中规定的编码体系相一致，需要进行编码调整或站点变更的，必须取得实施方案编制单位和建设、监理单位的书面同意材料。

##### 数据通讯规约

三原县2022年取水监测计量体系建设项目中的测站遥测终端机与中心站之间的数据传输依照国家《水文监测数据通信规约（SL 651-2014）》的规定如下。

###### 3.1.2.8.1一般规定

规约在一种报文帧结构框架内，规定了ASCⅡ字符编码和HEX/BCD 编码的两种报文编码结构；其通信协议基于面向字符异步 通信方式。

在监测系统设计与建设时，应根据采用的数据传输信道类型 及其特性和项目需求，选择 ASCⅡ字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构，从规约规定的报文结构中选择适宜的报文正文、要素编码组合，确定 适合于信道传输的单帧报文长度。数据报文、查询命令以及设置（控 制）命令报文应采用同一种编码结构，不得交叉使用。

遥测站分类码编码规定、功能码定义、编码要素及标识符规 定、测站参数配置标识符详见附件 x。对于未做规定的遥测站分类码、 功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置标识符，可在预留的自定义区间内加以扩展定义。在 ASCⅡ字符编码或 HEX/BCD 编码帧结构中，功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置应采用相应的编码方式。

不同信道传输波特率的选择应满足 SL61 的相关规定。

###### 3.1.2.8.2报文帧结构

水文监测数据传输的通信协议应采用表 6-9规定的上行报文帧结 构框架，表 6-10 规定的下行报文帧结构框架。不管传输的字符采用何 种编码，均应满足此帧结构框架规定。传输顺序为高位字节在前，低位字节在后。

##### 数据通讯卡

数据通讯卡是监测系统数据传输的主要组成部分，是将监测设备数据传输至数据接收中心的唯一路径。结合以往建设的监控站点由于通讯卡欠费导致数据无法传输至自治区平台造成数据异常的情况，编制单位完成了监测站点、机井编号、数据通讯卡间的一一对应关系。 本项目所使用的的数据通讯卡为13位专用物联网卡。

施工单位负责数据卡采购和安装调试，在安装过程中，把机井编号、测站编号与数据通讯卡对应关系表等相关材料向业主方一并成交，方能进入验收手续。

### 农用灌溉取水口建设

#### 站点选择

农用灌溉以电折水样本井监测点，共15处监测点，具体如下表：

#### 建设方方案

本次项目建设，采用管道电磁流量计和智能电能。

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 代表作物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大程镇王店村委会张润农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 2 | 大程镇王店村委会四险组郑合清农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 3 | 大程镇小王村 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 4 | 西阳镇光明村委会 1 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 5 | 西阳镇光明村委会2 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 6 | 陂西镇西邓村委会樊根社农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 7 | 陂西镇西邓村委会石刚平农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 8 | 陂西镇西邓村委会邓志宏农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 9 | 陵前镇明星村委会新赵组赵永信农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 10 | 陵前镇上河村委会农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 11 | 陵前镇大寨村委会农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 12 | 渠岸镇黄毛村委会高永社农灌井 | 管道电磁 | 果园 |
| 13 | 渠岸镇黄毛村委会高飞农灌井 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 14 | 新兴镇新兴水管站 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |
| 15 | 新兴镇南王村 | 管道电磁 | 夏粮、秋粮 |

##### 监测点信息采集

农用灌溉“以电折水”样本井也全部采用电磁流量计测量流量，采用智能电能表测量用电量，信息采集频次为每小时1次。

##### 监测点信息传输

农用灌溉机井管径全部小于20cm。农用灌溉“以电折水”样本井不上传到国控平台，但是预留传输接口。

##### 供电方式

取用水在线监测站采用太阳能供电方式进行供电，有条件的地方采用太阳能和交流电互补供电。

##### 测站结构组成

农用灌溉“以电折水”监测站主要流量计、电量计、遥测终端机、4G/GPRS通信控制机、太阳能电池、太阳能充电控制器、蓄电池等组成，测站结构如图所示。

图  以电折水自动监测站结构图

##### 主要设备参数要求

###### 1）管段式电磁流量计   1台

详见工业取水口管道电磁流量计。

###### 2）遥测终端机     1台

详见工业取水口遥测终端机。

###### 3）智能电能表    1台

智能电能表作为硬件部分的核心设备，使用寿命必须大于4年。必须符合《JG596-2012电子式交流电能表检定规程》、《JJG691-2014多费率交流电能表检定规程》，且满足以下参数要求。

智能电能表设备技术参数要求

| 参数名称 | 规格、主要参数及说明 |
| --- | --- |
| 标准参比电压 | 3×220V/380V,3×57.7V/100V；直通电表标定电流：80A；互感电表标定电流：6A，额定最大电流为标定电流的4倍及以上。 |
| 标准参比频率 | 50Hz；准确度等级：≥1级；工作温度：-30℃～+45℃；相对湿度：<85%。 |
| 通讯功能 | 具有RS485通信接口。RS485通信接口必须与电能表内部电路实行电气隔离，通信波特率：1200bps，通信距离：≥1200m，通信规约：符合《L/T645-1997多功能电能表通信规约》标准，能将表内所有数据上传至远方自动抄表设备，通过RS485接口，可与掌上电脑、PC机及其它计算机进行数据通信、电表清零、设置参数、对时及设置通信地址。 |
| 电磁兼容 | 整表防磁场干扰要求：0.2T(直流磁场)变化≤误差等级的1.5倍。 |
| 其它功能 | 置时钟具有日历、计时、闰年自动切换功能；具有手抄器校时功能。时段投切误差≤5min，日计时误差≤0.5s/d，在参比温度及电压范围内，内部时钟准确度≤0.5S／d。 |
| 编程内容 | 时间、日期设置；费率、时段设置；电能表地址设置；显示方式及内容设置；循显时间、电量冻结转存日设置、电量底数设置等，上述内容既可单独进行设置，亦可通过“综合编程”功能进行一次性设置。 |
| 可靠性 | 在满足正常维护条件下，MTBF≥25000h。 |
| 数据输出 | 电压、电流、功率等 |

###### 4）防雷系统   1套

详见工业取水口防雷系统。

###### 5）供电系统   1套

详见工业取水口供电系统。

###### 6）智能管控机箱   1台

具有井房的参照井以电折水硬件设备放置于井房内，配备智能管控机箱，机箱箱体采用304不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm，外形尺寸为500mm×600mm×300mm，正面采用两层设计，具有防风沙功能，锁具配防撬防盗横开锁，锁具配有防雨外盖，锁芯采用铜制锁芯，锁体采用金属材质，壁挂安装。

###### 7）标识牌   1套

每个参照井配备标识牌，固定在井房外墙上或者一体井房背面，采用304不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm，外形尺寸为600mm×600mm，标识牌内容根据设计要求统一腐蚀刻加激光喷涂（机井编码、名称等内容），并配备参照井二维码信息。

##### 自动监测站典型配置

以电折水自动监测站典型配置

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能电量计 | 台 | 1 |  |
| 3 | 遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 4 | GPRS通信机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 太阳能电池板及支架 | 套 | 1 |  |
| 6 | 充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 免维护蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 8 | 机箱 | 台 | 1 |  |
| 9 | 配套设施及安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装工程 | 站 | 1 |  |

### 抽水站取水口建设

#### 站点选择

| 序号 | 取水户名称 | 流量计选择 | 管径 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴镇王家沟抽水站1 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 2 | 新兴镇王家沟抽水站2 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 3 | 大程镇白龙湾抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 4 | 大程镇四险东抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 5 | 独李镇赵渠抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 6 | 独李镇三合抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 7 | 陵前镇上河抽水站 | 管段式 | DN250 | 1 |
| 8 | 渠岸镇渠黄抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 9 | 渠岸镇温家抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 10 | 新兴镇柏社抽水站 | 管段式 | DN300 | 1 |
| 11 | 新兴镇南社抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 12 | 陵前镇弓王抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 13 | 陵前镇明星村范家组抽水站 | 管段式 | DN200 | 1 |
| 14 | 新兴镇曹惠抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |
| 15 | 新兴镇潘家抽水站 | 管段式 | DN150 | 1 |

#### 建设方案

建设方案同工业取水口建设内容

### 平台管理系统   1套

县级平台根据三原水务局信息化建设现状，采用租用云服务器方式部署。

通过系统整合实现三原县农业灌溉用水管理一张图，系统为各项信息集中展示平台，聚合以电折水、水资源实时监控，为各业务子系统提供统一用户管理授权访问，最终实现一个集中部署、多级应用的综合业务应用系统，满足水资源日常管理、水量调度、决策支持等需求。

以电折水子系统为此次升级改造重点，属于开发性质，其他几个功能功能均采用国标接入模式对接现有系统或者预留国标接口，开放形式的平台，方便后期厂家做对接。

水资源实时监控：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

灌区现代化监测：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

闸门监控系统：国控水资源协议SZY206-206或者国标水文协议SL651-2014

视频监控：GB/T28181-2011

#### 1.4.1以电折水子系统

平台系统要求可根据项目建设要求更改软件平台名称，以县级为总平台管辖全县所有监测点基础信息，农户信息，灌溉面积，水权余额，实时数据，运行模式及乡镇平台授权管理。

要求GIS（百度GIS系统）技术实时监测，利用电子地图展示监测站的地理分布、监测站的在线状态，监测站的使用情况，同时还可以呈现机井的基础信息，流量信息、上报信息、机井信息、工程信息等，并且对区域的水资源、水工设施、计量、机井巡检、等数据整合展示，通过不同图标图例区分，从底层到呈现上打破数据屏障。

农业取水井基础信息管理

以电折水的基础信息包括项目涵盖的区县、乡镇、村庄嘎查、管理组、机井（机井编号、名称、经纬度、灌溉控制面积、成井时间、水泵型号、水泵功率、管道走向、下泵深度、计量设施类型、版本等）、地块、农户（使用机井情况、每眼机井灌溉面积、种植作物等）等各项基础信息，项目建设过程中建设单位应理解基础信息采集的重要性，同时施工单位应按照建设单位、招标内容、合同文件及上级单位明文的要求进行真实数据的采集，并汇总成表，提交相关部门或录入管理系统平台，为水价改革提供必要的基础数据，同时为以后的数据管理、信息取用提供便利。

为便于对基础数据的录入、编辑、查询、导出、打印等，基础信息管理模块应具备以上相应功能。

机井用水用电信息管理

现有技术设备为农业灌溉机井建设安装的以电折水计量设施，能够实现对农户灌溉过程中用电量、用水量、使用时长、设备状态、水权使用情况等各项数据的实时监测、定时远程上传，市级平台应接收各计量设施主动上报的使用数据或县平台转发的使用数据，实现全县农业灌溉用水计量、监测、管控一平台式管理。

统计分析

用水统计分析模块中，包含统计、查询、报表查看和导出等功能，对于建管单位来说，对于数据的监测和该县域内用水情况的把控具有指导性意义。统计图形同时还支持查询一段时间内机井的用水信息查询，可以按年、季度、按月、按日进行查询镇级用水统计的统计图、累计图形以及对比图形展示，管理单位可通过灌溉用水曲线了解不同区域、不同时段的灌溉规律情况。

同时系统还支持根据管理需要将这些信息通过柱状图或者饼形图的方式进行展示、对比。

水权管理

水权设置根据该区域用水的实际情况，设定超过额定的水权量后，加价收费的额度，只有村级用水者协会的管理者才有权限进行新加和修改。同时该系统还会详细的记录修改亩均水权的生效时间以及保留历史数据。

年终水权结存

年终水权结存，设定好本年度的额定水权后，如果该用户没有超额使用，那剩余的水权会累加到下一年的水权量中，同时还会根据实际用水情况进行奖励。

通过年终水权结存界面，可以清楚的查询到每一个农户在本年度的水权使用量以及上一年度结存量，可以为节约用水提供更有力的数据支撑。

超水权量管理

超水权量管理，可以通过超额量的升序和降序以及亩均用水量的升序和降序进行查看，可以直观的查询该村所有农户在本年度的用水情况以及是否超额以及超额量，更加方便了村级管理人员对整个村用水数据的把控。

充值缴费查询

本次平台建设须具备充值管理功能，计量设施可支持多种扣费方案，对于扣费方案的选择直接通过中心客户端设置即可。可以支持单独以电扣费、单独以水扣费、单独阶梯水费、电费和水费双扣、扣电费超基础电量后阶梯水费、超额加价、以及水价改革。同时平台支持接收县上报的充值、缴费信息，并支持历史缴费信息查询。充值记录查询可查询一段时间内项目村用户的充值情况，详细记录充值时间、充值的金额、以及用户当前的余额。

根据项目招投标过程中的要求，计费方式、充值管理应能有效满足水价改革的缴费、收费、扣费需要同时应能通过省厅颁发的公有协议将充值数据、扣费数据等信息上报县级管理平台，县级管理平台可通过充值缴费、扣费的情况对水价改革的推进、落实情况进行评价。

针对中心计费模式的项目，平台支持对电价的设置，可以查询该区域的电价、扣费类型、扣费方式、添加电价时间以及当前设置的电价是否有效，同时查询还可以支持按村查询、按井查询这两种两种方式。

系统用户管理

输入用户姓名，点击查询，可以查询到用户的具体信息。包括：用户ID、登录名、真实姓名、是否可用、操作等信息。也可以对新加用户。根据提示填写新加用户信息，提交则可实现新加用户。

角色管理

输入角色名称，点击查询，可以查询到该角色的具体信息。可以对该角色配置权限，进行编辑以及删除操作，还可以查看该角色的详情。

系统配置

通过系统配置，可以查看当前系统的配置信息。包括：网站标题、县区名称、地图等级、中心经度，中心纬度等信息。

（1）用水户管理：包含用水户编号、名称、面积、定额；

（2）机电井管理：包含泵龄、井龄、位置、埋深、功率；可以绑定到用水户；可以采用百度或者高德地图进行精确位置显示，并可进行实时导航；

（3）用水数据管理：可以接收来自管控终端的用水量并存储；可以进行数据分析，可疑设备和可疑用户列表生成。

（4）水电折算系数台账管理，录入测定的机电井水电折算系数；

（5）机井系统关联参考井后，此井的水电系数自动根据参考井的水电系数变化规律进行实时变换，关联图如下：

（6）基础信息功能模块

市、县、镇（乡）、村基本信息管理：市、县、镇（乡）、村信息：乡镇编号、乡镇名称、村名称、村国标码、联系人、联系人电话、灌溉面积、以及操作。同时还支持一键查询、新加、导出 excel、批量修改、导入镇、村信息功能。

（7）农户信息：

用户姓名、水权证号、用户的联系电话、灌溉面积、水权量、余额、用电量、用水量、操作等信息。同时为了用户使用更加便捷，支持一键查询、新加、导出 excel、批量修改、导入农户信息功能。

IC卡信息

用户的灌溉号码，以及发放时间，是否可用等信息。菜单中还支持高级查询、新加、IC 卡操作、导出 excle。

灌溉机井信息管理：

可以查看当前所有机井的信息，包括镇名、村名、GPRS名称、井编号、井名、项目名称、经度、纬度、控制面积、设备类型、版本、灌溉方式、其他传感器对接、水泵功率、管道口径、水电系数等灌溉机井详细信息管理。

扣费方案制定

管理系统可支持多种扣费方案，对于扣费方案的选择直接通过中心客户端设置即可。可以支持单独以电扣费、单独以水扣费、单独阶梯水费、电费和水费双扣、扣电费超基础电量后阶梯水费、超额加价。

水价电价设置：

支持水价电价阶梯扣费设置，同时可以查询该区域的水价电价、添加水价电价时间以及当前设置的水价电价是否有效，同时查询还可以支持按村查询、按井查询、按供水点查询三种方式。

项目信息管理

项目管理中详细记录项目的名称、设计时间、招标时间、完成时间、验收时间、验收结果、施工公司、施工地址、采购内容、招标编号、招标人、招标代理、操作信息，根据这些信息可以更好的把控项目的施工状况。

（8）灌溉用水（机井、农户）管理

镇、村级用水统计：可以查看一段时间内该镇、村的用水 情况，包括定额水量、用水量、超额水量、亩均水量以及用电量、亩 均电量、等信息。支持图形展示、支持统计比较。

（9）农户用水管理

可以查询每一个农户的用水用电信息，同时还可以查询该用户在本村所有机井的详细的用水信息，包括机井的开关泵时间、用水用电量以及使用金额。支持图形展示。

（10）机井用水管理

可以查询该村每一口机井的用水信息，支持查询一段时间内机井的用水信息查询，可以按年、按月、按日进行查询，支持图形展示。

统计查询：查询可以按年、按月、按日三种形式，点击按月查询，可以查询到不同的月份机井用水对比，支持通过树状图和饼状图两种形式进行对比。管理系统可以针对某一机井、某一用户或者整个系统不同时期、不同年份同一时间段用水量绘出柱状图、饼状图，对不同月份、不同年份用水量进行对比分析，直观的反映出各个取水点、用户及整个系统的用水情况。

（11）用水记录查询

可以查询用户的使用记录，包含使用的井号、用电量、用水量、使用时间、用户余额、开关泵时间等信息，另外点击明细，可以进一步查看在本次灌溉过程中的详细用水情况。

用水上报：智能控制系统每20分钟上报一次用水记录。

年度用水报表：报表中可以筛选，根据镇、村、组、农户可以分别进行用水查询，同时还能够进行打印和导出报表。

（12）运维管理

地图导航：采用数字地图，界面可放大缩小，在此界面上可观察到各个设备的运行情况，通过点击设备即可进入该设备实时曲线界面。

系统运行分析：对农户使用概况、设备运行概况、机井使用概况、使用类型统计、农户使用次数统计、机井使用次数统计等做情况做分析统计。支持统计比较，支持导出。

系统安全及权限设置：系统设置多级权限，不同权限的功能有所不同。系统管理员可以使用所有的功能，而对于不同的角色，有不同的功能设置，包括亩均水权设置、充值功能、机井信息设置、界面权限设置等。

（13）灌溉电子台账及加价水费和奖补资金发放支撑

超用加价及奖补设置:根据每个年份的水权、定额、超用收费及奖补标准的不同，支持中心政策支撑的设置模式，台账、水费收缴、奖补发放自动根据设置方式自动修改，操作简单，适应任何知识水平人群操作。

超用加价及奖补：平台自动计算每个用户的用水量、水权量、定额水量、超用加价水费、奖补资金数额。

电子台账：为了操作便捷及对不同使用者的适用性，电子台账自动生成，只需点击导出，平台自动生成电子台账，台账内容包括：用户的卡号、姓名、地亩数、水权、定额、年用水量、年用电量、超用水量、加价水费、回购结余水量、节约水量、奖补金额及合计费用。

#### 1.4.2水资源实时监控

◆ 软件同时支持通过GPRS、短消息、光纤网络等方式同现场终端通信。

◆ 支持浏览器、客户端软件登录网络（因特网、局域网）访问系统。

系统软件采用Web技术，局域网用户可通过内网访问，广域网用户可通过公网访问系统，经认证用户名和密码后进入相应级别管理系统，进行相关操作与管理。

◆ 电子地图可视化界面显示

1）主界面以监测点分布图为背景，直观显示各测点位置分布情况及警戒状态，并以各种不同颜色表示警戒状态。

2）管理人员可以通过鼠标拖动摆布测点的位置。GPS地图，可设置经纬度。

3）通过鼠标选择监测点可直接进入测点详细信息显示界面，内容包括：测点的基本信息及最新监测数据显示、即时召测、控制功能。

◆ 系统支持定时主动上报+ 事件告警主动上报+ 定时问询 + 即时召测

主动上报包括定时主动上报和报警主动上报

定时主动上报是指测控终端按指定时间间隔定期上报监测数据；

报警主动上报是指现场异常状态报警，如：设备故障、水位警戒状态变化、终端开门等。

上位机问询包括定时问询和即时召测

定时问询是指软件定时下发采集命令，采集现场所有监测点信息，采集时钟基准统一为计算机时钟，保证数据同时性。

即时召测是指用户在需要时，通过软件下发命令，采集指定监测点当前数据。

◆ 软件模块化设计，主要包括系统信息管理、监测点信息管理、实时在线监测、历史记录管理、报表曲线分析、日志管理等功能模块

系统信息管理：

具备软件授权管理、秘密保护功能，授予不同的操作员不同的级别、不同的操作权限。

基础信息管理：包括通讯信息的设置，计量、测量设备信息的管理。

巡检保修管理：

1）根据监测点故障报警信息。软件可以进行基本故障判断，例如：传感器故障、通讯中断等。

实时监控（显示最新监测数据）：

1）实时数据：监测显示监测点的基础数据、最新监测数据及设备状态。

2）远程召测：按照区域、单位、自定义监测点远程读取当前监测数据。

3）远程控制：支持通过软件远程启动、停止。

4）远程设置：远程设置终端相关参数

历史记录数据存储、查询、输出管理：

具备监控数据、报警数据、操作信息存储、查询、生成Excel表格、打印输出功能。

图形分析、汇总统计与报表管理：

1）统计生成（某一个时间段的日、月份、年度）数据报表，分析报表并进行存储、输出、生成Excel表格、打印输出。

2）以曲线、柱形图的形式显示时段统计的结果出来。

◆ 系统软件支持SQL数据库，可存储不少于三年的各种历史数据，数据存储间隔可设置。

◆ 软件良好扩展性、兼容性和开放性，可为系统后期扩展升级、向其他相关平台系统提供数据共享服务提供规范性接口，默认配置为 OPC 2.0。

#### 1.4.3后期项目数据对接

三原县平台建成后应同时能够参照以上约定为省中心平台提供数据查询或上报服务，为后续省厅对全省农业灌溉信息化、水价改革等各项工作的管理提供支撑。

第四章  商务要求

一、服务期及服务地点：

1、 服务期：自合同签订之日起90日历日

2、 服务地点：三原县。

二、质保期：项目建设完成后，由承建单位负责三年质保

质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格要求

三、付款方式：

合同签订后预付合同金额的40%，项目结束验收合格后一次性支付剩余款项。（具体以签订合同为准）

四、服务支持：

1.提供服务期内每周7×24小时的技术咨询服务响应。中标人怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由中标人负责，费用直接从应付款中扣除。

2.指定的项目总协调人必须是公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。若更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标人承担。

3.在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

### 五、验收

#### 1.项目验收流程

项目完成后由施工单位提出验收申请，并上报各种文档资源，文档审批合格后，由三原县水资源管理办公室组织相关单位对工程现场及实物进行检查及功能检测，符合要求后，由三原县水资源管理办公室组织召开验收会议，几方共同签字确认。

2.文档验收资料

将项目实施过程中发生的所有文档归类整理，报水资办管理部门审查，资料齐全后方可组织验收工作。

3.项目验收分为现场设备初验阶段、系统试运行即系统验收阶段、文档验收三个阶段进行。验收方法为全面初验；项目验收完成后，由乙方向甲方办理系统移交手续，移交的内容主要包括合同内全部硬件设备、软件以及相关的技术文档资料。移交完成后项目开始进入质保期。

六、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 合同条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

一、合同格式

三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目 (项目编号：RTZB2023115 )，在三原县财政局的监督管理下，由陕西瑞天招标有限公司组织公开招标。三原县水资源管理办公室(以下简称“甲方”)确定 (中标单位名称) （以下简称“乙方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过公开招标采购（服务名称） ，并接受了乙方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件1—服务方案

附件2—实施方案

附件3—售后服务

2.3中标通知书

2.4招标文件

2.5投标文件

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：合同签订后预付合同金额的40%，项目结束验收合格后一次性支付剩余款项。（具体以签订合同为准）

6.服务期：自合同签订后   个日历日。

服务地点：三原县

7.本合同一式伍份，其中，甲方贰份，乙方贰份，三原县财政局备案壹份。

8.本合同由甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

| 甲方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 | 乙方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字或盖章： 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

第一条 本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则，就甲方针对本项目的事宜， 经甲乙双方友好协商， 共同签署本合同， 以资共同遵守。

第二条 服务定义：根据甲方需要，乙方为甲方提供该项目的服务等业务。

第三条 乙方服务人员：是指乙方派出的符合本合同资格条件的、在甲方从事本合同规定的服务项目范围以内工作的人员。乙方有义务在本合同有效期内维持其与服务人员合法的劳动合同关系，不得因与服务人员间就劳动法律关系或在其他方面的任何争议或瑕疵影响其履行在本合同项下的义务。

第四条 甲方的权利

1.甲方有权享有乙方按照上述约定提供的服务。

2.甲方有权要求乙方提供符合本项目服务要求的人员，且提供的服务质量达到前述约定标准。如乙方违反协议约定，未达到服务质量要求的，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改正的或改正后仍给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3.甲方有权根据服务要求和标准考评乙方服务质量，如乙方提供的服务考评不合格或不符合约定的，甲方有权按照一定比例减少支付服务费用，具体减付比例结合乙方提供服务未达到约定的范围，严重程度、给甲方造成的损失情况等确定。

4.除本合同约定的服务费用外，乙方不得向甲方及其甲方人员收取其他任何费用，如甲方发现乙方有此类行为，甲方有权要求乙方清退所收费用，退还利息并支付违约金；

5.本项目结束后，项目成果归甲方所有，甲方享有该项目成果的出版、引用等所有相关权利。乙方不得以任何理由干涉甲方对项目成果的使用。

第五条 甲方的义务

1.在服务实施过程中，甲方应为乙方提供必要的工作便利与指导，配合乙方履行职责。

2.甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案） 。

第六条 任何一方违反或擅自变更本合同的约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第七条 违约责任

1．甲乙双方任何一方严重违反本协议，造成本合同约定的合作业务无法经营或由于一方不履行协议规定的义务、经通知纠正后15日内仍未纠正的，视作根本违约，守约方有权解除本协议。如双方同意继续合作，违约方仍应赔偿守约方经济损失。

2．甲方在没有与乙方签订正式合作协议之前，不得以任何理由跳过乙方与乙方推荐的项目方进行合作签约。

3．未经对方书面同意，任何一方无正当理由不得单方解除本合同。本合同提前终止的，甲方应就乙方已提供的服务进行结算。如因甲方原因提前终止，甲方除就乙方已提供的服务进行结算外，还应向乙方支付违约金，金额为本合同基础服务费总额的20%，给乙方造成损失的，应赔偿乙方因此承受的全部损失。如因乙方原因提前终止，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

第八条  争议解决

1．一切由执行合同引起或与合同有关的争议，均应友好协商解决，协商不成时应向 项目所在地 人民法院提起诉讼。违约方承担的责任的范围包括但不限于直接损失、可预期收益、赔偿金、行政罚金、违约金、诉讼费用、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、公证费、合理律师费等。

2．本合同未涉及的部分，均按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的有效规定执行。

第九条 甲乙任何一方按照本合同规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。

第十条  甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同，须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十一条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。

第十三条 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十四条 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认” 等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

第十五条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4、投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号:RTZB2023115

三原县水资源管理办公室三原县2022年度取水监测计量体系建设项目

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1．投标函（格式）

2．开标一览表（格式）

3. 分项报价表

4．货物说明一览表（格式）

5．服务响应偏离表（格式）

6．商务条款响应偏离表（格式）

7．法定代表人授权书（格式）

8．资格证明文件

9. 设备品质保证（详见评分标准）

10. 服务方案（详见评分标准）

11．拟派项目组人员（详见评分标准）

12.实施方案（详见评分标准）

13.以合同形式提供投标人2020年1月至今同类项目业绩

14.售后服务及培训

15. 投标人认为有必要说明的事宜（若有）

16.《投标人参与政府采购活动的承诺函》（格式）

17. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

18.《中小企业声明函》

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

20.监狱企业证明文件（若有）

1.投标函（格式）

致：陕西瑞天招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（项目编号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2、我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本一份，副本四份，

电子文件一份，“开标一览表”一份。

3、我方所附投标报价表中应提交和交付的服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4、我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6、我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意招标文件中有关拒绝投标的条款。

8、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

10、我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11、我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13、若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标服务费。

14、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

15、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.开标一览表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 服务期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

3. 分项报价表

## 格式自拟

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

4.货物说明一览表（格式）

投标人名称：                                 （投标人单位公章）                       项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                              日  期：

5.服务响应偏离表（格式）

投标人名称：                    (投标人单位公章)    项目编号：

| 序号 | 招标文件采购内容及技术要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见采购内容及技术要求响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     日 期：

附：采购内容及技术要求响应方案

6.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：                    (投标人单位公章)   项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     日 期：

附：商务响应方案

7. 法定代表人授权书（格式）

7-1、法定代表人资格证明书

| 致：陕西瑞天招标有限公司 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 网 址 |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |
|  | 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人签字或盖章： |

投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供

7-2、法定代表人授权委托书

| 致：陕西瑞天招标有限公司 |
| --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

注：被授权人投标时提供

8.资格证明文件

8-1、基本资格条件证明文件

8-2、落实政府采购政策需满足的资格要求

8-3、特定资格条件证明文件

9.设备品质保证（详见评分标准）

10.服务方案（详见评分标准）

11.拟派项目组人员（详见评分标准）

12.实施方案（详见评分标准）

13.以合同形式提供投标人2020年1月至今同类项目业绩

14.售后服务及培训

- 投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

16.《投标人参与政府采购活动的承诺函》（格式）

投标人参与政府采购活动的承诺函

致： （采购人名称）和（采购代理机构名称）

我单位自愿参加   （采购项目名称、项目编号）  的招标采购活动，作为参加本次采购活动的投标人，根据招标文件的要求，现郑重承诺如下：

- 我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时又参加本项目的招标采购活动以求侥幸成为中标人或者为实现其他非法目的的行为。

- 我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

- 我单位存在以下行为之一的，愿意接受相关部门的处理：

- 我单位在招标文件规定的投标有效期内撤回投标文件的；

- 我单位在投标文件中提供虚假材料的；

- 我单位与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 我单位自行放弃投标资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；

- 我单位自行放弃中标资格的；

- 我单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

- 我单位不按规定支付招标代理服务费的；

- 我单位未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的；

- 我单位在本项目政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的5个工作日内，向采购人或采购代理机构支付本招标文件公布的预算金额的2%作为赔偿金。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺函作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此发生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

17.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺： 
  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
  2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

 承诺单位：　　                 　（盖章） 
 全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：　　                     　　 
电　　话：

年　　月　　日

18.《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业）。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

20.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

本页以下无内容

本页以下无内容

# Text boxes

温馨提示：获取招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。投标文件建议双面打印。

致：陕西瑞天招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

致：陕西瑞天招标有限公司

项目编号：

项目名称：

开标一览表

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）