| 仪器设备名称 | 规格 | 性能指标 | 所需总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机质文物修复台（核心产品） | 米 | 1、桌子尺寸：约为1500mm进深*800mm高； 2、桌子整体为钢木结合的材质，木质底座，冷轧钢板柜体厚度1.5mm，台面2mm厚； 3、台面中轴线处有双层带灯不锈钢工具架； 4、桌面下方一侧为全柜结构，柜体材料与桌子主体材料一致，柜门铰链防腐无噪，自动闭合使用寿命约10万次； 5、工具架每隔1.5米左右有纵向不锈钢支柱支撑，支柱集成开关电源及插座。装配有三眼及两眼电源插座各两个，以满足使用小电器的需要。电压：220V，带接地； 6、工作台两端设置抽屉柜，以方便存放文件及杂物；桌面需加装台塞、台虎钳等工具，台塞下要有活动抽屉，可以收集金属或者灰尘粉末； 7、工作台设挂物杆，杆上设挂物钩。5－20倍带照明式放大镜，设备整体尺寸不小于1450 X 750X800 mm，工作台带转盘3mm厚 ，转盘材质为不锈钢304。 | 20 |
| 凳子 | 把 | 凳面尺寸长340mm*宽240mm*高450mm 凳面采用16mm高密度热压防火板PP塑胶注塑包边一次成型； 凳架采用50mm*25mm*1.0mm椭圆管经开料，冲孔，二氧化碳高频焊接一体，焊位光滑平整；底脚胶套PP加耐磨纤维塑料一体成型,并带加厚脚垫无声音。 | 80 |
| 边台 | 米 | 全钢材质 宽80cm高83cm，带柜门，做电接地 钢材厚度2mm 按照实际场地定制 | 16 |
| 水槽边台 | 米 | 全钢材质，宽80cm 高83cm 带水槽，带污水处理，有上下水，有特殊化学废料处理装置 水槽：选用6mm厚PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质 主体：加厚铜质; 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开, 控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭,供水软管：长度不小于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 | 3 |
| 边柜 | 米 | 材质钢木结合:钢质厚度≧2mm， 宽80cm，进深50cm，对开门，门带拉手锁，底板不接地，有底部围挡 | 10 |
| 文物储存架 | 米 | 长1200宽600高2000mm 全钢四层结构 钢板厚度2mm，带万向轮可以移动，万向轮可拆卸，拆后结构稳固，交付时能够按照文物尺寸定制 | 3 |
| 文物储存柜 | 米 | 全钢结构，钢材厚度2mm 整体四门，对开门，上门镶玻璃，门均带拉手锁，结构采用电阻焊，玻璃透明，交付时能够按照文物尺寸定制内部隔断。 | 5 |
| 衣柜 | 个 | 2门更衣柜，白色，冷轧钢板材质，板材厚度不小于0.7， 深度50cm，宽约90cm 高约180cm，内部有格有衣架 。 | 2 |
| 通风橱 | 个 | 全钢外壳，通宽约1.2米，面板钢材厚度大于1mm， 内抗腐蚀材质，带导流板，日光灯，集气罩，可升降移动滑门窗口。 有检修窗口，有数控面板，有插座。 | 1 |
| 危险化学试剂储藏防爆柜 | 个 | 外尺寸：高大于1500mm,宽小于800mm，进深大于450mm双层冷轧钢钢板结构，有辟火通风孔，可双锁，有接地导线。 | 1 |
| 电子黑板 | 个 | 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，支持普通粉笔直接书写，具备防眩光效果； 采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体长度≥4200mm，高度≥1200mm，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，分辨率：≥3840*2160, 整块背板采用高强度镀锌钢板材质，在Windows与Android下均支持不少于20点同时书写。 有功能要求： 1.提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。 2.采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体长度≥4200mm；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能； 4.在任意信号源下，从屏幕可调用快捷设置菜单。无需切换系统，还可快速调节Windows 和Android 的设置； 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率不小于60W。 6.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 7. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 8. 搭载酷睿 i7及以上配置的CPU。内存：不低于16GB DDR4内存。硬盘：不低于512GB SSD固态硬盘。具有独立非外扩展的电脑USB接口：不低于3个USB3.0 接口 9.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 10.具备还原按键，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 | 2 |
| 多语实时会议及课程服务 | 年 | 提供不少于1年的多语实时会议及多语课程服务 1、支持全球主流语言的实时翻译转录，包括但不限于英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、日语、韩语等； 2、支持少数民族地区语言翻译，包括但不限于蒙语、藏语、维语、粤语等（提供现场演示）。 3、支持同声传译。单次会议支持不少于3种语言同时加入会议，每种语言均可实现接收设备的同声传译（提供现场演示）； 4、支持字幕翻译。在教学场景中，可以面向多语种提供实时字幕翻译，授课人所述内容能够在智慧黑板上显示实时字幕； | 1 |
| 体视多功能显微镜 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 1.目镜：广角目镜；放大倍数：10X； 2.视场直径：Φ20；物镜变倍范：0.7-4.5X；需要加载偏光镜头； 3.总放大倍数：7—45X； 变倍比：6.5 ：1； 4.带调焦机构的万向支架；立柱：Φ38，高420MM，横杆：Φ20，长500MM，底板：330×330×18MM； 5.光源：双支冷光源； 6.移动工作距离：200mm； 7.光源：双支冷光源：24V/150W 卤素灯泡可以输出160,000lx 光照强度，亮度可以连续调节并且不影响色温； 要求配置： 体视显微镜主机1台； 适配镜1套（连接显微镜和摄像器） 图像采集卡及软件（驱动）1套；（能动态地显示图像,对图像进行保存、打印） 数据线1条； 数码相机成像接口1套 二维测量软件-导出格式可应用于CAD软件 数码相机1台；有500万像素CCD； | 1 |
| 图形工作站 |  | 搭载文物图像处理工作站（预装系统：不低于win10；CPU：英特尔酷睿不低于13代处理器；内存容量：等于或大于64GB；独立显卡3060及以上；SSD硬盘容量：不低于2T；不指定品牌，屏幕尺寸≥27英寸;配两根3m显示器数据线（DP\HDMI）；鼠标、键盘：有线鼠标、有线键盘、鼠标垫等配件。 | 1 |
| 金相显微镜 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 无限远色差校正光学系统，支持明场/偏振光/透射光 30°铰链式三目观察筒，分光比，双目：三目=100：0或50:50 无限远长工作距金相物镜5X、10X、20X、50X、100X 物镜转换器为5孔内倾式转换器，带DIC插槽 机架：粗微调同轴、粗调行程33mm，微调精度0.001mm,，带粗调机构上限位及松紧调节装置。内置90-240V宽电压变压器，双路电源输出 载物台双层机械移动平台，行程105x105mm，带玻璃平台，右手位X、Y移动手轮，配平台接口 反射照明器带可变视场光阑与孔径光阑，均可调中心；带滤色片插槽与偏光装置插槽；带斜照明切换拉杆。单颗大功率5W LED，白色，光强连续可调 带摄像和图像处理系统CK-500CK-500彩色摄像机: 分辨率：2560×1920， USB接口，采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。带斜照明，配套对应的金相分析软件，数据线接口和配套软件通用。 | 1 |
| 智能超纯水机 | 台 | 最大造水量：≥60升/小时 储水量：≥12升 适用水压：约0.15-0.4MPar 原水水温：约5-45°C 原水TDS限值：≤200PPM 冲洗方式：自动冲洗 功率≥50W 出水水质满足以下要求： 电导率水质为实验室一级水标准.电导率≤ 0.lus。 出水电阻率:约为18.25M2.cm@25C4) 总有机碳 TOC:TOC<5ppb 。 微生物:<1CFU/ml。 热源/内毒素:<0.001EU/ml。 核糖核酸酶: < 0.01ng/ml 微颗粒物:<1 / ml( > 0.22um)ot 重金属离子: < 0.lppb。 金属阳离子含量(单位: ppb): Fe(铁)<0.005 Cu()<0.005 AI(铝)<0.005 Ni镍)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)< 0.01 K(钾)<0.02。+ 阴离子含量(单位 PPb):C1-(氯) <0.0 NO2-(亚硝酸根)0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | 1 |
| 恒温恒湿箱 | 个 | 容积：≥400升 温度范围：约-20℃ ～ 150℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 温度偏差：≤±2℃ 升温时间:由常温升至150℃小于40分钟（空载非线性） 降温时间:由常温降至-20℃小于60分钟（空载非线性） 湿度范围：20%～98%R.H. 湿度波动度：±3%R.H. 湿度偏差：≤3% 控制器精度: 不低于温度±0.1℃ 、湿度±1%RH 送风循环系统: 马达功率≥ 90W ，多翼式扇叶(SIRCCO FAN)功率（W）：≥960W | 1 |
| 可编程鼓风干燥箱 | 台 | 干燥箱容积不小于100L 开门方式：手动开门 观察窗:门上钢化玻璃观察窗 显示方式：LED数字显示 控温范围 室温+5～300℃ 温度分辨率0.1℃ 波动±0.1℃ 工作环境温度5℃～40℃ 输入功率不小于1500W 载物托架（标配）2块 定时范围1～9999 min | 2 |
| 蒸汽清洗机 | 台 | 可控喷枪款 ：可控枪+电磁阀 干湿可调节蒸汽 不可出水 有过热保护 蒸汽压力5~6bar 电源线长>1.5m 重量<5kg | 2 |
| 超声波洁牙机 | 台 | 通用手柄型带踩踏板 控制电源：~220V±10% 50Hz±1Hz 250mA 主机输入：24—2A MAX 尖端主振动偏移：≥100um 进水压力：0.01～0.5Mpa 主机重量：小于0.5kg 工作频率：30KHz±3KHz 半偏移力：<2N 外形尺寸：小于130mm×110mm×30mm 带水泵，带外接水槽，可水洗，可更换洁牙机工作头。 有相应的转换头和对应配件 | 10 |
| 喷笔带气泵 | 台 | 口径：0.3/0.5/0.8mm 喷绘距离：50~100mm 工作气压：15~50PSI 涂料传送方式：重力 开关：双动 不带盖涂料杯 连线长>1.8m ，配洗杯液 要求质保十年，喷笔保修十年气泵功率：1/5HP 转速：1450/1750rpm 自动停机:57psi 自动关机：10psi 出气口：1/8BSP 适用喷笔口径0.3mm | 10 |
| 移动式冷光修复灯 | 台 | 4管带柔光布配有灯架。 灯光5500k色温稳定，可更换红光/紫光灯管 电源线≥5米。角度高低可调。带放大观察镜。有万向轮可移动，万向轮带锁死功能。 | 10 |
| 工具架 | 米 | 洞洞板、多功能工具挂板，冷轧钢2mm 喷塑 颜色不限 折弯大于20mm 大于1000mm位置有加强筋。 四角焊接 根据边台挂墙情况可自定义长度，通高不低于500mm | 10 |
| 组合式喷砂清洗机 | 台 | 设备工作室内尺寸：大于1000mm长*1000mm宽*800mm高 分离器尺寸：大于250直径*750高 照明：18w节能灯2只 枪的数量：1只（铝合金带钨钢喷嘴） 透视窗：1个镜框 工作台开孔：2个、共1双手套，带替换和后期替换维护 工作转盘最大载重量：250公斤 | 1 |
| 文物移动除尘过滤器） | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 用电压范围：110-230V 功率：1000W 最大吸气量：50-600 m3/h 过滤效率：（0.3UM颗粒） 99.99% 过滤能力：15.000 Pa时500 m3/h 静态压力：30000Pa 噪音40dB 吸气量：无级变速大小可以调节 万向吸臂：规格Ø75mm，长度1200mm， 可以 360度旋转，角度可任意调节。 工作半径：850mm底部带有可移动万向轮带锁死功能、吸气口马蹄形1个、透明罩1个。 带粉尘袋容量报警保护装置。 | 2 |
| 温湿度测量仪 | 台 | 1、温度测量范围：约为-20～70℃； 2、 温度测量精度：≥±0.3℃； 3、温度测量分辨率：≥0.1℃； 4、湿度测量范围：约为0～100%RH； 5、湿度测量精度：≥±0.3℃(23℃±2℃), 全程≥±0.5℃ 6、湿度测量分辨率：≥0.1%RH； 7、储存容量：≥10918 组数据，usb接口； 电池寿命：1年使用时间(刷新间隔10秒)，5年(休眠存放） | 4 |
| 便携式酸度计 | 台 | 0.01级 测量范围：pH 0.00~14.00、mV-1800~1800,温度 -5摄氏度~105摄氏度 分辨率：0.01pH、1mV、0.1℃ 基本误差：±0.01pH、±0.1%FS、±0.3℃ 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 电源：直充式 整机十年保修 | 10 |
| 便携式电导率仪 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 测量范围：0～1999 uS 精度：±2% FS 分辨率：1uS 自动温度补偿：0℃～50℃ 工作温度：0℃～50℃ 校正：1点自动校正 自动关机：5分钟自动关机 低电压提示：有 C/F自动转换：有 保持功能：有 显示：电导和温度双显示 | 6 |
| 台秤 | 台 | 精度至少0.01g，量程0~10kg | 20 |
| 台秤 | 台 | 精度至少0.01g，量程0~200kg | 10 |
| 常量电子天平 | 台 | 精度至少0.001g 量程 0~1000g | 10 |
| 分析天平 | 台 | 精度0.0001g 最大称重大于300克 秤盘直径：90mm 操作温度：18-23度 线性误差：±0.1 电源220V 带防风玻璃罩。 | 4 |
| 紫光手电 | 把 | UV全段 可调节长波和短波 | 2 |
| 强光手电 | 把 | 色温5600K左右，多档位调节 | 2 |
| 静音文物运输车 | 台 | 铝合金材质，台面>50cm2 | 1 |
| 减震文物车 | 台 | 整体规格尺寸：1000*600*900H左右 一级冷轧钢板，箱体式结构，有推手，四周加护板，负载不低于300KG，底部四万向轮，方向调转灵活，具备制动减震功能 | 1 |
| 文物运送平板车 | 台 | 复合铝塑，最大承重250kg | 1 |
| 文物内外双环套矫形器7件套（金属文物实训室） | 套 | 矫形器直径100-460mm，共7个规格，每套7个装，材质全304不锈钢，厚度为6mm厚。 | 1 |
| 文物双向拉张整形器（金属文物实训室） | 套 | 整形器尺寸100-400mm，共10个规格，每套20支装(每个规格2支)，材质全不锈钢 | 1 |
| 碳纤维物体固定夹（金属文物实训室） | 套 | 固定珍贵而细微的物件，适用于陶瓷、青铜、壁画、画框等修复过程中的辅助工具。一套包含五种不同规格材质 | 1 |
| 急救消防台 | 台 | 配备喷淋头、急救箱、接水接电，水流可调节，带止水阀，有安装放置AED的接口和对应置物台 | 1 |
| 泥塑转盘 | 个 | 直径30cm，塑钢/塑料/木质均可，要求钢珠滑动，平面变形率低于0.5% | 20 |
| 去湿机 | 台 | 最大除湿功率不低于50kg/h，湿度调节区间RH10-95%，控湿精准度±3%，符合相关环保要求 | 2 |
| 排风空调系统 | 套 | 40个一体成型抽气罩，主管直径大于90mm有活动关节，以固定架为中心活动半径大于1500mm，吊顶式固定底座、带止气阀。 安装位于桌面上空，通用pvc管道吊顶。 离心风机功率大于5.5千瓦，安装于楼顶。 | 1 |