|  | 项目 | 数量 | 单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 练 厅 装 修 | 木地板 | 64 | 平米 | 地板分级: A类实木复合地板地板芯层材质: 松木地板底层材质: 桦木表皮厚度: 1.5mm尺寸: 1220x195mm每片宽度(mm): 1220mm每片长度(mm): 195mm计价单位: 1㎡表皮材质: 榆木企口类型: 双锁口环保等级: E0层数: 3层 |
|  | 墙面镜 | 18 | 平米 | 型号: 定制镜子材质: 其他风格: 简约现代形状: 方形尺寸: 其他颜色分类: 白色 |
|  | 把杆 | 9*2 | 米 | 木直径标准55MM，内含251M弹簧猛钢 高度可自由升降升降范围80-12cm |
| 音 响 系 统 | 音响 | 2 | 只 | 频率响应：55 Hz - 20 kHz ±3dB 驱动器：1X15寸（64mm音圈）反射式低频单元 1X2寸（44mm音圈）反射式高频单元 扬声器功率：不小于400瓦（1600瓦峰值功率） 灵敏度：99dB 最大声压级：不小于136dB 额定阻抗：8欧姆 覆盖角度：水平90度×垂直80度至60度，号筒可90度旋转 箱体材料：不小于15MM高品质多层（＞10层）木胶合板 外观颜色：黑色耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护 保护：1.2mm六角钢网, 背贴声学透声海绵 输入接口：2个Neutrik 4芯座 重量：25Kg±5Kg 安装系统：12个M8的内扣T-螺丝、 1个音箱底部配有支撑底座，可以用支架支撑安装、1个提手 |
|  | 功放 | 1 | 台 | 功率：2×900W/8Ω 2×1300W/4Ω 频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.8dB |
|  | 投影 | 1 | 台 | 0.63英寸 3LCD (显示宽高比4:3)投影方式分辨率1024*768像素(XGA)手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.2、F2.1-2.3、f=19.1-22.9mm镜头投射比1.5-1.8灯泡 (w)240灯泡寿命 (节能模式/标准模式)20000小时/10000小时3700流明光度对比度(全白:全黑)16000:1投射距离 (最小值-最大值)0.88-10.89m1个RGB/组合(D-Sub15针),2个支持HDCP的A型HDMI输入(19P,HDMI终端)，1个视频 (RCA) ，1个 (左/右)RCA音频，1个立体声微型音频个RGB/组合(D-Sub15针)输出1个立体声微型音频控制端口1个控制串口端口槽(D-Sub9针)1个RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-T网络端口x)USB端口1个Type-A，1个Type-B10位信号处理(10.7亿色)色彩还原内置扬声器16w (单声道)功率 (标准模式/待机 (省电) ) (w)293/0.5 尺寸(含凸起) (mm)345 (长)*108(高)*261 (宽) |
|  | 调音台 | 1 | 台 | 16通道调音台 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 |
|  | 鹅颈话筒 | 1 | 台 | 系统指标： ·射频范围:640.25 --690.00MHz A通道：640.25---652.50 B通道：652.75--665.25. C通道：665.5---677.50 D通道;677.75--690.00）·可用带宽:每通道250Hz ·调制方式:FM调频·信道数目:红外线自动对频200信道·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度·静噪方式：自动噪声检测和自动数字ID码静噪检测 ·偏移度:45KHz·动太范围:>110dB·音频响应:60Hz-18KHz·综合信噪比:>105dB·综合失真:<0.5% 接收机 ·接收方式:二次变频超外差 ·振荡方式:PLL锁相环 ·中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz ·天线接口:TNC座·显示方式: LCD·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) ·杂散抑制:>80dB ·音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ ·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω·供电电压:DC12V ·供电电流:1000mA 发射机 ·振荡方式:PLL锁相环 ·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) ·电池:2节"1.5V5号"电池 ·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) ·使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,小功率时约12小时 |
|  | 图书阅览桌椅-儿童 | 2 | 套 | 桌子150*60*50cm 整桌：纯实木橡胶木 桌面：胡桃木实木 椅子座高：26cm 椅子材质：纯实木橡胶木 椅面：绒布垫子 专用海绵 标配1桌6椅 |
|  | 图书阅览桌椅 | 2 | 套 | 材质: 钢木形状: 适用人数: 6人-10人颜色分类: 1桌6椅 1.8x0.8m原木色环保标准: E0级 |
|  | 棋牌桌-含椅子 | 2 | 张 | 桌子尺寸 70*70*72 双面棋盘设计，一面国棋，一面象棋 EI级免漆板材铁艺承重桌脚 配套座椅 40*42*70座面采用棉麻材质 |
|  | 图书室桌椅 | 4 | 套 | 材质: 钢木形状: 适用人数: 6人-10人颜色分类: 1桌6椅 1.8x0.8m原木色环保标准: E0级 |
| 音 响 系 统 | 音响 | 2 | 只 | 频率响应：55 Hz - 20 kHz ±3dB 驱动器：1X15寸（64mm音圈）反射式低频单元 1X2寸（44mm音圈）反射式高频单元 扬声器功率：不小于400瓦（1600瓦峰值功率） 灵敏度：99dB 最大声压级：不小于136dB 额定阻抗：8欧姆 覆盖角度：水平90度×垂直80度至60度，号筒可90度旋转 箱体材料：不小于15MM高品质多层（＞10层）木胶合板 外观颜色：黑色耐磨，双组分外观整理，提供超高抗划痕的保护 保护：1.2mm六角钢网, 背贴声学透声海绵 输入接口：2个Neutrik 4芯座 重量：25Kg±5Kg 安装系统：12个M8的内扣T-螺丝、 1个音箱底部配有支撑底座，可以用支架支撑安装、1个提手 |
|  | 功放 | 1 | 台 | 功率：2×900W/8Ω 2×1300W/4Ω 频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.8dB |
|  | 投影 | 1 | 台 | 0.63英寸 3LCD (显示宽高比4:3)投影方式分辨率1024*768像素(XGA)手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.2、F2.1-2.3、f=19.1-22.9mm镜头投射比1.5-1.8灯泡 (w)240灯泡寿命 (节能模式/标准模式)20000小时/10000小时3700流明光度对比度(全白:全黑)16000:1投射距离 (最小值-最大值)0.88-10.89m1个RGB/组合(D-Sub15针),2个支持HDCP的A型HDMI输入(19P,HDMI终端)，1个视频 (RCA) ，1个 (左/右)RCA音频，1个立体声微型音频个RGB/组合(D-Sub15针)输出1个立体声微型音频控制端口1个控制串口端口槽(D-Sub9针)1个RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-T网络端口x)USB端口1个Type-A，1个Type-B10位信号处理(10.7亿色)色彩还原内置扬声器16w (单声道)功率 (标准模式/待机 (省电) ) (w)293/0.5 尺寸(含凸起)(mm)345 (长)*108(高)*261 (宽)(±10mm） |
|  | 调音台 | 1 | 台 | 16通道调音台 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 |
|  | 鹅颈话筒 | 1 | 台 | 系统指标： ·射频范围:640.25 --690.00MHz A通道：640.25---652.50 B通道：652.75--665.25. C通道：665.5---677.50 D通道;677.75--690.00）·可用带宽:每通道250Hz ·调制方式:FM调频·信道数目:红外线自动对频200信道·使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度·静噪方式：自动噪声检测和自动数字ID码静噪检测 ·偏移度:45KHz·动太范围:>110dB·音频响应:60Hz-18KHz·综合信噪比:>105dB·综合失真:<0.5% 接收机 ·接收方式:二次变频超外差 ·振荡方式:PLL锁相环 ·中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz ·天线接口:TNC座·显示方式: LCD·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) ·杂散抑制:>80dB ·音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ ·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω·供电电压:DC12V ·供电电流:1000mA 发射机 ·振荡方式:PLL锁相环 ·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) ·电池:2节"1.5V5号"电池 ·电流:<100mA(HF),<80mA(LF) ·使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,小功率时约12小时 |
|  | 棋牌桌 -含椅子 | 2 | 张 | 桌子尺寸 70*70*72 双面棋盘设计，一面国棋，一面象棋 EI级免漆板材铁艺承重桌脚 配套座椅 40*42*70座面采用棉麻材质 |
|  | LED显示屏 | 4.15 | ㎡ | 1、投标产品灯珠间距≤1.86mm，像素密度≥288906点/㎡； 2、投标产品色温为2000K~10000K ，使用寿命≥100000H； 3、刷新率≥3840Hz； 4、投标产品对比度≥4000:1； 5、色度均匀性：±0.003CX,CY 之内； 6、投标产品支持7*24 持续工作； 7、LED模组之间上下模组之间的空隙≤0.1mm，相邻模组的屏面之间平整度≤0.1mm； 8、LED显示屏支持前维护、后维护； 9、LED显示屏支持单点（逐点）亮度校正，支持单点（逐点）色度校正； 10、投标产品平均修复时间≤30分钟； 11、LED显示屏可根据屏体外界亮度，自动调节屏体显示亮度，支持手动、自动、程控调节显示亮度（0-100%可调）； 12、模组表面黑色一致，支持自动gamma校正技术； 13、显示屏应当具备防高温, 防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀等功能； 14、PCB 板材防火阻燃等级为UL94 V-0； 15、产品通过人眼视觉舒适度(VICO指数)试验，VICO指数≦1，基本无疲劳感； 16、为保证产品的安全稳定，需提供产品强制性产品认证证书复印件（CCC证书），加盖厂家公章。 |
|  | 模组电源 | 1 | 套 | 1、输出纹波&噪声≤200mV； 2、输入特性：额定输入电压范围200-240Vac； 3、输入频率范围50/60HZ； 4、输出电压3.8-5V； |
|  | 信号接收卡 | 1 | 套 | 1、集成12路HUB75接口，支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 3、支持静态到64扫之间的任意扫描类型 4、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 5、单卡支持24组RGB信号输出 6、支持箱体标定标序，支持超大带载面积 7、支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压 8、提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 9、支持8bit/10bit/12bit视频输入。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 10、配合帧率倍频可以输出240Hz画面，显示更流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 11、支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 12、支持多层校正，解决非线性亮度变化导致的低灰色块和色温偏移问题，低亮和低灰画面更均衡；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 13、固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 14、支持电源防反接设计，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 15、支持低灰校正，解决小间距箱体在已有亮度校正基础下低灰阶存在色块的问题，对低灰阶进行补偿，独立于亮色度校正。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 16、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； 17、支持HDR10/HLG两种HDR视频标准，还原真实HDR视觉效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 18、为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。 |
|  | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 6、支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 7、须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 8、支持亮度调节在低亮度时显示画面层次,小间距LED显示屏的亮度10%以下，灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围，此功能可以在低亮度的情况下表现更广灰阶范围，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 9、在-20°C-65°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开断电处理，控制器依然可以正常启动工作，机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 10、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 11、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 12、内部Vsync,可以产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号，不仅可避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常问题，还可以锁定输出60/100/120Hz高帧率高画质画面需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 13、为防止他人误操作，控制系统具有管理权限，并提供供应商盖公章的显示屏授权管理软件著作权证书证明文件； |
|  | LED播放软件 | 1 | 套 | 软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放; 支持Microsoftoffice的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放; 支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）； 大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； 控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示,并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； 通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； 软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）； 为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）； 针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章） |
|  | 框架结构 | 1 | 项 | 采用标准的优质（国标）的材质进行免焊接工艺处理。 |
|  | 屏体外线材 | 1 | 套 | 主供电缆线及控制器到屏体之间的线材，包含强电电缆，超六类纯铜网线，纯铜专用音频线等配套线材； |
|  | 屏体内线材 | 1 | 套 | 屏体内配套的长排线、网线、电源线等等配套线材 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 | 1、具有过热、过湿、过压、过流、短路、防雷等保护装置； 2、分路启动、每路之间延时启动，防止瞬间电流过大； 3、定时启动，可以设置开关机时间，更加便利 |
|  | 控制电脑 | 1 | 台 | 1、独显商务机，独立显卡，显存≥2G 2、有线网卡：1000Mbps以太网卡 3、操作系统Windows7及以上 |
|  | 功放音响 | 1 | 套 | LED屏幕配套音频输出设备，包含专用音柱两台、功放一台。 |
|  | 安装运输 | 1 | 项 | 1、显示屏出货后，运至业主指定安装地点 2、包括显示屏安装调试及培训，需做到定期培训，包含硬件日常运用、日常维护、软件操作及系统升级等相关内容。 |
| 自 乐 班 戏 曲 乐 器 | 二胡 | 1 | 套 | 黑檀木二胡，素杆大花纹一级料。通体黑檀木精品选料，专业演奏级二胡设计，莽皮薄厚均匀，大花纹，音色通透，各把位音色浑厚圆润 做工细致 |
|  | 板胡 | 1 | 套 | 板胡采用优质红木，自然风干三年，琴高80公分 重量720克。采用优质老椰壳直径12公分 声波振动均匀，泛音适中，谐波丰富。琴弓采用300只天然马尾， |
|  | 扬琴 | 1 | 套 | 402扬琴 琴身为兰考一级梧桐木，声音稳定，经风干烘烤，吸潮 押抱 等工艺精心处理 钢制部分采用进口材料 不生锈，承受力强。 琴的框架采用花梨木 工艺为 浮雕平雕 琴体尺寸 117*54*78（±5mm） 重量 24 公厅（±5公斤） |
|  | 抱鼓 | 1 | 套 | 416加芯加厚皮鼓 |
|  | 牙子 | 1 | 套 | 秦腔红木牙子 秦腔鸡翅木牙子 |
|  | 司鼓 | 2 | 套 | 颜色分类：416干鼓 不锈钢板鼓架 |
|  | 直播一体机 | 1 | 台 | 峰值功率：280W(THD= 1 % R= 4 ohm) 频率响应：65HZ -20KHZ（-3dB） 喇叭规格： 低音：10寸 25芯/100磁 高音： 25芯专业号角高音 喇叭阻抗: 4ohm 显示屏材质:LED数码管显示 电池规格：12V/7A 电池使用时间: 100% 音量3.5 小时 1.支持U盘接口/手机内存卡（TF卡)直接播放； 2.支持MP3、WAV、WMA、FLAC等无损解码方式； 3.高保真蓝牙4.0； 4.第三代电源智能管理,智能节能断电,超低压电池智能保护； 5.标准3.5线路输入接口, 可外接多种音源输入（DVD,手机，平板电视，电脑等）； 6.双U段金属无线对频话筒； 7.音乐、话筒多种效果模式调节,嵌入DSP音乐，话筒10种效果模式调节； 8.内置9种娱乐氛围音效声 9.话筒支持变声,及防啸叫 10.原唱/伴唱/跟唱 11.支持录音功能 12.话筒优先功能 13.单曲，全部循环播放功能 15.音乐音量、话筒音量、吉他音量独立调节； 15.支持监听耳机输出功能； 16.MP3功能带遥控器,数字选歌 17.豪华大字符高光LED功能显示 18.智能LED屏电量指示功能 19.专业DSP卡拉OK 效果处理芯片 20.支持一路有线话筒； 21.支持两路专业乐器输入； 22.一路外置音频同步输出接口 23.支持开机、关机双模充电功能 24..配制拉杆及定向双轮 25.支持外接12V电瓶扩展 26.机器顶部有独立的平板及手机专属卡位 27.高密度中纤贴PVC皮木箱 |
|  | 跑步机 | 2 | 台 | 驱动类型：电子 适用对象：成人健身器材分类：家用跑步机心率测试：手握心率测试 跑步机类型：多功能跑步机跑带宽度：45-47cm 跑带区域：126x46cm展开尺寸：168x72x129cm折叠尺寸：99x72x135cm 跑步机净重：70kg跑步机最大承重：140kg坡度调整方式：电动 持续输出马力：1hp峰值马力：4hp速度调节范围：1-14Km/h |
|  | 图书阅览桌椅-儿童 | 4 | 套 | 桌子150*60*50cm 整桌：纯实木橡胶木 桌面：胡桃木实木 椅子座高：26cm 椅子材质：纯实木橡胶木 椅面：绒布垫子 专用海绵 标配1桌6椅 |
|  | 腰鼓 | 50 | 个 | 12cm沥龙腰鼓+鼓棒+背带 鼓面直径15cm 鼓身高度32cm |
|  | 锣鼓服 | 50（男女25） | 套 | 定制 |
|  | 朗读亭 | 1 | 个 | 一、整体硬件：1、整机组成1.1、设备主体：标准朗读亭框体1 个(含通风系统，灯光、玻璃、钣金框体)。1.2、功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个（含安卓主板、音频主板等）。1.3、设备附件：专业动圈麦克风2 个；专业耳机2 个；可调节升降座椅2 个。1.4、专业动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB。1.5、专业耳机：专业监听耳机，中频清晰，增强细节的调整，具备良好的中频分析性，灵敏度≥98dB/mW，阻抗≥32Ω，频率响应：10-30000Hz。1.6、监控系统：高清摄像头，内存卡≥32G，焦距≥2.8mm。1.7、全仓紫外线杀菌。1.8、柔和暖色灯光。1.9、定时器：设置自动开关机。1.10、开门方式：物理门锁，手动开门。 2、规格尺寸2.1、产品尺寸: 长（L）≥1.6*宽（W）≥1.6*高（H）≥2.8 [m] 2.2、额定电源：AC220V 50HZ2.3、额定功率：整机≥1900W2.4、显示部分：主显示器≥32寸，分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率≥1920*10802.5、网络：支持无线和有线 二、朗读亭APP软件功能：1、登陆方式支持3种登陆方式1.1、微信登陆 1.2、刷卡登陆 1.3、学号登陆 2、搜索功能2.1、支持按素材名称、作者名称拼音首字母方式进行模糊搜索。2.2、AI语音助手，支持语音指令操作，包含语音唤醒、语音搜索。2.3、个人素材管理：用户自定义上传素材；用户管理个人上传的全部素材。2.4、素材纠错功能：用户将朗读程序中错误素材截图圈写后提交上传。2.5、素材推荐：具备朗读量、点赞量和时间范围多维度进行大数据分析运算，结合智能算法模型，计算得出最受用户喜爱的文章，并按照排序推动给用户。2.6、配乐朗读：提供用户朗读的文章，并可进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。2.7、电影配音：提供电影原声观看，开始配音后消除人声保留背景声音。2.8、绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音表演，绘本支持手动翻页，支持图片全屏模式。2.9、快速朗读：支持2种快速朗读方式：①随机朗读，支持一键开始朗读 ②自由朗读，支持用户自带课本朗读。2.10、作品打分：读者朗读完成后系统会对作品生成评分，评分维度需包含：①完整度 ②准确度 ③流利度 ④声调分 ⑤发音分2.11、作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①保存草稿箱 ②发布作品 ③参加主题比赛④删除作品⑤开启/关闭留言功能 ⑥扫描作品的二维码，直接分享；2.12、试听他人：用户朗读前可试听该素材其他用户朗读的版本。2.13、作品互动：用户在试听他人作品时，可对作品进行点赞、离线PK操作。2.14、保存及分享：用户录制作品后（包含音频、视频、绘本、配音作品），该作品自动保存至个人中心，并且系统将自动生成留声卡将消息推送给朗读者进行分享。2.15、制作留声卡：2.16.1、提供平台图片 2.17.2、上传手机图片2.18、个人中心2.18.1、我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；2.18.2、测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；2.18.3、背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数； 2.19、测评功能：2.19.1、支持普通话测评和英语测评。2.19.2、普通话测评报告评价维度包括：准确度、流利度、完整度、声调、发音。2.19.3、支持单句测评；支持全篇不间断测评。2.19.4、普通话测评：字词模式、篇章模式、考试模式。2.19.5、个人中心，可查看历史测评纪录，及测评成绩。2.19.6、移动端可以绑定朗读卡，试收听该朗读卡作者测评作品，以及查看测评得分。2.20、普通话考试模拟功能：2.20.1、严格参照普通话考试流程和标准设定 2.20.2、支持单音节词、多音节、篇章模式 2.20.3、测试完成显示得分并生成报告2.21、音频设置：管理员可调整麦克风、耳机的输出音量单位值、最小值和最大值。2.22、FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。2.23、具有系统操作语言切换功能。2.24、文章背诵考核功能： 2.24.1、文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章）2.24.2、背诵时上屏自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来2.24.3、背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数2.24.4、背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频2.24.5、个人中心：可查看所有的背诵记录，背诵报告，得分、再次背诵等功能。2.25、离线功能：2.25.1、离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读。2.25.2、离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎。2.25.3、离线口语测评（中文、英文）：断网状态下，可进行英语和普通话的口语测评，测评完成后输出测评报告。2.25.4、离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心。2.25.5、离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作。2.25.6、离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。2.26、个性化设置：支持登录背景、软件桌面背景更换。2.27、延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。 三、朗读亭管理后台：1、可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理设备；2、用户可根据需要，新增子级管理员，自定义分配子级管理员的功能权限3、屏保设置：支持用户自定义修改以下内容：3.1、系统后台的logo3.2、朗读亭app的logo3.3.朗读亭上屏的宣传视频3.4、朗读亭下屏的Banner图3.5、登录页的背景图和主页的背景图4、登录管理：支持用户自定义设置单次登录时长限制、再次登录间隔、未操作退出时长；5、留声卡logo替换：支持用户自定义设置机构专属的留声卡logo，所有的机构作品生成留声卡时，都显示机构专属的logo。6、设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报、授权时间范围、配置留声卡打印机； 7、读者管理：后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，可根据用户需求进行灵活设置； 8、朗读活动管理：8.1、新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材分类；8.2、机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息；9、机构后台可实时统计显示机构内的设备、用户、作品、活动、排行榜各维度的具体数据指标：9.1、设备数据：朗读亭设备数据（在用设备、在线设备、过期设备）；9.2、用户分析：朗读亭访问量、总用户量、微信用户量、朗读卡用户量、绑卡微信用户量、朗读亭累计用户量；9.3、作品分析：朗读作品数量、留声卡数量、作品播放量、作品点赞量、作品分享量；9.4、活动分析：活动数量、累计举办活动场次、累计活动访问量、累计活动参与人数、累计活动作品数量、累计活动投票数量；10、支持机构自主上传背景音乐；11、支持后台查看测评音频记录、背诵音频记录； 四、朗读资源：1、朗读文章类资源总数≥85000，包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、红色经典、经典文学选段等。2、含英语、口语测评及普通话测评。 五、其他事项：1、所供设备安装前要现场踏勘与甲方协商安装地点 2、设备报价含有设备安装时的所有强弱电、隐蔽工程的施工耗材及劳务等费用，不再出任何费用。 |
| 自 乐 班 戏 曲 乐 器 | 二胡 | 1 | 套 | 黑檀木二胡，素杆大花纹一级料。通体黑檀木精品选料，专业演奏级二胡设计，莽皮薄厚均匀，大花纹，音色通透，各把位音色浑厚圆润 做工细致 |
|  | 板胡 | 1 | 套 | 板胡采用优质红木，自然风干三年，琴高80公分 重量720克。采用优质老椰壳直径12公分 声波振动均匀，泛音适中，谐波丰富。琴弓采用300只天然马尾， |
|  | 扬琴 | 1 | 套 | 402扬琴 琴身为兰考一级梧桐木，声音稳定，经风干烘烤，吸潮 押抱 等工艺精心处理 钢制部分采用进口材料 不生锈，承受力强。 琴的框架采用花梨木 工艺为 浮雕平雕 琴体尺寸 117*54*78（±5mm） 重量 24 公厅（±5公斤） |
|  | 抱鼓 | 1 | 套 | 416加芯加厚皮鼓 |
|  | 牙子 | 1 | 套 | 秦腔红木牙子 秦腔鸡翅木牙子 |
|  | 司鼓 | 2 | 套 | 颜色分类：416干鼓 不锈钢板鼓架 |
|  | 跑步机 | 3 | 台 | 驱动类型：电子 适用对象：成人健身器材分类：家用跑步机心率测试：手握心率测试 跑步机类型：多功能跑步机跑带宽度：45-47cm 跑带区域：126x46cm展开尺寸：168x72x129cm折叠尺寸：99x72x135cm 跑步机净重：70kg跑步机最大承重：140kg坡度调整方式：电动 持续输出马力：1hp峰值马力：4hp速度调节范围：1-14Km/h |
|  | LED显示屏 | 4.15 | ㎡ | 1、投标产品灯珠间距≤1.86mm，像素密度≥288906点/㎡； 2、投标产品色温为2000K~10000K ，使用寿命≥100000H； 3、刷新率≥3840Hz； 4、投标产品对比度≥4000:1； 5、色度均匀性：±0.003CX,CY 之内； 6、投标产品支持7*24 持续工作； 7、LED模组之间上下模组之间的空隙≤0.1mm，相邻模组的屏面之间平整度≤0.1mm； 8、LED显示屏支持前维护、后维护； 9、LED显示屏支持单点（逐点）亮度校正，支持单点（逐点）色度校正； 10、投标产品平均修复时间≤30分钟； 11、LED显示屏可根据屏体外界亮度，自动调节屏体显示亮度，支持手动、自动、程控调节显示亮度（0-100%可调）； 12、模组表面黑色一致，支持自动gamma校正技术； 13、显示屏应当具备防高温, 防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀等功能； 14、PCB 板材防火阻燃等级为UL94 V-0； 15、产品通过人眼视觉舒适度(VICO指数)试验，VICO指数≦1，基本无疲劳感； 16、为保证产品的安全稳定，需提供产品强制性产品认证证书复印件（CCC证书），加盖厂家公章。 |
|  | 模组电源 | 1 | 套 | 1、输出纹波&噪声≤200mV； 2、输入特性：额定输入电压范围200-240Vac； 3、输入频率范围50/60HZ； 4、输出电压3.8-5V； |
|  | 信号接收卡 | 1 | 套 | 1、集成12路HUB75接口，支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 2、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 3、支持静态到64扫之间的任意扫描类型 4、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 5、单卡支持24组RGB信号输出 6、支持箱体标定标序，支持超大带载面积 7、支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压 8、提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 9、支持8bit/10bit/12bit视频输入。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 10、配合帧率倍频可以输出240Hz画面，显示更流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 11、支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 12、支持多层校正，解决非线性亮度变化导致的低灰色块和色温偏移问题，低亮和低灰画面更均衡；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 13、固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 14、支持电源防反接设计，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 15、支持低灰校正，解决小间距箱体在已有亮度校正基础下低灰阶存在色块的问题，对低灰阶进行补偿，独立于亮色度校正。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 16、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； 17、支持HDR10/HLG两种HDR视频标准，还原真实HDR视觉效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 18、为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。 |
|  | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 6、支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 7、须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 8、支持亮度调节在低亮度时显示画面层次,小间距LED显示屏的亮度10%以下，灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围，此功能可以在低亮度的情况下表现更广灰阶范围，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 9、在-20°C-65°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开断电处理，控制器依然可以正常启动工作，机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 10、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 11、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 12、内部Vsync,可以产生固定的帧率，支持设备内部生成Vsync同步锁定信号，不仅可避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常问题，还可以锁定输出60/100/120Hz高帧率高画质画面需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 13、为防止他人误操作，控制系统具有管理权限，并提供供应商盖公章的显示屏授权管理软件著作权证书证明文件； |
|  | LED播放软件 | 1 | 套 | 软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放; 支持Microsoftoffice的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放; 支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）； 大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； 控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示,并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； 通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； 软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）； 为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）； 针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章） |
|  | 框架结构 | 1 | 项 | 采用标准的优质（国标）的材质进行免焊接工艺处理。 |
|  | 屏体外线材 | 1 | 套 | 主供电缆线及控制器到屏体之间的线材，包含强电电缆，超六类纯铜网线，纯铜专用音频线等配套线材； |
|  | 屏体内线材 | 1 | 套 | 屏体内配套的长排线、网线、电源线等等配套线材 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 | 1、具有过热、过湿、过压、过流、短路、防雷等保护装置； 2、分路启动、每路之间延时启动，防止瞬间电流过大； 3、定时启动，可以设置开关机时间，更加便利 |
|  | 控制电脑 | 1 | 台 | 1、独显商务机，独立显卡，显存≥2G 2、有线网卡：1000Mbps以太网卡 3、操作系统Windows7及以上 |
|  | 功放音响 | 1 | 套 | LED屏幕配套音频输出设备，包含专用音柱两台、功放一台。 |
|  | 安装运输 | 1 | 项 | 1、显示屏出货后，运至业主指定安装地点 2、包括显示屏安装调试及培训，需做到定期培训，包含硬件日常运用、日常维护、软件操作及系统升级等相关内容。 |
|  | 背景音响 | 1 | 套 | 6.5寸吸顶式喇叭 |
|  | 儿童桌椅 | 2 |  | 桌子150*60*50cm 整桌：纯实木橡胶木 桌面：胡桃木实木 椅子座高：26cm 椅子材质：纯实木橡胶木 椅面：绒布垫子 专用海绵 标配1桌6椅 |
| 锣 鼓 | 战鼓 | 1 | 面 | 颜色分类: 1.5米龙鼓+立式鼓架鼓棒方巾 1.5米战鼓+平放鼓架鼓棒方巾 )品名: 牛皮立式大鼓材质: 鼓面头层牛皮实木鼓身 鼓架新款铁质烤漆 |
|  | 铜锣 | 5 | 个 | 颜色分类： 36cm铜锣+锣槌 |
|  | 黄铜镲 | 10 | 套 | 响铜中京镲（17cm） 类型：铜镲 |
|  | 锣鼓服 | 50 | 套 | 定制 |
|  | 棋牌桌 | 2 | 张 | 桌子尺寸 70*70*72 双面棋盘设计，一面国棋，一面象棋 EI级免漆板材铁艺承重桌脚 配套座椅 40*42*70座面采用棉麻材质 |
| 自 乐 班 戏 曲 乐 器 | 二胡 | 1 | 套 | 黑檀木二胡，素杆大花纹一级料。通体黑檀木精品选料，专业演奏级二胡设计，莽皮薄厚均匀，大花纹，音色通透，各把位音色浑厚圆润 做工细致 |
|  | 板胡 | 1 | 套 | 板胡采用优质红木，琴高80公分 重量720克。采用优质老椰壳直径12公分 声波振动均匀，泛音适中，谐波丰富。琴弓采用300只天然马尾， |
|  | 扬琴 | 1 | 套 | 402扬琴 琴身为兰考一级梧桐木，声音稳定，经风干烘烤，吸潮 押抱 等工艺精心处理 钢制部分采用进口材料 不生锈，承受力强。 琴的框架采用花梨木 工艺为 浮雕平雕 琴体尺寸 117*54*78（±5mm） 重量 24 公厅（±5公斤） |
|  | 抱鼓 | 1 | 套 | 416加芯加厚皮鼓 |
|  | 牙子 | 1 | 套 | 秦腔红木牙子 秦腔鸡翅木牙子 |
|  | 司鼓 | 2 | 套 | 颜色分类：416干鼓 不锈钢板鼓架 |