# 采购内容及要求

一、合同包情况

合同包1：渭蒲高速沿线（马踏飞燕--东环路）绿化补植补栽工程

- 范围：渭蒲高速引线（马踏飞燕-东环路 ）。

- 内容：挖除枯死树木、挖除枯死绿篱、挖一般土方、绿化带拆除二灰碎石结构层、填方、余方弃置、栽植色带（包括金叶女贞、小叶女贞、高山黄杨、红叶石楠）、栽植乔木（包括樱花、大叶女贞、红叶李）。

- 工期：40天。

- 付款方式：栽植完工初验合格后，付合同价款的80%，养护完成后验收完毕，付清余款。

5、养护期：1年，时间从竣工初验之日算起。

6、成活率：交工时绿篱成活率达到98%，乔木成活率达到100%。

合同包2：长乐路（东环路-解放路）绿化补植补栽工程

1、范围：长乐路（东环路-解放路 ）。

2、内容：挖除枯死树木、挖除枯死绿篱、挖一般土方、绿化带拆除二灰碎石结构层、填方、余方弃置、栽植色带（包括金叶女贞、冬青、红叶石楠、龙柏、鸢尾、丛生月季）、栽植乔木（包括大叶女贞、红叶李、紫薇、独杆月季、独杆冬青球）。

3、工期：40天。

4、付款方式：栽植完工初验合格后，付合同价款的80%，养护完成后验收完毕，付清余款。

5、养护期：1年，时间从竣工初验之日算起。

6、成活率：交工时绿篱成活率达到98%，乔木成活率达到100%。

合同包3：长乐路（解放路-重泉路）绿化补植补栽工程

1、范围：长乐路（解放路-重泉路）。

2、内容：挖除枯死树木、挖除枯死绿篱、挖一般土方、整理绿化用地、垃圾外运、填方、栽植色带（包括金叶女贞、冬青、红叶石楠、龙柏、丛生月季、鸢尾）、栽植乔木（包括大叶女贞、红叶李、独杆月季、独杆冬青球）。

3、工期：40天。

4、付款方式：栽植完工初验合格后，付合同价款的80%，养护完成后验收完毕，付清余款。

5、养护期：1年，时间从竣工初验之日算起。

6、成活率：交工时绿篱成活率达到98%，乔木成活率达到100%。

合同包4：蒲城东高速（马踏飞燕-蒲城东高速入口）绿化补植补栽工程

1、范围：蒲城东高速口（马踏飞燕-蒲城东入口）

2、内容：挖除枯死草坪、挖一般土方、整理绿化用地、垃圾外运、填方、草皮铺设及色带的栽植。

3、工期：30天。

4、付款方式：栽植完工初验合格后，付合同价款的80%，养护完成后验收完毕，付清余款。

5、养护期：1年，时间从竣工初验之日算起。

6、成活率：交工时绿篱成活率达到98%，乔木成活率达到100%。

二、苗木质量标准及采购要求

1、苗木状况：优质品种，长势健壮，无机械人为损伤，无老苗，无病虫害，根系发达，绿篱苗（定植苗），土球完好。

2、株型要求：枝条丛生，自然丰满，株型美观。

3、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

4、行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

5、投标人管护期时间从竣工验收之日算起。

6、投标人管护期内保证苗木100％的成活率，确保苗木的健壮生长。

7、苗木栽植工程施工及验收还应符合国家和地方现行有关标准的规定。

8、苗木要有检疫证，一证两签。