多功能抑尘车采购需求：

主要结构是在行走机构上加装方型大容积水罐、高效远程雾炮系统、大功率专用自吸自排水泵，中低压冲洗洒水系统、绿化洒水高炮（可选装自动洒水高炮，在罐体前端）等等而改装组成。、罐体容积大（方罐容积12立方），免征产品。

| 车辆型号 | 多功能抑尘车 |
| --- | --- |
| 底盘轴距 | 4500（mm） |
| 发动机 | ≥ 200马力 |
| 排量/功率 | 4156(ML)/147(PS) |
| 罐体容积 | 12（立方） |
| 洒水宽度 | ≥14（米） 高炮射程≥28（米） |
| 雾炮机参数 |
| 喷雾机型号 |  |
| 静风最大射程 | ≥80（米） |
| 发电机组功率（国内知名品牌） | ≥120（KW） |
| 风扇电机功率（国内知名品牌） | 37（KW）配备铝合金扇叶 |
| 驱动水泵功率（国内知名品牌） | 7.5（KW） 不锈钢多级离心泵 |

喷雾机配置：

80型，搭载120KW发电机组，7.5KW水泵，37KW风机电机，铝合金扇叶。双环喷环，不锈钢喷可调式喷嘴，采用国内知名品牌控开及无线遥控器，同行业更高标准，全方位保证产品稳定性，延长产品使用寿命。无线遥控操作（80米），及手动操作。雾化距离80米（静风室内距离）实际射程：（雾化射程会受湿度、温度、风速等各方面天气因素的影响，另外天气干燥地区一部分在空中被蒸发掉）。带随车工具及相关手续。

底盘配置：东风专底型多利卡抑尘车，东风商用车新疆有限公司，底盘型号：DFV1183GP6DJ，总质量：18000KG，广西玉柴机器股份有限公司国六200马力发动机，带ABS，大灯自动调节。

上装配置：罐体满载容积12立方，前喷，后洒，侧喷，高炮，带工作平台，平台加装80米风筒式雾炮，前冲、后洒气动阀驾驶室自动控制，采用50/110大功率专用水泵，具有自吸自排功能，主管道加粗至前后三通使洒水出水量大、工作压力效果更好，罐体内环氧玻璃鳞片防腐处理（质保两年）配备柴油发电机组，雾炮可作为喷射农药，抑尘功能。

功能配置：带前部冲洗路面喷洒装置，两侧面喷洒装置，带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮（炮喷射形状可调）,可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨，可连续调节，射程可达28米，垂直吸程≤7米，另加装高效率车载式风送喷雾机，喷药炮雾化效果好，可远程喷雾。带消防接口、自流阀，可自吸自排。

- 功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。

2.工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉，雾量沉降率可达80-90%以上。
  3.二次雾化技术，采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角，促进水雾化充分。
  4.当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎，并使雾滴的速度逐渐增加，提高了雾化程度，雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套发电机组供电。

5.配套发电机组供电安装在运输车辆上，操作灵活，使用安全可靠，人工控制操作。

6.耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%～80%(喷枪、洒水车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

餐厨垃圾车车辆参数

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 总质量(Kg) | ≥7360 |
| 额定载质量(Kg) | ≥2800 |
| 整备质量(Kg) | ≥4000 |
| 外形尺寸(mm) | ≤6000×2050×2650 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 总质量(Kg) | ≥7360 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机功率(Kw) | ≥103 |
| 轴距(mm) | ≥3308 |
| 最高车速(Km/h) | ≥110 |