# 招标项目要求

| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600万63倍超星光全光谱AR全景球 | 1、采用4个≥1/1.8＂4MP CMOS，分辨率及帧率≥5520x2400 @30fps 2、视场角：水平≥180°，垂直≥85° 3、超星光低照，0.0002 lx/F1.0（彩色），0.0001 lx/F1.0（黑白） 4、配备2.8mm@F1.0光学镜头 5、支持区域裁剪、畸变校正 支持人员密度检测、车辆密度检测、车辆拥堵、车辆滞留检测 6、特写摄像机≥1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，分辨率及帧率≥2560*1440@25fps 7、63倍光学变焦 ，16倍数字变焦 8、采用高效激光阵列补光，照射距离≥500 m 9、支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间≤1 s 10、水平360°连续旋转，手动控制速度：0.1～200°/s 11、垂直转动角度-16°～90°，手控速度：0.1～120°/s 12、特写通道支持键控限位、比例变倍功能 13、全景通道对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 14、支持视频综合管理平台实现AR立体防控 15、支持一键自动标定，快速建立全景特写通道对应关系 全景支持热度图功能 16、特写通道3D定位和全景通道3D定位功能，可实现点击跟踪和放大 17、支持自动雨刷 支持声音警戒、红蓝白警戒、激光驱离警戒 报警8入2出，音频1入1出，1路RS485 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内起雾 支持Onvif、GB28181、GAT1400 18、本地存储最大支持512G TF卡 标配DC36V电源，峰值功率76W IP66，TVS 四级防雷、防浪涌、防突波 | 4 | 台 | 尤家峁水库1台,中营水库1台,李家梁水库1台,河口水库各1台。 |
| 2 | 全景球支架 | 铝合金壁装支架 | 4 | 台 |  |
| 3 | 全局球 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率，全景支持结构化功能，细节支持人脸抓拍功能，支持人员自动检测并联动细节镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 2、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取、支持人脸抓拍；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取； 3、支持7种属性：性别，年龄，眼镜，安全帽，口罩，帽子，胡子； 4、支持绊线、周界、徘徊、奔跑、物品遗留、物品丢失、车位看守、人员聚集、值岗检测、安全帽检测、热度图、虚焦检测、音频异常、视频诊断，支持人车分类报警，支持联动跟踪 5、人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 6、枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 7、支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程电动调节位置，灵活布控 8、全景相机采用定焦镜头；细节相机支持6倍光学变倍，16倍数字变倍 全景细节采用≥500万像素≥1/1.8英寸CMOS传感器 超星光级超低照度。 9、全景相机：0.002Lux/F1.0（彩色），0.001Lux/F1.0（黑白）；细节相机：0.002Lux/F1.3（彩色），0.001Lux/F1.3（黑白） 10、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，夜间能正常进行人体车辆抓拍；细节相机内置120米阵列红外补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，能正常进行人脸抓拍 11、全景相机：水平范围：0°～260°连续旋转、垂直范围：0°～30° 12、细节相机：水平范围：0°～360°，垂直范围：-16°～90°（默认-3°） 内置双扬声器，双MIC，可双向语音对讲 内置红蓝白警戒灯，昼夜效果明显 13、支持快速警戒预案：警戒功能可在一级菜单独立设置 14、支持人车分离功能，可对人和车单独警戒 15、内置热处理装置，降低球机内舱温度，防止球机内起雾 16、支持3D定位功能，可实现点击定位和放大 17、支持≥500个预置位，≥16条巡航路径，≥8条模式路径，≥8条自动扫描 18、支持1个10M/100M/1000M网口，支持报警1入1出，支持音频1入1出，最大支持512G的TF卡，内置硬复位 19、支持P2P功能 支持SDK、Onvif、GB/T28181接入，支持GA/T1400, 支持GB35114 支持 IP66，TVS 4000V 20、防雷、防浪涌、防突波 21、工作/存储温度，-40℃~70℃，湿度小于95%(无凝结) 22、电源适应性AC 24V±25%，DC 24V±10% | 19 | 台 | 青云镇李家腰村路家沟中型拦沙坝1台，鱼河峁镇郭家湾村燕峁沟大型坝1台，古塔镇黄家圪崂村黄家圪崂淤地坝2台，上盐湾镇郭家沟村桑咀峁小型拦沙坝1台，麻黄梁镇瓦窑峁村小路峁中型拦沙坝1台，镇川集镇供水公司1处1台，鱼河集镇供水公司1处1台，鱼河茆集镇供水公司1处1台，牛家梁城大圪堵供水工程1处1台，马合补兔供水工程2处2台，马合杨家滩供水工程2处2台，小壕兔早留太供水工程3处3台，麻黄梁集镇供水1处1台，小纪汗集镇供水1处未建成，岔河则河口2、3、4组1处1台。共计19台 |
| 4 | 4G水利球机 | 1、支持水位识别功能，自动读取标准桩式水尺，获得水位数据 2、水尺测量距离≤60m，测量落差0~25m，检测精度±2 cm 3、支持阶梯水尺自动巡航识别，最大支持20根水尺，须使用标准阶梯水尺 4、实时水位雨量数据上报符合《S 651-2014 水文监测数据通信规约》 5、实时水位雨量数据上报符合《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》 6、支持一站四发，可同时向4个上级平台上报数据 7、支持对接指定型号的雷达水位计、雷达流速仪、翻斗雨量计、微型气象站中的激光雨量计功能 8、实时水雨情和传感器数据可直接叠加在视频画面上 9、支持休眠节电模式，支持一键休眠、唤醒、定时休眠 10、4G全网通，联网便捷 11、≥1/2.8英寸，≥200万像素传感器 12、25倍光学变倍，16倍数字变倍 13、照度彩色0.03ux@F1.6 14、6颗高效能红外灯，红外补光距离≥120m 15、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 16、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps 17、支持宽动态≥120db，支持电子透雾 18、内置热处理装置，降低球机内舱温度，防止球机内起雾 19、支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大 20、支持预置位≥500个，巡航≥16条，扫描≥8条 21、支持1个10M/100M网口，支持报警1入1出，支持1路RS485 22、标配128GMicroSD卡，最高可扩展至512G 23、支持SDK、Onvif、GB28181接入 24、手动水平控制速度：0.1～200°/s 25、水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90° 26、防护等级：IP66，TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波 27、工作温度：-30℃~65℃（不开红外），-30℃~40℃（开红外） 28、电源适应性：DC12V±10% 29、支持低功耗、超低功耗、极低功耗三种模式 30、设备功率：峰值功率13.3W，低功耗功率4.2W，超低功耗平均功耗低至1W，极低平均功耗低至0.3W | 11 | 台 | 葛村（小川沟支流-无定河） 拐上（峁沟支流-无定河） 鱼河（无定河与榆溪河交汇处） 草沟大桥（榆溪河） 滨河公园（榆溪河与芹河交汇处） 安崖（安崖沟支流-秃尾河） 转龙湾（榆溪河与白河交会处） 河神庙桥（无定河） 康家湾（康家湾支流-佳芦河） 赵庄（刘千河支流-榆溪河） 红石桥（海流兔河支流-王圪堵水库） 备注：河流沟渠新建水尺，并更换原有老旧设备采用水利球机可识别水位支持水位预警信息推送，太阳能系统及立杆有4处可利旧其余7处换新。 |
| 5 | 水尺 | 1、形式：直立式水尺 2、颜色:白色底漆，黑色字体 3、材质:304不锈钢，腐蚀出槽电泳烤漆的工艺 4、特点：观测直观，容易辨别、不反光； 5、使用寿命长、抗腐蚀性能好 | 16 | 根 |  |
| 6 | 水尺勘测安装 | 水尺选点、安装固定 | 16 | 项 |  |
| 7 | 壁装支架 | 铝合金精密压铸工艺,搭配球机使用。 | 30 | 个 |  |
| 8 | 警戒枪机 | 1、1/1.8英寸≥500万像素CMOS传感器 2、4mm/6mm定焦镜头可选 3、F1.0超大光圈 4、2颗白光（暖光）补光灯，2颗红外补光 5、内置MIC，扬声器，双向对讲，拾音距离≥5米 6、照度：彩色：0.0002Lux（AGC ON @F1.0）、黑白：0.0001Lux（AGC ON @F1.0）； 7、支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps（P制）； 8、支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 9、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）、内置MIC、扬声器、硬复位； 10、支持网络协议：支持IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet,RTMP（推流） 11、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 12、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜； 13、单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张； 14、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 15、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 | 32 | 台 | 尤家峁水库1台,中营水库1台,李家梁水库1台,河口水库各1台；镇川集镇供水公司1处3台，鱼河集镇供水公司1处1台，鱼河茆集镇供水公司1处3台，牛家梁城大圪堵供水工程1处3台，马合补兔供水工程2处4台，马合杨家滩供水工程2处4台，小壕兔早留太供水工程3处6台，麻黄梁集镇供水1处2台，小纪汗集镇供水1处未建成，岔河则河口2、3、4组1处2台。共计32台 |
| 9 | 警戒枪机支架 | 铝合金精密压铸工艺，L型壁装 | 32 | 个 |  |
| 10 | 接入交换机 | 1、8口千兆工业级 支持宽电压供电12-57V 3、工作温度-40°-65° | 17 | 台 |  |
| 11 | 安装费 | 15个乡镇和11个河道点位安装，6个中心水库，各个集镇点位安装 | 1 | 项 |  |
| 12 | 单管塔 | 1、8棱单管塔高度≥15M 2、主杆厚度≥5.75mm，下口径≥350mm,上口径≥180mm，外设计爬梯。 | 4 | 座 |  |
| 13 | 单管塔基础 | 基础宽约1.2米深约1.8米 预埋件丝8-M27*1.2m C25混凝土浇筑 | 4 | 个 |  |
| 14 | 监控专用立杆（6米） | 监控专用立杆≥6米、含地笼 | 26 | 套 |  |
| 15 | 立杆基础建设 | 开挖及浇筑混凝土 | 26 | 套 |  |
| 16 | 太阳能电池板 | 单块电池组件采用60片156mm单晶硅太阳能电池片封装而成 2、功率：组件峰值功率330Wp，功率偏差：±3%。 3、开路电压：46.5V 4、最佳工作电压：38.5V 5、短路电流：9.19A 6、最佳充电电流：8.57A | 60 | 块 |  |
| 17 | 太阳能控制器 | 1、支持胶体电池、密封电池，开口电池和锂电池不同类型电池充电程序 2、电气保护：电源反接、负载短路、过流、浪涌、高温、防逆流等 3、支持蓄电池电压自动识别 4、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时控制器自动减低充电功率。 5、MPPT最大功率追踪算法，充电效率比PWM方式提升15-20%，追踪效率高达99.9% 6、自带LCD屏显示功能，可以查看设备运行数据和状态，同时可支持控制器参数的更改 7、具有故障LED指示，液晶显示异常信息，方便确定系统故障 | 30 | 台 |  |
| 18 | 太阳能蓄电池 | 1、蓄电池类型：太阳能储能用阀控式免维护胶体蓄电池 2、蓄电池容量：12V 200AH 3、低温工作性能：-10条件下蓄电池充放电效率不低于65％ 4、高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ 5、蓄电池寿命要求：-10℃～40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％ 6、电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用PVC-SiO2胶体电池专用隔板； 7、防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67。 8、自带引线≥1.5米 | 60 | 块 |  |
| 19 | 防雷模块 | 1、标称工作电压Un：500VDC 2、标称通流容量In：20kA 3、最大通流容量Imax：40kA 4、限制电压Up： ≤170V 5、响应时间T：≤25nS 6、安装方式：固定于35mm宽的导轨上 7、工作环境：-40℃～+80℃，相对湿度≤95 | 30 | 个 |  |
| 20 | 稳压模块 | 1、直流输入范围：19-36V 2、直流输出范围：DC12V 100W 3、有短路保护/过载保护/过电压保护 4、内置EMI滤波器,低纹波 5、输入/输出端隔离电压高达1500Vdc | 30 | 个 |  |
| 21 | 太阳能支架 | 1、材质：热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。 2、安装方式：支架现场组装后抱箍杆体安装 3、支架水平倾斜角度：45° 4、抗风等级：≥10级 5、安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量。 | 60 | 个 |  |
| 22 | 蓄电池地埋箱 | 1、材质：改性PP塑料材质 2、防护等级：IP67，防水、防腐、可直接地埋。 3、配件：含≥1.2米钢丝软管、密封圈、安装配件等 4、一套地埋箱可以放置2只12V 200AH蓄电池 | 60 | 个 |  |
| 23 | NVR | H.265/H.264编码自适应，接入40Mbps，转发40Mbps，10路高清IPC接入，10路同时预览，4路同时回放，HDMI@2K/VGA@1080P同源输出，跨网段跨品牌自动添加支持1SATA，10T硬盘，P2P，ONVIF，S+265 | 12 | 台 |  |
| 24 | 硬盘 | 内存：1TB 平均故障间隔时间MTBF：≥2,000,000小时； 转速：≥7200rpm； 接口访问速度：6.0、3.0、1.5Gb/秒； 最高可持续传输率：249MB/秒； 平均闲置功率：7.64瓦； 平均运行功率：12.81瓦； 支持电源+12V和+5V | 12 | 块 |  |
| 25 | 4G卡 | 联通、移动、电信全网通/年 30G/月 | 30 | 张 |  |
| 26 | 4G路由器 | 1、网络制式：中国联通；中国电信；中国移动 2、加密方式：Open WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK WEP | 19 | 台 |  |
| 27 | 专线 | 运营商专线50M/年 | 7 | 条 | 6座中型水库与总部共7条 |
| 28 | 防雷接地 | 50CM避雷针，底部40扁铁与法兰焊接，并引下接地极，对接地处做降阻处理 | 30 | 套 |  |
| 29 | 防水配电箱 | 1、 材质及表面处理：冷轧钢板加工，表面防静电喷塑； 2、 配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备； 3、安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸； | 30 | 只 |  |
| 30 | 六类网线 | CAT6,4对2*0.57双绞线 | 15 | 箱 |  |
| 31 | 电源线 | RVV2*1.5 | 3000 | 米 |  |
| 32 | 地埋PE管 | θ50 材质高密度聚乙烯 | 3000 | 米 |  |
| 33 | 杆件吊装运输 | 杆件分别运输到榆阳区各个点，并采用吊车安装 | 1 | 项 |  |
| 34 | 数据综合平台 | 支持百度地图、图片地图等多种地图类型； 2、兼容主流厂商视频监控设备的私有SDK，支持最新Onvif协议，可扩展国标GB/T 28181，实现多品牌设备统一管理应用； 3、支持通过《水资源监测数据传输规约SZY206-2016》协议向上级域上报水位、流速和流量数据； 4、支持三级级联，上级平台可正常查看下级平台的水雨情数据、图片、报警、视频等信息； 5、可以与水利前端产品无缝对接，获取各种水利数据，包括水位、流速、流量、积水深度、报警信息，以及降雨量、温湿度、气象等外接传感数据； 6、支持水利一张图，基于电子地图查看站点位置、站点详情、实时水情、实时雨情、实时报警等信息； 7、支持水情分析，可按站类和区划查询水位、流速，流量和水势； 8、支持水情数据管理，可手动修改、导入和导出水情数据； 9、支持根据输入的数据生成河道断面图，并基于断面图展示水位、警戒水位、保证水位和垂线流速等信息； 10、支持雨情分析，可按站类和区划查询降雨量信息； 11、支持历史水雨情报表，提供日、月、年报，并可按站点和时间进行多维度查询，查询结果可导出为excel表格； 12、支持水位汛情加报功能，汛期可展示更频繁的水位数据； 13、支持流量测验记载计算表和实测流量成果表，对测流成果数据进行查询展示； 14、支持接收实时报警，在地图上进行图标闪烁提醒，水位超警戒和流量超警戒告警可按超警戒程度排序； 15、可对气象、水质、土壤墒情等传感数据进行查询统计，查看相关变化趋势；（水利前端接入相关传感设备时可用） 16、支持调看水位抓拍图片，进行水位数据远程校验； | 1 | 套 |  |
| 35 | 总控管理服务器 | 1、企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘； 2、标配16GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G； 3、标配4个千兆网卡； 4、最大可支持1个PCIE 3.0插槽； 5、标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口； 6、标配1*64GB SSD系统盘，4T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 7、Linux嵌入式操作系统； 8、功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W | 1 | 台 |  |
| 36 | 流媒体网关服务器 | 全WEB方式配置管理界面。 2、流媒体功能：支持SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备，兼容交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理。 3、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 4、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。支持报警联动和报警转发。 7、网关功能：支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式。 9、输出功率：电源额定：250W；整机峰值：200W；整机平均：180W | 1 | 台 |  |
| 37 | 存储服务器 | 1、支持人脸、车辆图片统一存储管理 2、支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 3、支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 4、支持16个前置硬盘接口，单块最大10TB，支持热插拔 5、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 6、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 7、带宽：接入：640Mbps，转发：320Mbps 8、支持S+265、H.265、H.264压缩标准 9、支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台 10、支持H.265 Onvif 11、功率：≤100W（不含硬盘） | 1 | 台 |  |
| 38 | 监控硬盘 | 1、转速：≥5900rpm； 2、接口：SATA 6Gb/s； 3、单块最多支持64路高清视频流； 4、最大持续传输速率≥190MB/s； 5、≥64MB缓存； 6、抗氧化、腐蚀； 7、加载/卸载周期：300,000； 8、开机小时数≥8760； 9、最高不可恢复读错误速率：1/10E14； 10、负荷极限≥180； 11、平均故障间隔时间≥1,000,000小时； 12、启动电流（12V）:1.8A； 13、平均工作功率5.5W； 14、电压公差：5V±5%，12V±10%； 15、工作温度0~70℃。 | 16 | 块 |  |
| 39 | 大屏显示 | 55寸方面板，双边拼缝≤3.5mm; VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1; 可视角度（水平/垂直）178/178； 平均无故障时间（MTBF）≥60000小时； 功率250W | 12 | 台 |  |
| 40 | 拼接支架 | 液压前维护支架，55寸模块化框架 | 12 | 台 |  |
| 41 | 线材 | 15M HDMI高清4K传输 | 12 | 根 |  |
| 42 | 解码拼控一体机 | 1、支持4K高分辨率输入输出 2、支持4路本地高清视频输入+12路视频解码输出 3、高清视频输入支持HDMI，DVI-I 4、支持千兆光口 5、支持双电源备份功能 6、支持H.264/265等编码格式 7、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 8、支持16个系统预案及快速调取 9、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 10、整机解码通道路数192路 11、支持解码性能自由划分 12、支持12块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 13、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 14、任何一路信号都可以实现无级缩放功能 15、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 16、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 17、支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支18、持录像文件解码输出上墙 19、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 20、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 21、支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 22、支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启 恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 | 1 | 台 |  |
| 43 | 豪华四联操作台 | 长*宽*高约为240cm*60cm*80cm | 1 | 套 |  |
| 45 | 核心交换机 | 三层交换机 交换容量≥598Gbps 包转发率≥162Mpps； 28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口； 支持RIP/RIPng/OSPFv2/OSPFv3/IS-ISv4/IS-ISv6等路由协议； 支持DHCP server；支持虚拟化 | 1 | 台 |  |
| 46 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 1 | 台 |  |
| 47 | 辅材 | 300mm轧带，25软管，六类水晶头，CAT6网络跳线，8号铁丝，500MM不锈钢抱箍。 | 1 | 批 |  |