| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厨房设备 |  |  |  |
| 洗消区 |  |  |  |  |
| 1 | 收残柜 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板台面板;台面采用1.2mm优质不锈钢板，反面配1.0mm不锈钢板做加力筋; 2.星盆采用1.2mm优质不锈钢板; 3.侧板、层板、门板及其他辅助板采用1.2㎜优质不锈钢板；4.工作台底板选用1.2㎜优质不锈钢板；5.门采用双层静音；6.配不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 2 | 挂墙热水器 | 80L | 1 | 台 | 功率：220V 2.2KW 容积80L, |
| 3 | 单大星盆台柜 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板台面板;台面采用1.2mm优质不锈钢板，反面配1.0mm不锈钢板做加力筋; 2.星盆采用1.2mm优质不锈钢板; 3.侧板、层板、门板及其他辅助板采用1.2㎜优质不锈钢板；4.工作台底板选用1.2㎜优质不锈钢板；5.门采用双层静音；6.配不锈钢可调重力活动脚，调节范围40㎜。 |
| 4 | 双温龙头 |  | 1 | 个 | 全304不锈钢材质，纯铜阀芯 |
| 5 | 双星盆台柜 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板台面板;台面采用1.2mm优质不锈钢板，反面配1.0mm不锈钢板做加力筋; 2.星盆采用1.2mm优质不锈钢板; 3.侧板、层板、门板及其他辅助板采用1.2㎜优质不锈钢板；4.工作台底板选用1.2㎜优质不锈钢板；5.门采用双层静音；6.配不锈钢可调重力活动脚，调节范围40㎜。 |
| 6 | 双温龙头 |  | 2 | 个 | 全304不锈钢材质，纯铜阀芯 |
| 7 | 洗地龙头 |  | 1 | 台 | 10.7米绕线管及可调整软管止动块，铜制旋转接头，黑色哑光卷盘，厚钢结构，加强筋提高强度。 |
| 8 | 单门热风消毒柜 |  | 1 | 台 | 电源：220V/50HZ 电流：12.2A 加热方式：电加热管 输入功率：2.2KW 柜内温度：30℃～150℃ 备注:底脚高度可调整，可更换为脚轮 |
| 9 | 定制五层格栅货架 | 1650*500*1800 | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用304优质磨纱贴塑不锈钢板；2、四条腿均用38*38*1.2mm无缝不锈钢管； 3、横梁采用1.2不锈钢板；4、层板1.2mm不锈钢：配不锈钢可调脚，调节范围30mm；5、所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。 |
| 10 | 异型多层架 | 470*350*1800 | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用304优质磨纱贴塑不锈钢板；2、四条腿均用38*38*1.2mm无缝不锈钢管； 3、横梁采用1.2不锈钢板；4、层板1.2mm不锈钢：配不锈钢可调脚，调节范围30mm；5、所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。 |
| 11 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；柜身板1.2mm不锈钢板; 2.柜内活动层采用1.2不锈钢板,配1.0做加力筋; 3.柜脚采用优质不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚(码墙柜除外); 4.门板采用1.0mm不锈钢板; 趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨；承受载荷100-150Kg。 |
| 操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 2800*1200*980 | 2.8 | 米 | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；2.罩体厚度1.2mm，坚固耐用，厨房更显亮丽；3.集烟罩/抽排于一体；4.一键启停，开机过程软启动；5、特型灯管，寿命可达到10000小时以上；完全符合HJ/T62-2001及GB18483-2001标准。 |
| 2 | —烟罩装饰板 | 6800*H（烟罩到吊顶高度） | 6.8 | 米 | 采用304发纹贴塑不锈钢板制造，厚度1.0mm |
| 3 | —烟罩灭火系统 | 单瓶 | 1 | 套 | 1.启动方式：自动启动，手动启动和机械应急启动；2.作环境温度：4-55℃；3.感温器动作温度：185℃，灭火器持续喷射时间：≥10S，冷却水喷洒时间：≥5min，3-8秒扑灭油锅火。 |
| 4 | 拼台 | 360*1300*800 | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；，台面采用不锈钢板,厚度1.2mm；侧板采用1.0mm不锈钢板，立柱38×38不锈钢方管，配38×38不锈钢可调子弹脚。 |
| 5 | 定制组合炉（燃气单炒炉+燃气四眼煲仔炉+电炸炉+电扒炉）核心产品 | 3200*800*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；柜身板1.2mm不锈钢板; 2.柜内活动层采用1.2不锈钢板,配1.0做加力筋; 3.柜脚采用优质不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚(码墙柜除外); 4.门板采用1.2mm不锈钢板; 功率;26.5KW,炒炉功率：0.5KW，炸炉功率：8KW*2扒炉功率;10KW |
| 6 | 双门风冷平面冷藏柜（大理石台面） | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1、强制风冷系统，制冷剂：R404A，柜内温度：-6℃～12℃； 2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统； 3、采用进口embraco压缩机，进口固体颗粒混合型干燥过滤器等； 4、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合 HACCP.HSF等食品安全标准； 5.立式冷柜机组可整体拆卸，卧式冷柜机组可抽出； 6.箱体整体环戊烷发泡，里外0.8不锈钢板； 7.蒸发器铜管≧0.6mm （配检测报告）， 冷凝器配过滤网；8.43C环境温度可正常运转； 9.自闭式门结构； 10、电源电压:220v，功率：316w；一级能效，并取得中国能效标识； 11.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书； 12、净容积为：460L； |
| 7 | 台式搅拌机 | 5L | 1 | 台 | 功率：220V 1000W. 容积：5L。 功能：和面、打发、搅拌 选用优质纯铜电机 |
| 8 | 掩门柜 | 700*800*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；柜身板1.2mm不锈钢板; 2.柜内活动层采用1.2不锈钢板,配1.0做加力筋; 3.柜脚采用优质不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚(码墙柜除外); 4.门板采用1.0mm不锈钢板; 趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨；承受载荷100-150Kg。 |
| 9 | 拼台 | 360*800*800 | 1 | 台 | 1、所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；，台面采用不锈钢板,厚度1.2mm；侧板采用1.0mm不锈钢板，立柱38×38不锈钢方管，配38×38不锈钢可调子弹脚。 |
| 10 | 刀具消毒箱 |  | 1 | 台 | 外壳采用优质不锈钢精工制作，内室采用不锈钢镜面板加工生产，达到全方位立体消毒；可抽出的不锈钢刀具架，便于更好地清洁 |
| 11 | 双门平面冷藏柜（风冷） | 1800*760*800 | 1 | 台 | 1、强制风冷系统，制冷剂：R404A，柜内温度：-6℃～12℃； 2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统； 3、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合 HACCP.HSF等食品安全标准； 4.立式冷柜机组可整体拆卸，卧式冷柜机组可抽出； 5.箱体整体环戊烷发泡，里外0.8不锈钢板； 6.蒸发器铜管≧0.6mm （配检测报告）， 冷凝器配过滤网；8.43C环境温度可正常运转； 7.自闭式门结构； 8.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书； 9、净容积为：460L； |
| 12 | 木案工作柜 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；柜身板1.2mm不锈钢板; 2.柜内活动层采用1.2不锈钢板,配1.0做加力筋; 3.柜脚采用优质不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚(码墙柜除外); 4.门板采用1.0mm不锈钢板; 趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨；承受载荷100-150Kg。 |
| 13 | 压片机 |  | 1 | 台 | 板材：整机USU304不锈钢；电机：选用名牌铜芯电机；刀具：2mm、4mm二种刀具，并选用45号碳结钢制作；辊子：φ120，L260；间隙可调到0.5mm-8mm；功率：1.5KW/380V；效率：75KG/H |
| 14 | 双动双速和面机 |  | 1 | 台 | 规格参数：和面机/12kg插 产品尺寸：770*430*810 频率：50hz 搅拌速率：230/115/230R/min 体积：0.27m³ |
| 15 | 吊柜 | 1500*350*600 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；柜身板1.2mm不锈钢板; 2.柜内活动层采用1.2不锈钢板,配1.0做加力筋; 3.柜脚采用优质不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚(码墙柜除外); 4.门板采用1.0mm不锈钢板; 趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨；承受载荷100-150Kg。 |
| 16 | 油烟净化一体机 | 3000*1200*980 | 3 | 米 | 1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；2.罩体厚度1.2mm，坚固耐用，厨房更显亮丽；3.集烟罩/抽排于一体；4.一键启停，开机过程软启动，提升使用寿命；5、特型灯管，寿命可达到10000小时以上，除味效果更好。完全符合HJ/T62-2001及GB18483-2001标准。 |
| 17 | 封墙钢 | 3800*2000H | 3.8 | 米 | 采用304发纹贴塑不锈钢板制造，厚度1.0mm |
| 18 | 烟罩装饰板 | 4900*H（烟罩到吊顶高度） | 6.8 | 米 | 采用304发纹贴塑不锈钢板制造，厚度1.0mm |
| 19 | 电烤箱连发酵箱 | 二层四盘 | 1 | 台 | 采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用；带定时，带6组记忆功能，每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温； 超温断电保护； 电层炉 规格：二层四盘 竖放 电压：380v 功率：13.2kw 频率：50Hz 功率：13.2kW 烤盘尺寸：400*600mm 醒发箱 规格：8盘 电压：220v 功率：2.8kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm |
| 20 | 电饼铛 | 5KW | 1 | 台 | 1.采用加热管，铸铁加热工艺；2.外形尺寸：650*800*850；3.电压：220V 380v；4.功率：5kw；5.工作温度：0-300度。 |
| 21 | 单星盆台柜 | 700*760*800 | 1 | 台 | 1.所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板台面板;台面采用1.2mm优质不锈钢板，反面配1.0mm不锈钢板做加力筋; 2.星盆采用1.2mm优质不锈钢板; 3.侧板、层板、门板及其他辅助板采用1.2㎜优质不锈钢板；4.工作台底板选用1.2㎜优质不锈钢板；5.门采用双层静音；6.配不锈钢可调重力活动脚，调节范围40㎜。 |
| 22 | 单温龙头 | 5F-8DLS10 | 1 | 个 | 全304不锈钢材质，纯铜阀芯 |
| 23 | 洗地龙头 | WJ-PT01 | 1 | 台 | 10.7米绕线管及可调整软管止动块，铜制旋转接头，黑色哑光卷盘，厚钢结构，加强筋提高强度。 |
| 24 | 双门平面冷藏柜（风冷） | 1500*760*800 | 2 | 台 | 1、强制风冷系统，制冷剂：R404A，柜内温度：-6℃～12℃； 2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统； 3、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合 HACCP.HSF等食品安全标准； 4.立式冷柜机组可整体拆卸，卧式冷柜机组可抽出； 5.箱体整体环戊烷发泡，里外0.8不锈钢板； 6.蒸发器铜管≧0.6mm （配检测报告）， 冷凝器配过滤网；8.43C环境温度可正常运转； 7.自闭式门结构； 8、电源电压:220v，功率：308w；一级能效，并取得中国能效标识； 9.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书； 10、净容积为：360L； |
| 25 | 挂墙二层架 | 1500*350*600 | 2 | 台 | 所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板，板厚1.2mm。 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 40W | 3 | 个 | 1、电压：220V，功率：40W。 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 |  | 3 | 个 | 1.覆盖面积：≥37㎡(白天）93㎡(晚上）； 2.产品参考尺寸：≥1200mm； 3.功率(W): ≥35w |
| 排污系统 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池 | 800*500*800 | 1 | 台 | 所有不锈钢板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板，板厚1.2mm。 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排油烟管道 |  | 55 | ㎡ | 201不锈钢板，厚度1.2mm，满焊连接。 |
| 2 | 防雨百叶窗 | 600*400 | 2 | 个 | 整体采用铝合金材质 |
| 3 | 油烟净化一体机安装辅料（膨胀螺栓、固定角铁、弯头、内接减震弹簧等） |  | 1 | 项 | M12膨胀螺栓18个，固定角铁40型，7.2米；减震弹簧6套，20不锈钢矩管46米，密封胶6桶，出风口500*320不锈钢弯头3个，500*320止回阀3个。 |
| 二、烹饪智能示范系统 |  |  |  |
| 1 | 烹饪互训壁挂主机 |  | 1 | 台 | ◆1、整机要求满足于中餐、西餐等复杂的烹饪实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、专业录制模块和物理控制面板；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 2、主机板卡要求CPU采用ARM双核 1.4GHz或以上，可并行对1080P视频进行并发处理、延迟低、效率高； ◆3、主机要求采用壁挂安装方式（不允许机柜部署），解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 4、主机要求具有储物箱功能，可以实现PAD终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有220V供电插口和USB供电接口进行接电；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 5、视频采集模块用于视频专业接入处理： 1）支持不少于8路视频采集，其中支持不少于6路SDI视频输入，不少于2路HDMI输入，视频采集至少支持高清1080P；要求提供视频采集模块截图证明文件； 2）至少支持2路HDMI视频信号输出； 6、数字音频处理模块用于音频接入和音频处理： 1）要求声音输入不少于10路音频输入端子，声音输出不少于4路音频输出端子； 2）数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法； 3）支持音频混音功能； 7、视频实时显示模块用于实现本地实时输出到大屏上： 1）视频输出至少支持高清1080P； 2）视频支持HDMI输出； 3）视频支持RTSP方式输出； 8、视频专业录制模块用于本地录制和存储： 1）视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要求支持混音； 2）支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，录制文件存储空间不少于2T； 3）支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档； 4）要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件； 5）支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件； 6）要求视频录制支持开机启动录制； 9、物理控制面板模块实现业务控制： ◆1）面板功能包括但不限于开关机、声音控制、3*USB接口，要求提供物理控制面板截图证明文件； 2）按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能； 3）具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关； 4）具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用； 5）支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条； 6）支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮； 7）支持视频录制的启停控制，单键即可实现启动录制和停止录制； 10、要求主机内置web配置功能，可以实现对主机IP、视频采集通道名称等灵活配置； 11、支持与智能网关进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理； 12、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供第三方权威检测机构出具检测报告复印件并加盖投标人公章； |
| 2 | 教室智能网关 |  | 1 | 台 | 1、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用网关电源按钮进行开关；远程开关，支持与设备集控系统对接，实现WEB浏览器方式远程控制开关； 2、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后，再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 3、要求支持电源旁路直通应急方式； 4、支持不少于4路220V电源输出，具有电源指示灯，分别指示电源端口的开关状态； 5、支持不少于8路12V弱电输出，可对路由器、交换机、摄像机等弱电设备提供稳定电源； 6、支持≥2路RS232可编程控制通信端口； 7、要求智能网关与壁挂主机是同一个的品牌，实现良好的对接； ◆8、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥20000小时,提供第三方权威检测机构出具检测报告复印件并加盖投标人公章； |
| 3 | 烹饪实训互动软件-示范 |  | 1 | 套 | 1、支持与智能壁挂主机进行连接实现实训教学业务，可运行在触摸教学一体机上，采用Window7或windows10操作系统； 2、实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； ◆3、实训互动软件支持烹饪不同风格的皮肤更换，以适应不同实训室的定制化，要求提供界面截图；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 4、实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、资源管理三个教学环节； 5、实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注； 6、支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080P，视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿； 7、支持示范实训操作的机位切换不少于4个； 8、支持示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； 9、支持示范操作的机位切换通过PAD方式进行，通过PAD点击自动切换示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时≤500ms； ◆10、支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面和四画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 11、支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件； 12、支持示范操作过程进行打标签功能； 提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 13、支持示范录制视频回看，通过软件打开回看；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 14、支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 15、支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 16、支持示范录制视频拷贝到U盘，以便老师拷贝后进行裁剪； 17、支持切换到智能板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置； 18、软件要求支持手势触摸操作，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指缩放、平移和三指擦除，书写具有笔锋效果； 19、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书二次编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存； 20、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小； 21、要求提供软件著作权，必须加盖公章。 |
| 4 | 同屏互动软件-教师端 |  | 1 | 套 | 1、教师授课移动端需支持安卓端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机； 2、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 3、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 4、支持教师移动端上进行批注讲解； 5、支持教师移动端拍照上传到大屏； |
| 5 | 高清云台摄像机 |  | 2 | 台 | 1、至少支持1/2.8英寸高品质CMOS传感器，视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； 2、20倍光学变焦，10倍数字变焦；f＝5.5～110mm，3.3°（窄角）～54.7°（广角）； 3、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5、支持HDMI，SDI，LAN多接口同时输出视频，SDI支持在1080P格式下传输100米； 6、支持H.265/H.264视频压缩格式；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议； 8、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 |
| 6 | 烹饪防油烟摄像机 |  | 3 | 台 | ◆1、要求为烹饪实训环境特制的摄像机，具备防潮防油烟功能，要求提供具有第三方认证检测机构提供的潮湿、高温、油烟等环境下测试的“环境可靠性”检测报告复印件并加盖投标人公章； 2、至少支持1/2.8英寸高品质CMOS传感器，视频格式：1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50； 3、12倍光学变焦；f＝3.5～42.3mm，6.9°（窄角）～72.5°（超广角镜头）； 4、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 5、低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 6、支持3G-SDI，LAN接口同时输出视频，SDI支持在1080P格式下传输100米； 7、支持H.265/H.264视频压缩格式；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 8、支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播协议； 9、五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦等参数； |
| 7 | 烹饪移动360°采集车 |  | 1 | 台 | ◆1、整车要求采用一体化设计，至少包括移动车体、摄像机、无线传输发送模块、显示屏、移动电源五大部分；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 2、整车高度≥1.8米，支持摄像机移动范围≥1米，整车可以满足≥10°倾斜测试； 3、移动车体 1）要求采用隐线式设计方式，显示屏、摄像机等、接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材，美观整洁； 2）要求符合人体工程学结构设计，车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作； 3）台面、把手采用注塑工艺、高硬度ABS材质； 4）底盘、机箱、内部固定件，采用钣金工艺、高硬度SPCC材质； 5）移动车体要求稳定，采用方形立柱高强度铝合金工艺；具有刹车功能，采用医用静音万向轮；采用≥100mm直径的磨砂轮子；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都是通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 6）移动车体要求方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动车可以完成拍摄角度的调整； 7）移动车要求全方位移动旋转，支持全方位立体式操作；老师单手操作，支持360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动； 8）移动车体要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适； 4、摄像机 1）要求采用1/2.8英寸CMOS图像传感器，逐行扫描； ◆2）要求摄像机视频信号输出为3G-SDI接口，非网络接口，达到超低延时的高清视频效果；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 3）要求摄像机视频输出支持1080P60/50/30/25； 4）光圈值F1.8～F2.8； 5）至少支持12x光学变焦；水平视场角：72.5°～6.9°；垂直视场角：44.8°～3.9°； 6）支持五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦； 5、无线发送： 1）要求无线发送模块集成于机箱地盘内固定，只显露四根天线，基于4.9-5.85GHz频段传输，信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 2）支持SDI输入，支持SDI环出，输入接口接摄像机，环出接口接显示屏； 3）信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量； 4）空旷环境下，信号传输距离≥800m； 5）具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 6、显示屏 1）≥15.6高清屏； 2）支持1920x1080高清显示； 3）支持SDI高清输入，同时环出SDI高清视频； 4）显示屏的支架要求采用旋转支架，≥270°旋转，便于从不同角度观看； 7、移动电源 ◆1）要求采用磷酸铁锂电芯类型，电池容量≥16500mAh，充电温度范围0-45°C，放电温度范围-20-45°C；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖投标人公章； 2）支持接上电源线，即插电开始充电；支持边充边用； 3）支持电压、温度、带电量显示功能，电量显示精确到1%刻度； 4）支持电源开关按钮，要求长按3秒关机，防止误操作； 5）支持电压过低预警提示功能； 6）支持过流、过充、过放电池保护功能； 7）要求具有220V品字充电接口、DC 12V电源输出接口以及检修口。 |
| 8 | 无线接收模块 |  | 1 | 台 | 1、信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量 2、支持SDI输出； 3、支持与移动车无线发送模块对接； 4、具备自动搜索最佳传输路径，可自组网； 5、工作频率为5.1～5.9GHz； 6、支持标准802.11a/n协议； 7、接收灵敏度最低可达-70dbm，接收灵敏； 8、具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态； 9、传输延时≤60ms。 |
| 9 | 教学直播系统软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。 3、要求软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 4、直播采用RTMP标准协议； 5、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P； 6、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式； 7、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能； 8、要求提供软件著作权，必须加盖投标人公章。 |
| 10 | 音视频互动软件 |  | 1 | 套 | 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在烹饪智能壁挂主机的主板内，不需要额外增加设备； 2、要求满足校企合作的互联网音视频实时连接的技术，通过连接公有云平台或私有化部署平台提供服务： 3、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预； 4、要求软件自动判断为主讲端，此时软件自动作为主讲推流端进行推送；当判断为远程端，此时软件自动把主讲推流的视频显示在大屏上； 5、采用WebRTC互联网音视频互动技术，确保互动延迟≤600毫秒； 6、视频支持标准H.264格式，分辨率最大支持到1080P，码率最大可设置为8M，并且该参数设置自动根据服务器配置下发适配； 7、要求提供软件著作权，必须加盖投标人公章。 |
| 11 | 感应切换系统 |  | 1 | 套 | 1、要求系统支持感应切换，支持不少于4个拍摄区域的视频联动切换； 2、自动感应切换策略支持自定义，至少包括拍摄区域边界、视频源、切换保持时间相关的视频联动策略； ◆3、支持开启和关闭感应切换，开启则启动感应切换，无需人工干涉，关闭则停止感应切换，可以自由控制；感应切换的视频联动切换时间小于等于1秒；多人同时操作时，操作的时候画面不会被抢镜，还是以教师操作的动作进行自由切换；提供第三方检测机构输出软件产品登记测试通过的报告扫描件并加盖投标人公章； 4、感应切换的准确率要求达到99.99%； 5、支持通过web界面可视化配置； 6、支持对拍摄区域的边界进行智能测距； 7、系统具有抗干扰能力，不受环境的通信设备干扰； 8、系统须支持50m及其以上的视频拍摄区域进行视频联动切换。 9、要求提供2台感应切换终端，终端支持IEEE802.15.4.a协议，至少同时支持ToF和TDoA两种定位方法；要求在视距模式下，工作距离可达100米；支持通过POE交换机集中管理；要求提供支架安装。 |
| 12 | PAD导播终端 |  | 1 | 台 | 1、≥10.8寸高清IPS屏大屏； 2、屏幕材质：电容屏，支持多点触模； 3、屏幕分辨率：≥2560*1600； 4、存储容量：≥8GB+128GB； 5、处理器核数：8核； 6、支持802.11AC双频WIFI，支持2.4G&5.8G频段； |
| 13 | 智能控制台软件 |  | 1 | 台 | 1、要求软件运行在安卓系统，操作体验符合用户使用习惯； 2、支持至少两种网络接入方式：本地教室局域网接入、校园局域网接入； 3、软件界面支持呈现课堂信息，包括课程名称、开始时间、结束时间等； 4、软件支持导播布局选择、导播方式选择；导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局；导播方式至少支持自动导播和手动导播； 5、支持8路小画面预览显示； 6、支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换； 7、具有课堂直播状态指示，并支持暂停、停止、启动直播； 8、具有课堂音视频互动状态指示，并支持对互动的声音进行控制，调整声音大小、全场静音、学生静音； 9、具有声音状态指示，根据声音条的跳动显示音量大小； 10、具有连接状态指示，包括设备连接正常、设备连接断开，并支持断开重连，点击重连等重连方式； 11、可以对接入的云台摄像机进行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； 12、支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到U盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能； 13、支持版本信息显示，包括软件版本名称、设备型号； 14、要求提供软件著作权，必须加盖投标人公章。 |
| 14 | 实训控制屏(32寸) |  | 1 | 台 | 1、屏幕显示尺寸≥32寸；采用LED背光源，液晶屏无坏点，显示比例：16:9，显示分辨率：1920x1080； 2、全屏无书写盲区、无物理按键和快捷键； 3、采用红外触控技术，支持HID免驱技术； 4、内置模块化电脑：电脑配置要求：CPU不低于I5八代，不低于8G内存，不低于120G固态硬盘，集成声卡，集成显卡，千兆网卡，安装Windows系统； 5、支持多点触摸； |
| 15 | 无线音频主机 |  | 1 | 台 | 1、采用一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2、采用UHF频段传输信号，载波频率范围:500-980MHz； 3、支持双通道接收信号，采用微电脑CPU控制； 4、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高； 5、支持各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，至少支持8台叠机使用； 6、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 7、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 10、可配置1个手持话筒和1个头戴麦，适合不同老师的教学方式； |
| 16 | 有源音箱 |  | 1 | 对 | 1、额定功率≥50W，额定阻抗：4Ω，频率响应：55Hz-18kHz，驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音 2、额定输入电平：话筒15mV（非平衡），输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB； 3、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 4、安装：标配壁挂架。 |
| 17 | 互动显示屏65# |  | 3 | 台 | 1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架； |
| 18 | 无线吸顶式AP |  | 1 | 台 | 1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能 |
| 19 | 千兆路由器 |  | 1 | 台 | 1、9个千兆网口，1WAN+8LAN 2、内置无线控制器，可统一管理AP产品 3、所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 4、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 5、接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 6、上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全） |
| 20 | 千兆POE交换机 |  | 1 | 台 | 1、16个10/100/1000M自适应RJ45端口; 2、16个端口支持POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架 |
| 21 | 机柜6U |  | 1 | 台 | 1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好； 3、容积（U）：6U |
| 22 | 辅料 |  | 1 | 批 | 线材(HDMI、SDI、六类网线、音频线)、转接口、电源线等（20米HDMI线3根，SDI线2根，音频线26米，转接口3个，电源线2*1的368米。） |
| 23 | 安装部署调试 |  | 1 | 项 | 根据现场进行布线、安装和软件调测、验收、培训 |
| 24 | 烹饪实训教学资源云平台 |  | 1 | 套 | （一）平台端功能 ◆1、烹饪教学云平台软件支持部署在公有云服务器上，支持开通自有域名站点，存储空间至少≥100G，允许开通的账号数至少≥100个，使用年限3年；用户流畅访问，具有PC web端，要求提供CNAS或CMA标识的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章； 2、云平台满足上传包含 ppt、 pdf、 flv/rmvb/mp4、 jpg 等多种格式的资源文件，涉及的知识内容有：烹饪知识、烹饪文化、菜品制作、中式面点、西式面点、中式烹饪、西式烹饪、食材配图、菜肴配图、主食配图、菜肴/主食烹饪方法;云平台至少包含西式面点视频资源15个以上、中式面点视频资源15个以上； 3、云平台至少包含学员管理、课程管理、教室管理、资源管理、系统配置、用户终端接入、点播和直播等功能； ◆4、云平台支持CDN服务，实现直播、点播和静态资源的加速访问，确保用户流畅访问；要求提供CNAS或CMA标识的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章； 6、云平台采用B/S架构，通过浏览器访问完成平台配置管理功能； 7、云平台支持通过后台配置快速实现自有品牌的平台，包括配置站点名称、logo、域名、ICP、版权、短信、栏目、分类、轮播图片等信息，并且自动适配PC WEB端和手机端； 8、云平台支持客户化Android APP自动生成，只需要后台配置域名、Logo、名称、版本等信息，就自动生成Android APP，即时就可以让用户扫描二维码下载； 9、支持资源管理：支持上传学习资源，包括但不限于音频、视频、文档、图片、试卷、试题；音频支持mp3或其他格式，视频支持mp4、avi、flv、wmv、mov或其他格式，文档支持MS word、MS ppt、pdf或其他格式，图片支持jpg/jpeg、gif、png或其他格式；资源上传支持断点续传；支持资源占用的存储空间统计；支持显示资源的大小、实时转码进度、被课程引用状态和详细课程/课时名称；支持预览视频；支持删除资源的回收站功能； 10、视频资源支持MP4格式的高清资源，上传到云平台后自动实现转码为流畅、高清、超清三种质量的视频，在播放端可以选择播放对应的质量视频； 11、支持视频资源的版权保护，包括但不限于以下方式：对视频进行切片，每个切片均进行加密，密钥保存在服务端，仅在访问资源鉴权通过后才能被客户播放端获取；对视频加上水印，支持透明模式，支持水印的位置自定义；不提供原始资源下载通道；对播放地址进行防盗链设计； 12、支持直播同时在服务器进行录制，录制视频作为资源； 13、云平台支持课程管理：支持管理员和老师创建、修改、删除、查询课程，其中管理员创建的课程全平台共享，老师创建的课程仅自己可维护；支持课程上下架，下架课程不对用户显示；支持课程分章节管理，支持混合资源课程，包括但不限于讲课课时、视频课时、音频课时、课件课时、移动课时； 14、云平台支持用户管理：支持创建或导入用户，导入模板支持txt、csv、定制excel或其他格式；支持修改用户信息、用户密码，支持禁用或启用用户；支持按照用户角色、用户名称关键字、用户唯一标识、注册时间或其他条件查找用户，用户角色支持注册学员、普通学员、老师、管理员或更多，用户唯一标识支持手机号码、工号、身份证号码或更多；支持将用户加入班级，支持将用户加入课程；支持查看用户的课程列表、课程学习截止日期、课程学习次数和学习进度； 15、云平台支持角色管理，角色支持系统管理员、教师和学员等多种类型，不同类型具有不同的功能； 16、支持数据统计：支持统计每日新增注册人数、每日登陆人数、活跃度，支持动态图表显示；支持统计课程的点击量、点击人数、报名人数、课程转化率、平均学习进度，支持课程学习进度分区间显示对应人数；支持统计班级、课程、课时的平均学习进度，并显示详细的学员学习进度。 （二）学生端功能 1、作为学生学习的入口，支持包括但不限于PC Web端、移动Web端、Android APP，首页展示轮播图、学科、课程、推荐； 2、注册与登录：支持学号或手机号作为唯一账号，可支持与已有平台帐号关联或建立新帐号。支持用户自定义头像，修改个人登录密码； 3、课程分类：支持按照课程类别分类查看，支持按照进行中、即将开课、已结束对课程进行筛选，支持按照学习人数和开课时间对热门和最新的课程进行排序，支持按照关键字检索查询课程； 4、课程详情：支持查看指定课程的详细情况，支持查看课程名称、授课教师、课程基本信息、课程简介、课时数，支持查看课程参与人数，对于已加入的课程，可直接进入课程学习，对于未加入的课程，支持通过密码、报名方式进入课程； 5、教学查看：可查看加入的课程，支持按照课程名称、老师名称快速筛选课程； 6、课程情况：学生可在首页查看课程简介、课程详情、课程章节、课程类型； 7、教学回看：对于完成的直播课程，可直接进行直播回看； 8、支持直播及直播回放：支持直播视频画面根据客户端网速自动调整，支持超清、高清、流畅三种分辨率；支持直播状态包含但不限于未开始、直播中、暂停、结束，支持延长直播时间；支持直播过程中文字互动；支持显示直播过程中的实时在线人数；支持直播课时结束后立即回放； 9、支持点播：支持点播视频画面根据客户端网速自动调整，支持超清、高清、流畅三种分辨率；支持记录学习进度，支持记忆学员最后一次的视频位置；支持在APP端进行缓存后观看，但不支持非联网条件下观看； |
| 三、实训室场地改造 |  |  |  |
| 桌椅、窗帘、墙面装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 阶梯教室排椅连桌（软包） | 570*540*980 | 64 | 套 | 1、椅座、背保护壳材料为： 旋切多层木皮经高温压制、成型、喷漆而成的实木多层板。座设置吸音气孔，整体吸音率0.5，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。（背板厚度1.8CM 、座板厚度1.5CM）； 2、座、背泡绵采用聚胺脂泡绵，；座发泡绵密度不小于55kg/m3，背发泡绵密度不小于53kg/m3。 3、背部内衬板采用硬木夹板，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形； 4、布料：采用高级专用面料.抗污、防褪色，可以根据客户需要进行3M(防潮、防尘、防污）处理。还可以进行各个标准的阻燃处理； 5、站脚：整体型材位冷轧钢板制作，表面光滑无毛刺 连接件采用宝钢优质冷轧钢板厚度2.0MM冲压、焊接、整形。全部成型后再经过除锈、喷塑、高温炉焗； 6、扶手采用进口橡木制造,写字板为高压密度板； |
| 2 | 阶梯教室窗帘 | 5800*3000 | 1 | 套 | 1.材质：涤纶(聚酯纤维)，遮光度70%-90%； 2.面料成分：双面麻。 |
| 3 | 墙面免打孔装饰画 |  | 1 | 项 | 1.有框，装裱，喷绘工艺，32㎡。 |
| 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶及灯具拆除 |  | 110 | ㎡ |  |
| 2 | 浴室及隔断拆除 |  | 1 | 项 | 实墙及铝合金隔断共42㎡ |
| 3 | 砖砌水池拆除 | 3500*600*800 | 1 | 项 |  |
| 4 | 中央空调拆除 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 其它拆除 |  | 1 | 项 | 1.阶梯教室门拆除、窗帘、矮墙拆除 |
| 6 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |
| 中央空调 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调一拖四 |  | 1 | 套 | 1.制冷量（W）14000； 2.制冷功率（W）3850； 3.制热量（W）16000； 4.制热功率 (w)3550； 5.外机尺寸(mm)：940x460x820 |
| 2 | 安装辅材 |  | 1 | 项 | 1.吊杆，26副，300*300铝合金百叶风口10个，镀锌管道24㎡ |
| 土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 厨房不锈钢乙级防火门连门套 | 1200*2200 | 1 | 套 | 1.外表为1.2mm不锈钢雪花板，观察窗为5mm钢化玻璃，内衬实木门芯，防水胶与不锈钢高温高压粘合 |
| 2 | 阶梯教室双开钢制复合门 | 1400*2200 | 1 | 套 |  |
| 3 | 地面开挖 |  | 110 | ㎡ | 1.破除原水磨石地面开挖，包括垫层，厚度200mm。 |
| 4 | 地面垫层 |  | 110 | ㎡ | 1.炉渣混凝土100mm。 |
| 5 | 地面防水 |  | 45 | ㎡ | 1.聚氨酯防水三遍，聚乙烯丙纶防水卷材一遍（厚度1.2mm）。 |
| 6 | 厨房地面 300*300防滑地砖 |  | 45 | ㎡ | 1.60mm水泥砂浆找平层，20mm水泥砂浆粘结层，300*300防滑地砖。 |
| 7 | 阶梯教室塑胶地板 |  | 72 | ㎡ | 1.塑胶地板厚度3.0mm。 |
| 8 | 过门石 |  | 0.6 | ㎡ | 60mm水泥砂浆找平层，20mm水泥砂浆粘结层，深褐色大理石，石材厚度15mm。 |
| 9 | 300mm宽 排水沟及盖板 |  | 18 | 米 | 1.5mm厚304不锈钢成品加工 |
| 10 | 墙面防水 |  | 32 | ㎡ | 1.聚氨酯防水三遍，聚乙烯丙纶防水卷材一遍（厚度1.2mm）。 |
| 11 | 墙面300*600砖 |  | 152 | ㎡ | 20mm水泥砂浆粘结300*450墙砖 |
| 12 | 铝扣板吊顶 |  | 110 | ㎡ | 轻钢龙骨600*600铝扣板 |
| 13 | 操作间砖砌矮墙 |  | 8 | ㎡ | 加砌块砌筑,厚度150mm |
| 14 | 矮墙不锈钢包面 |  | 4.5 | ㎡ | 304不锈钢板，厚度1.2mm |
| 15 | 门开洞 |  | 1 | 项 | 洞口尺寸：1300*2200 |
| 16 | 门开洞 |  | 1 | 项 | 洞口尺寸：1500*2200 |
| 17 | 阶梯教室台阶 |  | 1 | 项 | 混凝土52.6m³ |
| 18 | 阶梯教室墙面粉刷 |  | 110 | ㎡ | 找平厚度5mm,粉刷厚度15mm |
| 19 | 排油烟出墙开洞及修复（2个） |  | 1 | 项 |  |
| 20 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |
| 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管DN15 |  | 62 | 米 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质不锈钢管（含管材及管件） 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:卡接连接 6.管道支架制作安装（包括除锈刷油） 7.冲洗、消毒、试压（满足规范及要求） |
| 2 | 不锈钢管DN20 |  | 28 | 米 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质不锈钢管（含管材及管件） 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:卡接连接 6.管道支架制作安装（包括除锈刷油） 7.冲洗、消毒、试压（满足规范及要求） |
| 3 | 不锈钢管DN25 |  | 52 | 米 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质不锈钢管（含管材及管件） 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:卡接连接 6.管道支架制作安装（包括除锈刷油） 7.冲洗、消毒、试压（满足规范及要求） |
| 4 | 不锈钢闸阀DN15 |  | 13 | 个 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格: DN15 4.连接方式:卡接连接 5.安装、试压、调试 |
| 5 | 不锈钢闸阀DN20 |  | 2 | 个 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.连接方式:卡接连接 5.安装、试压、调试 |
| 6 | 不锈钢闸阀DN25 |  | 1 | 个 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.连接方式:卡接连接 5.安装、试压、调试 |
| 7 | 铸铁排水管DN50 |  | 22 | 米 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁排水管（含管材、管件及存水弯、套管） 4.型号、规格:DN50 5.连接方式: A型接口法兰压盖承插连接 6.通水、灌水、通球试验 7.支架制作安装并防腐 |
| 8 | 铸铁排水管DN100 |  | 28 | 米 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:铸铁排水管（含管材、管件及存水弯、套管） 4.型号、规格:DN100 5.连接方式: A型接口法兰压盖承插连接 6.通水、灌水、通球试验 7.支架制作安装并防腐 |
| 9 | U-PVC排水管DN50 |  | 12 | 米 | 1.安装部位:雨水管 2.输送介质:雨水 3.材质:承压型UPVC雨水排水塑料管 （含管材、管件、阻火圈、止水环、套管） 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:承插粘接 6.通水、灌水、通球试验 7.支架制作安装并防腐 |
| 10 | 下水口不锈钢隔渣网 |  | 1 | 个 |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 SC15明配 |  | 105 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC15 4.明配、接地 |
| 2 | 配管 SC15暗配 |  | 86 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC15 4.暗配、接地 |
| 3 | 配管 SC20 明配 |  | 72 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.明配、接地 |
| 4 | 配管 SC20 暗配 |  | 64 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.暗配、接地 |
| 5 | 配管 SC25 明配 |  | 30 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.明配、接地 |
| 6 | 配管 SC25 暗配 |  | 18 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.暗配、接地 |
| 7 | 配管 SC32 明配 |  | 52 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC32 4.明配、接地 |
| 8 | 配管 SC32 暗配 |  | 16 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC32 4.暗配、接地 |
| 9 | 配管 SC40 明配 |  | 22 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC40 4.明配、接地 |
| 10 | 配管 SC40 暗配 |  | 8 | 米 | 1.名称:钢管（含接线盒） 2.材质:金属 3.规格:SC40 4.暗配、接地 |
| 11 | 墙体开槽 |  | 176 | 米 | 剔槽70*70mm |
| 12 | 管内穿线ZR-BV-2.5 |  | 160 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 |
| 13 | 管内穿线 WDZ-YJY-3x2.5 |  | 148 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-3x2.5 （含电缆头） |
| 14 | 管内穿线 WDZ-YJY-5x2.5 |  | 75 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x2.5 （含电缆头） |
| 15 | 管内穿线 WDZ-YJY-5x4 |  | 52 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x4 （含电缆头） |
| 16 | 管内穿线 WDZ-YJY-5x10 |  | 40 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x10 （含电缆头） |
| 17 | 管内穿线 WDZ-YJY-3x4 |  | 33 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-3x4 （含电缆头） |
| 18 | 管内穿线 WDZ-YJY-3x6 |  | 46 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-3x6 （含电缆头） |
| 19 | 管内穿线 WDZ-YJY-5x6 |  | 16 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5x6 （含电缆头） |
| 20 | 厨房供电专线 WDZ-YJY-4x50+1x16 |  | 150 | 米 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-4x50+1x16 （含电缆头） |
|  | —室外沿墙固定支架 |  | 1 | 项 | 不锈钢三角固定支架，18套 |
| 21 | 厨房配电箱 4-AP（CF） | PE=82KW | 1 | 台 | 600x1600x400（宽X高X深） 外形参考尺寸， 抬高200mm落地安装 |
| 22 | 600*600 平板LED灯 |  | 20 | 个 | 1.名称:600*600平板LED灯 2. 型号、规格:600*600 3.安装形式:嵌入式 4.安装、接地 |
| 23 | 双联开关 |  | 6 | 个 | 1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 16A 3.安装形式:暗装 4.安装、压接线端子 |
| 24 | 单联开关 |  | 4 | 个 | 1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 16A 3.安装形式:暗装 4.安装、压接线端子 |
| 25 | 10A五眼单项插座 |  | 24 | 个 | 单相带保护接地插座 |
| 26 | 控制开关 |  | 5 | 个 | 带防水护盖单独控制开关 |
| 27 | 接线盒 |  | 9 | 个 | 三相电源接线盒 |
| 28 | 接线盒 |  | 6 | 个 | 单相电源接线盒 |
| 四、天然气改造 |  |  |  |
| 1 | 室外管道工程 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 室内管道工程 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 管材运输 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 焊口PE三层防腐 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 焊口普通防腐 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 管材质检费 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 管材防腐质检费 |  | 1 | 项 |  |
| 8 | 电火花，密实度 |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备、主材采保费 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 监理费 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 工程建设管理费 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 不可预见费 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 天然气电磁阀 |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 天然气探测器 |  | 1 | 项 |  |

备注：1.本项目采用线上评标，线下演示方式，开标当天，各供应商须指派一名技术人员到评标现场进行演示；2.演示时间：不得超过15分钟。3.演示设备：电脑、转接口等设备供应商自带。投影仪投标现场已具备，供应商不需另行准备。4.本项目天然气改造部分整体由天然气公司完成，该部分预留金额为：151117元，供应商在投标报价时，须包含该金额。