1、该项目最高限价为人民币（87.00）万元。

2、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

2.1采购标的的数量：2间双师教室建设采购

2.2交付地点：西安工业大学附属中学校内指定地点；

2.3质保期：质保期：货物质保五年，工程质保二年；

2.4产品清单及指标要求（本次项目核心产品为：交互智能平板）：

| 序号 | 物品名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学互动终端 | 采用嵌入式操作系统，非 PC 架构，产品稳定可靠，支持 7*24 小时不 停机稳定运行； ▲具备≥2 个 HDMI 高清视频输入和≥2 个 HDMI 高清视频输出，具备 2 个 XLR\TRS 复用接口，支持≥1 组 RCA 输入输出，支持≥2 路 USB2.0 接 口，支持≥5 路 RJ45 网络接口，支持≥1 路 RS232 控制接口；(提供产品正面、背面接口截图加盖生产厂商公章) 视频编码协议支持 H.264 SVC/H.265 SVC,SVC 分层编码技术；支持互 联 网 4K 超 高清 图像 处理 能 力 ， 兼容 1080P@60fps 、 1080P@30fps 、 1080P@25fps、720P@60fps、720P@30fps、720P@25fps (提供产品彩页并加盖生产厂商公章) 音频编码协议支持 G.711、G.722/AAC/Opus 编码，支持回声消除、 自动降噪、 自动增益控制、 自动增强，保证声画同步； 支持标准 H.323、SIP 互动协议，支持与标准 H.323、SIP 终端实现音视频互动； 支持主讲端与听讲端结对，开展互动课堂教学活动，支持与手机/平板安装的 APP 客户端互动；支持 30 方以上实时互动； (需现场演示) 支持通过有线网络、WiFi 无线网络多种方式接入到互联网中，支持在有线连接和 WiFi 无线网络间进行切换，满足多种场景下互动教学活动的需要； (需现场演示) 支持设置双流输出，可将授课画面、课件画面同时独立的在两各显示设备中输出显示； 支持无线传屏，无需在终端和电脑间连线， 电脑课件画面可以通过无线方式传输给终端，并经终端发送给远端听课教室； (需现场演示) ★具备较强的网络适应能力，支持 128Kbps 至 8Mbps 范围内动态自适 应；支持极端网络环境下转换为语音连接，断话不断音；支持丢包重传、带宽调整、音频纠错；在≥30%、网络延时在不同的时间段内，视频发送端和视频接收端帧率平均值可保证达到 28 帧率以上；在网络丢包率≥ 50%、视频无花屏卡顿，视频发送接收为 1080P，发送接收帧率平均不低 于 25 帧。(提供测试报告复印件并加盖生产厂商公章) ★支持同声传译，支持将会议发言人普通话或英语讲话内容实时转换 为英语或普通话，并在视频通话中同步显示中英文双语字幕；支持 10 种以上语言同声传译功能，可为硬件终端、 电脑客户端定义翻译角色， 可在终端选择收听原音音轨、译音音轨或混音音轨。(提供测试报告复印件并加盖生产厂商公章) 提供配套课堂系统软件计算机软件检测报告复印件及著作权证书复印件 | 2 | 台 |
| 2 | 互动课堂控制系统软件 | ▲支持安装于教室内触控一体机或教学电脑中，与互动教学终端无缝 匹配，实现控制终端加入课堂、切换视频源、发送课件或展台画面到远 端等操作；支持主讲、听讲任意切换；(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 支持从平台获取其他互动课堂终端通讯信息，实现快速呼叫； 支持设置课堂权限，具备权限的老师在软件端输入账号密码后才可进入课堂授课； 支持软件端同步显示平台的排课信息，老师按时选择相应的课堂进入即可展开授课，主讲老师通过锁定当前课堂拒绝他人的临时加入； ▲支持在软件端“一键”操作邀请互动听课教室、解除匹配的互动课 堂、关闭互动课堂终端，支持输入数字课堂号连接听课教室，支持发言 权限控制功能，主讲老师可通过客户端对听课教室进行静音、解除静音 操作；(提供功能界面截图或检测报告复印件并加盖生产厂商公章) 画质支持 1080P； 支持视频录制，将直播教学或互动教学过程进行录制，录制视频可存 于云平台。 | 2 | 套 |
| 3 | 高清摄像机 | 图像传感器： ≥1/2.7 寸 CMOS；有效像素： ≥200 万像素；光学变焦： ≥12 倍，数字变焦： ≥16 倍；焦距：f3.5mm ~ 42.3mm；视场角：72.5°-6.9° 水平转动范围： ±170° ，垂直转动范围：-30°~+90° 视频输出： ≥1 路 HDMI， ≥1 路 SDI， ≥1 路 CVBS； 网络接口： ≥1 路 RJ45 网口，10/100M 自适应以太网口； 通讯接口： ≥1 路 RS232IN， ≥1 路 RS232OUT， ≥1 路 RS485； 电源接口：支持 DC IN 12V ； 高清视频输出帧率： 080p/60.1080i/60.1080p/30.720p/60.1080p/50.1080i/50.1080p/25. 720p/50 红外信号透传输出：1 路红外信号透传输出接口 支持网络输出，网络视频压缩：H.265.H.264，音频压缩：AAC 支持的协议类型：VISCA 并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D 为满足跟拍策略要求.保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求教室内所有摄像机必须为同型号专业高清云台跟踪摄像机，不接受任何形式的网络枪机和固定镜头全景摄像机。 为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端相互兼容； | 10 | 台 |
| 4 | 智能AI摄像机 | ≥800 万像素 2 路 4K CMOS 传感器，采用视频采集.智能考勤分析.行 为分析于一体设计，支持双镜头同时推流。 HDMI 视频输出接口*2,输出画质≥1080P/30fps； 3.5mm 音频输入*1 3.5mm 音频输出*1 RJ45 网络接口*1 (支持 POE,10M/100M/1000M 自适应) DC12V 电源接口*1 摄像头参数 焦距：3.4mm 视场角：82° 自动对焦和自动白平衡、 自动曝光。 其他参数 网络编码：H.265、H.264 网络协议：HTTP，RTSP，RTMP，RTP，TCP，UDP，ONVIF 浏览器访问：支持. 实现本地教学场景与远端教室教学场景互联互通，实现互动教学动态 全过程分析与评价； 教学过程分析系统基于人工智能及大数据分析技术，通过与全区教务 系统对接，精准实现学生人脸识别与分析； ★支持实现课前课中课后智能考勤分析，为保证考勤时效性，需支持 秒级考勤，拒绝使用轮巡考勤方式，考勤数据统计，通过平台生成曲线 数据分析，以图表形式进行展现；(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 任课老师可在上课前通过教学过程分析系统查看本班学生出勤情况， 班主任也可按日期查阅指定学生的考勤记录； 支持学生原始信息批量录入； ★为便于主讲教师认识远端教室听讲学生从而进行有效互动教学，须 支持主讲教师对远端教室听讲学生进行点名功能，通过人工智能技术在 互动教学屏上实时显示远端教室听讲学生的姓名；(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 支持对课堂场景进行自动捕捉,对教室内全部学生进行全过程行为状 态的采集与分析，识别包括学生举手、趴桌子、站立、回头看等行为， 并通过平台查看教学行为分析历史数据； 支持学情分析结果以曲线图形方式显示，曲线高低节点实时呈现抬头 率低头率数据对比，从而便于教学管理者或老师更好的掌握学生课堂学习状态； 支持课堂教学按时间段进行教学场景查看，实现教学场景图片抓拍显 示，通过平台实时查看教学全过程教学情况，实现督导教研。 提供与学情分析一致的软件检测报告复印件及著作权证书复印件。 22.需提供（AI摄像机）第三方检测机构检测报告复印件并加盖生产厂商公章； | 2 | 台 |
| 5 | 多功能教学终端 | 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播.录制.视频矩阵.音频矩阵.数字音频处理.集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂； 为保证教学设备多信号输入需支持6路本地高清信号采集接口，接口类型分别为4路SDI，2路DVI（原生态物理接口，禁止使用转接等设备），分辨率支持1080P等； 为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，2路输出视频各不相同，分别配合基本模式.录播模式.互动模式下使用，最高分辨率为1080P60； ★为保证教室内音频采集需支持10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为8路吊麦（接口标识MIC）,2路立体声音频输入Line in，3.5mm耳机接口，用于接入无线麦克.PC音频信号；其中8路吊麦支持48V供电.(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 支持2路立体声音频输出Line out，3.5mm耳机接口，可自由混音输出； 支持6路本地RS232串口，接口类型为3pin端子； 支持1路本地调式串口，接口类型为3pin端子；可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态； 支持1路RJ45网口1路USB接口； 支持3个信号指示灯；信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态； 电源采用DC12V-2.5A直流供电； 支持1个SATA接口，单个SATA接口支持1TB硬盘； 为保证布线整洁，方便调试，支持2路Power Over Coaxia供电； 提供设备背板接口高清图片，用以验证以上参数； 提供噪音检测报告复印件，提供节能产品认证证书复印件. | 2 | 台 |
| 6 | 多功能教学系统V1.0 | 系统包括导播功能.录制功能.直播功能.VGA 处理功能.控制管理功能. 音视频处理功能等； 支持模式管理配置.系统管理配置.文件管理功能； 支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行 批量上传.删除等功能； 为满足教学应用需支持备播通道≥11路，需具备加载本地视频、网络视频、远程互动视频以及片头片尾图片等。 (需现场演示) 支持视频编码.音频编码.电影模式编码质量调节.资源模式≥5 路通 道师生全景特写调节.VGA 通道选择应用； 5.支持视频分段录制管理功能；FTP 上传.片头片尾功能.录制模式功能； 支持 GPS 跟踪定位推送功能，支持师生场景调节功能，视频编码质量 调节功能； ▲智能互动系统：支持互动平台管理功能，支持互动云平台地址设置. 设备名称管理设置.学校名称.注册码设置.视频主辅流通道管理.支持自 动挂断.手动接听. 自动接听功能； (提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 具备灵活的与第三方设备进行对接功能，对接的协议需支持 UDP 命令 码、TCP 命令码以及串口命令码； ▲智能音频处理系统：支持语音降噪力度门限调节.支持自动增益噪声 底线信噪比增益值调节.支持回声抑制噪声调节.支持滤波频率调节；(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 支持在线巡课直播.可实现不同通道画面巡视观看，主讲模式.听课模 式功能； 具备台标或 LOGO 的实时添加编辑功能。 具有≥5 种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频 窗体中，提供对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。 作为小组教学，及远程教学督导教学会议召开，需支持语音激励功能， 可自由配置对应的串口数据，当开启语音时，摄像机跟拍摄发言人； 支持定时执行.开始停止主播窗口录制时间.支持插件读字功能.支持 结束读字功能； 支持录制中加入片头片尾功能，支持多视频叠加功能； 支持导播切换功能，能根据课堂教学进程，对教师画面、学生画面等 多路视频信号进行实时切换，最终形成完整的实况录像。 需支持师生同屏对话模式 (非画中画) ，当一个学生起立与教师进行 连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式 (而非单一 的学生全景或特写) ，生动展现师生面对面教学情境； 支持多种模式采集方式，支持硬件系统传输采集模式，支持软采集式。(需现场演示) 支持教学视频画面采集、教学内容 PPT 等文档采集。支持远程 VGA，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选 择； 支持视频会议功能； 视频会议的协议为国际电信联盟的标准协议 H323，且可支持主动呼叫和被动接听功能，可实现音频.视频和数据的点 到点或点到多点的通信. 提供多功能教学系统类相关系统软件检测报告复印件及著作权证书复印件； | 1 | 套 |
| 7 | 图像定位主机 | 高度集成一体化设计，跟踪定位管理； 接口：≥4个USB接口.≥1个HDMI接口.≥1个千兆RJ45网口（提供设备背板接口图片，用以验证以上参数）； 定位精准识别率高.跟踪柔和稳定，无需安装任何元器件及其他任何感应设备，安装配置便捷； 系统抗干扰能力强，能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰；可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对学生定位的影响等，保证图像跟踪定位的安全性.稳定性； 教师定位：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和；支持双模式跟踪策略：第一种模式，对老师采用特写优先模式拍摄，当老师缓慢行走时，特写摄像机跟踪拍摄；当老师移动速度过快时，自动切换到全景摄像机，特写摄像机持续跟踪，推焦到位后切换老师特写摄像机；；第二种模式：对老师采用全景切换模式拍摄，当老师移动一定身位时，自动切换到全景摄像机，当老师停下时，推焦到位后切换老师特写摄像机；根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度，使教师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例；提供与此软件功能一致的计算机软件检测报告复印件及著作权证书复印件； 学生定位：采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，无需定位辅助摄像机，即可实现学生多人识别（提供多人面部识别跟踪界面截图进一步验证技术参数）；可快速设定教学有效区域的，光线.场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果；采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能；为保证因学生身高比例不同而影响跟踪效果有效性，需具备身高自适应功能； 板书拍摄：采用伴随式跟踪拍摄，可根据教师书写板书位置进行伴随式跟踪，突出教师书写重点，并且自动适应长黑板及推拉式黑板； 提供与跟踪定位系统一致的计算机软件检测报告复印件及著作权证书复印件； 为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端相互兼容 | 2 | 台 |
| 8 | 时序电源控制器 | 8路电源输出； RS232串口控制； 启动时间和启动顺序可以通过软件设置控； ★为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端相互兼容 | 2 | 台 |
| 9 | 交互智能平板 | 一、整体设计 屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 二、电视系统 支持Windows 系统下进行20点或以上触控。 整机内置2.2声道音响，前朝向2个不低于10W中高音扬声器，上朝向2个不低于20W中低音扬声器，总功率不低于60W。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 整机具备不少于1路前置Typec接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 三、整机功能 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用、二维码扫码功能，摄像头像素数≥1500万，对角角度≥135°。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 电子产品三键合一：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 不用借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 四、安卓系统 系统版本不低于Android 11.0。 在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 安卓系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、白板软件系统 （一）主要功能 采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于10TB的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系。 根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。 音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，研讨内容自动形成视频记录。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素。 支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 内置微课工具，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） （二）学科工具 AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。配置英语学科听写工具，覆盖不少于5000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找，提供原文朗读功能，备课时可对朗读音频打点定位，授课播放时可直接播放选择好的片段。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 内置元素周期表，并且提供多种展示样式，至少包括常规样式、原子序数、相对原子质量等。 支持创建数学画板，具有点、线、面基础元素和数学常用工具。创建完成后，可一键将画板插入白板。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） 多学科课件库：提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的不少于10000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等） | 4 | 台 |
| 10 | 搪瓷黑板 | 单块板独立升降，尺寸950mm*2000mm*2（黑板具体尺寸可根据教室大小调整），可将液晶一体机或者电子白板隐形安装于黑板内使用。板面采用优质搪瓷板面，颜色：黑色，厚度为≥0.3mm，表面漆膜硬度：≥6H，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。 夹层采用高密度吸音、阻燃聚乙烯材料板。由全自动生产线高压一次性定型，胶合牢固。 立柱采用亚光银白色电泳铝材。外框与轨道一体化流线型设计，滑动组件不可视，截面长宽115*145mm，型材壁厚局部2mm，其它≥1.2mm，符合GBT5237—1998要求。 升降联动系统：采用独立式配重结构升降方式，单块书写板可在滑道中独立运行，不会影响另一块书写板的位置,每组两端各有一组吊轮承重，黑板沿轨道上下滑动，转动部分为专用钢质滑轮，每块黑板两侧装有四组三向定位滑轮，滑轮每组由三个滑轮和专用铝合金支架组成。联动装置采用不锈钢油绳与导绳轮装配在上吊滑轮内，完全隐蔽无外露件。 包角材料采用ABS工程塑料，模具成型，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件；全方位拉手：在书写板上、下两方设置有与书写板同长度铝合金拉手，方便适用。缓冲垫隐形安装于黑板滑道内侧，在使用时降低噪音。 符合国家环保标准的检测报告复印件并加盖生产厂商公章。 | 4 | 套 |
| 11 | 多媒体一体机 | 整体要求 ★智能多媒体教学终端采用模块一体化设计，包含中央控制模块、音 频处理模块、视频矩阵模块和电源模块；不接受多品牌多主机连线拼凑 方式。所有功能通过一块操作界面简明的液晶触摸屏实现对整个系统的 可视化操作； (提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 要求各模块发生故障时仅需从前面板更换相应故障模块即可，支持 热插拔 (提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) (需现场演示) ； 系统具备良好的扩展性，可根据实际建设需求延展分组研讨模块、物 联环控模块、教学互动模块等； 为避免版权纠纷，投标人需提供中控管理软件检测报告复印件及著作权证书复印件； 智能控制模块 集成≥3 路强电开关控制模块，提供≥2 路共为 30A/250VAC 交流供电 输出，用于对教室电器设备进行供电以及控制。支持有序上下电，防止 电涌的发生； 集成≥5 路的弱电 IO 扩展接口，需要提供负载检测功能； 支持≥1 路 RS485 总线， ≥5 路 RS232 串口， ≥1 路 TTL 串口； 支持通过网络在线编程对投影机、大屏等设备进行控制； 集成红外学习和发送接口，支持现场配置学习红外发送指令，支持各 种通用协议，支持学习常用命令； 支持千兆网络路由以及交换功能；集成≥1 路 WAN 口， ≥4 路 LAN 口； 支持全双工 IP 语音对讲；可以通过点击触摸控制屏上的相关控制键与 控制室通话； 支持可扩展环境感知信号接收，如照度、温度、湿度、空气质量等。 高清矩阵模块 ▲支持≥3 路 HDMI 外接输出接口， ≥4 路 HDMI 外接输入接口， ≥1 路 VGA 外接输入接口，≥4 路外接 USB 接口；为了保证系统的兼容性和满足 后期对功能延展的规划，要求教室各个终端硬件接口必须设计齐全；(提供佐证材料包括但不限于测试报告复印件、官网和功能截图等) 每路输出接口既可以输出不同画面，也可以输出相同画面，用户可以 通过触控液晶面板进行自由选择。切换视频源的同时， 自动切换到对应 的音频源进行输出； 嵌入式管理软件部分 支持网络在线升级，要求升级的过程中，不影响设备的正常使用，从 而实现任意时刻进行升级，不影响教学，升级成功后自动切换到新程序； 支持 C/S 和 B/S 架构，可以通过后台程序集中管理，也可以通过客户 端应用程序进行点对点的操作。中央控制模块可以自动登录云管理平台， 并实时同步教室状态到云管理平台，方便管理人员进行统一集中管理； 支持根据课表自动定时开关系统； 用户可以选择以下几种方式登录并进行操作控制：支持 RFID 卡登录、 触控液晶面板通过密码或免密登录、远程登录和扫描微信二维码登录。 登录后，本地用户即可通过液晶触控面板对教室设备进行操作控制； 音频处理模块 该智能多媒体教学终端含有 DSP 嵌入式音频算法 (需提供 DSP 嵌入式 音频算法软件复印件) ； 具有反馈抑制 (AFC) 功能：传声增益提升幅度： ≥15dB；信噪比： ≥ 95dB；信号处理延时≤8ms； 回声消除 (AEC) ：回音消除尾音长度： ≥512ms，回声消除幅度： ≥ 60dB，收敛速度： ≥60dB/S 回声消除功能主要是去除音箱回授到麦克风的声音，避免回授声再从本地音箱放出来而引起回声、尾音、多重声音、混响和啸叫等现象。 自适应背景降噪 (ANS) ：信噪比提升≥18dB 。自动增益控制 (AGC) ： 增益控制幅度：-12dB - +12dB； 功率放大器的最大输出功率：≥120W；输入灵敏度：≥250mV；所有音 频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz (±3dB) ；麦克风 (MIC) 输入： 至少能提供 4 路有线麦克输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，能提供 48V 幻象电源。支持至少 2 路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可 自由切换； 调试控制接口：支持串口或网口调试 (提供音频矩阵调试软件的计算 机软件检测报告复印件及著作权证书复印件) 。 音频处理系统要求通过吊装麦克风进行本地扩声和远程互动，要求本 地扩音和远程互动必须能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要 求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于 1 秒；远程互动要求 声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 | 2 | 台 |
| 12 | 吊麦 | 率范围优于70-18000Hz； 灵敏度-35dB（18mV/Pa）； 指向性：全向拾音； 最大声压级132dB； 信噪比：68dB； 供电电压：48V幻象电源供电； 抗手机、电磁、高频干扰； 有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）； | 8 | 支 |
| 13 | 音箱 | 频率响应：120Hz—20kHz； 额定阻抗：6 Ω； 灵敏度： ≥85dB； 额定功率： ≥80W； 接线端子： 单线分音； | 2 | 对 |
| 14 | 一体化液晶控制面板 | ▲要求液晶控制面板一体化设计，≥7寸座式工业电容式触摸屏，且集成刷卡模块，对讲模块，支持集成红外收发模块以及麦克风输入模块，提供一体化设计面板图片； 对讲模块具有呼叫提示音，支持呼叫，应答，拒绝等操作，配套中心端对讲设备可实现远程语音通话； 刷卡器要求工作频率不低于13.56MHz，卡片类型支持：Mifarel S50、Mifare Light、Mifare UltraLight； 开启方式需支持刷卡/插卡开机、微信扫二维码开机、密码输入开机、免密开机、远程开机等，面板须提供刷卡标志和二维码标志图片，并做标记； 液晶面板提供扁平式图形界面，界面支持功能分组显示，支持中英文UI，无需重新启动设备或者长时间等待，即可实现一键瞬时切换； 液晶面板支持自动息屏功能，长时间无操作，即关闭屏幕显示，点击屏幕，则重新唤醒屏幕显示； ▲内置控制软件，具有可编程功能，实现用户定制化需求（需提供液晶控制面板控制软件计算机检测报告复印件及著作权证书复印件）； 提高设备兼容性，要求与多媒体教学终端为相互兼容。 | 2 | 台 |
| 15 | 计算机 | CPU：Intel第十代 Core i5-10500处理器（6核,3.1GHz主频） 主板：Intel 400系列及以上芯片组 内存：8G DDR4 硬盘：1TB SATA3 硬盘+256G SSD M.2硬盘 显卡：2G独立显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），支持双屏显示, USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏） 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇， 机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； | 2 | 台 |
| 16 | 无线话筒 | 全指向型话筒，金属材质，体积更小 更加平稳的频率响应，自然还原声音 腰包发射器： 发射功率可在30mW和5mW之间选择 工作频率范围710MHz~782MHz （72MHz带宽） 内部数字处理 重量149克（含电池）2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW） 便携式接收器 使用2节5号电池，可连续工作6个小时 工作频率范围710MHz~782MHz（72MHz带宽） 采用分集接收 具有频道搜索、USB充电功能 | 2 | 台 |
| 17 | 移动讲桌 | 讲桌规格：长宽高（mm）整体闭合尺寸：665*770*1150mm，整体展开尺寸：1745*1160*1150mm。上层闭合尺寸：665*770*370mm，下层闭合尺寸：600*520*780mm；（允许正负5mm偏离）； 材料要求：上层左推拉盖板表面采用枫木色耐划木质材料，，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米,采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 讲桌主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈。讲桌喷涂细致，颗粒均匀，产品喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 讲桌上层前壳部分采用ABS 工程塑料注塑成型，尺寸：665*320*150mm；防潮防锈防静电，塑料前壳采用矩形设计，边角做弧形设计，无直角边，凸显学校LOGO位置，塑料前脸和主体钣金通过卡扣相互配合，并通过螺丝固定，钣金和塑料结合处缝隙均匀美观； 讲桌钣金主体四棱边采用弧形设计，折弯弧度≧16°，无菱角，保护师生安全。 | 2 | 张 |
| 18 | 机柜 | 1.白色，可自由调节方孔条2.内置四风扇 | 2 | 套 |
| 19 | 学生桌椅 | 双人钢木结构学生桌：600*400mm*750mm； 台面、背板以及桌斗钧为25mm厚实木颗粒压缩板，表面三胺双贴面，颜色可选。四边2.0mmPVC封边，进口热熔胶粘接，边角圆滑无毛刺； 桌体钢架结构：25mm*50mm*1.5mm矩形钢管焊接而成，表面磷化喷塑处理，桌脚耐磨，高低可调； 学生凳：340mm*240mm*450mm，材质颜色同学生桌，一桌两椅。 | 180 | 套 |
| 20 | 交换机 | 16GE+4 SFP。交换:192Gbps，包转:30Mpps. | 2 | 台 |
| 21 | 视频展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果； 为保证视频展台稳定性，需与一体机互相兼容。 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 8. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 2 | 台 |
| 22 | 系统集成 | HDMI分屏器、千兆路由器等设备。 | 2 | 间 |
| 注：本表中的技术指标不为不可偏离项，结合评分办法，做为评分指标，不做他用。 |

3.其他要求：

服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

4.采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下：

| 现场的检验指标及方法 |
| --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 1 | 实现与西安铁一中分校的视音频互动、听课端能拍摄学生全景画面、学生特写画面、板书画面。学生全景与学生特写画面、板书画面能进行自动切换。听课端需要同时看到授课老师画面，和多媒体课件分享内容。 | 供货方对提供的产品进行安装调试、并与已有的设备系统进行无缝接入、现场联动测试音视频互动。 |
| 2 | 建设五机位精品录播教室，支持手动、自动导播、教室端能拍摄教师全景、教师特写、板书特写、学生全景、学生全景等多种不同画面。拍摄授课老师特写画面时，可以自动跟踪老师走位，当老师在讲台区域来回走动时，镜头能始终跟随老师走动而移动。 |  |
| 3 | 中控管理平台，实现一期二期以至后期建设教室设备集中管控。 |  |

装修部分（单间教室清单，共计 2 间，以供参考，具体以附件广联达版本为准）：

| 分部分项工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：一般土建工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 【拆除保洁部分】 |  |  |
| 1 | AB001 | 拆除 [项目特征] 1.讲台拆除，原塑胶地板，设备拆除，桌椅挪出 | 项 | 2 |
| 2 | AB002 | 保洁 [项目特征] 1.保洁 | 项 | 2 |
| 3 | AB003 | 垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾与装修垃圾装车外运 | 项 | 2 |
|  |  | 【顶面部分】 |  |  |
| 4 | 020408002001 | 暗藏窗帘盒 [项目特征] 1.木工板基层、双面板饰面 | m | 24 |
| 5 | 020302001001 | 造型顶 [项目特征] 1.石膏板，乳胶漆 2.铝方通造型顶，铝方通规格100*65 | m2 | 148 |
|  |  | 【墙面部分】 |  |  |
| 6 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.国标轻钢龙骨或木工板打底找平，内部填充岩棉 2.腰线以下采用木制穿孔吸音板饰面，腰线以上采用聚酯纤维饰面 | m2 | 218 |
| 7 | AB004 | 包立柱 [项目特征] 1.木工板基层 | m | 18 |
| 8 | AB005 | 窗帘 [项目特征] 1.定制布艺遮光窗帘 | 套 | 8 |
| 9 | AB006 | 包暖气 [项目特征] 1.木龙骨木工板基础 | m | 24 |
| 10 | 020409003001 | 大理石窗台 [项目特征] 1.木工板基层大理石饰面 | m | 24 |
| 11 | 020604001002 | 腰线 [项目特征] 1.定制不锈钢腰线 | m | 72 |
| 12 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.定制不锈钢踢脚线 | m | 72 |
|  |  | 【地面部分】 |  |  |
| 13 | 020101001001 | 水泥自流平地面 [项目特征] 1.清扫地面，涂刷界面剂，水泥自流找平 | m2 | 148 |
| 14 | 020103001001 | 塑胶地板地面 [项目特征] 1.20000*1830*2.0mm; 耐磨层，0.30mm；密度：1380 Kg/m³ | m2 | 148 |

| 工程名称：电路和照明改造 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | CB001 | 室内强电改造 | 项 | 2 |
| 2 | CB003 | 弱电改造 | 项 | 2 |
| 3 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:补光灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 4 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:马克龙几何创意灯具600*600 [工作内容] 1.安装 | 套 | 24 |