| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 置物架 | 1、规格：1200*600*2000mm 2、技术参数： 基材：一级加厚冷轧钢板，钢材厚度≥0.7mm板；采用优质冷扎钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑，带锁具。 | 13 | 套 |
| 2 | 铁皮柜 | 1、规格：900*400*1850mm 2、技术参数： 基材：一级加厚冷轧钢板，钢材厚度≥0.7mm板；采用优质冷扎钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑，带锁具。 | 3 | 套 |
| 3 | 六开门更衣柜 | 1、规格：900*420*1800mm 2、技术参数： 基材：一级加厚冷轧钢板，钢材厚度≥0.7mm板；采用优质冷扎钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑，带锁具。 | 6 | 套 |
| 4 | 不锈钢工作台 | 1、规格：3600*1500*800mm 2、技术参数：不锈钢材质，两侧对称，设10个抽屉带暗锁。 | 2 | 个 |
| 5 | 电动升降平台 | 最大工作高度：12M； 最大平台高度：10M； 安全工作载荷：≥320kg； 延伸平台安全荷载：≥113kg; 工作平台尺寸：2.475*1.15*2.414M； 台面延伸尺寸：≥0.9M； 转弯半径：0/2.2m; 起升/驱动电机：24V/4.5KW； 机器行驶速度：3.5km/h; 起升行驶速度：0.8km/h; 蓄电池：4*6V/225ah； 最大爬坡能力：25%； | 1 | 台 |
| 6 | ★草坪车 | 油箱容量：≥36L； 割草宽度：≥132CM； 割草高度38-120mm(14档）； 割刀：≥3把； 行进速度：0-14km/h； 后退速度：0-7km/h； | 1 | 台 |
| 7 | 电动扫地机 | 电池电压：48V； 驱动电机：≥3000W； 边刷电机：4X120W； 时间：6-8小时； 主刷宽度：≥5X700mm； 垃圾箱容积：≥240L； 水箱容积：≥200L； 工作效率：≥23000㎡/H； 清洁宽度：≥2400MM | 1 | 台 |
| 8 | 洗地机 | 清洁宽度：≥860mm； 吸水宽度：≥1050mm； 清洁效率：≥6000㎡/H； 刷盘电机：2*300W； 前驱电机：≥750W； 吸水电机：≥550W； 清水箱容积：≥170L； 污水箱容积：≥180L； 工作时间：4-6H； | 1 | 台 |
| 9 | 草坪机 | 底盘：压铸铝合金； 割草宽度：≥530mm； 行走方式：自走； 变速箱：三挡轴传动； 净重：≥48KG | 1 | 台 |
| 10 | 割灌机 | 排量：≥35cc； 重量：≥7kg； 四冲程割灌机（机油、汽油分开加） | 1 | 台 |
| 11 | 粉碎机 | 功率电压：22千瓦、380V； 电动机：四级； 最大削切直径：≥15CM； 双料进口：上抛口270°调向，下抛口180°调向； 适用范围：树叶、杂草、瓜秧、芦苇、玉米杆、树枝、竹枝等，干湿均可。 | 1 | 台 |
| 12 | 备注 | 1、“★”产品为核心产品，须提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 2、以上参数为基本参数，各供应商可优于此参数进行投标。 3、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、检验报告、各类标准、产品彩页、生产厂家的产品白皮书、官网截图等。 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跑步机 | 规格：≥1800mm*800mm*1300mm 超静音交流变频马达， 持续马力：3.0HP， 最大马力：≥5.8HP ；八种预设程序，无限个用户自定程序，可实现软停止及总里程记录功能。 | 2 | 件 |
| 2 | 椭圆机 | 规格：≥1500mm*600mm*1550mm 步幅长度：可调节；驱动类型：前驱；阻力调节：手动磁控；轨道种类：四轨道；坡度调节：手动调节 | 1 | 件 |
| 3 | 动感单车 | 规格：≥1100mm*305mm*900mm 牛皮刹车，传动方式：高张力升级链条转动系统脚踏 铝合金脚踏 飞轮规格：不锈钢面20kg 飞轮重量≥ 20kg | 2 | 件 |
| 4 | 按摩椅 | 1、规格：≥1350mm*750mm*1000mm 2、技术参数：使用者最大体重：100kg，按摩部位：脚底按摩；手臂按摩；腰臀按摩；腿部按摩，按摩手法：仿人手揉捏；指压；拍打 特色功能：零重力；脚底触底传感；脚底滚轮 自动按摩程序：舒展按摩。 | 3 | 件 |
| 5 | 家用厨下式净水机 | 长效RO膜反渗透净水机、出水量≥3L/分钟 | 4 | 件 |
| 6 | ★冰箱 | 类别：十字对开；电压：220V；能效等级：1级；压缩机类型：变频；制冷方式：风冷；总容量：≥520L； | 13 | 件 |
| 7 | 洗碗消毒一体机 | 1、规格：产品尺寸：605*600*805mm 开孔尺寸：605*600*815mm 2、技术参数：装载餐具容量：15套；电压：220V；功率：1828W；节能洗水耗：9.9L;产品形态：独嵌两用；水效等级：1级 | 4 | 件 |
| 8 | 微波炉 | 一级能效；下拉门；平板式；微烤一体机；按键式； | 4 | 件 |
| 9 | 电磁炉 | 电压：220V；操控方式：触控式；火力档位：≥9档，功率：≥2500W | 4 | 件 |
| 10 | 多功能料理机 | 功率：≥800W；搅拌功率：≥1200W；电机转速：≥51000r/min;刀头：≥8叶钢刀；清洗配置：一键清洗；容量：热饮：800-1200ml;冷饮：≥1500ml;专业研磨 | 4 | 件 |
| 11 | 大容量消毒柜 | 容积：≥380L；臭氧浓度：40mg/m3≥03浓度≥20mg/m3；消毒时间：≥30min;紫外线光主波长：254nm;高臭氧紫外线灯管功率：10W；发热管有效使用寿命：≥6000h；电压：220V；用途：食具消毒（适合耐温度高于75度的食具） | 11 | 件 |
| 12 | 暖气机 | 操控方式：机械式；防水等级：IPX4；档位：3档；加热方式：陶瓷加热；额定功率：2000W;壁挂台式多用 | 8 | 件 |
| 13 | 洗烘套装 | 洗烘套装（洗衣机10kg/烘干机9kg)上排水/一级能效/变频/前开式/有童锁保护、防缠绕、断电记忆、中途添衣 | 6 | 件 |
| 14 | 洗衣机 | 洗衣机10kg 一级能效/变频/前开式/有童锁保护、防缠绕、断电记忆、中途添衣 | 5 | 件 |
| 15 | 等离子移动消毒机 | 集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与净化双重功能，消毒净化因子为等离子体 | 43 | 件 |
| 16 | 多媒体教学一体机 | 1、规格：≥75寸 2、技术参数： 类型：触控一体机； 屏幕类型：液晶； 分辨率：1920*1080； 透光率：大于85%； 亮度：300（cd/㎡）； 对比度：1400:1； 点击次数：3000（万次）； 感应力度：1（g）； 响应时间4（ms）。 | 10 | 件 |
| 17 | 商用大容量饮水机 | 电压：220V；功率：3000W；水咀配置：一开一直饮；进水压力：0.1-0.4MPa；水箱容量:≥40L;加热方式：步进式加热；过滤配置：五级反渗透；使用人数：50-200人 |  |  |
| 18 | 电视机 | 屏幕尺寸：75英寸 分辨率：4K（3840*2160） HDMI接口：3*HDMI | 4 | 件 |
| 19 | 备注 | 1、“★”产品为核心产品，须提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 2、以上参数为基本参数，各供应商可优于此参数进行投标。 3、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、检验报告、各类标准、产品彩页、生产厂家的产品白皮书、官网截图等。 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流桩 | 双向壁挂式充电桩 额定输出功率 7kW 具备自动，定时间，定金额，定电量，定SOC等多种充电结算模式 输出的准确计量计费功能。 提供网络化监控功能，可通过有线LAN、LTE无线路由器等实现远程监控。支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。 具有系统告警，系统日志，充电记录,及BMS通信数据存储等功能，满足远程数据读取及软件升级功能。 防护等级IP65 尺寸 450mm(H)×320mm(W)×200mm(D) 重量 ≤30kg 充电接口标准 国标32A/750V充电枪 | 42 | 台 |
| 2 | ★直流桩 | 充电功率40kW环境参数 工作温度范围 -30℃~75℃，45℃以上降功率 冷却方式 智能风冷 工作海拔 2000米以下 充电模式 交流输入 额定电压电流 220/240Vac / L+N+PE; 32A 电压范围 100 Vac~264 Vac 频率范围 45 Hz~65 Hz 直流输出 额定输出功率 7kW 输出电压 200Vdc~750Vdc, 输出电流 0~23A 效率 ≥95.0％ V2G模式 直流输入 输入电压范围 DC300-750V 最大输入电流 23A 交流输出 输出 220V 额定电压电流 7kW/32A 额定频率 50Hz/60Hz 效率 ≥95％ 离网模式 防护等级 IP65 尺寸 450mm(H)×320mm(W)×200mm(D) 重量 ≤30kg 充电接口标准 国标32A/750V充电枪 | 21 | 台 |
| 3 | 物联网 | 每/年 | 63 | 台 |
| 4 | 主电缆 | WDZB-YJY 3*50+2*25 国标 | 241 | 米 |
| 5 | 分电缆 | WDZB-YJY 3*16 国标 | 620 | 米 |
| 6 | 金属桥架 | 200*100 | 190 | 米 |
| 7 | 金属桥架 | 400*100 | 210 | 米 |
| 8 | JDG 镀锌管 | 直径32 | 84 | 米 |
| 9 | JDG 镀锌管 | 直径40 | 42 | 米 |
| 10 | 丝杆 | 直接10cmm | 300 | 米 |
| 11 | 波纹管 直径25 | 充电桩出线部分 波纹管 直径25 | 150 | 米 |
| 12 | 横担 | U型钢 | 50 | 个 |
| 13 | 充电桩车位标志LOG0 | 充电车位 | 63 | 个 |
| 14 | 防雷接地线 | 桥架接地线 | 250 | 米 |
| 15 | 龙门支架 | 固定桥架 焊接 5公分角铁 | 10 | 套 |
| 16 | 杯梳 | 直接32cmm | 100 | 米 |
| 17 | 铜鼻子 | 35、70铜鼻子+压+接+通电 | 1 | 批 |
| 18 | 辅料 | 电缆头、小黄鱼、五指套、热缩管 | 1 | 批 |
| 19 | 备注 | 1、“★”产品为核心产品，须提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 2、以上参数为基本参数，各供应商可优于此参数进行投标。 3、以上4-18为该项目基础暂定量，各供应商须根据项目图纸合理考虑并计算完成该项目的所有工作量，并按此基础暂定量进行综合报价。 4、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、检验报告、各类标准、产品彩页、生产厂家的产品白皮书、官网截图等。 5、项目图纸以电子版形式发放 |