编 制 说 明

●　编制依据

一、工程量计算

1.建设单位的维修、改造要求并现场勘测计算；

2.工程量按2009年《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》及其相应的工程量计算规则为依据计算。

●　工程范围：

一、学生宿舍楼

- 卫生间改造：拆除原蹲位隔断及蹲台、拆除蹲便器及相应给排水管道、地砖面层、洗手池，新做电热水器、淋浴器、蹲便器、地漏、相应给排水管道、蹲位隔断及蹲台、电热水器电路、插座、大理石台面及洗手盆。

- 楼地面增加地胶面层。

二、西教学楼

拆除及新做屋面卷材防水、外墙真石漆、走廊1.2M高瓷砖墙裙、内墙及天棚乳胶漆、木门更换为防盗门，四层两樘窗变为防盗门、楼地面增加地胶面层。

三、综合楼

窗改为门4樘，增加7道墙及抹灰、乳胶漆。

四、学生餐厅

1、操作间改造：增加铝扣板吊顶、格栅灯。

2、餐厅地面增加地砖面层、900高塑料板裙、墙、柱天棚乳胶漆：

五、门房： 外墙增加真石漆。

六、新教学楼增加埋地敷设YJV22-4*95+1*50输电电缆166M,弱电PC50线管80M、弱电检查井4座，DN100消防管道60M及相应管沟，拆除及恢复砼路面、垃圾外运。