防汛技术参数及要求：

| 序号 | 物资 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨伞 | 伞布：高密度碰击布，伞杆材质：钢，款式：长柄，伞下直径：110-130cm，伞骨：8-10骨，暴雨专用、抗风，颜色：黑色或深蓝色 | 把 | 400 |  |
| 2 | 雨鞋 | 鞋料：鞋面橡胶，鞋内里棉质，鞋底橡胶和PVC颗粒混合防滑,筒高：30-38cm，跟高：3-4cm,底厚：1.5-2.5cm,尺码：39、40、41、42、43，颜色：黑色 | 双 | 300 |  |
| 3 | 雨衣雨裤* | 连体分体：分体，面料：牛津纺PU涂层防水，环保无异味，耐磨指数佳抗撕裂带反光条，尺码：165,170,175,180，颜色：黑色或深蓝色 | 套 | 300 |  |
| 4 | 强光手电* | 光源：疝气，材质：铝合金，防水等级：雨天可使用，最高亮度(最大光通量)：350流明及以上，档位：5档-8档，供电方式：锂电，充电方式：快充，连续照明时间：5-10小时，长度：15-21cm，重量：200-300g，射程：300-500米，便于携带 | 把 | 400 |  |
| 5 | 强光 探照灯 | 光源：疝气，最高亮度(最大光通量)：60000流明及以上，防水等级：雨天可使用，供电方式：锂电，充电方式：快充，档位：2档-6档，连续照明时间：8-10小时，射程：500-1000米，大功率，高聚光灯杯，人性化设计 | 台 | 200 |  |
| 6 | 彩条布 | 材质:PP/PE双面膜，尺寸：5mX20m（±5cm），防水指数：加厚，柔软指数：软 | 卷 | 100 |  |
| 7 | 铁锨 | 钢锹高猛钢材质，长锨18.5cmX30cm（±1.5cm）,方锨25cmX30cm（±1.5cm），带木把 | 把 | 200 |  |
| 8 | 镢头 | 钢锹高猛钢材质，18.5cmX22cm（±1.5cm），带木把 | 把 | 200 |  |
| 9 | 喊话器 | 功率:50W，最远传播距离:500-800米，电池：锂电池，充电方式：快充，功能：录音/喊话/扩音/播放音频/警报报警，使用方式：手持，使用范围：救灾救援、公安消防同时支持USB和TF卡实现单曲循环播放，喇叭口径：19-23cm,喊话器长度：30-35cm,抗摔打航空材质、质感出色、手感细腻、坚固耐用 | 把 | 50 |  |
| 10 | 警戒带 | 材质：加厚涤纶布/纤维布料，长度：50-60米，颜色：黄白相间 | 盒 | 270 |  |
| 11 | 编织袋 | 材质：PP/PE，尺寸：50cmX80cm（±5cm）颜色：灰色，细密编织，拉扯不变形，承重力强，厚实牢固 | 条 | 30000 |  |
| 12 | 切割污水泵 | 电压：380V，功率：3KW，杨程：15-25m，口径：50mm，刀片：合金，流量：20-35m³/h，铜芯电机，高精度转子轴，环保不含铅、耐酸碱、耐高温、安全卫生、坚固耐用 | 台 | 10 |  |
| 13 | 清水泵 | 电压：380V，功率：3KW，杨程：100-150m，口径：50mm，流量：10-20m³/h，铜芯电机，高精度转子轴，高品质机械密封，高效节能，坚固耐用 | 台 | 15 |  |
| 14 | 指挥帐篷 | 材质加厚牛津布，帐篷PE涂层防雨，长宽尺寸：4mX5m（±10cm）,支架：钢，颜色：军绿色，承重力强，结实耐磨，用于临时居住场所，物资存储场所等 | 顶 | 3 |  |
| 15 | 大帐篷* | 材质加厚牛津布，帐篷PE涂层防雨，长宽尺寸：3mX4m（±10cm），支架：钢，颜色：军绿色，承重力强，结实耐磨，用于临时居住场所，物资存储场所等 | 顶 | 50 |  |
| 16 | 单人折叠竹板床 | 折叠床折数：单折，支架：铁，板材：天然竹子，尺寸：75cmX185cm（±5cm）天然环保，稳固耐用，加厚锁扣挂钩，舒适无毛刺 | 张 | 50 |  |
| 17 | 发电机* | 产品用油：柴油，输出电压：380V/220V，启动方式：手电一体，输出：功率7KW，低油耗高效率，低噪减音，纯铜电机，坚固耐用，人性设计便携移动（带可移动轮） | 台 | 15 |  |
| 18 | 油电两用移动泛光灯 | 工作电压：220V，灯头功率：3个500W泛光灯头，1个500W聚光灯头，供电方式：市电或发电机组（5KW柴油发电机），伸缩器杆：1.8-3.5米，持续工作时间8-12小时，灯光覆盖半径40-60米，人性设计便携移动（带可移动轮），用于抢险救灾、事故抢修等工作现场对大面积高亮度照明的需要 | 台 | 5 |  |