| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能护理床 | 82 | 张 | 规格型号：2000x1000x560mm 产品要求：护理床尺寸不小于规定尺寸，床帮采用40x80x1.2mm矩形钢管喷塑处理。床腿采用50x50x1.2mm的矩形钢管喷塑处理。床板采用20x30x1.0mm的矩形钢管喷塑处理.焊接牢固，稳定性好。床头床尾采用ABS床头。铝合金护栏。静音全刹脚轮。4cm+2cm半棕半海绵垫，防水面料包裹，易打理。手摇臂升降，具备后背，左右侧翻，放腿，大小便，就餐，输液等功能。 |
| 2 | 床头柜 | 82 | 个 | 规格型号：480x480x760mm 产品要求：pp材料，注塑工艺，两侧有毛巾架，内置餐桌板，内部一层隔板，推拉抽屉，外部弧形把手，抗压防水，美观大方，经久耐用。 |
| 3 | 洗衣机 | 4 | 台 | 产品要求：双筒洗衣机，品牌产品，额定洗涤容量不低于12kg，额定脱水容量不低于6kg，洗涤桶额定容积不低于70L,电源：220V -50Hz。 |
| 4 | 助行器 | 10 | 台 | 规格型号：540x630x(780±10)mm 产品要求：采用优质不锈钢材质，值经不小于25mm,厚度不小于1.2mm。手柄高低可调节尺寸不低于4cm。前脚两轮驱动，高度可调节尺寸不低于6cm。后脚高度可调节尺寸不低于6cm。助行器靠背可调节尺寸不低于4cm。有休息椅，可折叠，携带方便。 |
| 5 | 拐杖 | 40 | 个 | 规格型号：65cm+85cm（±5cm） 产品要求：采用优质不锈钢材质，塑料手柄，高低可以随意调节，四脚触地，人性化设计，符合人体工程学原理，做工精良。 |