# 采购需求

一、项目概况

延安市宜川县城市管理局为了改善当地人居与生态环境，提高经济发展与农民生活水平，拟对宜川县14个乡镇污水进行处理，其中秋林镇、交里乡、英旺乡、壶口镇、云岩七处生活污水处理站，进行临时运营，太平村、掌里村、集义镇、交里乡1站、啊道村、甘草村、云岩交警队七个污水处理站由于来水量特别少不能满足运行条件，采取拉运形式进行拉运，就近拉运至附近运行站点或县污水处理厂处理。

秋林镇镇区污水处理站、交里乡污水处理站、壶口镇、云岩污水处理站上述七站采用“格栅池+调节池+厌氧池+兼氧池+MBR 膜生物池+污泥池+消毒清水池”。英旺乡污水处理站采用格栅池+调节池+厌氧池+兼氧池+人工湿地工艺。

注：文件中处理要求与此处不符的以此处为准。

二、污水处理站信息：

1.秋林镇污水站（运行）。

秋林镇污水站采用地埋式A²O+MBR处理工艺，设计处理能力为30m³/d，雨污不分流，处理标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

2.掌里村污水处理站（拉运）。

3.甘草村污水站（拉运）。

4.太平村污水站（拉运）。

5.昝家村山污水处理站（运行）。

昝家山污水处理站采用室内箱体AAO+MBR膜工艺，设计处理能力为100m³/d，设计工艺为一体化设备，排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

6.云岩镇机关单位污水站（运行）。

云岩镇机关单位污水站采用地埋式AAO+MBR膜工艺，设计处理能力为50m³/d，排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

7.云岩新区污水站（运行）。

云岩新区污水站采用地埋式AAO+MBR膜工艺，设计处理能力为100m³/d，排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

8.南河滩污水站（运行）。

南河滩污水站采用地埋式AAO+MBR膜工艺，设计处理能力为50m³/d，排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

9.云岩镇污水站（拉运）。

10.英旺乡污水站（运行）。

英旺乡污水站采用AO+人工湿地工艺，设计处理能力为100m³/d，排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

11.啊道村污水站（拉运）。

12.交里新村污水站（运行）。

交里新村污水站设计处理能力为30m³/d，设计排放标准为《城镇污水处理站污染物排放标准》GB18918-2002 一级B标准。

13.交里乡政府门口污水站（二站）（拉运）。

14.集义镇污水站（拉运）。

拉运服务站点及就近拉运参考运距详见下表。

| 站点 | 运距（公里） |
| --- | --- |
| 集义镇 | 130 |
| 太平村 | 120 |
| 甘草村 | 75 |
| 啊道村 | 62 |
| 掌里村 | 54 |
| 云岩 | 115 |
| 交里乡 | 64 |

三、技术服务要求：

1.拉运要求：保证安全、环保的前提下，合格的完成乡镇污水处理站的拉运工作，污水拉运需按照国家相关规定，合理、合规的进行拉运。

2.处理要求：上述运行的污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准。

四、商务要求：

（1）本次采购预算为一年费用，采购服务期限为三年；

（2）服务期内，乙方须指派专人负责与甲方联系运维服务事宜；

（3）运维期内的响应时间为：服务期内全天24小时响应。