## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市文化旅游产业投资集团有限公司海螺湾步行街灯光秀项目（二次），投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩切割拆除 [项目特征] 1.材质:花岗岩 2.厚度:100mm [工作内容] 1.切割、拆除 2.垃圾外运 | m2 | 30 |
| 2 | 砼垫层切割拆除 [项目特征] 1.材质:素砼垫层 2.厚度:100mm [工作内容] 1.切割、拆除 2.垃圾外运 | m2 | 30 |
| 3 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:750mm 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.外运 | m3 | 22.5 |
| 4 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 21 |
| 5 | 独立基础（二次浇筑） [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.5 |
| 6 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:φ8钢筋地笼预埋、φ20化学螺栓预埋、钢板预埋 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 3.3 |
| 7 | 石材楼地面 [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100厚花岗岩石材 [工作内容] 1.基层清理、结合层 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 30 |
| 8 | 实腹柱 [项目特征] 1.部位:钢管柱 2.钢材品种、规格:Q235B 200*200 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.刷油漆 | t | 17.375 |
| 9 | 钢梁 [项目特征] 1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 19.611 |
| 10 | 支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.型钢式、格构式:H型钢 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 0.874 |
| 11 | 零星钢构件 [项目特征] 1.构件名称:40*80*4镀锌方管 2.油漆品种、刷漆遍数:黑色防锈漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 1.052 |
| 12 | 零星钢构件 [项目特征] 1.构件名称:50*50*5角钢固定架 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 1.003 |
| 13 | 石材和铝单板切口 [项目特征] 1.材质:100厚石材和铝单板 [工作内容] 1.人工切缝 2.拆除 | m | 32.8 |
| 14 | 不锈钢钢丝 [项目特征] 1.种类、规格:φ5不锈钢钢丝 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装、张拉 | m | 11000 |
| 15 | 装饰灯串 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:暖黄色LED装饰灯串 2.规格:∅1.8cm 额定功率0.05w额定电压24v LED光源树脂灯球 3.安装固定方式:缠绕在不锈钢钢丝后扎丝固定 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 11500 |
| 16 | 装饰灯串 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:暖黄色LED装饰灯串 2.规格:∅5cm 额定功率0.05w额定电压24v LED光源树脂灯球 3.安装固定方式:缠绕在不锈钢钢丝后扎丝固定 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 5750 |
| 17 | 不锈钢炫彩金属球 [项目特征] 1.名称、型号:304不锈钢（壁厚2mm）电镀亮面钛金色 2.规格:φ500mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 30 |
| 18 | 不锈钢炫彩金属球 [项目特征] 1.名称、型号:304不锈钢（壁厚2mm）电镀亮面钛金色 2.规格:φ600mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 60 |
| 19 | 不锈钢炫彩金属球 [项目特征] 1.名称、型号:304不锈钢（壁厚2mm）电镀亮面玫瑰金 2.规格:φ500mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 30 |
| 20 | 不锈钢炫彩金属球 [项目特征] 1.名称、型号:304不锈钢（壁厚2mm）电镀亮面玫瑰金 2.规格:φ600mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 60 |
| 21 | 变压器 1.规格型号：XRF-400A-24 2.LED防雨电源 | 套 | 95 |
| 22 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 950 |
| 23 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:YJV 3*6 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 180 |
| 24 | 花岗岩切割拆除 [项目特征] 1.材质:花岗岩 2.厚度:100mm [工作内容] 1.切割、拆除 2.垃圾外运 | m2 | 24 |
| 25 | 砼垫层切割拆除 [项目特征] 1.材质:素砼垫层 2.厚度:100mm [工作内容] 1.切割、拆除 2.垃圾外运 | m2 | 24 |
| 26 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:750mm 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.外运 | m3 | 18 |
| 27 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.8 |
| 28 | 独立基础（二次浇筑） [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.6 |
| 29 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:φ8钢筋地笼预埋、φ20化学螺栓预埋、钢板预埋 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 2.64 |
| 30 | 石材楼地面 [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100厚花岗岩石材 [工作内容] 1.基层清理、结合层 3.面层铺设 4.嵌缝 | m2 | 24 |
| 31 | 实腹柱 [项目特征] 1.部位:钢管柱 2.钢材品种、规格:Q235B 200*200 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.刷油漆 | t | 13.773 |
| 32 | 钢梁 [项目特征] 1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 14.356 |
| 33 | 支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.型钢式、格构式:H型钢 3.除锈:抛丸喷砂除锈 Sa 2.5 4.油漆:环氧富锌底漆两遍，氟碳金属漆两遍 5.其他说明:其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 0.634 |
| 34 | 零星钢构件 [项目特征] 1.构件名称:40*80*4镀锌方管 2.油漆品种、刷漆遍数:黑色防锈漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 0.836 |
| 35 | 零星钢构件 [项目特征] 1.构件名称:50*50*5角钢固定架 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.808 |
| 36 | 石材切口 [项目特征] 1.材质:100厚石材 [工作内容] 1.人工切缝 2.拆除 | m | 26.4 |
| 37 | 不锈钢钢丝 [项目特征] 1.种类、规格:φ5不锈钢钢丝 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装、张拉 | m | 10500 |
| 38 | 装饰灯串 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:蓝色LED装饰灯串 2.规格:∅1.8cm 额定功率0.05w额定电压24v LED光源树脂灯球 3.安装固定方式:缠绕在不锈钢钢丝后扎丝固定 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 11000 |
| 39 | 装饰灯串 [项目特征] 1.灯带形式、尺寸:蓝色LED装饰灯串 2.规格:∅5cm 额定功率0.05w额定电压24v LED光源树脂灯球 3.安装固定方式:缠绕在不锈钢钢丝后扎丝固定 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 5500 |
| 40 | 电镀造型鱼 [项目特征] 1.名称、型号:环保塑胶ABS全新料电镀亮面钛金色 2.规格:长度400mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 210 |
| 41 | 电镀造型鱼 [项目特征] 1.名称、型号:环保塑胶ABS全新料电镀亮面钛金色 2.规格:长度600mm 3.安装固定方式:∅3mm钢丝绳吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 280 |
| 42 | 变压器 1.规格型号：XRF-400A-24 2.LED防雨电源 | 套 | 85 |
| 43 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 800 |
| 44 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:YJV 3*6 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 180 |
| 45 | 灯笼 [项目特征] 1.名称、型号:PVC环保材料∅6mm钢丝骨架防锈花边E27-LED电源 2.规格:高400mm*直径250mm 3.安装固定方式:2MM镀锌铁链吊挂 [工作内容] 1.安装 2.固定 | 套 | 370 |
| 46 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 840 |
| 47 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS BV-4mm2 3.敷设部位或线制:明敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 508.48 |