# 招标内容及技术规范

一、项目概况

1、采购内容： 本次采购内容为中心城区-西咸新区基础设施互联互通项目红光路拓宽提升改造（阿房路至沣泾大道）市政工程第三方检测，本项目位于西咸新区沣东新城，东起阿房路，西至沣泾大道。

2、采购预算：693972.00元，最高限价：693972.00元。

3、现场条件和周围环境：各供应商被认为已在本项目投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

二、技术和商务的实质性要求和条件

1.技术要求：

*1.1必须满足的技术要求：

（1）质量要求：符合国家相关行业规范标准要求及采购人需求。

2.商务要求

*2.1必须满足的商务要求

（1）投标报价未超过规定的采购预算价或最高限价，全费用综合单价报价不超过各分项最高限价；

（2）服务周期：满足项目进度及采购人要求。

（3）对合同中规定的付款方式及双方的权利和义务是否做出了实质性响应；

（4）投标有效期符合招标文件要求。

2.2合同专用条款和通用条款的全部内容。

注：“*”号标记的条款为技术和商务的实质性要求和条件，若偏离则为无效投标。

#### 三、工作内容及分项最高投标限价

#### 工作内容及分项最高投标限价一览表

| 类别 | 检测 类别 | 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室试验 | 原材料 | 1 | 素土击实试验(重型) | 组 | 1 | 850 |  |
|  |  | 2 | 水稳无侧限 | 组 | 4 | 950 |  |
|  |  | 3 | 灰剂量 | 组 | 6 | 150 |  |
|  |  | 4 | 电缆电线（三芯） | 组 | 6 | 1360 |  |
|  |  | 5 | 电缆电线（四芯） | 组 | 6 | 1480 |  |
|  |  | 6 | 电缆电线（五芯） | 组 | 6 | 1600 |  |
|  |  | 7 | 路缘石（抗折） | 组 | 4 | 200 |  |
|  |  | 8 | 路缘石（抗压） | 组 | 4 | 300 |  |
|  |  | 9 | 混凝土抗压强度 | 组 | 50 | 40 |  |
|  |  | 10 | 砂浆抗压强度 | 组 | 10 | 50 |  |
|  |  | 11 | 沥青混合料马歇尔 | 组 | 4 | 2000 |  |
|  |  | 12 | 沥青原材三大指标 | 组 | 4 | 1000 |  |
|  |  | 13 | 钢筋（φ20以下） | 组 | 15 | 190 |  |
|  |  | 14 | 钢筋（φ20以上） | 组 | 15 | 280 |  |
|  |  | 15 | 型钢 | 组 | 4 | 400 |  |
|  |  | 16 | 土含水率 | 点 | 10 | 100 |  |
|  |  | 17 | 锚具 | 组 | 2 | 500 |  |
|  |  | 18 | 夹片 | 组 | 2 | 800 | 静载锚固试验 |
|  |  | 19 | 钢绞线 | 组 | 2 | 1750 | 机械力学性能、松弛试验 |
| 现场试验 | 道路工程 | 20 | 沥青压实度 | 点 | 20 | 260 |  |
|  |  | 21 | 压实度（环刀） | 点 | 100 | 50 |  |
|  |  | 22 | 压实度（灌砂法） | 点 | 30 | 100 |  |
|  |  | 23 | 弯沉检测 | km/车道 | 30 | 1000 | 路基和路面2层 |
|  |  | 24 | 路面厚度检测 | 点 | 20 | 300 |  |
|  |  | 25 | 路面平整度 | km/车道 | 4 | 600 |  |
|  |  | 26 | 摩擦系数 | 点 | 4 | 300 |  |
|  |  | 27 | 构造深度 | 点 | 4 | 300 |  |
|  |  | 28 | 渗水系数 | 点 | 4 | 150 |  |
|  |  | 29 | 接地电阻 | 点 | 30 | 200 |  |
|  |  | 30 | 标线厚度 | 点 | 10 | 150 |  |
|  |  | 31 | 排水管道CCTV检测 | 米 | 10500 | 19 |  |
|  |  | 32 | 道路地下病害检测 | 米 | 18000 | 9 | 道路下方是否存在空洞、脱落、不密实、含水率高等病害 |
| 现场检测 | 桥梁工程 | 33 | 桩基完整性检测 | 根 | 44 | 773 |  |
|  |  | 34 | 桥梁静、动载荷试验 | 孔 | 2 | 49960 |  |
|  |  | 35 | 构件混凝土强度回弹法 | 测区 | 120 | 300 |  |
|  |  | 36 | 构件保护层厚度 | 测区 | 120 | 300 |  |
| 采购预算（元） | 693972.00元（大写：陆拾玖万叁仟玖佰柒拾贰元整） |

备注：本项目采购预算693972.00元，最高限价693972.00元，投标总报价不得超过本项目最高限价，全费用综合单价报价不得不得超过各分项最高限价，否则按无效投标处理。项目实施时以甲方下达的试验检测委托书为准。